## Slide 1
REPROTOSSICI 2026
Sostanze tossiche per la riproduzione
Valutazione e gestione del rischio • Indice navigabile dei 12 moduli
01
Fondamenti della tossicità
per la riproduzione
02
Quadro normativo
europeo e nazionale
03
Classificazione CLP
e identificazione
04
Valori soglia
e sostanze prive di soglia
05
VLEP, DNEL
e valori di riferimento
06
Diagramma INAIL:
percorso preliminare
07
Casi A e B:
prive di soglia / con soglia
08
Casi C e D:
REACH / caso per caso
09
Valutazione
dell’esposizione
10
Misure di prevenzione
e protezione
11
Sorveglianza sanitaria,
registro e documentazione
12
Applicazione integrata
e conclusioni
120 SLIDE DIDATTICHE GRATUITE PER GLI ISCRITTI ALLA NEWSLETTER PROFESSIONAL
Elaborazione indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 e sulle fonti indicate nei singoli moduli.
Nessun test o esercitazione. Selezionare un modulo; il pulsante INDICE riporta a questa pagina.
Notes: INDICE DELLA COLLANA
Presentazione unica contenente le 120 slide didattiche dei dodici moduli, precedute da questo indice (121 slide totali). I moduli 01–11 sono riuniti senza riscrivere i contenuti; note, fonti e identità grafica sono preservate. I collegamenti aprono la prima slide di ciascun modulo. Il pulsante INDICE torna a questa pagina. La raccolta non comporta una nuova validazione scientifica o normativa di tutti i moduli precedenti. Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. [I1] identifica la fonte principale; [N1] il riscontro normativo esterno; [D] le proposte didattiche. Il modulo conserva il perimetro della singola sostanza reprotossica 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. Non stabilisce soglie numeriche, protocolli clinici o esenzioni generali. Verificare la normativa e la documentazione applicabili prima dell’uso professionale. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 2
REPROTOSSICI
PROFESSIONAL TRAINER 2026
MODULO 01 / 12
Fondamenti della
tossicità per la
riproduzione
Fertilità, sviluppo e prevenzione
dell’esposizione professionale.
RICONOSCERE
COMPRENDERE
PREVENIRE
Fonte metodologica: fact sheet INAIL–DIMEILA 2026.
Approfondimenti biologici distinti e documentati.
IMMAGINE TECNICA ORIGINALE
REPROTOSSICI 2026
Elaborazione didattica indipendente • fonti nelle note
01 / 10
INDICE
Notes: MODULO 01 | SLIDE 01 Fondamenti della tossicità per la riproduzione OBIETTIVO DIDATTICO Aprire la collana con un linguaggio condiviso. Il modulo spiega che cosa si intende per tossicità riproduttiva, quali funzioni possono essere coinvolte e perché la valutazione deve passare dalla presenza di una sostanza alle condizioni reali di esposizione. Non è una lezione di diagnosi clinica e non anticipa conclusioni su singoli lavoratori. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il fact sheet INAIL del 2026 affronta una questione precisa: orientare la valutazione delle sostanze reprotossiche di categoria 1A o 1B, non cancerogene e non mutagene, in funzione della disponibilità di una soglia. Il documento considera una sostanza alla volta. Questo perimetro va annunciato subito, perché la salute riproduttiva nel lavoro comprende anche situazioni più ampie, non esaurite dal diagramma. La distinzione tra il metodo INAIL e il contesto biologico resta visibile lungo il modulo. LETTURA DELL’IMMAGINE L’illustrazione collega un ambiente tecnico, le sostanze impiegate e la persona potenzialmente esposta. È un’immagine concettuale originale: non rappresenta una specifica azienda, una molecola reale o un impianto certificato. Richiamare l’attenzione sul processo lavorativo, non soltanto sul contenitore. La prevenzione comincia con l’identificazione e con l’analisi delle attività ordinarie e non ordinarie. PRECISAZIONE PER IL DOCENTE Gli approfondimenti sulla fertilità maschile, femminile e sullo sviluppo sono integrazioni didattiche basate su fonti NIOSH, non capitoli presenti nel fact sheet. Non utilizzare la parola “riproduzione” come sinonimo di sola gravidanza: il tema interessa entrambi i sessi. Non attribuire a INAIL l’autorialità o l’approvazione di questa presentazione. MESSAGGIO E RACCORDO La salute riproduttiva è un obiettivo di prevenzione professionale. Per affrontarla servono tre passaggi distinti: riconoscere il pericolo, ricostruire l’esposizione e scegliere misure pertinenti. Il seguito della lezione parte dalla definizione della sostanza reprotossica e dai due principali ambiti di effetto: fertilità e sviluppo. FONTI E TRACCIABILITÀ [I1] INAIL–DIMEILA, Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva, 2026, ISBN 979-12-5758-021-6. Documento fornito dall’utente; pp. 1–4. [N1] CDC/NIOSH, Reproductive Health and Work, 22 marzo 2024. https://www.cdc.gov/niosh/reproductive-health/about/index.html Nota editoriale: elaborazione didattica indipendente; illustrazioni originali, schematiche e non diagnostiche. I contenuti biologici integrativi non sono attribuiti al fact sheet INAIL. Fonti consultate il 23/10/2026. Prima dell’uso professionale verificare l’applicabilità al contesto e gli aggiornamenti pertinenti.

## Slide 3
MODULO 01 / FONDAMENTI
INAIL / DEFINIZIONI
Reprotossicità: fertilità e sviluppo
Due ambiti di effetto da riconoscere, senza confonderli.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, p. 1 [I1]
02 / 10
SOSTANZA
O MISCELA
Categoria 1A o 1B
Campo richiamato
dall’art. 234
F
FERTILITÀ
Funzione riproduttiva maschile e femminile.
D
SVILUPPO
Effetti sullo sviluppo embrionale e fetale.
H360 e specificazioni: leggere la classificazione completa, non soltanto il pittogramma.
INDICE
Notes: MODULO 01 | SLIDE 02 Reprotossicità: fertilità e sviluppo OBIETTIVO DIDATTICO Distinguere gli effetti sulla fertilità dagli effetti sullo sviluppo e collegare questi concetti all’identificazione del pericolo. La slide non sostituisce la lettura della classificazione completa e della scheda dati di sicurezza del prodotto effettivamente utilizzato. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il fact sheet richiama la definizione dell’articolo 234: nel campo del Capo II rientrano sostanze o miscele che soddisfano i criteri di classificazione per la tossicità riproduttiva di categoria 1A o 1B. Per la categoria 1, l’indicazione H360 può essere specificata con lettere riferite alla fertilità e allo sviluppo. Presentare F e D come un aiuto alla lettura, non come due valutazioni già concluse. Le combinazioni FD, Fd e Df richiedono attenzione: maiuscole e minuscole non hanno lo stesso significato. Il dettaglio della classificazione sarà trattato nel Modulo 03. LETTURA DELLA MAPPA Dal nodo “sostanza o miscela” partono due rami. Il primo rappresenta la possibilità di effetti sulla funzione riproduttiva e sulla fertilità; il secondo riguarda lo sviluppo. I rami possono coesistere, ma non è corretto attribuirli entrambi a qualunque sostanza. La lettera associata al pericolo va letta insieme alle altre informazioni disponibili. Non dedurre una classificazione soltanto dall’immagine di un organo o dal nome commerciale. PRECISAZIONE METODOLOGICA Il riconoscimento del pericolo non quantifica il rischio della mansione. Una stessa classificazione può accompagnarsi a scenari espositivi diversi; la valutazione deve descrivere che cosa viene fatto, in quali condizioni e attraverso quali vie può avvenire il contatto. Il fact sheet sviluppa proprio il passaggio dall’identificazione all’analisi dell’esposizione e delle soglie. Una classificazione di categoria 2 non va automaticamente inserita nel medesimo percorso del Capo II per la sola reprotossicità; ciò non equivale a dichiarare assente ogni altro obbligo di valutazione. MESSAGGIO E RACCORDO La definizione delimita il campo; non conclude l’analisi. Il docente passa dalla proprietà della sostanza alla tutela delle persone, chiarendo perché la prevenzione non può essere circoscritta alla lavoratrice che abbia già comunicato una gravidanza. FONTI E TRACCIABILITÀ [I1] INAIL–DIMEILA, Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva, 2026, ISBN 979-12-5758-021-6. Documento fornito dall’utente; pp. 1–4. Nota editoriale: elaborazione didattica indipendente; illustrazioni originali, schematiche e non diagnostiche. I contenuti biologici integrativi non sono attribuiti al fact sheet INAIL. Fonti consultate il 23/10/2026. Prima dell’uso professionale verificare l’applicabilità al contesto e gli aggiornamenti pertinenti.

## Slide 4
MODULO 01 / FONDAMENTI
APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO
La tutela riguarda uomini e donne
La salute riproduttiva non coincide con la sola gravidanza.
REPROTOSSICI 2026
NIOSH [N1, N2, N3] • integrazione al fact sheet
03 / 10
01
02
03
Prima del concepimento
Fertilità e funzione
riproduttiva di entrambi.
Durante la gravidanza
Condizioni di esposizione
e processi dello sviluppo.
Crescita e sviluppo
Attenzione anche agli effetti
strutturali e funzionali.
Prevenire l’esposizione. Non attendere la comparsa di un problema.
INDICE
Notes: MODULO 01 | SLIDE 03 La tutela riguarda uomini e donne OBIETTIVO DIDATTICO Ampliare correttamente l’orizzonte della prevenzione: prima del concepimento, durante la gravidanza e rispetto allo sviluppo. La rappresentazione non è un calendario biologico individuale e non indica periodi nei quali un’esposizione sia automaticamente sicura. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Le fonti NIOSH descrivono possibili effetti dei pericoli professionali sulla regolazione ormonale, sulla fertilità e sullo sviluppo. La capacità riproduttiva maschile e femminile merita attenzione prima di un eventuale concepimento. L’obiettivo della slide è evitare una lettura limitata alla protezione del feto dopo il riconoscimento della gravidanza. Anche la salute del lavoratore e della lavoratrice costituisce un interesse preventivo autonomo. L’eventuale esposizione non determina lo stesso esito in tutte le persone. LETTURA DELLA MAPPA I tre pannelli sono momenti concettuali, non fasce di rischio graduato. Nel primo compaiono entrambi i genitori; nel secondo è evidenziato il rapporto tra esposizione materna e sviluppo; nel terzo il risultato da proteggere è la crescita e la funzione. Le frecce indicano continuità del ragionamento preventivo. Non significano che ogni danno alla fertilità comporti necessariamente un danno allo sviluppo, né che tutti gli effetti abbiano un unico meccanismo. PRECISAZIONE PER IL DOCENTE Non richiedere in aula dichiarazioni personali su fertilità, gravidanza, terapie o progetti familiari. Gli esempi devono riguardare attività, sostanze e controlli, non la vita privata dei partecipanti. Le informazioni cliniche e l’interpretazione di disturbi individuali appartengono al confronto riservato con i professionisti sanitari. In questo modulo non si definiscono giudizi di idoneità, protocolli clinici o indicazioni diagnostiche. MESSAGGIO E RACCORDO La protezione della salute riproduttiva non si riduce alla selezione di persone ritenute meno vulnerabili. Il lavoro didattico si concentra su sorgenti, modalità d’impiego e prevenzione dell’esposizione. Per comprendere il passaggio dalla sostanza all’effetto, la slide successiva scompone il percorso in ingresso nell’organismo, dose interna e possibili bersagli biologici. FONTI E TRACCIABILITÀ [N1] CDC/NIOSH, Reproductive Health and Work, 22 marzo 2024. https://www.cdc.gov/niosh/reproductive-health/about/index.html [N2] NIOSH, The Effects of Workplace Hazards on Male Reproductive Health, DHHS 96-132, 1996, pp. 7–11 del PDF. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/21443 [N3] NIOSH, The Effects of Workplace Hazards on Female Reproductive Health, DHHS 99-104, 1999, pp. 6–14 del testo. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/11105 Nota editoriale: elaborazione didattica indipendente; illustrazioni originali, schematiche e non diagnostiche. I contenuti biologici integrativi non sono attribuiti al fact sheet INAIL. Fonti consultate il 23/10/2026. Prima dell’uso professionale verificare l’applicabilità al contesto e gli aggiornamenti pertinenti.

## Slide 5
MODULO 01 / FONDAMENTI
SCHEMA BIOLOGICO
Dalla sostanza all’effetto
Vie di ingresso, dose interna e possibili bersagli biologici.
REPROTOSSICI 2026
NIOSH [N1–N3]; INAIL 2026, p. 2 [I1]
04 / 10
01
01
SORGENTE
02
02
VIE DI INGRESSO
03
03
DOSE INTERNA
04
04
BERSAGLI
Prodotto, materiale
o processo lavorativo
Inalazione
Contatto cutaneo
Ingestione accidentale
Non coincide con
la sola concentrazione in aria.
Regolazione ormonale
Cellule germinali
Processi dello sviluppo
Schema concettuale: i meccanismi e gli effetti dipendono dalla sostanza e dallo scenario.
INDICE
Notes: MODULO 01 | SLIDE 04 Dalla sostanza all’effetto OBIETTIVO DIDATTICO Separare presenza del pericolo, contatto esterno e dose interna. La sequenza è uno schema concettuale che aiuta a descrivere le condizioni di esposizione; non costituisce un modello quantitativo, una formula di calcolo o una dimostrazione di causalità. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Le sostanze possono entrare nell’organismo per inalazione, attraverso il contatto cutaneo oppure per ingestione accidentale. La rilevanza di ciascuna via dipende dalla sostanza e dalla lavorazione. Il fact sheet INAIL richiama esplicitamente l’importanza dell’assorbimento dermico per molte sostanze reprotossiche: una valutazione limitata alla sola aria può essere incompleta. La dose interna non coincide automaticamente con la concentrazione misurata nell’ambiente, perché tra queste grandezze si collocano modalità di contatto e processi di assorbimento. LETTURA DELLO SCHEMA Seguire le frecce da sinistra a destra. La sorgente è associata all’attività; le tre vie di ingresso rappresentano le possibilità di contatto; il corpo centrale richiama la dose interna; i riquadri finali indicano possibili bersagli. La regolazione ormonale, le cellule germinali e i processi dello sviluppo non sono colpiti nello stesso modo da tutte le sostanze. L’effetto dipende dal profilo tossicologico e dalle condizioni espositive. Le linee non rappresentano concentrazioni, probabilità o tempi di trasferimento. ESEMPIO DESCRITTIVO Durante un travaso, l’attenzione alla sola evaporazione lascerebbe fuori eventuali schizzi o superfici contaminate. L’esempio serve a illustrare la ricerca delle vie di contatto: non dimostra che il prodotto impiegato sia reprotossico, né che i guanti scelti siano automaticamente adeguati. La composizione, la classificazione e le condizioni reali restano dati da acquisire. MESSAGGIO E RACCORDO Un possibile meccanismo non è una diagnosi e non deve essere generalizzato a tutta la classe. Il docente anticipa che l’identificazione dei bersagli rende comprensibile la successiva distinzione tra fertilità maschile, fertilità femminile e sviluppo. Le misure preventive agiranno sul percorso di esposizione, non soltanto sul suo esito. FONTI E TRACCIABILITÀ [N1] CDC/NIOSH, Reproductive Health and Work, 22 marzo 2024. https://www.cdc.gov/niosh/reproductive-health/about/index.html [N2] NIOSH, The Effects of Workplace Hazards on Male Reproductive Health, DHHS 96-132, 1996, pp. 7–11 del PDF. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/21443 [N3] NIOSH, The Effects of Workplace Hazards on Female Reproductive Health, DHHS 99-104, 1999, pp. 6–14 del testo. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/11105 [I1] INAIL–DIMEILA, Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva, 2026, ISBN 979-12-5758-021-6. Documento fornito dall’utente; pp. 1–4. Nota editoriale: elaborazione didattica indipendente; illustrazioni originali, schematiche e non diagnostiche. I contenuti biologici integrativi non sono attribuiti al fact sheet INAIL. Fonti consultate il 23/10/2026. Prima dell’uso professionale verificare l’applicabilità al contesto e gli aggiornamenti pertinenti.

## Slide 6
MODULO 01 / FONDAMENTI
APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO
Fertilità maschile
Regolazione ormonale, produzione e qualità degli spermatozoi.
REPROTOSSICI 2026
NIOSH 96-132 [N2]; NIOSH [N1]
05 / 10
SCHEMA FUNZIONALE, NON DIAGNOSTICO
01
Produzione
Possibili effetti sulla produzione
delle cellule germinali.
02
Caratteristiche degli spermatozoi
Numero, morfologia e motilità:
parametri distinti, non una misura unica.
03
Regolazione e funzione
Possibili interferenze ormonali
e sulla funzione riproduttiva.
L’effetto possibile non equivale a un danno certo nel singolo lavoratore.
INDICE
Notes: MODULO 01 | SLIDE 05 Fertilità maschile OBIETTIVO DIDATTICO Illustrare i principali livelli funzionali che possono essere interessati, senza ridurre la fertilità maschile a un unico parametro e senza trasformare la formazione sulla sicurezza in una lettura di esami clinici. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE La pubblicazione NIOSH sulla salute riproduttiva maschile descrive possibili interferenze con la produzione degli spermatozoi, la loro forma e il loro movimento, oltre a possibili alterazioni della funzione ormonale. Presentare questi elementi come esiti possibili e dipendenti dall’agente. Non affermare che ogni sostanza reprotossica produca necessariamente tutti gli effetti illustrati. La funzione testicolare comprende produzione di cellule germinali e attività ormonale; la qualità del liquido seminale e la fertilità complessiva non sono concetti intercambiabili. LETTURA DELL’ILLUSTRAZIONE Le cellule rappresentate hanno una funzione didattica. La testa e il flagello aiutano a distinguere forma e movimento; la lente circolare richiama un’osservazione biologica, ma non simula uno spermiogramma. I tre collegamenti identificano produzione, caratteristiche cellulari e regolazione. Le dimensioni, i colori e la quantità delle cellule non rappresentano dati sperimentali o valori di normalità. Evitare di leggere l’immagine come un confronto tra un lavoratore “sano” e uno “esposto”. PRECISAZIONE PER IL DOCENTE La fonte specialistica del 1996 viene utilizzata per i fondamenti funzionali, non per ricavare una lista aggiornata di sostanze classificate secondo il CLP, limiti di esposizione o protocolli sanitari attuali. Non trasferire automaticamente alle sostanze del diagramma tutte le evidenze relative a radiazioni, farmaci o altri agenti trattati dalla fonte. Un’alterazione individuale non permette, da sola, di identificare una causa professionale: occorrono valutazioni cliniche ed espositive appropriate. MESSAGGIO E RACCORDO La prevenzione dell’esposizione riguarda anche l’uomo e non può iniziare soltanto in presenza di un problema riproduttivo già diagnosticato. Concludere ricomponendo i tre livelli funzionali, poi introdurre l’analoga distinzione tra regolazione, funzione ovarica e ovulazione nella salute riproduttiva femminile. FONTI E TRACCIABILITÀ [N2] NIOSH, The Effects of Workplace Hazards on Male Reproductive Health, DHHS 96-132, 1996, pp. 7–11 del PDF. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/21443 [N1] CDC/NIOSH, Reproductive Health and Work, 22 marzo 2024. https://www.cdc.gov/niosh/reproductive-health/about/index.html Nota editoriale: elaborazione didattica indipendente; illustrazioni originali, schematiche e non diagnostiche. I contenuti biologici integrativi non sono attribuiti al fact sheet INAIL. Fonti consultate il 23/10/2026. Prima dell’uso professionale verificare l’applicabilità al contesto e gli aggiornamenti pertinenti.

## Slide 7
MODULO 01 / FONDAMENTI
APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO
Fertilità femminile
Funzione ovarica, ciclo e ovulazione: un ambito distinto dagli effetti sullo sviluppo.
REPROTOSSICI 2026
NIOSH 99-104 [N3]; NIOSH [N1]
06 / 10
01
Regolazione
ormonale
Coordinamento dei processi
riproduttivi.
02
Funzione
ovarica
Possibili effetti su ovociti
e funzione dell’ovaio.
03
Ciclo e
ovulazione
Processi da distinguere
dalla gravidanza.
Un’alterazione del ciclo non dimostra, da sola, una causa professionale.
INDICE
Notes: MODULO 01 | SLIDE 06 Fertilità femminile OBIETTIVO DIDATTICO Spiegare che gli effetti sulla fertilità femminile non coincidono con gli effetti embriofetali. Il centro della slide è la funzione riproduttiva della lavoratrice, che precede un’eventuale gravidanza e deve essere distinta dalla valutazione dello sviluppo. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE La fonte NIOSH descrive il ruolo della regolazione ormonale e il rapporto tra ovaie, ciclo e ovulazione. Alcune esposizioni possono interferire con questi processi o interessare gli ovociti. Il profilo di effetto dipende dall’agente e dalle condizioni di esposizione. Non è corretto trasformare questa possibilità in una previsione individuale o attribuire a tutte le sostanze la stessa capacità di alterare la funzione ovarica. La difficoltà di concepimento può avere molte cause e non identifica da sola un’origine lavorativa. LETTURA DELL’ILLUSTRAZIONE Lo schema anatomico originale mostra ovaie, tube e utero soltanto come orientamento visivo. La dimensione dei singoli elementi e la loro distanza non sono in scala; i nodi laterali rappresentano funzioni, non percorsi di una specifica sostanza. Il docente indica prima la regolazione ormonale, poi la funzione ovarica e infine l’ovulazione, mantenendo separato il tema dello sviluppo che verrà affrontato nella slide successiva. Non associare il colore di un organo a un livello di rischio. PRECISAZIONE PER IL DOCENTE La pubblicazione NIOSH del 1999 è una fonte storica per la fisiologia di base: non viene usata per statistiche di prevalenza, criteri diagnostici, classificazioni aggiornate o soglie di sicurezza. Non presentare l’irregolarità del ciclo come prova di esposizione professionale. Il racconto di un sintomo, quando emerge spontaneamente, richiede un invio al confronto sanitario riservato, non una discussione diagnostica pubblica in aula. La lezione riguarda il riconoscimento e la prevenzione dei fattori lavorativi. MESSAGGIO E RACCORDO Fertilità femminile e sviluppo sono ambiti collegati ma distinti. La stessa sostanza può interessarne uno o più di uno: è la documentazione pertinente a guidare la valutazione. Il raccordo successivo introduce il ruolo del momento dell’esposizione nei processi di sviluppo. FONTI E TRACCIABILITÀ [N3] NIOSH, The Effects of Workplace Hazards on Female Reproductive Health, DHHS 99-104, 1999, pp. 6–14 del testo. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/11105 [N1] CDC/NIOSH, Reproductive Health and Work, 22 marzo 2024. https://www.cdc.gov/niosh/reproductive-health/about/index.html Nota editoriale: elaborazione didattica indipendente; illustrazioni originali, schematiche e non diagnostiche. I contenuti biologici integrativi non sono attribuiti al fact sheet INAIL. Fonti consultate il 23/10/2026. Prima dell’uso professionale verificare l’applicabilità al contesto e gli aggiornamenti pertinenti.

## Slide 8
MODULO 01 / FONDAMENTI
APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO
Sviluppo embriofetale
Il momento dell’esposizione è parte della valutazione.
REPROTOSSICI 2026
NIOSH [N1, N3]; INAIL 2026, pp. 1–2 [I1]
07 / 10
01
Fasi precoci
02
Formazione degli organi
03
Crescita e maturazione
Possibili esiti: dipendono dalla sostanza e dallo scenario, non da un calendario universale.
Perdita della gravidanza
Anomalie strutturali
Alterazioni di crescita o funzione
INDICE
Notes: MODULO 01 | SLIDE 07 Sviluppo embriofetale OBIETTIVO DIDATTICO Far comprendere che la valutazione dello sviluppo non dipende soltanto da “quanto” avviene il contatto, ma anche da “quando”. La slide rappresenta fasi biologiche generali e non attribuisce soglie, durate o rischi numerici a una sostanza. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Le fonti NIOSH richiamano la possibilità di esiti diversi in relazione alla fase dello sviluppo e alle condizioni di esposizione. Tra gli esiti possibili figurano perdita della gravidanza, anomalie strutturali, alterazioni della crescita e delle funzioni. Questi esiti non devono essere presentati come un insieme obbligato per ogni agente. Le fasi iniziali, la formazione degli organi e la crescita successiva sono raffigurate per rendere comprensibile la variabile temporale; non definiscono confini oltre i quali la prevenzione possa essere interrotta. LETTURA DELLA MAPPA Seguire la sequenza da sinistra a destra senza trasformarla in un grafico dose-risposta. Le immagini di cellule, embrione e feto sono schemi originali, non ecografie o fotografie cliniche. La fascia inferiore riporta gli esiti come possibilità trasversali: non esiste un abbinamento rigido tra un solo periodo e un solo danno. L’assenza di una curva numerica è intenzionale, perché non vi sono dati specifici di sostanza e scenario che ne consentano la costruzione. PRECISAZIONE METODOLOGICA Il fact sheet INAIL non sviluppa una trattazione di embriologia; questa parte è un’integrazione esplicitamente distinta. Il suo collegamento con il metodo è la necessità di verificare che i valori utilizzati siano pertinenti agli effetti riproduttivi. Non basta conoscere un generico limite per concludere che ogni possibile effetto sullo sviluppo sia coperto. Il dettaglio dei valori soglia, dei VLEP e dei DNEL sarà affrontato nei moduli dedicati. MESSAGGIO E RACCORDO Non individuare una “finestra sicura” universale e non attribuire automaticamente un evento avverso a un’esposizione professionale. Il docente mantiene il piano della prevenzione, poi ricorda che tossicità riproduttiva, cancerogenicità e mutagenicità sono proprietà da distinguere, pur potendo coesistere nella stessa sostanza. FONTI E TRACCIABILITÀ [N3] NIOSH, The Effects of Workplace Hazards on Female Reproductive Health, DHHS 99-104, 1999, pp. 6–14 del testo. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/11105 [N1] CDC/NIOSH, Reproductive Health and Work, 22 marzo 2024. https://www.cdc.gov/niosh/reproductive-health/about/index.html [I1] INAIL–DIMEILA, Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva, 2026, ISBN 979-12-5758-021-6. Documento fornito dall’utente; pp. 1–4. Nota editoriale: elaborazione didattica indipendente; illustrazioni originali, schematiche e non diagnostiche. I contenuti biologici integrativi non sono attribuiti al fact sheet INAIL. Fonti consultate il 23/10/2026. Prima dell’uso professionale verificare l’applicabilità al contesto e gli aggiornamenti pertinenti.

## Slide 9
MODULO 01 / FONDAMENTI
INAIL / CAMPO DI APPLICAZIONE
CMR: proprietà distinte
Cancerogenicità, mutagenicità e tossicità riproduttiva non sono sinonimi.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–3 [I1]; D.Lgs. 135/2024 [L1]
08 / 10
C
Cancerogenicità
Proprietà cancerogene
da considerare nella valutazione.
M
Mutagenicità
Proprietà mutagene
da considerare nella valutazione.
R
Tossicità riproduttiva
Fertilità e sviluppo:
il tema di questa collana.
PERIMETRO DEL DIAGRAMMA INAIL
Categoria 1A / 1B
Non cancerogene
Non mutagene
Singola sostanza
Le altre classificazioni e le esposizioni multiple richiedono una valutazione integrata.
INDICE
Notes: MODULO 01 | SLIDE 08 CMR: proprietà distinte OBIETTIVO DIDATTICO Delimitare con precisione il percorso trattato dalla collana. La sigla CMR riunisce ambiti di pericolo diversi e non dimostra che qualunque sostanza appartenga contemporaneamente a tutte e tre le classi. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il fact sheet richiama l’estensione del Capo II del Titolo IX alle sostanze tossiche per la riproduzione con il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 mediante il decreto legislativo 135/2024. Il diagramma proposto riguarda però una situazione delimitata: sostanze reprotossiche di categoria 1A o 1B, non cancerogene e non mutagene, valutate singolarmente. INAIL precisa che questo non impedisce una valutazione congiunta di sostanze aventi anche altre classificazioni CMR, purché se ne considerino le peculiarità. Non si può quindi applicare il percorso in modo da cancellare proprietà aggiuntive. LETTURA DELLA MAPPA Le tre schede affiancate rappresentano cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione. La scheda R è evidenziata perché costituisce il tema del modulo, non perché sia più o meno grave delle altre. La fascia inferiore riporta il perimetro del diagramma. Il suo significato è metodologico: aiuta a stabilire quale percorso si sta usando e quali aspetti richiedano un’integrazione. Le tre schede non sono livelli di una scala o classi di punteggio. PRECISAZIONE METODOLOGICA La categoria 1A o 1B indica il campo richiamato dal fact sheet e non deve essere letta come misura dell’esposizione. La multi-esposizione richiede ulteriori considerazioni: lo schema per una singola sostanza non esaurisce la gestione complessiva. Inoltre, il documento richiama sempre la valutazione del rischio chimico per eventuali altri effetti non cancerogeni e non mutageni. Non attribuire allo schema un’esenzione generale da altre valutazioni. MESSAGGIO E RACCORDO Prima di seguire un diagramma, verificarne il campo di applicazione. Il Modulo 02 approfondirà il quadro normativo; qui il raccordo operativo porta ai luoghi e soprattutto alle attività nei quali raccogliere le informazioni sulle sostanze e sulle esposizioni effettive. FONTI E TRACCIABILITÀ [I1] INAIL–DIMEILA, Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva, 2026, ISBN 979-12-5758-021-6. Documento fornito dall’utente; pp. 1–4. [L1] Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135; GU n. 226 del 26 settembre 2024; entrata in vigore 11 ottobre 2024. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/SG Nota editoriale: elaborazione didattica indipendente; illustrazioni originali, schematiche e non diagnostiche. I contenuti biologici integrativi non sono attribuiti al fact sheet INAIL. Fonti consultate il 23/10/2026. Prima dell’uso professionale verificare l’applicabilità al contesto e gli aggiornamenti pertinenti.

## Slide 10
MODULO 01 / FONDAMENTI
SCENARI LAVORATIVI
Dove cercare il rischio
Seguire le attività, non fermarsi al nome del settore.
REPROTOSSICI 2026
NIOSH [N4, N5]; INAIL 2026, pp. 1–3 [I1]
09 / 10
Laboratorio
Dosaggi e preparazioni.
Manipolazioni e trasferimenti.
Produzione
Carico e miscelazione.
Campionamento e travaso.
Manutenzione e pulizia
Aperture e svuotamenti.
Residui e superfici contaminate.
Scenari orientativi: verificare sostanze e classificazioni effettivamente presenti.
Sostanze → SDS aggiornate → Attività reali → Vie di contatto
INDICE
Notes: MODULO 01 | SLIDE 09 Dove cercare il rischio OBIETTIVO DIDATTICO Trasformare una conoscenza generale in un criterio di ricognizione aziendale. Il settore è un punto di partenza per osservare le attività, non una prova della presenza di una sostanza reprotossica o di un’esposizione significativa. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Le fonti NIOSH descrivono contesti come laboratori, industria chimica, lavorazioni dei metalli, stampa e attività con solventi. Questi riferimenti hanno una funzione orientativa. Non tutti i solventi sono reprotossici e non tutte le sostanze utilizzate in un settore sono classificate 1A o 1B. La classificazione deve essere verificata sul prodotto o sulla sostanza concretamente presenti. Per il percorso INAIL occorre inoltre controllare le eventuali proprietà cancerogene e mutagene, che non possono essere escluse dal solo nome della lavorazione. LETTURA DEI TRE SCENARI Il laboratorio richiama dosaggi, preparazione di soluzioni e manipolazioni. La produzione richiama carico, miscelazione, trasferimento e campionamento. La manutenzione richiama aperture, residui, svuotamento e pulizia. Sono esempi descrittivi originali, non casi reali né esercitazioni. La stessa linea può presentare condizioni differenti durante la produzione ordinaria e durante un intervento non ordinario. Per questo il percorso di raccolta dati deve collegare sostanze, attività, persone potenzialmente interessate e vie di contatto. PRECISAZIONE METODOLOGICA Una piccola quantità non esclude automaticamente l’esposizione; un grande quantitativo non quantifica da solo il rischio. Analogamente, l’assenza di odore non dimostra assenza di contatto. La documentazione deve descrivere quali controlli siano presenti e su quali elementi si basi il giudizio. Gli esempi non autorizzano a considerare adeguati tutti i sistemi di aspirazione o tutti i guanti, che richiedono una scelta pertinente allo scenario. MESSAGGIO E RACCORDO La ricognizione efficace segue il lavoro reale. Il docente chiude la slide con il collegamento tra inventario, schede dati di sicurezza aggiornate e descrizione delle attività, quindi ricompone questi dati nel percorso che introduce la valutazione decisionale della collana. FONTI E TRACCIABILITÀ [N4] CDC/NIOSH, Examples of Jobs and Reproductive Health, 3 aprile 2024. https://www.cdc.gov/niosh/reproductive-health/risk-factors/index.html [N5] CDC/NIOSH, About Solvents and Reproductive Health, 12 febbraio 2024. https://www.cdc.gov/niosh/reproductive-health/prevention/solvents.html [I1] INAIL–DIMEILA, Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva, 2026, ISBN 979-12-5758-021-6. Documento fornito dall’utente; pp. 1–4. Nota editoriale: elaborazione didattica indipendente; illustrazioni originali, schematiche e non diagnostiche. I contenuti biologici integrativi non sono attribuiti al fact sheet INAIL. Fonti consultate il 23/10/2026. Prima dell’uso professionale verificare l’applicabilità al contesto e gli aggiornamenti pertinenti.

## Slide 11
MODULO 01 / FONDAMENTI
INAIL / MAPPA DI ORIENTAMENTO
Dal pericolo alla valutazione
Il punto di ingresso nel percorso decisionale: dati, evidenze, decisioni.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 2–4 [I1]
10 / 10
01
Identificare
Sostanza o miscela.
Classificazione pertinente.
02
Descrivere
Attività e condizioni.
Vie di contatto.
03
Documentare
Esposizione occupazionale.
Elementi tecnici a supporto.
04
Valutare
Notazioni e riferimenti.
Scelta del percorso.
PERCORSI CHE SARANNO SVILUPPATI NEI MODULI DEDICATI
A
Notazione:
priva di soglia
B
Notazione:
con valore soglia
C
Restrizione REACH +
DNEL pertinente
D
Valutazione
caso per caso
Esclusione dell’esposizione: servono evidenze, non presunzioni.
PROSSIMO MODULO 02 / QUADRO NORMATIVO EUROPEO E NAZIONALE
INDICE
Notes: MODULO 01 | SLIDE 10 Dal pericolo alla valutazione OBIETTIVO DIDATTICO Ricomporre i fondamenti in una sequenza operativa leggibile. La slide è una mappa di orientamento e non sostituisce il diagramma completo della Figura 1 del fact sheet, che verrà sviluppato nei moduli dedicati. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il primo passaggio è l’identificazione delle sostanze e delle miscele che soddisfano i criteri pertinenti. Seguono descrizione delle attività e valutazione dell’esposizione. INAIL ammette la conclusione di assenza di rischio attribuibile all’ambiente di lavoro soltanto quando sia accertata con ragionevole certezza l’assenza di esposizione oppure, per sostanze ubiquitarie, quando i livelli siano confrontabili e non superiori ai riferimenti della popolazione generale. Il solo nome “ciclo chiuso” non costituisce una dimostrazione: la decisione deve essere sostenuta dagli elementi tecnici del caso. LETTURA DELLA MAPPA I quattro blocchi identificano ciò che occorre ricostruire: sostanza, attività, esposizione e riferimenti pertinenti. I piccoli riquadri A, B, C e D anticipano le destinazioni del percorso, non sono un albero completo. Il Caso A riguarda la notazione di assenza di soglia; il Caso B quella di presenza di soglia nell’Allegato XLIII. Il Caso C richiede la pertinente restrizione REACH con DNEL protettivo per gli effetti riproduttivi; il Caso D richiede valutazione caso per caso. La semplice presenza di un DNEL nella SDS non basta a identificare il Caso C. PRECISAZIONE METODOLOGICA La disponibilità di un valore non elimina la necessità di verificarne pertinenza e significato. Non equiparare un valore di riferimento della popolazione generale a una soglia sanitaria. Non considerare un VLEP automaticamente coincidente con una soglia riproduttiva. Il fact sheet richiede attenzione alla via dermica, agli altri effetti chimici e alla rivalutazione in caso di modifiche; dichiara inoltre i limiti dello schema per le esposizioni multiple. MESSAGGIO E RACCORDO Il risultato deve essere una decisione documentata e collegata a misure coerenti, non una casella selezionata senza evidenze. Il modulo termina con la mappa, senza quiz o verifica. Il passo successivo della collana è il Modulo 02, dedicato al quadro normativo europeo e nazionale. FONTI E TRACCIABILITÀ [I1] INAIL–DIMEILA, Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva, 2026, ISBN 979-12-5758-021-6. Documento fornito dall’utente; pp. 1–4. Nota editoriale: elaborazione didattica indipendente; illustrazioni originali, schematiche e non diagnostiche. I contenuti biologici integrativi non sono attribuiti al fact sheet INAIL. Fonti consultate il 23/10/2026. Prima dell’uso professionale verificare l’applicabilità al contesto e gli aggiornamenti pertinenti.

## Slide 12
REPROTOSSICI
PROFESSIONAL TRAINER 2026
MODULO 02 / 12
Quadro normativo
europeo e
nazionale
Dalle direttive europee
agli obblighi di prevenzione.
2004
BASE UE
2022
ESTENSIONE
2024
RECEPIMENTO
2026
METODO INAIL
Base: fact sheet INAIL 2026. Integrazioni normative
identificate nelle note. Elaborazione indipendente.
ILLUSTRAZIONE TECNICA ORIGINALE
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026 [I1] • D.Lgs. 135/2024 [L1]
01 / 10
INDICE
Notes: MODULO 02 | SLIDE 01
Quadro normativo europeo e nazionale
OBIETTIVO DIDATTICO
Collegare i fondamenti biologici del primo modulo alla struttura degli obblighi di prevenzione. Il percorso non è un elenco di numeri di legge: serve a riconoscere quale fonte definisce il pericolo, quale disciplina gli obblighi aziendali e quale offre un aiuto alla valutazione. Annunciare che la presentazione distingue sempre contenuto normativo e rielaborazione metodologica.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
La direttiva 2004/37/CE costituisce il riferimento europeo storico per la protezione dai cancerogeni e mutageni. La direttiva (UE) 2022/431 ne estende l’ambito alle sostanze tossiche per la riproduzione. In Italia il D.Lgs. 135/2024 interviene sul D.Lgs. 81/2008; il provvedimento è entrato in vigore l’11 ottobre 2024. Il fact sheet INAIL del 2026 propone successivamente un percorso interpretativo per i diversi casi connessi alla presenza o assenza di soglia. La pubblicazione non è il provvedimento che introduce le tutele: aiuta a leggere e applicare disposizioni già richiamate nel testo di legge.
LETTURA DELLA MAPPA
Leggere la sequenza Europa, recepimento nazionale, gestione aziendale. La data 2026 identifica l’edizione del supporto metodologico, non una nuova decorrenza generale degli obblighi. L’illustrazione di documenti, impianto e protezione rappresenta il collegamento fra fonti e attività reali; non raffigura una certificazione di conformità né un marchio istituzionale.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Il campo del diagramma è più ristretto del Capo II: sostanze reprotossiche 1A o 1B non cancerogene e non mutagene, considerate una alla volta. Le slide sono una ricostruzione didattica basata sul documento fornito e sugli atti richiamati, non un testo normativo coordinato completo. Non vengono aggiornati gli elenchi delle singole sostanze né riportati valori numerici di esposizione: questi richiedono una verifica puntuale dell’allegato e della classificazione applicabili.
MESSAGGIO E RACCORDO
La norma stabilisce gli obblighi; il diagramma orienta il ragionamento tecnico. La slide successiva chiarisce il sistema europeo da cui nasce questa impostazione.
FONTI E PERIMETRO
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. Fact sheet, pp. 1–4. ISBN 979-12-5758-021-6. Documento fornito dall’utente. Riferimento: pp. 1–3.
[L1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135. G.U. n. 226 del 26 settembre 2024; entrata in vigore: 11 ottobre 2024. Atto modificativo del D.Lgs. 81/2008. Riferimento: intestazione e artt. 8–11.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg
[L2] Direttiva 2004/37/CE del 29 aprile 2004. Testo originario utilizzato esclusivamente per l’inquadramento storico e per i principi del sistema europeo. Riferimento: artt. 1, 3–5.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037
[L3] Direttiva (UE) 2022/431 del 9 marzo 2022. Modifiche alla direttiva 2004/37/CE; contenuti del modulo ricostruiti dal fact sheet INAIL e dall’atto italiano di recepimento. Riferimento: richiamo nel fact sheet.
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/431/oj
Materiale didattico indipendente. Base: fact sheet INAIL 2026; integrazioni normative identificate. Non costituisce testo coordinato né attestazione di conformità. Data redazionale: 23 ottobre 2026.

## Slide 13
MODULO 02 / QUADRO NORMATIVO
QUADRO EUROPEO / BASE STORICA
Il sistema europeo: prevenire l’esposizione
Direttiva 2004/37/CE: la struttura preventiva su cui si innestano le modifiche successive.
REPROTOSSICI 2026
Direttiva 2004/37/CE, artt. 3–5 [L2]; INAIL 2026 [I1]
02 / 10
01
Valutare
Natura, grado e durata
dell’esposizione.
Tutte le vie pertinenti.
02
Intervenire
Sostituzione e
sistema chiuso,
quando realizzabili.
03
Proteggere
Misure tecniche,
igiene, procedure
e informazione.
04
Mantenere
Controlli e riesame
quando cambiano
le condizioni.
Il valore limite è una componente del sistema, non l’intero sistema di prevenzione.
INDICE
Notes: MODULO 02 | SLIDE 02
Il sistema europeo: prevenire l’esposizione
OBIETTIVO DIDATTICO
Presentare la direttiva 2004/37/CE come un sistema preventivo e non come una sola tabella di concentrazioni ammesse. La data del 2004 serve a identificare la base storica; l’inclusione delle sostanze reprotossiche è un’estensione successiva, da non attribuire retroattivamente alla formulazione originaria.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Nel testo originario, la direttiva collega la protezione dei lavoratori alla valutazione della natura, del grado e della durata dell’esposizione. La valutazione prende in considerazione anche forme di assorbimento diverse dall’inalazione. Su questa conoscenza si innestano riduzione dell’utilizzo e sostituzione; quando la sostituzione non è tecnicamente possibile, il ricorso al sistema chiuso, purché realizzabile; quando anche questa soluzione non è tecnicamente praticabile, la riduzione dell’esposizione. Informazione, misure igieniche, protezioni collettive e gestione degli eventi anomali completano il sistema. Il rispetto dei valori limite è una componente della prevenzione, non una ragione per omettere gli altri passaggi.
LETTURA DELLA MAPPA
Seguire i quattro blocchi: conoscere l’esposizione, intervenire sulla fonte, controllare le condizioni di lavoro, mantenere nel tempo la tutela. Le frecce esprimono dipendenza logica, non una procedura che termina una volta prodotto un documento. La fascia inferiore distingue la direttiva europea, il recepimento italiano e la conseguente applicazione nei processi aziendali. Il collegamento è illustrativo e non descrive tutti gli atti europei succedutisi nel tempo.
PRECISAZIONE NORMATIVA
Non leggere la formulazione storica della direttiva come testo operativo attuale per le sostanze reprotossiche. Le differenze fra sostanze prive di soglia, con soglia e non identificate nelle due categorie derivano dalle modifiche del 2022 e dalla loro trasposizione italiana. L’uso del riferimento storico è qui limitato ai principi strutturali, mentre le slide successive presentano le disposizioni richiamate dal fact sheet.
MESSAGGIO E RACCORDO
Il sistema europeo collega valutazione, interventi e controllo. Per i reprotossici questa architettura viene ampliata e articolata in funzione della soglia: è il tema della slide successiva.
FONTI E PERIMETRO
[L2] Direttiva 2004/37/CE del 29 aprile 2004. Testo originario utilizzato esclusivamente per l’inquadramento storico e per i principi del sistema europeo. Riferimento: artt. 1, 3–5, 10–11, 14.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. Fact sheet, pp. 1–4. ISBN 979-12-5758-021-6. Documento fornito dall’utente. Riferimento: pp. 1–2.
Materiale didattico indipendente. Base: fact sheet INAIL 2026; integrazioni normative identificate. Non costituisce testo coordinato né attestazione di conformità. Data redazionale: 23 ottobre 2026.

## Slide 14
MODULO 02 / QUADRO NORMATIVO
INAIL / EVOLUZIONE NORMATIVA
2022/431: l’estensione ai reprotossici
Il pericolo riproduttivo entra nella disciplina europea specifica.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–2 [I1]; D.Lgs. 135/2024, artt. 9–10 [L1]
03 / 10
BASE STORICA
C
M
Cancerogeni e mutageni
AMBITO ESTESO
Anche sostanze tossiche
per la riproduzione
C
M
R
Perimetro 1A / 1B
Sostanze e miscele:
criteri di classificazione CLP.
Distinzione di soglia
Obiettivi di riduzione
differenziati e documentati.
Tutele estese
Valutazione, misure
e obblighi pertinenti.
Classificazione del pericolo ≠ valutazione dell’esposizione.
INDICE
Notes: MODULO 02 | SLIDE 03
2022/431: l’estensione ai reprotossici
OBIETTIVO DIDATTICO
Spiegare l’innovazione centrale della direttiva (UE) 2022/431, mantenendo distinta l’identificazione del pericolo dalla successiva valutazione dell’esposizione. La sequenza non deve far pensare che tutti gli agenti CMR abbiano lo stesso meccanismo tossicologico o identiche condizioni di gestione.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il fact sheet descrive l’estensione della disciplina europea alle sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B. Per le definizioni viene richiamato il regolamento CLP. La categoria identifica un pericolo, mentre l’esposizione dipende dalla lavorazione e dalle misure applicate. La possibilità di individuare una soglia non è uguale per tutte le sostanze. Il documento distingue pertanto il livello di esposizione da minimizzare al più basso valore tecnicamente possibile per le sostanze prive di soglia dal rischio da ridurre al minimo per le sostanze con soglia. Per le altre sostanze occorre considerare espressamente la possibilità che non esista un livello sicuro.
LETTURA DELLA MAPPA
Il passaggio da C e M a C, M e R mostra l’ampliamento dell’ambito protettivo. I tre riquadri inferiori organizzano le conseguenze: riconoscimento dei reprotossici 1A/1B, differenziazione in funzione della soglia, estensione delle misure di tutela. Il simbolo R non indica che una sostanza sia anche cancerogena o mutagena. L’illustrazione dell’impianto richiama il fatto che classificazione e misure devono essere riferite a una concreta situazione lavorativa.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La soglia non deve essere dedotta dalla sola presenza di un valore limite professionale. Il fact sheet spiega che VLEP, soglie per gli effetti riproduttivi e DNEL hanno basi e funzioni da verificare. In questo modulo si presenta il problema senza sviluppare una valutazione quantitativa, riservata ai moduli dedicati. La pubblicazione segnala inoltre che l’esposizione dermica può essere importante: una valutazione soltanto inalatoria può lasciare fuori una componente pertinente.
MESSAGGIO E RACCORDO
L’estensione normativa rafforza la tutela ma richiede distinzioni tecniche. Il recepimento italiano traduce queste distinzioni in specifiche modifiche al Testo unico.
FONTI E PERIMETRO
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. Fact sheet, pp. 1–4. ISBN 979-12-5758-021-6. Documento fornito dall’utente. Riferimento: pp. 1–2.
[L1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135. G.U. n. 226 del 26 settembre 2024; entrata in vigore: 11 ottobre 2024. Atto modificativo del D.Lgs. 81/2008. Riferimento: artt. 9–10.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg
[L3] Direttiva (UE) 2022/431 del 9 marzo 2022. Modifiche alla direttiva 2004/37/CE; contenuti del modulo ricostruiti dal fact sheet INAIL e dall’atto italiano di recepimento. Riferimento: come illustrata dal fact sheet e recepita dal D.Lgs. 135/2024.
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/431/oj
Materiale didattico indipendente. Base: fact sheet INAIL 2026; integrazioni normative identificate. Non costituisce testo coordinato né attestazione di conformità. Data redazionale: 23 ottobre 2026.

## Slide 15
MODULO 02 / QUADRO NORMATIVO
INTEGRAZIONE NORMATIVA
D.Lgs. 135/2024: il recepimento italiano
L’intervento modifica il D.Lgs. 81/2008: definizioni, obblighi e allegati.
REPROTOSSICI 2026
G.U. n. 226/2024 [L1] • artt. 8–19
04 / 10
4 settembre 2024
EMANAZIONE
26 settembre 2024
PUBBLICAZIONE IN G.U.
11 ottobre 2024
ENTRATA IN VIGORE
ART. 234
Definire
1A/1B e qualificazione
con o senza soglia.
ART. 235
Intervenire
Sostituzione, sistema
chiuso e riduzione.
ARTT. 236–241
Gestire
Valutazione, misure
e situazioni particolari.
ARTT. 242–243
Tutelare
Sorveglianza, registro
e cartelle sanitarie.
ALLEGATI
XXXVIII e XLIII sostituiti • XLIII-bis introdotto • XXXIX abrogato
INDICE
Notes: MODULO 02 | SLIDE 04
D.Lgs. 135/2024: il recepimento italiano
OBIETTIVO DIDATTICO
Individuare il ruolo del D.Lgs. 135/2024 e orientarsi tra le principali modifiche senza sovrapporre la numerazione dell’atto modificativo alla numerazione del D.Lgs. 81/2008. L’articolo 10 del decreto del 2024 modifica, per esempio, l’articolo 235 del Testo unico: non sono riferimenti intercambiabili.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il decreto è datato 4 settembre 2024, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024 ed entra in vigore l’11 ottobre 2024. Il suo scopo è attuare la direttiva (UE) 2022/431. Interviene sulla denominazione e sull’ambito del Capo II, introduce le definizioni relative ai reprotossici, aggiorna sostituzione e riduzione, estende la valutazione e le misure di prevenzione. Altri interventi riguardano informazione e formazione, operazioni particolari, accertamenti sanitari, registro e cartelle. Il cambiamento non si risolve dunque nella sostituzione dell’acronimo CM con CMR all’interno di un documento.
LETTURA DELLA MAPPA
Le tre date nella fascia superiore indicano emanazione, pubblicazione ed entrata in vigore. Sotto, i quattro gruppi rappresentano aree funzionali: definire il pericolo, stabilire la priorità degli interventi, valutare e gestire l’esposizione, organizzare le tutele collegate. È una sintesi selettiva delle modifiche utili alla collana, non l’indice completo dei ventidue articoli del decreto.
PRECISAZIONE NORMATIVA
Il D.Lgs. 135/2024 modifica anche gli allegati: sostituisce XXXVIII e XLIII, inserisce XLIII-bis e abroga XXXIX. Il modulo richiama queste operazioni editoriali per evitare riferimenti automatici ad allegati superati, ma non riproduce i valori numerici né certifica l’attualità di ciascuna voce. La verifica sul singolo agente deve riguardare la versione applicabile del Testo unico, le eventuali disposizioni transitorie e le altre norme pertinenti. Non trasformare le informazioni datate contenute nel fact sheet in affermazioni universali e permanenti.
MESSAGGIO E RACCORDO
Il recepimento modifica un sistema di obblighi, non solo una definizione. La slide successiva colloca questi obblighi nell’architettura del Titolo IX.
FONTI E PERIMETRO
[L1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135. G.U. n. 226 del 26 settembre 2024; entrata in vigore: 11 ottobre 2024. Atto modificativo del D.Lgs. 81/2008. Riferimento: G.U. e artt. 8–19.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. Fact sheet, pp. 1–4. ISBN 979-12-5758-021-6. Documento fornito dall’utente. Riferimento: p. 1.
Materiale didattico indipendente. Base: fact sheet INAIL 2026; integrazioni normative identificate. Non costituisce testo coordinato né attestazione di conformità. Data redazionale: 23 ottobre 2026.

## Slide 16
MODULO 02 / QUADRO NORMATIVO
MAPPA NORMATIVA MODIFICABILE
Titolo IX: la mappa delle sostanze pericolose
Il rischio reprotossico va collocato nella disciplina pertinente, non in un contenitore generico.
REPROTOSSICI 2026
D.Lgs. 81/2008, Titolo IX [L4]; D.Lgs. 135/2024 [L1]
05 / 10
D.LGS. 81/2008 / TITOLO IX
CAPO I
ARTT. 221–232
Agenti chimici
Valutazione e gestione
dei rischi chimici.
CAPO II
ARTT. 233–245
CMR
Cancerogeni, mutageni
e reprotossici.
CAPO III
ARTT. 246–261
Amianto
Protezione dai rischi
di esposizione.
CAPO IV
ARTT. 262–265
Sanzioni
Disposizioni
sanzionatorie.
XXXVIII
VLEP / CAPO I
XLIII
VLEP / CAPO II
XLIII-bis
LIMITI BIOLOGICI E SORVEGLIANZA
Il diagramma INAIL orienta il percorso reprotossico nel Capo II; gli altri effetti restano da valutare.
INDICE
Notes: MODULO 02 | SLIDE 05
Titolo IX: la mappa delle sostanze pericolose
OBIETTIVO DIDATTICO
Collocare il rischio reprotossico nel D.Lgs. 81/2008 ed evitare che il solo riferimento al Titolo IX sia considerato sufficiente per individuare la disciplina applicabile. Il Titolo contiene ambiti diversi, con definizioni, obblighi e allegati specifici.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il Capo I riguarda la protezione dagli agenti chimici e occupa gli articoli 221–232. Il Capo II, articoli 233–245, riguarda cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione. Il Capo III, articoli 246–261, disciplina i rischi connessi all’esposizione all’amianto; il Capo IV, articoli 262–265, contiene le disposizioni sanzionatorie. Il fact sheet concentra l’attenzione sui reprotossici 1A/1B nell’ambito del Capo II, ma precisa che restano da valutare gli altri effetti sulla salute non cancerogeni e non mutageni attraverso il Capo I.
LETTURA DELLA MAPPA
Il nodo superiore è il Titolo IX, non una singola categoria di sostanze. I riquadri inferiori rappresentano i Capi; il Capo II è evidenziato perché è il centro del modulo. La fascia dedicata agli allegati distingue il riferimento ai valori limite professionali del Capo I, quello ai VLEP del Capo II e quello ai valori limite biologici con procedure di sorveglianza. Non interpretare i riquadri come insiemi necessariamente disgiunti: una situazione può richiedere più valutazioni coordinate.
PRECISAZIONE NORMATIVA
La presenza di una sostanza nel processo non identifica da sola tutti gli adempimenti: occorrono classificazione, condizioni di esposizione e criteri previsti dalle disposizioni applicabili. Il DVR deve rappresentare questa ricostruzione. La mappa è un indice funzionale e non tratta le sanzioni, i dettagli del rischio amianto o tutti gli allegati del Titolo. Il richiamo alla disciplina generale della valutazione resta necessario, ma non deve oscurare gli obblighi specifici del Capo II.
MESSAGGIO E RACCORDO
Prima si identifica il perimetro della disciplina, poi si definiscono valutazione e misure. Il confronto successivo chiarisce come coordinare Capo I e Capo II senza sostituire il secondo con un generico giudizio di rischio chimico.
FONTI E PERIMETRO
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. Fact sheet, pp. 1–4. ISBN 979-12-5758-021-6. Documento fornito dall’utente. Riferimento: pp. 1, 3–4.
[L1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135. G.U. n. 226 del 26 settembre 2024; entrata in vigore: 11 ottobre 2024. Atto modificativo del D.Lgs. 81/2008. Riferimento: artt. 1, 8 e 19.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg
[L4] D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Pubblicazione originaria sul sito del Parlamento: consultata per l’architettura del Titolo IX, art. 236, comma 5, art. 238 e disposizioni non sostituite dagli articoli del D.Lgs. 135/2024 qui richiamati. Non è un testo coordinato vigente. Riferimento: struttura del Titolo IX.
https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/08081dl.htm
Materiale didattico indipendente. Base: fact sheet INAIL 2026; integrazioni normative identificate. Non costituisce testo coordinato né attestazione di conformità. Data redazionale: 23 ottobre 2026.

## Slide 17
MODULO 02 / QUADRO NORMATIVO
INAIL / CAMPO DI APPLICAZIONE
Capo I e Capo II: tutele coordinate
Il percorso per gli effetti riproduttivi non esaurisce la valutazione del rischio chimico.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 2–4 [I1]; art. 234 [L1]
06 / 10
CAPO I
Agenti chimici pericolosi
Considerare gli altri effetti
sulla salute e i rischi
pertinenti della lavorazione.
La sola categoria 2 non identifica
il campo del Capo II.
CAPO II
Disciplina specifica CMR
Per i reprotossici: criteri 1A/1B.
Valutare esposizione, soglia
e obblighi specifici.
L’assenza di un VLEP non esclude
automaticamente il Capo II.
DVR
PERIMETRO DEL DIAGRAMMA INAIL
1A / 1B
Non C e non M
Singola sostanza
INDICE
Notes: MODULO 02 | SLIDE 06
Capo I e Capo II: tutele coordinate
OBIETTIVO DIDATTICO
Mostrare che il percorso per la tossicità riproduttiva non esaurisce la valutazione del rischio chimico. Il docente deve distinguere una disciplina specifica da una valutazione generale senza presentarle come alternative tra le quali l’azienda possa scegliere liberamente.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il fact sheet delimita il diagramma alle sostanze reprotossiche 1A e 1B non cancerogene e non mutagene, in esposizione singola. In tutti i casi A, B, C e D permane la necessità di considerare gli altri effetti pertinenti secondo il Capo I. Una sostanza può infatti possedere ulteriori proprietà pericolose che il diagramma non valuta. Viceversa, una classificazione reprotossica di categoria 2, da sola, non corrisponde alla definizione dell’articolo 234, lettera b-bis; ciò non significa assenza di pericolo o esenzione dalla valutazione prevista per gli agenti chimici. Eventuali ulteriori classificazioni possono modificare il quadro applicabile.
LETTURA DELLA MAPPA
Le due colonne mettono in rapporto la valutazione degli agenti chimici e la disciplina specifica dei CMR. Il ponte centrale rappresenta il coordinamento nel DVR, non la fusione di criteri diversi in un indice unico. La fascia inferiore ricorda che per il diagramma INAIL occorrono tutti i requisiti indicati: categoria 1A/1B, assenza delle proprietà C e M nel percorso considerato, singola sostanza. Le esposizioni multiple e le proprietà CMR concomitanti richiedono una valutazione integrata, come segnala la fonte.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Non usare un esito generico di “irrilevanza per la salute” ottenuto in una valutazione del Capo I come automatica prova di assolvimento degli obblighi del Capo II. È una cautela interpretativa ricavata dalla distinzione dei campi di applicazione, non una formula aggiunta al diagramma INAIL. Analogamente, l’assenza di un VLEP nell’Allegato XLIII non fa uscire automaticamente una sostanza reprotossica 1A/1B dal Capo II: il fact sheet contempla espressamente sostanze non riportate nell’allegato.
MESSAGGIO E RACCORDO
Una valutazione coordinata mantiene visibili i diversi rischi e le rispettive regole. La slide successiva rende precise le definizioni che governano la scelta del percorso.
FONTI E PERIMETRO
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. Fact sheet, pp. 1–4. ISBN 979-12-5758-021-6. Documento fornito dall’utente. Riferimento: pp. 2–4, Figura 1.
[L1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135. G.U. n. 226 del 26 settembre 2024; entrata in vigore: 11 ottobre 2024. Atto modificativo del D.Lgs. 81/2008. Riferimento: art. 9: modifica dell’art. 234.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg
Materiale didattico indipendente. Base: fact sheet INAIL 2026; integrazioni normative identificate. Non costituisce testo coordinato né attestazione di conformità. Data redazionale: 23 ottobre 2026.

## Slide 18
MODULO 02 / QUADRO NORMATIVO
INTEGRAZIONE NORMATIVA
Art. 234: le definizioni che guidano il percorso
Qualificazione normativa, valori limite e sorveglianza sono concetti distinti.
REPROTOSSICI 2026
D.Lgs. 135/2024, art. 9 [L1]; INAIL 2026, pp. 1–2 [I1]
07 / 10
b-bis | Sostanza o miscela che soddisfa i criteri CLP di categoria 1A o 1B
b-ter
PRIVA DI SOGLIA
Non esiste un livello di esposizione
sicuro per la salute dei lavoratori.
b-quater
CON VALORE SOGLIA
Esiste un livello sotto il quale
non vi sono rischi per la salute.
Entrambe le definizioni richiedono l’identificazione nella colonna “Osservazioni” dell’Allegato XLIII.
VLEP
Concentrazione nell’aria
VALORE LIMITE BIOLOGICO
Agente / metabolita / indicatore
SORVEGLIANZA SANITARIA
Salute in funzione dell’esposizione
INDICE
Notes: MODULO 02 | SLIDE 07
Art. 234: le definizioni che guidano il percorso
OBIETTIVO DIDATTICO
Fare riconoscere la differenza fra definizione giuridica, dato tossicologico e riferimento di esposizione. Questo passaggio evita due errori: identificare una soglia attraverso un qualsiasi numero disponibile e considerare l’assenza di notazione come prova automatica di assenza di soglia.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
La lettera b-bis dell’articolo 234 definisce la sostanza tossica per la riproduzione attraverso i criteri CLP per sostanze o miscele di categoria 1A o 1B. Le lettere b-ter e b-quater aggiungono una condizione precisa: la sostanza priva di soglia oppure con valore soglia deve essere identificata come tale nella colonna “Osservazioni” dell’Allegato XLIII. La definizione include dunque sia il significato del livello sicuro sia la specifica identificazione normativa. Per le sostanze non identificate in questi due gruppi si applica il ragionamento dell’articolo 235, comma 3-ter, con le successive distinzioni metodologiche proposte da INAIL.
LETTURA DELLA MAPPA
Il nodo 1A/1B introduce il perimetro. I due rami riportano la qualificazione con o senza soglia; la fascia che li collega richiama la verifica della notazione nell’allegato. Nella parte inferiore compaiono altre definizioni introdotte o modificate: valore limite professionale, valore limite biologico e sorveglianza sanitaria. La disposizione dei riquadri non significa che questi concetti siano equivalenti o numericamente intercambiabili.
PRECISAZIONE TECNICA
Il VLEP riguarda una concentrazione nell’aria, ponderata nel tempo e riferita alla zona di respirazione; il valore limite biologico riguarda un agente, metabolita o indicatore di effetto in un mezzo biologico adeguato. La sorveglianza sanitaria riguarda la salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione. Il fact sheet chiarisce che un DNEL può essere pertinente solo dopo averne verificato base, via di esposizione ed effetto protetto. La sua disponibilità non sostituisce una notazione normativa. Le nozioni sono qui introdotte e saranno approfondite nel modulo sui valori di riferimento.
MESSAGGIO E RACCORDO
La qualificazione va documentata, non presunta. Su queste definizioni si fonda la gerarchia di sostituzione e riduzione prevista dall’articolo 235.
FONTI E PERIMETRO
[L1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135. G.U. n. 226 del 26 settembre 2024; entrata in vigore: 11 ottobre 2024. Atto modificativo del D.Lgs. 81/2008. Riferimento: art. 9: art. 234, lettere b-bis, b-ter, b-quater, c, c-bis e c-ter.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. Fact sheet, pp. 1–4. ISBN 979-12-5758-021-6. Documento fornito dall’utente. Riferimento: pp. 1–2.
Materiale didattico indipendente. Base: fact sheet INAIL 2026; integrazioni normative identificate. Non costituisce testo coordinato né attestazione di conformità. Data redazionale: 23 ottobre 2026.

## Slide 19
MODULO 02 / QUADRO NORMATIVO
MAPPA DELLA GERARCHIA PREVENTIVA
Art. 235: prima la gerarchia, poi i percorsi
La distinzione di soglia non elimina la priorità di sostituzione e sistema chiuso.
REPROTOSSICI 2026
Art. 235, commi 1–3-quater [L1]; INAIL 2026, p. 1 [I1]
08 / 10
COMMA 1
Evitare / ridurre l’uso. Sostituire.
Se la sostituzione
non è tecnicamente
possibile
COMMA 2
Sistema chiuso, se realizzabile.
SE IL SISTEMA CHIUSO NON È TECNICAMENTE POSSIBILE
PRIVE DI SOGLIA
COMMA 3
Esposizione al più basso
valore tecnicamente
possibile.
CON SOGLIA
COMMA 3-bis
Rischio connesso
all’esposizione
ridotto al minimo.
ALTRE SOSTANZE
COMMA 3-ter
Rischio al minimo. Considerare
la possibile assenza di un
livello sicuro.
3-quater | Non superare il VLEP dell’Allegato XLIII, quando previsto.
INDICE
Notes: MODULO 02 | SLIDE 08
Art. 235: prima la gerarchia, poi i percorsi
OBIETTIVO DIDATTICO
Presentare l’articolo 235 come una gerarchia di intervento. Il valore limite non è il primo e unico criterio di scelta: occorre partire dalla possibilità di evitare o ridurre l’utilizzo e dalla sostituzione, quindi considerare il sistema chiuso e infine le modalità di riduzione del rischio o dell’esposizione.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il comma 1 richiama la sostituzione tecnicamente possibile con sostanze, miscele o procedimenti non nocivi o meno nocivi nelle condizioni d’uso. Il comma 2 considera il sistema chiuso quando la sostituzione non è tecnicamente possibile e il sistema è realizzabile. Quando non è tecnicamente possibile il sistema chiuso, il comma 3 richiede il più basso livello di esposizione tecnicamente possibile per cancerogeni, mutageni e reprotossici privi di soglia. Il comma 3-bis richiede la riduzione al minimo del rischio connesso all’esposizione ai reprotossici con soglia. Per le altre sostanze, il comma 3-ter richiama il comma 3-bis e impone di tenere conto della possibilità che non esista un livello sicuro, adottando misure appropriate.
LETTURA DELLA MAPPA
I primi due blocchi sono comuni. La diramazione successiva non consente di saltarli: le tre schede sintetizzano il livello successivo della gerarchia. La fascia finale sul comma 3-quater è trasversale e ricorda il divieto di superamento del VLEP stabilito nell’Allegato XLIII. Il confronto è applicabile quando quel valore è previsto. Le frecce “se non tecnicamente possibile” sono condizioni del percorso, non suggerimenti facoltativi.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Nella slide si conserva la distinzione normativa fra riduzione dell’esposizione e riduzione del rischio. I casi A e B del diagramma INAIL si collegano alle notazioni con o senza soglia; i casi C e D approfondiscono le altre situazioni attraverso restrizioni REACH, DNEL pertinenti ed evidenze scientifiche. Un DNEL disponibile in una SDS non è automaticamente vincolante e non identifica da solo il Caso C. Questi passaggi saranno trattati nei moduli dedicati.
MESSAGGIO E RACCORDO
Rispettare il limite non sostituisce la gerarchia preventiva. Occorre poi trasformare le decisioni in valutazione, procedure, controlli e tutele sanitarie documentate.
FONTI E PERIMETRO
[L1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135. G.U. n. 226 del 26 settembre 2024; entrata in vigore: 11 ottobre 2024. Atto modificativo del D.Lgs. 81/2008. Riferimento: art. 10: art. 235, commi 1–3-quater.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. Fact sheet, pp. 1–4. ISBN 979-12-5758-021-6. Documento fornito dall’utente. Riferimento: pp. 1–3.
Materiale didattico indipendente. Base: fact sheet INAIL 2026; integrazioni normative identificate. Non costituisce testo coordinato né attestazione di conformità. Data redazionale: 23 ottobre 2026.

## Slide 20
MODULO 02 / QUADRO NORMATIVO
MAPPA OPERATIVA DEGLI OBBLIGHI
Artt. 236–243: dalla valutazione alla tutela
Un sistema di obblighi collegati: la prevenzione non termina con il calcolo dell’esposizione.
REPROTOSSICI 2026
D.Lgs. 81/2008, artt. 236–243 [L1, L4]; INAIL 2026, Figura 1 [I1]
09 / 10
236
Valutazione
Esposizione e dati
da riportare nel DVR.
237
Misure operative
Tecniche, organizzative
e procedurali.
238
Igiene e DPI
Servizi, indumenti,
custodia e pulizia.
239
Informare e formare
Rischi, precauzioni
e cambiamenti.
240
Eventi anomali
Gestire l’esposizione
non prevedibile.
241
Operazioni particolari
Manutenzioni e altre
attività previste.
242
Sorveglianza sanitaria
Secondo i presupposti
normativi applicabili.
243
Registro e cartelle
Tracciare le esposizioni
nei casi previsti.
Sorveglianza e registro: applicare i presupposti normativi, non automatismi.
INDICE
Notes: MODULO 02 | SLIDE 09
Artt. 236–243: dalla valutazione alla tutela
OBIETTIVO DIDATTICO
Fornire una mappa degli obblighi successivi senza trasformare la lezione in lettura integrale degli articoli. I titoli delle schede sono etichette didattiche; il contenuto completo resta quello delle disposizioni richiamate nelle fonti.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
L’articolo 236 riguarda valutazione dell’esposizione e documentazione: attività, quantità, lavoratori, esposizione nota, misure applicate e indagini per la sostituzione. Le diverse vie di assorbimento, compresa quella cutanea, devono essere considerate. L’articolo 237 organizza misure tecniche, organizzative e procedurali, comprese prevenzione delle emissioni e misurazioni pertinenti. L’articolo 238 disciplina aspetti igienici, indumenti e gestione dei DPI. L’articolo 239 riguarda informazione e formazione; l’intervento del 2024 richiama anche nuove esposizioni, cambiamenti e sostanze presenti nei farmaci pericolosi.
LETTURA DELLA MAPPA
La seconda riga passa dalle situazioni non ordinarie alle tutele sanitarie. L’articolo 240 riguarda eventi non prevedibili ed esposizioni anomale; l’articolo 241 operazioni particolari come manutenzioni con esposizione rilevante prevedibile. L’articolo 242 collega la sorveglianza sanitaria al rischio per la salute emerso dalla valutazione. L’articolo 243 disciplina registro e cartelle per i lavoratori individuati dall’articolo 242. La successione visuale non significa che la sorveglianza sostituisca prevenzione tecnica o gestione delle emergenze.
PRECISAZIONE NORMATIVA
L’espressione “eventuale attivazione” nei casi B, C e D della Figura 1 INAIL indica una decisione dipendente dalla valutazione e dai presupposti applicabili, non una facoltà di ignorare un obbligo. Occorre considerare anche le disposizioni specifiche sui valori limite biologici. Il fact sheet indica esplicitamente sorveglianza e registro per il Caso A. Inoltre, l’articolo 236, comma 5, prevede rivalutazione per modifiche significative e, comunque, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione: non confondere questo termine con la periodicità delle misurazioni o con quella della formazione.
MESSAGGIO E RACCORDO
Ogni scelta tecnica deve trovare riscontro in attività, responsabilità e documenti. La mappa finale riunisce i passaggi senza aggiungere un nuovo algoritmo di rischio.
FONTI E PERIMETRO
[L1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135. G.U. n. 226 del 26 settembre 2024; entrata in vigore: 11 ottobre 2024. Atto modificativo del D.Lgs. 81/2008. Riferimento: artt. 11–17; art. 13, comma 1, lett. a), punto 2.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg
[L4] D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Pubblicazione originaria sul sito del Parlamento: consultata per l’architettura del Titolo IX, art. 236, comma 5, art. 238 e disposizioni non sostituite dagli articoli del D.Lgs. 135/2024 qui richiamati. Non è un testo coordinato vigente. Riferimento: art. 236, comma 5; art. 238.
https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/08081dl.htm
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. Fact sheet, pp. 1–4. ISBN 979-12-5758-021-6. Documento fornito dall’utente. Riferimento: p. 3, Figura 1.
Materiale didattico indipendente. Base: fact sheet INAIL 2026; integrazioni normative identificate. Non costituisce testo coordinato né attestazione di conformità. Data redazionale: 23 ottobre 2026.

## Slide 21
MODULO 02 / QUADRO NORMATIVO
SINTESI VISUALE / RACCORDO AL MODULO 03
Dalla norma a decisioni documentate
La catena deve essere ricostruibile: pericolo, misure, esposizione, gestione e riesame.
REPROTOSSICI 2026
Artt. 234–243 [L1]; INAIL 2026, pp. 2–4 [I1]
10 / 10
ART. 234
Definire
Classificazione.
Perimetro e
notazione di soglia.
Classificazione e SDS
ART. 235
Intervenire
Sostituzione.
Sistema chiuso.
Riduzione pertinente.
Indagini e motivazioni
ART. 236
Valutare
Attività, durata,
frequenza e tutte
le vie di esposizione.
Dati e conclusioni nel DVR
ART. 237–243
Gestire
Misure operative.
Formazione.
Tutele applicabili.
Procedure e registrazioni
RIESAME: modifiche significative e termini applicabili
PROSSIMO MODULO 03 / CLASSIFICAZIONE CLP E IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE
INDICE
Notes: MODULO 02 | SLIDE 10
Dalla norma a decisioni documentate
OBIETTIVO DIDATTICO
Riunire il percorso del modulo in una mappa utilizzabile per spiegare il rapporto fra identificazione, scelta delle misure e gestione documentata. La slide non è una checklist di conformità esaustiva e non sostituisce la Figura 1 INAIL.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il punto di partenza è l’identificazione corretta di sostanze, miscele e classificazioni. L’articolo 234 permette di collocare il pericolo nel campo applicabile e di distinguere le qualificazioni relative alla soglia. L’articolo 235 impone di affrontare la gerarchia degli interventi, senza attendere un esito numerico per considerare la sostituzione. L’articolo 236 richiede una valutazione delle condizioni di esposizione e una rappresentazione documentata. Gli articoli successivi completano il sistema attraverso misure operative, informazione, gestione degli eventi e tutele sanitarie secondo i presupposti pertinenti. Questi passaggi devono rimanere coerenti tra loro.
LETTURA DELLA MAPPA
I quattro blocchi principali raccolgono definizioni, gerarchia, valutazione e gestione. Sotto ciascuno sono indicati esempi di evidenze documentali: classificazione e SDS; indagini di sostituzione e motivazioni tecniche; descrizione delle esposizioni nel DVR; procedure e registrazioni pertinenti. Questi esempi sono una proposta di organizzazione didattica: non affermano che la legge imponga quattro moduli separati o un particolare formato informatico. La linea di ritorno ricorda la necessità di riesame quando mutano le condizioni rilevanti.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Mantenere distinta la conclusione di assenza di rischio occupazionale nel percorso preliminare INAIL dalla semplice dichiarazione di rispetto del VLEP. Nella Figura 1, sia l’esclusione documentata dell’esposizione sia il confronto favorevole con il riferimento pertinente della popolazione generale conducono al ramo preliminare verde, non direttamente al Caso A. Il documento precisa che i valori della popolazione generale non sono valori sanitari. Il solo ciclo chiuso dichiarato non basta senza una valutazione delle condizioni effettive e delle operazioni non ordinarie.
MESSAGGIO E RACCORDO
Un buon DVR rende ricostruibile il passaggio dalle fonti alla decisione e dalla decisione alle misure. Il Modulo 03 svilupperà classificazione CLP, indicazioni di pericolo ed esame delle schede dati di sicurezza, che costituiscono l’ingresso operativo del percorso.
FONTI E PERIMETRO
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. Fact sheet, pp. 1–4. ISBN 979-12-5758-021-6. Documento fornito dall’utente. Riferimento: pp. 2–4, Figura 1.
[L1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135. G.U. n. 226 del 26 settembre 2024; entrata in vigore: 11 ottobre 2024. Atto modificativo del D.Lgs. 81/2008. Riferimento: artt. 9–17.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg
Materiale didattico indipendente. Base: fact sheet INAIL 2026; integrazioni normative identificate. Non costituisce testo coordinato né attestazione di conformità. Data redazionale: 23 ottobre 2026.

## Slide 22
REPROTOSSICI
PROFESSIONAL TRAINER 2026
MODULO 03 / 12
Classificazione CLP
e identificazione
delle sostanze
reprotossiche
Dall’etichetta alla sostanza.
Dalla classificazione al percorso INAIL.
1A / 1B / 2
CATEGORIE
H360
INDICAZIONI
SDS
IDENTIFICAZIONE
Base: fact sheet INAIL 2026. Integrazioni CLP / REACH
identificate nelle note. Elaborazione indipendente.
ILLUSTRAZIONE TECNICA ORIGINALE
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026 [I1] • CLP [C1] • REACH / SDS [R1]
01 / 10
INDICE
Notes: MODULO 03 | SLIDE 01 Classificazione CLP e identificazione delle sostanze reprotossiche OBIETTIVO DIDATTICO Collegare il quadro normativo del Modulo 02 alla lettura delle informazioni che consentono di riconoscere il pericolo riproduttivo. Il risultato atteso è una identificazione documentata della sostanza o miscela, non un giudizio anticipato sull’esposizione o sull’assenza di rischio. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il regolamento CLP organizza la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel presente modulo interessa soprattutto la sezione 3.7 dell’allegato I, dedicata alla tossicità per la riproduzione, insieme alle indicazioni di pericolo e agli elementi dell’etichetta. Il fact sheet INAIL richiama la definizione dell’articolo 234: ai fini del Titolo IX, Capo II, la sostanza o miscela deve corrispondere ai criteri CLP della categoria 1A o 1B. Non è quindi sufficiente una generica preoccupazione per la salute riproduttiva, ma non è neppure corretto ridurre l’analisi alla presenza di una sola sigla sul contenitore. Occorre ricostruire identità, classificazione e documentazione disponibile. La scheda di dati di sicurezza, disciplinata dal REACH, completa le informazioni dell’etichetta e collega il prodotto alle condizioni di gestione. La classificazione descrive il pericolo; la valutazione aziendale considera anche le modalità con cui il lavoratore può essere esposto. LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE Il contenitore, il cartellino e il fascicolo rappresentano tre livelli collegati: prodotto utilizzato, comunicazione del pericolo e informazioni tecniche. L’illustrazione è originale e simbolica: non è una confezione reale, una SDS compilata o una etichetta autorizzata. Seguire nell’esposizione il percorso “identificare, leggere, verificare, documentare”. PRECISAZIONE METODOLOGICA Il documento INAIL costituisce la base per il campo di applicazione e per il successivo diagramma. Le spiegazioni su categorie, etichettatura e struttura della SDS sono integrazioni normative, identificate nelle fonti. Lo schema INAIL riguarda singole sostanze reprotossiche 1A/1B, non cancerogene e non mutagene; non esaurisce le esposizioni multiple. Il modulo non sostituisce la classificazione specialistica del prodotto né la valutazione dei rischi. RACCORDO Passare alle categorie della classe di pericolo. Chiarire fin dall’inizio che la categoria non coincide con una misura dell’esposizione e non assegna, da sola, un valore soglia. FONTI E PERIMETRO [I1] INAIL-DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. Fonte metodologica fornita dall’utente. Pagine 1–3: definizione, codici H360 e campo di applicazione; pagina 4: limiti del procedimento. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf [C1] Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), e successive modifiche. Articoli 4, 10 e 17–22; allegato I, sezione 3.7 e tabella 3.7.3; allegati III e VI. Riferimento normativo per classificazione, indicazioni di pericolo ed etichettatura. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj?locale=it [R1] Regolamento (UE) 2020/878: allegato II del regolamento REACH. Prescrizioni per le schede di dati di sicurezza: sezioni 1, 2, 3, 7, 8, 11, 15 e 16. Le integrazioni sulle SDS non sono attribuite al fact sheet INAIL. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/878/oj?locale=it Materiale didattico originale. Base metodologica: fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Integrazioni CLP/REACH ed elaborazioni operative distinte dalla fonte INAIL. Riferimenti editoriali: 23 ottobre 2026; verificare classificazioni, versioni documentali e disposizioni applicabili al caso concreto. Nessun test, quiz o esercitazione.

## Slide 23
MODULO 03 / CLASSIFICAZIONE E IDENTIFICAZIONE
INTEGRAZIONE NORMATIVA CLP
Una classe di pericolo, più qualificazioni
La categoria descrive il fondamento della classificazione, non l’esposizione del lavoratore.
REPROTOSSICI 2026
CLP, all. I, § 3.7 [C1] • ECHA / EFSA [E1]
02 / 10
1A
Nota per l’uomo
Evidenze principalmente
nell’uomo.
H360 e specificazioni
1B
Presunta per l’uomo
Evidenze principalmente
da studi su animali.
H360 e specificazioni
2
Sospetta per l’uomo
Evidenze non sufficienti
per la categoria 1.
H361 e specificazioni
Allattamento: categoria supplementare distinta • Lact. / H362
INDICE
Notes: MODULO 03 | SLIDE 02 Una classe di pericolo, più qualificazioni OBIETTIVO DIDATTICO Distinguere le categorie 1A, 1B e 2 senza trasformarle in una graduatoria automatica della dose pericolosa. Inquadrare separatamente gli effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE La categoria 1 riguarda sostanze note o presunte tossiche per la riproduzione umana ed è articolata in 1A e 1B. L’inquadramento in 1A è basato soprattutto su evidenze nell’uomo; l’inquadramento in 1B soprattutto su dati sperimentali negli animali valutati come pertinenti per l’uomo. La categoria 2 identifica un sospetto di tossicità riproduttiva: le evidenze disponibili non sono sufficientemente convincenti per l’inquadramento nella categoria 1. Non si tratta di una classificazione priva di conseguenze preventive. La valutazione delle evidenze comprende qualità, coerenza e significato degli effetti osservati, non soltanto la provenienza dello studio. Nell’ambito della classe si considerano gli effetti sulla funzione sessuale e sulla fertilità, oltre a quelli sullo sviluppo. La famiglia H360 si associa alla categoria 1; la famiglia H361 alla categoria 2. Gli effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento appartengono a una categoria supplementare, comunicata mediante H362. Questa qualificazione può coesistere con altre e non va presentata come una categoria numerica successiva alla 2. LETTURA DELLA MAPPA Le tre schede sono affiancate, non disposte lungo un termometro di rischio. Il docente deve sottolineare le parole “nota”, “presunta” e “sospetta”, spiegando che descrivono il fondamento della classificazione. Il riquadro inferiore riserva all’allattamento uno spazio distinto, così da evitare l’equivalenza tra H362 e H360D. PRECISAZIONE TECNICA Non dedurre dalla categoria 1B una minore pericolosità quantitativa rispetto alla 1A. Le categorie non forniscono direttamente una soglia, un VLEP, un DNEL o una probabilità individuale di danno. Gli effetti durante lo sviluppo e quelli attraverso l’allattamento richiedono letture specifiche e non sono sinonimi. Le indicazioni complete vanno controllate nella documentazione pertinente, mantenendo esattamente maiuscole e minuscole. RACCORDO Mostrare come queste categorie orientano la verifica del campo di applicazione del Capo II, senza escludere la valutazione degli altri rischi chimici. FONTI E PERIMETRO [C1] Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), e successive modifiche. Articoli 4, 10 e 17–22; allegato I, sezione 3.7 e tabella 3.7.3; allegati III e VI. Riferimento normativo per classificazione, indicazioni di pericolo ed etichettatura. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj?locale=it [E1] ECHA, K. Hellsten (2022). Regulatory consideration in EU. Workshop EFSA. Presentazione tecnica primaria, pagine 16–19: effetti riproduttivi e fondamento delle categorie 1A, 1B e 2. Supporto interpretativo, non sostitutivo del CLP. https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2022-03/Kati%20Hellsten_EFSA%20DNT%20workshop.pdf [I1] INAIL-DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. Fonte metodologica fornita dall’utente. Pagine 1–3: definizione, codici H360 e campo di applicazione; pagina 4: limiti del procedimento. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf Materiale didattico originale. Base metodologica: fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Integrazioni CLP/REACH ed elaborazioni operative distinte dalla fonte INAIL. Riferimenti editoriali: 23 ottobre 2026; verificare classificazioni, versioni documentali e disposizioni applicabili al caso concreto. Nessun test, quiz o esercitazione.

## Slide 24
MODULO 03 / CLASSIFICAZIONE E IDENTIFICAZIONE
RACCORDO CLP / CAMPO DI APPLICAZIONE
La categoria orienta il percorso, non quantifica il rischio
Il riconoscimento del pericolo precede la valutazione delle condizioni di lavoro.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, p. 1–3 [I1] • CLP [C1] • ECHA [E2]
03 / 10
REPR. 1A O 1B
H360 e varianti
Verifica del Titolo IX, Capo II
Definizione dell’art. 234, b-bis
REPR. 2 / SOLA H362
H361 o allattamento
Non bastano per la specifica
definizione di reprotossico
del Capo II.
Restano gli altri pericoli e obblighi pertinenti.
Tre informazioni distinte
PERICOLO
Proprietà della sostanza
ESPOSIZIONE
Contatto nelle condizioni d’uso
RISCHIO
Valutazione del caso concreto
L’identificazione considera sia la classificazione armonizzata sia l’autoclassificazione pertinente.
INDICE
Notes: MODULO 03 | SLIDE 03 La categoria orienta il percorso, non quantifica il rischio OBIETTIVO DIDATTICO Separare il riconoscimento della categoria CLP dall’applicabilità delle disposizioni sul lavoro e dalla valutazione quantitativa o qualitativa dell’esposizione. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il fact sheet riporta che la definizione di sostanza tossica per la riproduzione dell’articolo 234, comma 1, lettera b-bis, comprende sostanze o miscele che corrispondono ai criteri della categoria 1A o 1B. La categoria 2, comunicata con H361 e relative specificazioni, e la sola indicazione H362 non sono sufficienti a soddisfare questa specifica definizione. Ciò non significa assenza di pericolo né esenzione dalla valutazione dei rischi chimici. Vanno considerate le ulteriori classificazioni e tutte le disposizioni pertinenti. Una sostanza potrebbe, per esempio, possedere anche proprietà cancerogene o mutagene rilevanti per il Capo II: il ragionamento non può arrestarsi alla sola classificazione riproduttiva. Anche per una sostanza 1A o 1B, il passaggio successivo è ricostruire le condizioni di esposizione; la categoria non determina automaticamente l’esito della valutazione aziendale. Nel procedimento INAIL l’identificazione del pericolo precede l’accertamento dell’esposizione occupazionale e l’esame della disponibilità di una soglia. LETTURA DELLA MAPPA Leggere prima i due percorsi a sinistra: “1A/1B” conduce alla verifica del Capo II; “2 o sola H362” richiama una diversa qualificazione del pericolo riproduttivo, mantenendo la valutazione degli altri profili. Leggere quindi il pannello a destra: pericolo, esposizione e rischio sono concetti collegati, ma non intercambiabili. Le frecce indicano un ordine di lavoro, non una decisione automatica. PRECISAZIONE OPERATIVA L’identificazione non può essere limitata alle sole sostanze presenti nell’allegato VI del CLP. La classificazione armonizzata è obbligatoria per le classi e differenziazioni coperte dalla voce; per quelle non coperte occorre considerare l’autoclassificazione applicabile. Le classificazioni comunicate nella filiera e le eventuali divergenze devono essere esaminate, non scelte in base a quella meno restrittiva. Conservare fonte, versione e data della verifica. RACCORDO Introdurre H360 come indicazione centrale del modulo: il codice segnala la famiglia di pericolo, ma per distinguere 1A da 1B serve leggere anche la categoria. FONTI E PERIMETRO [I1] INAIL-DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. Fonte metodologica fornita dall’utente. Pagine 1–3: definizione, codici H360 e campo di applicazione; pagina 4: limiti del procedimento. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf [C1] Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), e successive modifiche. Articoli 4, 10 e 17–22; allegato I, sezione 3.7 e tabella 3.7.3; allegati III e VI. Riferimento normativo per classificazione, indicazioni di pericolo ed etichettatura. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj?locale=it [E2] ECHA. Classification of substances and mixtures. Distinzione tra classificazione armonizzata e autoclassificazione; verificare le classi coperte dalla voce dell’allegato VI. https://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp/classification Materiale didattico originale. Base metodologica: fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Integrazioni CLP/REACH ed elaborazioni operative distinte dalla fonte INAIL. Riferimenti editoriali: 23 ottobre 2026; verificare classificazioni, versioni documentali e disposizioni applicabili al caso concreto. Nessun test, quiz o esercitazione.

## Slide 25
MODULO 03 / CLASSIFICAZIONE E IDENTIFICAZIONE
INTEGRAZIONE NORMATIVA CLP
H360: un codice da leggere fino in fondo
Codice, categoria, effetto e via di esposizione non sono informazioni intercambiabili.
REPROTOSSICI 2026
CLP, all. I e III [C1] • INAIL 2026, p. 1 [I1]
04 / 10
H360
INDICAZIONE GENERALE
Può nuocere
alla fertilità o al feto.
CATEGORIA
1A o 1B:
leggere il dato completo.
EFFETTO
Specificare l’effetto
quando noto.
VIA DI ESPOSIZIONE
Specificarla solo se
provata come esclusiva.
Classificazione completa
Repr. 1B | H360…
La sola sigla H360
non distingue 1A da 1B.
Confrontare SDS, etichetta
e fonte della classificazione.
La frase H descrive il pericolo: non è una misura di esposizione e non è un valore soglia.
INDICE
Notes: MODULO 03 | SLIDE 04 H360: un codice da leggere fino in fondo OBIETTIVO DIDATTICO Leggere H360 insieme alla categoria, alla specificazione dell’effetto e alle eventuali indicazioni sulla via di esposizione, evitando interpretazioni abbreviate. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE L’indicazione generale H360 recita “Può nuocere alla fertilità o al feto”. Il CLP prevede di precisare l’effetto specifico, quando noto, e di indicare la via di esposizione soltanto quando è accertato che nessun’altra via comporta il medesimo pericolo. Non si deve quindi aggiungere “per inalazione” perché quella è la via misurata in una determinata azienda: la specificazione della frase di pericolo e la descrizione dello scenario espositivo sono informazioni diverse. H360 e le relative varianti appartengono alla categoria 1, ma il solo codice non distingue 1A da 1B. La categoria deve essere ricavata dalla classificazione completa, normalmente esposta nella sezione 2.1 della SDS, e verificata rispetto alle fonti pertinenti. La frase di pericolo non comunica la quantità assorbita dal lavoratore, non stabilisce una soglia sanitaria e non dimostra che l’esposizione sia effettivamente presente. Serve a riconoscere il pericolo e a indirizzare la successiva valutazione. LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE Il codice centrale è volutamente grande; i tre richiami spiegano ciò che va letto insieme a esso. Il primo riguarda la categoria, il secondo l’effetto e il terzo l’eventuale via specificata. Il fascicolo laterale rappresenta il controllo incrociato fra etichetta e SDS. Le scritte sono elementi didattici separati, non costituiscono una etichetta completa. PRECISAZIONE METODOLOGICA Le informazioni della SDS devono riguardare esattamente il prodotto e la versione utilizzati. Il nome commerciale non è sufficiente per identificare un componente; per una sostanza occorre verificare anche gli identificatori disponibili, come CAS, numero CE o numero indice. La disponibilità di un dato su una sostanza dal nome simile non giustifica il trasferimento automatico della classificazione. In caso di incongruenze, acquisire chiarimenti dalla filiera prima di formulare conclusioni liberatorie. RACCORDO Passare alle lettere F e D, illustrando come rendono specifico l’effetto e perché non devono essere confuse con una scala della gravità. FONTI E PERIMETRO [I1] INAIL-DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. Fonte metodologica fornita dall’utente. Pagine 1–3: definizione, codici H360 e campo di applicazione; pagina 4: limiti del procedimento. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf [C1] Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), e successive modifiche. Articoli 4, 10 e 17–22; allegato I, sezione 3.7 e tabella 3.7.3; allegati III e VI. Riferimento normativo per classificazione, indicazioni di pericolo ed etichettatura. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj?locale=it [R1] Regolamento (UE) 2020/878: allegato II del regolamento REACH. Prescrizioni per le schede di dati di sicurezza: sezioni 1, 2, 3, 7, 8, 11, 15 e 16. Le integrazioni sulle SDS non sono attribuite al fact sheet INAIL. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/878/oj?locale=it [E4] ECHA. Tips for users of chemicals in the workplace. Controllo delle informazioni su classificazione, etichetta e SDS e gestione delle incongruenze con il fornitore. https://echa.europa.eu/documents/10162/966058/tips_users_chemicals_workplace_en.pdf/0ed1aea9-2ddd-4d1a-b64a-cadc9d4625a9 Materiale didattico originale. Base metodologica: fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Integrazioni CLP/REACH ed elaborazioni operative distinte dalla fonte INAIL. Riferimenti editoriali: 23 ottobre 2026; verificare classificazioni, versioni documentali e disposizioni applicabili al caso concreto. Nessun test, quiz o esercitazione.

## Slide 26
MODULO 03 / CLASSIFICAZIONE E IDENTIFICAZIONE
INTEGRAZIONE NORMATIVA CLP
F, D e FD: riconoscere l’effetto indicato
Riprodurre il codice e la formulazione della fonte verificata, senza aggiungere o eliminare effetti.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, p. 1 [I1] • CLP, all. III e VI [C1]
05 / 10
H360F
FERTILITÀ
Può nuocere
alla fertilità.
H360D
SVILUPPO
Può nuocere
al feto.
H360FD
ENTRAMBI GLI EFFETTI
+
Può nuocere alla fertilità.
Può nuocere al feto.
Le lettere identificano l’effetto comunicato: non indicano una soglia né la quantità assorbita.
INDICE
Notes: MODULO 03 | SLIDE 05 F, D e FD: riconoscere l’effetto indicato OBIETTIVO DIDATTICO Associare correttamente le specificazioni H360F, H360D e H360FD agli effetti comunicati, senza estendere o restringere arbitrariamente le informazioni della classificazione. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il fact sheet INAIL presenta le principali specificazioni della famiglia H360. La lettera F si riferisce alla fertilità: H360F significa “Può nuocere alla fertilità”. La lettera D si riferisce allo sviluppo: la formulazione italiana di H360D è “Può nuocere al feto”. Quando entrambe le qualificazioni sono attribuite, H360FD comunica “Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto”. Le due lettere rendono leggibile il tipo di effetto considerato; non identificano una via di assorbimento, una durata di esposizione o un limite di sicurezza. Il docente può collegare la distinzione ai contenuti biologici del Modulo 01, mantenendo però la formulazione normativa esatta quando legge l’indicazione di pericolo. La categoria deve continuare a essere riportata a parte: un codice H360F non permette, da solo, di scegliere tra Repr. 1A e Repr. 1B. Anche la presenza di una sola lettera non autorizza a formulare una garanzia generale di assenza di altri effetti, oltre quanto effettivamente sostenuto dai dati. LETTURA DELLE IMMAGINI Le tre immagini schematiche rappresentano fertilità, sviluppo e associazione dei due ambiti. Non raffigurano una specifica patologia o una sequenza causale inevitabile. Affiancare a ciascuna immagine la lettura integrale della frase, evitando di usare soltanto espressioni colloquiali come “rischio gravidanza”, che oscurerebbero la fertilità maschile e femminile. PRECISAZIONE OPERATIVA Trascrivere il codice completo nel censimento aziendale e nelle schede di valutazione. Mantenere identici caratteri e ordine delle lettere rispetto alla fonte verificata. Non modificare l’etichetta o la SDS sulla base di una interpretazione interna non supportata. Il materiale di formazione può spiegare le sigle, ma non deve diventare una classificazione alternativa del prodotto. Le eventuali incertezze o divergenze fra documenti vanno registrate e chiarite. RACCORDO Introdurre ora le combinazioni miste: una sola lettera minuscola modifica il grado di evidenza espresso per lo specifico effetto e richiede una lettura particolarmente accurata. FONTI E PERIMETRO [I1] INAIL-DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. Fonte metodologica fornita dall’utente. Pagine 1–3: definizione, codici H360 e campo di applicazione; pagina 4: limiti del procedimento. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf [C1] Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), e successive modifiche. Articoli 4, 10 e 17–22; allegato I, sezione 3.7 e tabella 3.7.3; allegati III e VI. Riferimento normativo per classificazione, indicazioni di pericolo ed etichettatura. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj?locale=it Materiale didattico originale. Base metodologica: fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Integrazioni CLP/REACH ed elaborazioni operative distinte dalla fonte INAIL. Riferimenti editoriali: 23 ottobre 2026; verificare classificazioni, versioni documentali e disposizioni applicabili al caso concreto. Nessun test, quiz o esercitazione.

## Slide 27
MODULO 03 / CLASSIFICAZIONE E IDENTIFICAZIONE
DECODIFICA DELLE INDICAZIONI H
Fd e Df: le minuscole cambiano il significato
Un carattere diverso può alterare l’informazione sulla fertilità o sullo sviluppo.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, p. 1 [I1] • CLP, all. III e VI [C1]
06 / 10
H360Fd
F
FERTILITÀ
Può nuocere alla fertilità.
d
SVILUPPO
Sospettato di nuocere al feto.
H360Df
D
SVILUPPO
Può nuocere al feto.
f
FERTILITÀ
Sospettato di nuocere alla fertilità.
H360Fd e H360Df restano nella famiglia H360: non equivalgono alla sola categoria 2 / H361.
INDICE
Notes: MODULO 03 | SLIDE 06 Fd e Df: le minuscole cambiano il significato OBIETTIVO DIDATTICO Distinguere le combinazioni H360Fd e H360Df e prevenire gli errori di trascrizione che alterano la comunicazione del pericolo. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE H360Fd significa “Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto”. H360Df significa invece “Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità”. Le lettere maiuscole F e D mantengono la formulazione “può nuocere” per il rispettivo effetto; le minuscole f e d esprimono il sospetto per l’altro effetto. Si tratta quindi di combinazioni che rappresentano livelli differenti di evidenza per i due ambiti. Non sono refusi, abbreviazioni liberamente sostituibili o differenze soltanto grafiche. Entrambe le combinazioni restano nella famiglia H360 e non devono essere ricondotte alla sola categoria 2, perché almeno uno degli effetti è qualificato nella categoria 1. La categoria completa 1A o 1B va comunque verificata nella documentazione della sostanza o miscela. La presenza di una minuscola non elimina gli obblighi associati all’altro effetto né consente di attribuire automaticamente una soglia. Il ragionamento sulle soglie appartiene a un passaggio successivo. LETTURA DELLA MAPPA La slide contrappone due schede speculari. In ogni scheda leggere prima il codice e poi le due righe, abbinando lettera, ambito ed espressione completa. Il colore aiuta a seguire la corrispondenza, ma le parole e la dimensione dei caratteri mantengono l’informazione comprensibile anche senza distinguere i colori. La fascia inferiore riporta la conseguenza didattica centrale: non trasformare queste combinazioni in H361. PRECISAZIONE DOCUMENTALE Nell’importazione di elenchi, nella compilazione di fogli di calcolo e nella ricerca testuale evitare conversioni automatiche di tutti i caratteri in maiuscolo. H360FD, H360Fd e H360Df non sono equivalenti. Conservare la dicitura della fonte e riportare le eventuali anomalie come dati da verificare. Quando il codice è copiato da una immagine o da un documento scansionato, controllare visivamente maiuscole e minuscole sulla fonte originale. RACCORDO Passare all’etichetta: il riconoscimento delle sigle deve essere integrato con identificatore del prodotto, avvertenza, pittogramma e altre informazioni obbligatorie. FONTI E PERIMETRO [I1] INAIL-DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. Fonte metodologica fornita dall’utente. Pagine 1–3: definizione, codici H360 e campo di applicazione; pagina 4: limiti del procedimento. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf [C1] Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), e successive modifiche. Articoli 4, 10 e 17–22; allegato I, sezione 3.7 e tabella 3.7.3; allegati III e VI. Riferimento normativo per classificazione, indicazioni di pericolo ed etichettatura. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj?locale=it Materiale didattico originale. Base metodologica: fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Integrazioni CLP/REACH ed elaborazioni operative distinte dalla fonte INAIL. Riferimenti editoriali: 23 ottobre 2026; verificare classificazioni, versioni documentali e disposizioni applicabili al caso concreto. Nessun test, quiz o esercitazione.

## Slide 28
MODULO 03 / CLASSIFICAZIONE E IDENTIFICAZIONE
ETICHETTA DIDATTICA PARZIALE
Etichetta: il pittogramma non basta
GHS08 è condiviso da più classi di pericolo: leggere sempre anche il testo e la categoria.
REPROTOSSICI 2026
CLP, artt. 17–22; tab. 3.7.3 [C1] • ECHA [E4]
07 / 10
PRODOTTO DIMOSTRATIVO
PERICOLO
H360D
Può nuocere
al feto.
Schema parziale: non usare per etichettare.
01
Identificatore del prodotto
Collegamento univoco a confezione e SDS.
02
Pittogramma e avvertenza
Interpretarli insieme agli altri pericoli.
03
Indicazioni H complete
Codice, lettere e formulazione integrale.
04
Consigli P e fornitore
Selezione pertinente e riferimenti della filiera.
CATEGORIE 1A / 1B
GHS08 + Pericolo
CATEGORIA 2
GHS08 + Attenzione
SOLA H362
Nessun simbolo / avvertenza dedicati
INDICE
Notes: MODULO 03 | SLIDE 07 Etichetta: il pittogramma non basta OBIETTIVO DIDATTICO Leggere gli elementi dell’etichetta come un insieme e riconoscere i limiti dell’uso del solo pittogramma per identificare la tossicità riproduttiva. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il pittogramma GHS08, associato a gravi pericoli per la salute, non è esclusivo della tossicità riproduttiva. Compare anche per altre classi, secondo le regole CLP: la sua presenza da sola non identifica né l’effetto riproduttivo né la categoria. Per la tossicità riproduttiva delle categorie 1A e 1B sono previsti GHS08 e l’avvertenza “Pericolo”; per la categoria 2 GHS08 e “Attenzione”. Per la sola categoria supplementare degli effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento, associata a H362, non è previsto un pittogramma o una avvertenza dedicati. Una etichetta reale può tuttavia riportare ulteriori pittogrammi e una avvertenza determinata da altri pericoli e dalle regole di precedenza. Leggere quindi identificatore del prodotto, indicazioni H integrali, consigli P selezionati secondo i criteri pertinenti e dati del fornitore; non attribuire il significato dell’intera etichetta a un solo simbolo. LETTURA DELL’ILLUSTRAZIONE Il contenitore mostrato è dimostrativo e l’etichetta è volutamente parziale. Serve a localizzare le informazioni, non è un modello utilizzabile per commercializzare o rietichettare un prodotto. L’esempio H360D rappresenta soltanto la lettura dell’indicazione sullo sviluppo. I consigli di prudenza non vengono inventati: la loro selezione dipende dal prodotto e dall’insieme dei suoi pericoli. PRECISAZIONE OPERATIVA Non considerare rassicurante l’assenza di GHS08 senza aver esaminato composizione, classificazioni e attività. L’etichetta riguarda il prodotto come immesso sul mercato; l’esposizione professionale può dipendere da operazioni, trasformazioni e sostanze effettivamente presenti o generate. Per una miscela, la classificazione dei singoli ingredienti non va automaticamente sovrapposta a quella dell’insieme. In presenza di etichetta illeggibile o incoerente con la SDS, ottenere informazioni attendibili e gestire l’incertezza senza dedurre una assenza di rischio. RACCORDO Aprire idealmente il fascicolo SDS: la sezione 2 comunica classificazione ed etichettatura; la sezione 3 permette di ricostruire sostanza e componenti. FONTI E PERIMETRO [C1] Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), e successive modifiche. Articoli 4, 10 e 17–22; allegato I, sezione 3.7 e tabella 3.7.3; allegati III e VI. Riferimento normativo per classificazione, indicazioni di pericolo ed etichettatura. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj?locale=it [R1] Regolamento (UE) 2020/878: allegato II del regolamento REACH. Prescrizioni per le schede di dati di sicurezza: sezioni 1, 2, 3, 7, 8, 11, 15 e 16. Le integrazioni sulle SDS non sono attribuite al fact sheet INAIL. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/878/oj?locale=it [E4] ECHA. Tips for users of chemicals in the workplace. Controllo delle informazioni su classificazione, etichetta e SDS e gestione delle incongruenze con il fornitore. https://echa.europa.eu/documents/10162/966058/tips_users_chemicals_workplace_en.pdf/0ed1aea9-2ddd-4d1a-b64a-cadc9d4625a9 Materiale didattico originale. Base metodologica: fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Integrazioni CLP/REACH ed elaborazioni operative distinte dalla fonte INAIL. Riferimenti editoriali: 23 ottobre 2026; verificare classificazioni, versioni documentali e disposizioni applicabili al caso concreto. Nessun test, quiz o esercitazione.

## Slide 29
MODULO 03 / CLASSIFICAZIONE E IDENTIFICAZIONE
INTEGRAZIONE NORMATIVA REACH / SDS
SDS: leggere le sezioni in relazione
Un documento unitario: identità, pericoli, componenti, esposizione e informazioni tossicologiche.
REPROTOSSICI 2026
REACH, all. II / Reg. 2020/878 [R1] • INAIL 2026 [I1]
08 / 10
SDS
Prodotto • Fornitore
Data e versione
Sezioni 1, 15 e 16
2
Classificazione / etichetta
2.1: classificazione del prodotto
2.2: elementi dell’etichetta
3
Identità / componenti
3.1: sostanze • 3.2: miscele
Identificatori e concentrazioni
8
Controllo dell’esposizione
Parametri, misure e protezioni
Verificare la pertinenza dei valori
11
Informazioni tossicologiche
Effetti sulla salute
Tossicità riproduttiva
Sezione 2: classificazione del prodotto ≠ Sezione 3: classificazioni degli ingredienti.
INDICE
Notes: MODULO 03 | SLIDE 08 SDS: leggere le sezioni in relazione OBIETTIVO DIDATTICO Utilizzare la scheda di dati di sicurezza come documento strutturato, collegando identità, classificazione, composizione, controllo dell’esposizione e informazioni tossicologiche. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE La SDS è disciplinata dal REACH; il regolamento (UE) 2020/878 definisce il contenuto dell’allegato II richiamato in questo modulo. La sezione 1 permette di verificare il prodotto, gli usi identificati e il fornitore. La sottosezione 2.1 riporta la classificazione della sostanza o miscela e la 2.2 gli elementi dell’etichetta. La sezione 3 distingue sostanze e miscele: per queste ultime occorre esaminare gli ingredienti dichiarati, gli identificatori e le concentrazioni o gli intervalli pertinenti. Non va interpretata come garanzia di disponibilità dell’intera formulazione industriale. La sezione 8 contiene parametri di controllo e indicazioni per il controllo dell’esposizione; la sezione 11 raccoglie le informazioni tossicologiche, incluse quelle sulla tossicità riproduttiva. Le sezioni 7, 15 e 16 aiutano a leggere manipolazione, aspetti normativi, revisioni e spiegazioni dei codici. Nessuna sezione isolata sostituisce la valutazione delle condizioni reali di lavoro. LETTURA DELLA MAPPA Il fascicolo centrale rappresenta il documento unitario. I quattro riquadri sono percorsi di lettura, non estratti di una SDS reale. La distinzione visiva tra sezione 2 e sezione 3 è essenziale: una descrive il prodotto, l’altra fornisce informazioni sulla sostanza o sugli ingredienti secondo i requisiti applicabili. Collegare queste informazioni prima di passare a valori limite e misure. PRECISAZIONE TECNICA Il fact sheet INAIL richiede di verificare la base del DNEL prima di utilizzarlo come riferimento protettivo per la salute riproduttiva. Un valore in sezione 8 non è automaticamente un DNEL vincolante da restrizione REACH e non è automaticamente pertinente all’effetto riproduttivo. Occorre controllare popolazione, via di esposizione, durata ed effetti considerati. Annotare data e versione della SDS; quando i dati sono mancanti o incoerenti, esplicitare il limite e richiedere chiarimenti invece di completare le informazioni per supposizione. RACCORDO Trasferire ora i dati documentali alla lavorazione: il censimento deve collegare sostanza, prodotto, fase operativa e possibile esposizione, incluse le attività non ordinarie. FONTI E PERIMETRO [R1] Regolamento (UE) 2020/878: allegato II del regolamento REACH. Prescrizioni per le schede di dati di sicurezza: sezioni 1, 2, 3, 7, 8, 11, 15 e 16. Le integrazioni sulle SDS non sono attribuite al fact sheet INAIL. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/878/oj?locale=it [I1] INAIL-DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. Fonte metodologica fornita dall’utente. Pagine 1–3: definizione, codici H360 e campo di applicazione; pagina 4: limiti del procedimento. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf [E4] ECHA. Tips for users of chemicals in the workplace. Controllo delle informazioni su classificazione, etichetta e SDS e gestione delle incongruenze con il fornitore. https://echa.europa.eu/documents/10162/966058/tips_users_chemicals_workplace_en.pdf/0ed1aea9-2ddd-4d1a-b64a-cadc9d4625a9 Materiale didattico originale. Base metodologica: fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Integrazioni CLP/REACH ed elaborazioni operative distinte dalla fonte INAIL. Riferimenti editoriali: 23 ottobre 2026; verificare classificazioni, versioni documentali e disposizioni applicabili al caso concreto. Nessun test, quiz o esercitazione.

## Slide 30
MODULO 03 / CLASSIFICAZIONE E IDENTIFICAZIONE
ELABORAZIONE OPERATIVA ORIGINALE
Identificare la sostanza lungo la lavorazione
Dal prodotto acquistato alle sostanze effettivamente rilevanti nelle singole fasi.
REPROTOSSICI 2026
Elaborazione operativa su [I1] • CLP / SDS [C1, R1] • ECHA [E3]
09 / 10
01
Ingresso
Prodotti e documenti
Identità e composizione
02
Preparazione
Miscele e diluizioni
Condizioni operative
03
Uso
Trasferimenti ed emissioni
Sostanze effettive
04
Pulizia / manutenzione
Residui e operazioni
non ordinarie
SCHEDA DI IDENTITÀ AZIENDALE
Nome + CAS/CE
Categoria + H
Fonte / revisione
Composizione
Fase / mansione
Vie possibili
I limiti di concentrazione CLP classificano la miscela: non sono limiti di esposizione del lavoratore.
INDICE
Notes: MODULO 03 | SLIDE 09 Identificare la sostanza lungo la lavorazione OBIETTIVO DIDATTICO Trasformare le informazioni sulla fornitura in un inventario aziendale tracciabile, riferito alle sostanze effettivamente rilevanti nelle singole fasi di lavoro. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il percorso proposto in questa slide è una rielaborazione operativa originale, non una ulteriore figura del fact sheet INAIL. Si parte dai prodotti in ingresso e dalla documentazione disponibile, poi si seguono preparazione, utilizzo e operazioni di pulizia o manutenzione. Per ogni fase occorre chiarire quale sostanza o miscela è presente, se cambia la composizione, quali residui o emissioni sono plausibili e quali informazioni sono documentate. Non tutte le sostanze generate da un processo sono identificabili dalla sola etichetta del prodotto iniziale: l’analisi tecnica della lavorazione integra le informazioni della filiera. Non si devono però attribuire sostanze o classificazioni senza elementi che ne supportino l’identificazione. Il risultato utile è una scheda che unisca nome e identificatori, classificazione completa, fonte e revisione, composizione pertinente, fase o mansione e possibili vie di esposizione. Questi campi costituiscono una proposta organizzativa, non un modello obbligatorio imposto dal documento INAIL. LETTURA DELLA SEQUENZA Le quattro vignette non rappresentano una singola industria reale. Mostrano che lo stesso prodotto può comparire in condizioni differenti durante approvvigionamento, preparazione, uso e gestione dei residui. I collegamenti fra le fasi invitano il docente a spiegare la continuità del processo senza proporre esercitazioni o richiedere risposte ai partecipanti. PRECISAZIONE SU MISCELE E FONTI Per la classificazione delle miscele sono pertinenti composizione e limiti di concentrazione CLP applicabili, generici o specifici. Tali limiti sono criteri di classificazione della miscela: non sono VLEP né soglie di assenza di rischio per il lavoratore. Una miscela non classificata come reprotossica non dimostra, da sola, assenza di ogni possibile esposizione a un ingrediente rilevante. Distinguere quindi classificazione del prodotto e valutazione delle sostanze alle quali si può essere esposti. Se le informazioni restano incerte, conservarne traccia e programmare l’approfondimento tecnico. RACCORDO Riassumere nell’ultima mappa il passaggio dal censimento verificato all’ingresso nel procedimento INAIL, senza anticipare i quattro casi legati alla soglia. FONTI E PERIMETRO [I1] INAIL-DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. Fonte metodologica fornita dall’utente. Pagine 1–3: definizione, codici H360 e campo di applicazione; pagina 4: limiti del procedimento. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf [C1] Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), e successive modifiche. Articoli 4, 10 e 17–22; allegato I, sezione 3.7 e tabella 3.7.3; allegati III e VI. Riferimento normativo per classificazione, indicazioni di pericolo ed etichettatura. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj?locale=it [R1] Regolamento (UE) 2020/878: allegato II del regolamento REACH. Prescrizioni per le schede di dati di sicurezza: sezioni 1, 2, 3, 7, 8, 11, 15 e 16. Le integrazioni sulle SDS non sono attribuite al fact sheet INAIL. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/878/oj?locale=it [E3] ECHA, A. Karjalainen (2023). CLP: methodology for classification of mixtures. Workshop EFSA. Pagine 7–8: classificazione in base ai componenti, limiti generici e limiti specifici di concentrazione. https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2023-07/6-echa-experience-clp.pdf Materiale didattico originale. Base metodologica: fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Integrazioni CLP/REACH ed elaborazioni operative distinte dalla fonte INAIL. Riferimenti editoriali: 23 ottobre 2026; verificare classificazioni, versioni documentali e disposizioni applicabili al caso concreto. Nessun test, quiz o esercitazione.

## Slide 31
MODULO 03 / CLASSIFICAZIONE E IDENTIFICAZIONE
MAPPA DI SINTESI ORIGINALE
Dall’identificazione all’ingresso nel diagramma INAIL
Prima qualificare il pericolo; poi accertare l’esposizione e affrontare il tema della soglia.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, p. 1–4 [I1] • CLP [C1] • SDS [R1]
10 / 10
1
IDENTIFICA
Prodotto e sostanza
SDS coerente + CAS / CE
2
VERIFICA
Categoria + codice H esatto
Altre classificazioni C / M
3
DOCUMENTA
Singola sostanza e fase
Fonti, revisioni, incertezze
PERIMETRO INAIL
Repr. 1A / 1B, non C / M:
ingresso nello schema
per singola sostanza.
VALUTAZIONE INTEGRATA
Co-classificazioni C / M
o più esposizioni:
lo schema non è esaustivo.
DATI DA CHIARIRE
Identità o classificazione
incerte: acquisire evidenze,
non presumere sicurezza.
PROSSIMO MODULO 04 | Valori soglia e sostanze prive di soglia
INDICE
Notes: MODULO 03 | SLIDE 10 Dall’identificazione all’ingresso nel diagramma INAIL OBIETTIVO DIDATTICO Chiudere il modulo con un percorso documentale utilizzabile dal docente per collegare classificazione, campo di applicazione e successiva valutazione dell’esposizione. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il punto di partenza è una identità verificata: prodotto, sostanza o componenti rilevanti, identificatori e documenti coerenti. Il secondo passaggio è la classificazione completa, comprendente categoria riproduttiva, codice H esatto e altre proprietà pericolose. Il terzo è il perimetro: il diagramma del fact sheet considera la singola sostanza reprotossica 1A o 1B non cancerogena e non mutagena. Quando esistono co-classificazioni pertinenti o più esposizioni, occorre una valutazione integrata; lo schema non diventa automaticamente esaustivo. Soltanto dopo queste verifiche si può affrontare l’accertamento dell’esposizione occupazionale e il percorso relativo alla soglia. Non si deve dedurre il caso A, B, C o D dalla sola presenza di H360, dal numero della categoria o dal pittogramma. La presenza o assenza di una soglia è una qualificazione distinta, da leggere attraverso i riferimenti previsti e le evidenze pertinenti. LETTURA DELLA MAPPA Leggere i tre blocchi superiori da sinistra a destra: identificare, verificare, documentare. I tre riquadri inferiori distinguono l’ingresso nel campo del diagramma, la necessità di integrazione per situazioni più complesse e la gestione di dati ancora incerti. L’ultimo richiamo apre il Modulo 04, dedicato ai valori soglia. La mappa è una sintesi didattica originale e non riproduce né sostituisce la Figura 1 del fact sheet. PRECISAZIONE CONCLUSIVA Documentare l’origine dei dati e le ragioni delle scelte rende possibile aggiornare la valutazione quando cambiano prodotto, composizione, classificazione o lavorazione. Non trasformare una assenza di dati in una prova di sicurezza. Il fact sheet richiama inoltre la valutazione del rischio chimico per gli altri effetti non cancerogeni e non mutageni e il riesame in caso di modifiche. La sequenza del modulo è pertanto un punto di ingresso nella prevenzione, non una procedura automatica per escludere sorveglianza sanitaria, registro o altre misure. MESSAGGIO FINALE Identificare correttamente il pericolo è indispensabile; dimostrare l’esposizione, qualificare la soglia e scegliere le misure richiede passaggi ulteriori. Nel prossimo modulo approfondire la distinzione tra sostanze con soglia e sostanze prive di soglia. FONTI E PERIMETRO [I1] INAIL-DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. Fonte metodologica fornita dall’utente. Pagine 1–3: definizione, codici H360 e campo di applicazione; pagina 4: limiti del procedimento. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf [C1] Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), e successive modifiche. Articoli 4, 10 e 17–22; allegato I, sezione 3.7 e tabella 3.7.3; allegati III e VI. Riferimento normativo per classificazione, indicazioni di pericolo ed etichettatura. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj?locale=it [R1] Regolamento (UE) 2020/878: allegato II del regolamento REACH. Prescrizioni per le schede di dati di sicurezza: sezioni 1, 2, 3, 7, 8, 11, 15 e 16. Le integrazioni sulle SDS non sono attribuite al fact sheet INAIL. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/878/oj?locale=it Materiale didattico originale. Base metodologica: fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Integrazioni CLP/REACH ed elaborazioni operative distinte dalla fonte INAIL. Riferimenti editoriali: 23 ottobre 2026; verificare classificazioni, versioni documentali e disposizioni applicabili al caso concreto. Nessun test, quiz o esercitazione.

## Slide 32
REPROTOSSICI
PROFESSIONAL TRAINER 2026
MODULO 04 / 12
Valori soglia
e sostanze
prive di soglia
Dalla definizione tossicologica
alla scelta delle misure preventive.
SOGLIA
SIGNIFICATO
ESPOSIZIONE
VALUTAZIONE
MISURE
GESTIONE
Base: fact sheet INAIL 2026. Elaborazione indipendente.
Schemi concettuali: nessun valore numerico per sostanze reali.
ILLUSTRAZIONE CONCETTUALE ORIGINALE
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026 [I1] • Artt. 234–235 [L1, L2]
01 / 10
INDICE
Notes: MODULO 04 | SLIDE 01 Valori soglia e sostanze prive di soglia OBIETTIVO DIDATTICO Comprendere come la disponibilità di una soglia per la salute riproduttiva orienti la valutazione e le misure preventive. Collegare la classificazione affrontata nel Modulo 03 alle definizioni dell’articolo 234 e alle diverse condizioni dell’articolo 235. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il fact sheet INAIL propone un percorso fondato sulla possibilità di individuare un livello di esposizione protettivo per la salute riproduttiva. La soglia non è una proprietà che si ricava automaticamente dalla sigla H360, né coincide necessariamente con il valore limite professionale. Nel quadro richiamato dalla pubblicazione occorre distinguere le sostanze identificate come prive di soglia, quelle identificate come aventi una soglia e quelle che non ricadono nelle due identificazioni normative. Questa terza situazione non deve essere cancellata mediante una classificazione arbitraria. La presenza di una soglia modifica il modo in cui si sviluppa la valutazione, ma non rende facoltativi sostituzione, contenimento e riduzione del rischio. Il modulo costruisce il lessico necessario per leggere correttamente i successivi casi A, B, C e D. LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE L’illustrazione mette in relazione un fascicolo tecnico, un segnale di esposizione e un percorso a più rami. Sono elementi concettuali, non dati misurati. Presentare i tre riferimenti della copertina nell’ordine indicato: comprendere la soglia, qualificare l’esposizione e individuare le misure. La grafica non attribuisce valori a sostanze reali e non rappresenta un dispositivo che garantisca automaticamente sicurezza. PRECISAZIONE METODOLOGICA Il campo del diagramma resta quello indicato da INAIL: singole sostanze reprotossiche di categoria 1A o 1B, non cancerogene e non mutagene. Gli approfondimenti tossicologici esplicitamente segnalati sono integrazioni didattiche. Non si introducono soglie numeriche, elenchi aggiornati di sostanze o nuovi criteri legali. Prima dell’applicazione aziendale occorre verificare la documentazione pertinente e le disposizioni effettivamente applicabili. MESSAGGIO E RACCORDO La domanda non è soltanto quale numero confrontare, ma quale significato abbia quel numero. Passare alla distinzione fra esposizione, dose interna ed effetto, che impedisce di trattare tutte le grandezze come equivalenti. FONTI E PERIMETRO [I1], pp. 1–2 e 4; [L1], art. 9; [L2], art. 10. [I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale. [L1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, art. 9. Modifiche all’art. 234 del D.Lgs. 81/2008: definizioni di sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e con valore soglia. Fonte primaria: Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2024. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=9&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1 [L2] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, art. 10. Modifiche all’art. 235 del D.Lgs. 81/2008. Riscontro delle disposizioni richiamate dal fact sheet; non attestazione di ricognizione integrale della normativa vigente. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=10&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1 Elaborazione didattica indipendente. Base metodologica: fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Schemi e illustrazioni originali; nessuna soglia numerica o assegnazione a sostanze reali. Le integrazioni didattiche sono distinte dalla fonte. Riferimenti editoriali: 23 ottobre 2026. Verificare le fonti e le disposizioni applicabili prima dell’uso professionale. Nessun test, quiz, verifica o esercitazione.

## Slide 33
MODULO 04 / VALORI SOGLIA
INTEGRAZIONE DIDATTICA TOSSICOLOGICA
Esposizione, dose, effetto: tre piani distinti
Prima del confronto con una soglia, qualificare il dato e le condizioni a cui si riferisce.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, p. 2 [I1] • EPA [E1, E2]
02 / 10
ESPOSIZIONE
01
Il contatto
Via, intensità e durata
nelle condizioni di lavoro.
DOSE INTERNA
02
La quantità assorbita
Non coincide automaticamente
con la concentrazione nell’aria.
EFFETTO
03
La risposta biologica
L’effetto riproduttivo
oggetto della valutazione.
CONFRONTO PERTINENTE
Effetto protetto
Via
Durata
Schema concettuale: le frecce non rappresentano equivalenze numeriche né una formula di calcolo.
INDICE
Notes: MODULO 04 | SLIDE 02 Esposizione, dose, effetto: tre piani distinti OBIETTIVO DIDATTICO Distinguere il contatto con la sostanza dalla quantità che entra nell’organismo e dal possibile effetto riproduttivo. Comprendere perché il confronto con una soglia richieda grandezze e condizioni pertinenti, anziché la sola disponibilità di un numero. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE L’esposizione descrive il contatto dell’organismo con un agente nelle condizioni considerate. La dose interna riguarda la quantità che ha superato una barriera di assorbimento. L’effetto rappresenta la risposta biologica oggetto della valutazione. Questi richiami terminologici sono un’integrazione didattica basata sulle fonti EPA e non una sequenza di calcolo prescritta da INAIL. Il fact sheet richiede di considerare le vie di esposizione: per molte sostanze la via dermica è importante e non può essere ignorata. Un dato relativo all’aria non descrive automaticamente l’intero quadro espositivo. Nel confrontare esposizione e soglia bisogna quindi identificare la sostanza, la via pertinente, il riferimento temporale e l’effetto riproduttivo protetto, nei limiti della documentazione disponibile. LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE Seguire i tre blocchi da sinistra a destra: contatto, assorbimento, possibile effetto. Le frecce esprimono una relazione concettuale e non una equivalenza numerica. I collegamenti inferiori richiamano le due vie esplicitamente considerate nel fact sheet, inalatoria e dermica. La fascia finale raggruppa effetto, via e durata come condizioni da rendere coerenti quando si seleziona un riferimento. PRECISAZIONE METODOLOGICA Non applicare conversioni automatiche tra una concentrazione atmosferica e una dose interna; la slide non fornisce coefficienti, formule o fattori di assorbimento. Non sommare valori espressi in unità diverse. L’esistenza di informazioni incomplete non autorizza a dichiarare assente l’assorbimento. Anche la frequenza e la durata dell’attività devono essere ricostruite nello scenario reale: un riferimento non diventa pertinente soltanto perché è associato allo stesso nome chimico. MESSAGGIO E RACCORDO Un confronto corretto richiede prima la qualificazione delle grandezze. La slide successiva introduce la specifica definizione normativa di sostanza priva di soglia, che non può essere dedotta dal solo livello di esposizione osservato in azienda. FONTI E PERIMETRO [I1], p. 2; integrazione terminologica e concettuale [E1] e [E2]. [I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale. [E1] US EPA. Conducting a Human Health Risk Assessment. Integrazione didattica: distinzione fra esposizione, dose-risposta e caratterizzazione del rischio. Non è una metodologia sostitutiva del procedimento INAIL. https://www.epa.gov/risk/conducting-human-health-risk-assessment [E2] US EPA. Exposure Assessment Tools by Routes – Ingestion. Integrazione terminologica limitata alla definizione di dose interna e alla sua distinzione dalla quantità di contaminante disponibile al contatto. https://www.epa.gov/expobox/exposure-assessment-tools-routes-ingestion Elaborazione didattica indipendente. Base metodologica: fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Schemi e illustrazioni originali; nessuna soglia numerica o assegnazione a sostanze reali. Le integrazioni didattiche sono distinte dalla fonte. Riferimenti editoriali: 23 ottobre 2026. Verificare le fonti e le disposizioni applicabili prima dell’uso professionale. Nessun test, quiz, verifica o esercitazione.

## Slide 34
MODULO 04 / VALORI SOGLIA
ART. 234, COMMA 1, LETTERA b-ter
Priva di soglia: una definizione precisa
Il significato tossicologico e l’identificazione normativa devono essere letti insieme.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–3 [I1] • Art. 234 [L1]
03 / 10
ALLEGATO XLIII
Colonna
«Osservazioni»
IDENTIFICAZIONE DA VERIFICARE
SIGNIFICATO
Non esiste un livello di esposizione sicuro
Per la salute dei lavoratori, secondo la definizione richiamata.
IDENTIFICAZIONE
La sostanza è indicata come tale nell’Allegato
La notazione è parte della definizione normativa.
DATI MANCANTI ≠ SOSTANZA PRIVA DI SOGLIA
Caso A: esposizione al livello tecnicamente più basso possibile, nel rispetto della gerarchia e del VLEP.
INDICE
Notes: MODULO 04 | SLIDE 03 Priva di soglia: una definizione precisa OBIETTIVO DIDATTICO Leggere insieme i due elementi della definizione dell’articolo 234: assenza di un livello di esposizione sicuro e identificazione nella colonna «Osservazioni» dell’Allegato XLIII. Distinguere questa condizione dall’assenza di informazioni disponibili. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Nel quadro illustrato da INAIL, la sostanza priva di soglia è quella per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori ed è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’Allegato XLIII. I due elementi appartengono alla medesima definizione. Nel diagramma, dopo le verifiche preliminari sull’esposizione occupazionale, questa identificazione conduce al Caso A. La conseguenza non è cercare un numero che renda trascurabile il problema, ma applicare il criterio di riduzione dell’esposizione al livello tecnicamente più basso possibile, nel rispetto della gerarchia preventiva e del VLEP. Il fact sheet associa al Caso A l’attivazione della sorveglianza sanitaria e del registro CMR. LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE Il fascicolo centrale rappresenta la fonte dell’identificazione, non un elenco compilato. I due riquadri collegati rendono visibili il significato tossicologico e la notazione normativa. La fascia rossa indica il principio gestionale; non è una scala di probabilità. Evidenziare il riquadro separato «dato non disponibile»: non entra automaticamente nella stessa categoria. PRECISAZIONE METODOLOGICA La mancanza di una notazione, di un DNEL o di una misura aziendale non dimostra scientificamente che una soglia non esista. Viceversa, non dimostra che l’esposizione sia sicura. Anche un risultato inferiore al limite di quantificazione va interpretato con il metodo e le condizioni di misura: questa è una cautela didattica, non un nuovo criterio numerico introdotto dal modulo. Per il percorso preliminare e i criteri di esclusione dell’esposizione si rinvia al modulo specifico, evitando scorciatoie basate sul solo risultato analitico. MESSAGGIO E RACCORDO «Priva di soglia» non significa semplicemente «non ho trovato la soglia». Confrontare ora questa definizione con quella di sostanza con valore soglia, conservando il ruolo della notazione normativa e della pertinenza del riferimento. FONTI E PERIMETRO [I1], p. 1 (definizioni), pp. 2–3 (metodo e Caso A); [L1], art. 9. [I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale. [L1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, art. 9. Modifiche all’art. 234 del D.Lgs. 81/2008: definizioni di sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e con valore soglia. Fonte primaria: Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2024. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=9&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1 Elaborazione didattica indipendente. Base metodologica: fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Schemi e illustrazioni originali; nessuna soglia numerica o assegnazione a sostanze reali. Le integrazioni didattiche sono distinte dalla fonte. Riferimenti editoriali: 23 ottobre 2026. Verificare le fonti e le disposizioni applicabili prima dell’uso professionale. Nessun test, quiz, verifica o esercitazione.

## Slide 35
MODULO 04 / VALORI SOGLIA
ART. 234, COMMA 1, LETTERA b-quater
Con valore soglia: protezione da verificare
Un riferimento per l’effetto considerato, non un’esenzione dalle misure preventive.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–3 [I1] • Artt. 234–235 [L1, L2]
04 / 10
RAPPRESENTAZIONE QUALITATIVA DEL CONCETTO DI SOGLIA
SOGLIA
Effetto
considerato
Livello di esposizione →
Nessun dato sperimentale: non ricavare limiti da questa curva.
IDENTIFICAZIONE NORMATIVA
Notazione nell’Allegato XLIII
1
Effetto protetto
La soglia deve essere pertinente.
2
Vie di esposizione
Considerare anche la via dermica.
3
Condizioni di confronto
Coerenza con durata e scenario.
Caso B: valutare il rischio rispetto alla soglia e ridurlo al minimo; il VLEP resta un vincolo distinto.
INDICE
Notes: MODULO 04 | SLIDE 04 Con valore soglia: protezione da verificare OBIETTIVO DIDATTICO Comprendere il significato della soglia protettiva e il ruolo della sua identificazione normativa. Evitare di trasformare la disponibilità di una soglia in una dichiarazione generale di assenza di rischio o nella cessazione delle misure preventive. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE La definizione richiamata da INAIL comprende l’esistenza di un livello di esposizione al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e l’identificazione della sostanza come tale nella colonna «Osservazioni» dell’Allegato XLIII. Il diagramma sviluppa poi il Caso B: confronto con il VLEP, valutazione dell’esposizione rispetto alla soglia per la salute riproduttiva e considerazione dell’assorbimento dermico. Il riferimento va utilizzato nel proprio campo di validità. Non basta osservare che un valore è basso senza stabilire a quale effetto, via o durata si riferisca. Il dato tossicologico sostiene la decisione, ma non sostituisce la ricostruzione delle condizioni effettive di lavoro. LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE La curva è una costruzione qualitativa originale: illustra soltanto il concetto di una soglia per un effetto considerato. Non deriva da una sostanza, non contiene dati sperimentali e non consente di ricavare un limite. La linea verticale identifica il concetto di soglia, mentre i riquadri laterali richiamano le verifiche di pertinenza. Il docente deve esplicitare questa natura prima di commentare il grafico. PRECISAZIONE METODOLOGICA Non interpretare la zona a sinistra della linea come prova di sicurezza per qualunque effetto, miscela o condizione. L’articolo 235, comma 3-bis, mantiene l’obiettivo di riduzione del rischio al minimo quando non è tecnicamente possibile il sistema chiuso. Nel diagramma INAIL l’eventuale attivazione della sorveglianza sanitaria e del registro dipende dalla valutazione: non viene esclusa automaticamente dalla presenza della soglia. Restano inoltre da considerare gli altri effetti sulla salute secondo il Capo I, come richiamato dal documento. MESSAGGIO E RACCORDO La soglia è un riferimento da qualificare, non un’esenzione preventiva. Passare al confronto tra i tre inquadramenti, mostrando anche la situazione in cui manchi una delle due notazioni dell’Allegato XLIII. FONTI E PERIMETRO [I1], pp. 1–3, in particolare Figura 1, Caso B; [L1], art. 9; [L2], art. 10. [I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale. [L1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, art. 9. Modifiche all’art. 234 del D.Lgs. 81/2008: definizioni di sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e con valore soglia. Fonte primaria: Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2024. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=9&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1 [L2] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, art. 10. Modifiche all’art. 235 del D.Lgs. 81/2008. Riscontro delle disposizioni richiamate dal fact sheet; non attestazione di ricognizione integrale della normativa vigente. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=10&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1 Elaborazione didattica indipendente. Base metodologica: fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Schemi e illustrazioni originali; nessuna soglia numerica o assegnazione a sostanze reali. Le integrazioni didattiche sono distinte dalla fonte. Riferimenti editoriali: 23 ottobre 2026. Verificare le fonti e le disposizioni applicabili prima dell’uso professionale. Nessun test, quiz, verifica o esercitazione.

## Slide 36
MODULO 04 / VALORI SOGLIA
CONFRONTO TRA I COMMI 3, 3-bis E 3-ter
Tre situazioni, non due sole etichette
La mancanza di una notazione non dimostra né l’assenza di soglia né l’assenza di rischio.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–3 [I1] • Artt. 234–235 [L1, L2]
05 / 10
PRIVA DI SOGLIA
COMMA 3
Identificata come tale
nell’Allegato XLIII.
Esposizione al più basso
livello tecnicamente
possibile.
CASO A
CON VALORE SOGLIA
COMMA 3-bis
Identificata come tale
nell’Allegato XLIII.
Rischio connesso
all’esposizione
ridotto al minimo.
CASO B
ALTRE SOSTANZE
COMMA 3-ter
Non comprese nelle due
identificazioni normative.
Criterio del 3-bis +
possibile assenza
di un livello sicuro.
CASI C / D
Gli obiettivi si applicano nelle condizioni previste dall’art. 235; sostituzione e sistema chiuso restano prioritari.
INDICE
Notes: MODULO 04 | SLIDE 05 Tre situazioni, non due sole etichette OBIETTIVO DIDATTICO Mettere a confronto sostanze prive di soglia, sostanze con valore soglia e sostanze diverse dalle due identificazioni normative. Collegare ciascuna situazione al comma pertinente dell’articolo 235, senza introdurre classificazioni aziendali arbitrarie. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il primo gruppo è quello formalmente identificato come privo di soglia; il comma 3 richiede, nell’ipotesi prevista, la massima riduzione tecnicamente possibile dell’esposizione. Il secondo gruppo è identificato come dotato di soglia; il comma 3-bis richiede la riduzione al minimo del rischio connesso all’esposizione. Il terzo gruppo comprende le altre sostanze: il comma 3-ter rinvia al 3-bis e impone di considerare la possibilità che non esista un livello sicuro. Il fact sheet sviluppa per questa situazione la ricerca di riferimenti pertinenti e la valutazione caso per caso, distinguendo il DNEL vincolante da restrizione REACH dalle altre evidenze disponibili. LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE Le tre colonne vanno lette in parallelo, non come livelli crescenti o decrescenti di pericolosità. Colore e posizione aiutano l’orientamento ma non assegnano una probabilità di danno. Ogni colonna conserva gli stessi tre piani: come la sostanza è identificata, quale disposizione viene richiamata e quale conseguenza orienta la gestione. Il raccordo inferiore ricorda l’obbligo comune relativo al VLEP. PRECISAZIONE METODOLOGICA La notazione normativa, la presenza di un numero in una SDS e la disponibilità di evidenze scientifiche non sono informazioni intercambiabili. Una cella vuota non può essere completata con una supposizione. Il fact sheet descrive anche lo stato dell’Allegato al momento della sua redazione; il modulo non trasforma tale descrizione in un elenco aggiornato di classificazioni. Per una sostanza reale occorre consultare la versione applicabile dell’Allegato, la documentazione pertinente e le restrizioni eventualmente rilevanti. MESSAGGIO E RACCORDO La scelta della misura deve conservare il rapporto tra identificazione, fonte e condizione espositiva. Le tre slide successive approfondiscono separatamente i commi 3, 3-bis e 3-ter, senza separarne le prescrizioni dalla gerarchia di sostituzione e sistema chiuso. FONTI E PERIMETRO [I1], pp. 1–3; [L1], art. 9; [L2], art. 10. [I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale. [L1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, art. 9. Modifiche all’art. 234 del D.Lgs. 81/2008: definizioni di sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e con valore soglia. Fonte primaria: Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2024. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=9&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1 [L2] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, art. 10. Modifiche all’art. 235 del D.Lgs. 81/2008. Riscontro delle disposizioni richiamate dal fact sheet; non attestazione di ricognizione integrale della normativa vigente. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=10&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1 Elaborazione didattica indipendente. Base metodologica: fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Schemi e illustrazioni originali; nessuna soglia numerica o assegnazione a sostanze reali. Le integrazioni didattiche sono distinte dalla fonte. Riferimenti editoriali: 23 ottobre 2026. Verificare le fonti e le disposizioni applicabili prima dell’uso professionale. Nessun test, quiz, verifica o esercitazione.

## Slide 37
MODULO 04 / VALORI SOGLIA
ART. 235 / SOSTITUZIONE E RIDUZIONE
Comma 3: il più basso livello tecnicamente possibile
Per le sostanze prive di soglia, il criterio segue la verifica delle misure prioritarie.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–3 [I1] • Art. 235 [L2]
06 / 10
1
Sostituzione
Sostanza, miscela o procedimento meno nocivo, se tecnicamente possibile.
Non tecnicamente possibile
2
Sistema chiuso
Quando la sostituzione non è tecnicamente possibile.
Non tecnicamente possibile
3
Riduzione dell’esposizione
Al livello tecnicamente più basso possibile.
TRACCIABILITÀ
DELLA DECISIONE
Alternative
Esaminare le soluzioni possibili.
Motivazione tecnica
Rendere comprensibile la scelta.
Verifica
Collegare misure ed esposizione.
Il rispetto del VLEP non sostituisce l’obiettivo del livello tecnicamente più basso possibile.
INDICE
Notes: MODULO 04 | SLIDE 06 Comma 3: il più basso livello tecnicamente possibile OBIETTIVO DIDATTICO Collocare la riduzione dell’esposizione nella sequenza preventiva dell’articolo 235. Rendere esplicito che il criterio del comma 3 si applica alla condizione prevista dalla norma, senza saltare sostituzione e sistema chiuso. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il fact sheet richiama l’estensione ai reprotossici degli obblighi di sostituzione e di ricorso al sistema chiuso. La sequenza non parte dalla ricerca del limite più comodo: si valuta anzitutto se evitare o ridurre l’utilizzazione attraverso una sostituzione tecnicamente possibile con una sostanza, una miscela o un procedimento meno nocivo nelle condizioni d’uso. Quando la sostituzione non è tecnicamente possibile, si considera il sistema chiuso. Se anche questo non è tecnicamente possibile, per le sostanze prive di soglia il comma 3 conduce alla riduzione dell’esposizione al livello tecnicamente più basso possibile. La presenza di un VLEP mantiene un vincolo aggiuntivo e non sostituisce questo obiettivo. LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE Leggere il percorso dall’alto verso il basso. I primi due blocchi rappresentano le misure prioritarie; il terzo è evidenziato per mostrare la condizione oggetto della slide. Le frecce riportano il motivo del passaggio, così da non presentare le opzioni come equivalenti. Il riquadro laterale con dossier, processo e controlli è una proposta didattica di tracciabilità della decisione, non un modulo obbligatorio del fact sheet. PRECISAZIONE METODOLOGICA La fattibilità tecnica e le condizioni reali devono essere motivate da elementi pertinenti. La presentazione non definisce un criterio economico, una percentuale di riduzione o una concentrazione universale accettabile. Anche livelli inferiori al VLEP richiedono la corretta applicazione della gerarchia e dell’obiettivo previsto. La qualità della valutazione dipende dalla coerenza fra soluzione scelta, percorso di esposizione e verifica della sua efficacia, non dalla sola presenza di un impianto descritto come chiuso. MESSAGGIO E RACCORDO Per la sostanza priva di soglia il VLEP non è il punto in cui fermare la prevenzione. La slide successiva conserva la medesima gerarchia e chiarisce come cambia la formulazione dell’obiettivo quando la sostanza è con valore soglia. FONTI E PERIMETRO [I1], pp. 1–2 e Figura 1, Caso A; [L2], art. 10. Riquadro documentale: elaborazione didattica originale. [I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale. [L2] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, art. 10. Modifiche all’art. 235 del D.Lgs. 81/2008. Riscontro delle disposizioni richiamate dal fact sheet; non attestazione di ricognizione integrale della normativa vigente. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=10&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1 Elaborazione didattica indipendente. Base metodologica: fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Schemi e illustrazioni originali; nessuna soglia numerica o assegnazione a sostanze reali. Le integrazioni didattiche sono distinte dalla fonte. Riferimenti editoriali: 23 ottobre 2026. Verificare le fonti e le disposizioni applicabili prima dell’uso professionale. Nessun test, quiz, verifica o esercitazione.

## Slide 38
MODULO 04 / VALORI SOGLIA
ART. 235 / CON VALORE SOGLIA
Comma 3-bis: ridurre al minimo il rischio
Sostanza con valore soglia: integrare i confronti, senza trascurare l’assorbimento dermico.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–3 [I1] • Art. 235 [L2]
07 / 10
VIA INALATORIA
Esposizione
pertinente
VIA DERMICA
Notazione «cute»
e condizioni reali
VALUTAZIONE
Esposizione rispetto
alla soglia pertinente
MISURE
Rischio ridotto
al minimo
Quando il sistema chiuso
non è tecnicamente possibile.
Confronto con VLEP + pertinenza della soglia + controllo delle vie di esposizione
Una soglia disponibile non comporta l’esclusione automatica della sorveglianza sanitaria o del registro CMR.
INDICE
Notes: MODULO 04 | SLIDE 07 Comma 3-bis: ridurre al minimo il rischio OBIETTIVO DIDATTICO Distinguere la formulazione del comma 3-bis dal criterio del comma 3. Collegare la riduzione del rischio alla valutazione dell’esposizione rispetto alla soglia pertinente e alle altre condizioni esplicitate nel Caso B. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Quando non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre in sistema chiuso una sostanza con valore soglia, il comma 3-bis richiede che il rischio connesso all’esposizione sia ridotto al minimo. Il docente deve mantenere il termine rischio, senza sostituirlo tacitamente con una diversa prescrizione. Il fact sheet traduce operativamente il Caso B attraverso riduzione dell’esposizione, confronto con il VLEP e valutazione rispetto alla soglia per la salute riproduttiva. Questi passaggi sono complementari. La via dermica, richiamata anche dalla notazione «cute», può contribuire all’esposizione e impedisce una lettura limitata alla sola concentrazione nell’aria. La scelta delle misure richiede quindi una valutazione coerente con tutte le vie pertinenti. LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE I due percorsi, inalatorio e dermico, convergono nel blocco della valutazione. Non rappresentano quantità da sommare direttamente. Dal centro si passa alla selezione delle misure e alla verifica delle condizioni operative. La fascia inferiore conserva il VLEP come vincolo distinto. La visualizzazione è una mappa esplicativa del Caso B, non una formula di rischio né un algoritmo validato di calcolo. PRECISAZIONE METODOLOGICA Il semplice confronto favorevole con una soglia non dimostra da solo che la gestione sia completa. Bisogna verificare che il valore protegga l’effetto considerato e che le condizioni di confronto siano appropriate. Nella Figura 1 INAIL, sorveglianza sanitaria e registro CMR sono indicati come eventuali in funzione della valutazione; non sono automaticamente esclusi. Il modulo non stabilisce criteri clinici o amministrativi ulteriori, rinviando ai successivi approfondimenti e al ruolo delle figure competenti. MESSAGGIO E RACCORDO Una soglia utilizzabile rende più mirata la valutazione, non meno necessaria la prevenzione. Passare alle sostanze diverse dalle due identificazioni normative, per le quali il comma 3-ter richiede di affrontare esplicitamente anche l’incertezza sulla presenza di un livello sicuro. FONTI E PERIMETRO [I1], pp. 1–3, Figura 1, Caso B; [L2], art. 10. [I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale. [L2] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, art. 10. Modifiche all’art. 235 del D.Lgs. 81/2008. Riscontro delle disposizioni richiamate dal fact sheet; non attestazione di ricognizione integrale della normativa vigente. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=10&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1 Elaborazione didattica indipendente. Base metodologica: fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Schemi e illustrazioni originali; nessuna soglia numerica o assegnazione a sostanze reali. Le integrazioni didattiche sono distinte dalla fonte. Riferimenti editoriali: 23 ottobre 2026. Verificare le fonti e le disposizioni applicabili prima dell’uso professionale. Nessun test, quiz, verifica o esercitazione.

## Slide 39
MODULO 04 / VALORI SOGLIA
ART. 235 / ALTRE SOSTANZE
Comma 3-ter: l’incertezza va gestita
Per le altre sostanze: criterio del comma 3-bis e attenzione alla possibile assenza di un livello sicuro.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–4 [I1] • Art. 235 [L2]
08 / 10
NESSUNA DELLE
DUE NOTAZIONI
In Allegato XLIII senza
notazione per la soglia
o non inclusa nell’Allegato.
RESTRIZIONE REACH
DNEL vincolante
e protettivo per la
salute riproduttiva?
Verificare la derivazione del valore.
SÌ
NO
CASO C
Confronto con il DNEL
pertinente e vincolante.
CASO D
Valutazione caso per caso.
Evidenze scientifiche
ed eventuali soglie note.
Un DNEL in SDS non è automaticamente un DNEL vincolante da restrizione REACH.
INDICE
Notes: MODULO 04 | SLIDE 08 Comma 3-ter: l’incertezza va gestita OBIETTIVO DIDATTICO Comprendere l’inquadramento delle altre sostanze reprotossiche e il rapporto fra minimizzazione del rischio, possibile assenza di un livello sicuro e disponibilità di evidenze. Introdurre la differenza fra i percorsi C e D senza anticiparne tutti i dettagli. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il comma 3-ter riguarda le sostanze diverse da quelle identificate come prive di soglia o con valore soglia. Richiama il criterio del comma 3-bis e richiede, nella valutazione dell’articolo 236, di considerare che un livello sicuro potrebbe non esistere, stabilendo misure appropriate. La mancanza della notazione non chiude dunque il percorso. Il fact sheet considera l’eventuale restrizione REACH che imponga DNEL protettivi per la salute riproduttiva: in tale situazione si sviluppa il Caso C. In assenza di questa condizione si arriva al Caso D, che richiede una valutazione caso per caso, anche sulla base di evidenze scientifiche relative a soglie note. LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE Il blocco superiore identifica la situazione di partenza. Il passaggio centrale domanda se la restrizione REACH preveda un DNEL pertinente e vincolante per la salute riproduttiva. I rami conducono rispettivamente al Caso C e al Caso D. La fascia arancione richiama l’obbligo di considerare l’incertezza, evitando che il ramo negativo sia letto come autorizzazione a non valutare. PRECISAZIONE METODOLOGICA Un DNEL inserito nella SDS o nel dossier di registrazione non diventa automaticamente un DNEL vincolante da restrizione. Inoltre il documento INAIL richiede di analizzare la derivazione del valore, per accertare che l’effetto riproduttivo sia protetto. L’assenza di un DNEL vincolante non prova l’assenza di qualunque soglia scientifica. Il diagramma distingue il fondamento giuridico del valore dalla sua pertinenza tossicologica; la documentazione aziendale deve conservare entrambi. Non assegnare casi C o D sulla sola disponibilità di un numero, senza verificare le condizioni di accesso. MESSAGGIO E RACCORDO L’incertezza è un elemento da valutare e documentare, non un sinonimo di rischio assente. La slide seguente riunisce i vincoli che restano comuni ai diversi percorsi: misure preventive, rispetto dei limiti pertinenti e rivalutazione. FONTI E PERIMETRO [I1], pp. 1–4, Figura 1 e descrizione dei Casi C e D; [L2], art. 10. [I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale. [L2] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, art. 10. Modifiche all’art. 235 del D.Lgs. 81/2008. Riscontro delle disposizioni richiamate dal fact sheet; non attestazione di ricognizione integrale della normativa vigente. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=10&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1 Elaborazione didattica indipendente. Base metodologica: fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Schemi e illustrazioni originali; nessuna soglia numerica o assegnazione a sostanze reali. Le integrazioni didattiche sono distinte dalla fonte. Riferimenti editoriali: 23 ottobre 2026. Verificare le fonti e le disposizioni applicabili prima dell’uso professionale. Nessun test, quiz, verifica o esercitazione.

## Slide 40
MODULO 04 / VALORI SOGLIA
PRINCIPI TRASVERSALI / ART. 235, COMMA 3-quater
La soglia non interrompe la prevenzione
Gerarchia delle misure, vincoli di esposizione e rivalutazione accompagnano la scelta del percorso.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–4 [I1] • Art. 235 [L2]
09 / 10
1
SOSTITUZIONE
Prioritaria, se
tecnicamente possibile.
2
SISTEMA CHIUSO
Se la sostituzione
non è tecnicamente possibile.
3
RIDUZIONE
Criterio pertinente
alla sostanza e al caso.
VLEP
Non superare il limite applicabile dell’Allegato XLIII.
Il limite non sostituisce l’obiettivo preventivo.
ALTRI EFFETTI
Capo I per gli effetti non cancerogeni e non mutageni.
La sola tossicità riproduttiva non esaurisce il rischio chimico.
RIESAME
Rivalutare in caso di modifiche e secondo i riferimenti pertinenti.
Conservare fonti, condizioni, decisioni e incertezze.
La decisione deve restare coerente con la sostanza, le condizioni di lavoro e la qualità delle evidenze.
INDICE
Notes: MODULO 04 | SLIDE 09 La soglia non interrompe la prevenzione OBIETTIVO DIDATTICO Riunire i principi comuni ai diversi percorsi e distinguere il vincolo del VLEP dall’obiettivo di riduzione previsto per il caso. Conservare l’attenzione agli altri effetti sulla salute e alla necessità di riesaminare la valutazione. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE L’articolo 235, comma 3-quater, vieta il superamento del valore limite previsto nell’Allegato XLIII. Il fact sheet insiste su questo vincolo mentre differenzia il livello di riduzione richiesto per le diverse situazioni. Non si deve quindi scegliere tra rispetto del VLEP e riduzione dell’esposizione o del rischio: i requisiti pertinenti operano insieme. La Figura 1 richiede inoltre, in tutti i casi descritti, la valutazione secondo il Capo I per gli eventuali altri effetti sulla salute non cancerogeni e non mutageni. Il rischio riproduttivo non esaurisce automaticamente il profilo della sostanza. Modifiche nelle condizioni e nuove informazioni devono riportare l’attenzione sulla validità della decisione precedente. LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE La sequenza centrale riprende sostituzione, sistema chiuso e riduzione secondo il caso. Le tre linee sottostanti mostrano requisiti che accompagnano la sequenza: controllo dei riferimenti applicabili, analisi degli altri effetti e riesame. La grafica non è una piramide in cui i livelli inferiori sostituiscono quelli superiori: ogni collegamento richiama una parte coerente della gestione. La scheda documentale è un supporto didattico originale. PRECISAZIONE METODOLOGICA Per i Casi C e D il diagramma contempla, quando non vi sia un VLEP nell’Allegato XLIII, il confronto con eventuali altri valori limite; la loro natura e applicabilità vanno però qualificate. Un riferimento tecnico non diventa per questo un limite cogente. Il fact sheet richiama anche una rivalutazione periodica e cita la UNI EN 689/2019: questo modulo non inventa frequenze fisse né riproduce prescrizioni della norma tecnica non analizzate. Si mantiene il richiamo alla pianificazione coerente con il contesto e con i riferimenti pertinenti. MESSAGGIO E RACCORDO La prevenzione resta un processo documentato, non l’esito isolato di un confronto numerico. Concludere ricomponendo la mappa delle soglie e mostrando come essa si inserisce dopo le verifiche preliminari sull’esposizione occupazionale. FONTI E PERIMETRO [I1], pp. 1–4; [L2], art. 10. La citazione UNI EN 689/2019 è quella contenuta nel fact sheet, non una verifica autonoma della norma tecnica. [I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale. [L2] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, art. 10. Modifiche all’art. 235 del D.Lgs. 81/2008. Riscontro delle disposizioni richiamate dal fact sheet; non attestazione di ricognizione integrale della normativa vigente. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=10&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1 Elaborazione didattica indipendente. Base metodologica: fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Schemi e illustrazioni originali; nessuna soglia numerica o assegnazione a sostanze reali. Le integrazioni didattiche sono distinte dalla fonte. Riferimenti editoriali: 23 ottobre 2026. Verificare le fonti e le disposizioni applicabili prima dell’uso professionale. Nessun test, quiz, verifica o esercitazione.

## Slide 41
MODULO 04 / VALORI SOGLIA
SINTESI PARZIALE ORIGINALE / NON È IL DIAGRAMMA COMPLETO
Dalla notazione al percorso di gestione
Mappa delle soglie: dopo le verifiche preliminari sull’esposizione occupazionale.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 2–4 [I1] • Artt. 234–235 [L1, L2]
10 / 10
1
Allegato XLIII: notazione «priva di soglia»?
SÌ
NO
2
Allegato XLIII: notazione «con valore soglia»?
SÌ
NO
3
Restrizione REACH con DNEL vincolante
e protettivo per la salute riproduttiva?
SÌ
A
Esposizione al livello
tecnicamente più basso possibile.
B
Rischio ridotto al minimo;
valutazione rispetto alla soglia.
C
Valutazione rispetto al DNEL
pertinente e vincolante.
NO
D
Valutazione caso per caso, con evidenze scientifiche ed eventuali soglie note.
PROSSIMO MODULO 05 | VLEP, DNEL e valori di riferimento
INDICE
Notes: MODULO 04 | SLIDE 10 Dalla notazione al percorso di gestione OBIETTIVO DIDATTICO Ricomporre le definizioni e i commi illustrati in una mappa originale di orientamento. Chiarire che la mappa riguarda il tratto del procedimento relativo alle soglie e non sostituisce il diagramma completo o una valutazione specialistica. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il percorso parte qui da una condizione già stabilita: si sta valutando l’esposizione occupazionale a una singola sostanza reprotossica nel campo del fact sheet. Le verifiche iniziali sull’assenza di esposizione e sui valori di riferimento della popolazione generale non vengono ripetute in questa mappa parziale. Si esamina anzitutto l’identificazione come priva di soglia nell’Allegato XLIII; se presente, si segue il Caso A. In caso negativo si verifica la notazione con valore soglia, che conduce al Caso B. Se mancano entrambe, si considera la restrizione REACH con DNEL vincolante e protettivo per l’effetto riproduttivo: la presenza porta al Caso C, l’assenza alla valutazione caso per caso del Caso D. LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE Leggere le domande in sequenza dall’alto verso il basso. Ogni risposta positiva esce verso il proprio caso; i rami negativi proseguono alla domanda successiva. I colori distinguono i percorsi, mentre le scritte mantengono il significato accessibile anche senza il colore. La fascia finale raccoglie i principi trasversali e anticipa il Modulo 05, dedicato a VLEP, DNEL e valori di riferimento. PRECISAZIONE METODOLOGICA La mappa non equivale a una nuova versione ufficiale INAIL e non attribuisce automaticamente uno stato sanitario al lavoratore. I singoli casi richiedono i confronti, le misure e le decisioni richiamati dal diagramma integrale. Le esposizioni multiple e le eventuali classificazioni cancerogene o mutagene richiedono la valutazione integrata già ricordata dal documento. Restano necessari il controllo delle fonti, l’analisi delle vie di esposizione e la tracciabilità delle incertezze. Non usare lo schema come sostituto della documentazione della sostanza o dell’esame delle condizioni aziendali. MESSAGGIO E RACCORDO Il risultato atteso è saper motivare il percorso scelto, non assegnare una casella per automatismo. Il Modulo 05 approfondirà natura, pertinenza e uso dei diversi valori, mantenendo separati obblighi giuridici e supporti tecnico-scientifici. FONTI E PERIMETRO [I1], pp. 2–4, Figura 1; [L1], art. 9; [L2], art. 10. [I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale. [L1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, art. 9. Modifiche all’art. 234 del D.Lgs. 81/2008: definizioni di sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e con valore soglia. Fonte primaria: Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2024. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=9&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1 [L2] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, art. 10. Modifiche all’art. 235 del D.Lgs. 81/2008. Riscontro delle disposizioni richiamate dal fact sheet; non attestazione di ricognizione integrale della normativa vigente. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=10&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1 Elaborazione didattica indipendente. Base metodologica: fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Schemi e illustrazioni originali; nessuna soglia numerica o assegnazione a sostanze reali. Le integrazioni didattiche sono distinte dalla fonte. Riferimenti editoriali: 23 ottobre 2026. Verificare le fonti e le disposizioni applicabili prima dell’uso professionale. Nessun test, quiz, verifica o esercitazione.

## Slide 42
REPROTOSSICI
PROFESSIONAL TRAINER 2026
MODULO 05 / 12
VLEP, DNEL
e valori di
riferimento
Dalla scelta del dato
al confronto pertinente.
VLEP
VINCOLO
DNEL
SOGLIA
VRA / VRB
FONDO
Base: fact sheet INAIL 2026. Elaborazione indipendente.
Schemi concettuali: nessun limite numerico per sostanze reali.
ILLUSTRAZIONE CONCETTUALE ORIGINALE
VLEP
LIMITE
DNEL
SOGLIA
VRA
FONDO
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–3 [I1]
01 / 10
INDICE
Notes: MODULO 05 | SLIDE 01
VLEP, DNEL e valori di riferimento
OBIETTIVO DIDATTICO
Distinguere il ruolo dei valori impiegati nella valutazione, senza ridurli a numeri intercambiabili. Collegare il lessico del Modulo 04 alla scelta documentata dei riferimenti necessari per leggere il diagramma INAIL.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
La pubblicazione considera valori che rispondono a domande diverse. Il VLEP è il limite professionale con cui confrontare l’esposizione secondo le condizioni previste dalla normativa applicabile. Il DNEL può fornire una soglia utile alla valutazione della salute riproduttiva, purché se ne verifichino origine, popolazione, via, durata ed effetto protetto. I valori di riferimento ambientali e biologici della popolazione generale, indicati come VRA e VRB, descrivono invece concentrazioni rilevate: servono al confronto preliminare con il fondo, non definiscono automaticamente una condizione sanitaria sicura. Nel percorso del fact sheet queste funzioni restano separate. Il modulo insegna quindi a qualificare il dato prima di utilizzarlo. Non fornisce un catalogo di limiti numerici e non sostituisce la valutazione dell’esposizione.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
L’illustrazione originale della copertina accosta tre supporti distinti su una base comune. Presentare le sigle come tre categorie documentali, non come una graduatoria di severità. Le diverse altezze degli elementi sono una scelta grafica: non rappresentano concentrazioni, soglie o livelli di protezione. La base comune richiama la necessità di conservare la fonte e il significato del riferimento scelto.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Il campo rimane quello della Figura 1: singola sostanza reprotossica di categoria 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. Gli altri effetti chimici e le esposizioni multiple richiedono ulteriori considerazioni. La disponibilità di un numero non elimina gli obblighi preventivi né rende superfluo il confronto con gli altri riferimenti pertinenti. Separare sempre ciò che il fact sheet afferma dalle integrazioni terminologiche richiamate nelle note.
MESSAGGIO E RACCORDO
La prima informazione da leggere è il significato del valore, non la sua entità. Passare al VLEP e all’Allegato XLIII, mostrando perché la riga normativa deve essere letta insieme alle sue condizioni e osservazioni.
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 1–3; la composizione della copertina è un’illustrazione didattica originale, priva di dati numerici.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale: pp. 1–4, in particolare pp. 2–3 e Figura 1.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Schemi e illustrazioni originali, non documenti ufficiali INAIL. Le integrazioni sono indicate separatamente. Nessuna soglia numerica assegnata a sostanze reali; nessun algoritmo di conformità. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Prima dell’applicazione professionale verificare testo normativo, restrizioni, valori e documentazione pertinenti; i riscontri citati non costituiscono una ricognizione integrale della normativa vigente. Nessun test, quiz, verifica di apprendimento o esercitazione.

## Slide 43
MODULO 05 / VLEP, DNEL E RIFERIMENTI
VLEP / ALLEGATO XLIII
VLEP: un vincolo da leggere per intero
L’Allegato XLIII va consultato insieme a periodo, unità e osservazioni.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–3 [I1] • Definizioni e limite [L1, L2]
02 / 10
VINCOLO PROFESSIONALE
Non superare
il limite
applicabile
ART. 235, COMMA 3-quater
01 / IDENTITÀ
Sostanza o gruppo
correttamente identificato
02 / TEMPO
Periodo di riferimento
del limite
03 / GRANDEZZA
Unità e condizioni
del dato da confrontare
04 / OSSERVAZIONI
Notazioni di soglia
e indicazione «cute»
Rispettare il VLEP non equivale a dimostrare, da solo, l’assenza di effetti riproduttivi.
INDICE
Notes: MODULO 05 | SLIDE 02
VLEP: un vincolo da leggere per intero
OBIETTIVO DIDATTICO
Comprendere la funzione del VLEP e leggere l’Allegato XLIII come insieme di identità, valore, periodo e osservazioni. Evitare che un numero isolato venga considerato una soglia universale di sicurezza riproduttiva.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il fact sheet richiama il divieto di superare il valore limite professionale stabilito nell’Allegato XLIII. Il limite resta un vincolo anche quando è disponibile una soglia pertinente per gli effetti riproduttivi. La pubblicazione precisa inoltre che i VLEP delle sostanze CMR non derivano soltanto da dati tossicologici; non si può quindi dedurre, dalla sola presenza o dal solo rispetto del limite, l’assenza di ogni rischio. Come integrazione normativa, la definizione riportata nell’articolo 234 collega il limite alla concentrazione media nell’aria della zona di respirazione, ponderata nel tempo e riferita a un periodo determinato. Non è sufficiente confrontare una qualsiasi misura con un qualsiasi limite della stessa sostanza. Occorre verificare la corrispondenza del dato e leggere le condizioni associate.
LETTURA DELLA MAPPA
Il pannello a sinistra esprime il vincolo. I quattro riquadri a destra guidano la lettura della voce normativa: identità esatta della sostanza o del gruppo; periodo di riferimento; unità e condizioni del dato; colonna delle osservazioni. La rappresentazione non è una riproduzione dell’Allegato e non contiene valori sostitutivi. Le notazioni sulla soglia, quando presenti, orientano il percorso A o B; la notazione cute richiama l’importanza dell’assorbimento dermico.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La mancanza di una notazione sulla soglia non autorizza a inventarla. Analogamente, una voce assente dall’Allegato non equivale a una dichiarazione di innocuità. Il fact sheet prevede, nei rami pertinenti, il ricorso ad altri valori limite eventualmente disponibili e alla valutazione caso per caso. Prima dell’uso aziendale controllare la fonte legale applicabile, senza assumere che un elenco riportato in una presentazione resti aggiornato indefinitamente.
MESSAGGIO E RACCORDO
Il VLEP va rispettato, ma non esaurisce la valutazione. Introdurre ora il DNEL, chiarendo che appartiene a un diverso percorso di derivazione e deve essere qualificato prima di diventare un riferimento utile.
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 1–3. Integrazione normativa: [L1], art. 9, definizione di valore limite; [L2], art. 10, comma 3-quater.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale: pp. 1–4, in particolare pp. 2–3 e Figura 1.
[L1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, art. 9.
Fonte primaria: Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2024. Modifiche all’art. 234 del D.Lgs. 81/2008: definizioni di valore limite e valore limite biologico.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=9&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[L2] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, art. 10.
Fonte primaria: Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2024. Modifiche all’art. 235 del D.Lgs. 81/2008; comma 3-quater sul rispetto del limite dell’Allegato XLIII.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=10&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Schemi e illustrazioni originali, non documenti ufficiali INAIL. Le integrazioni sono indicate separatamente. Nessuna soglia numerica assegnata a sostanze reali; nessun algoritmo di conformità. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Prima dell’applicazione professionale verificare testo normativo, restrizioni, valori e documentazione pertinenti; i riscontri citati non costituiscono una ricognizione integrale della normativa vigente. Nessun test, quiz, verifica di apprendimento o esercitazione.

## Slide 44
MODULO 05 / VLEP, DNEL E RIFERIMENTI
REACH / ORIGINE DEL VALORE
DNEL: una soglia da qualificare
Il numero è utile solo se la documentazione ne sostiene l’uso per la salute riproduttiva.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 2–3 [I1]
03 / 10
1
EVIDENZE
Dati ed effetto
considerato
2
DERIVAZIONE
Documentazione
e condizioni
3
DNEL PERTINENTE
Valore utilizzabile
per lo scenario
DNEL NEL DOSSIER
Registrante → verificare la pertinenza.
Non coincide, per ciò solo, con il Caso C.
DNEL IN RESTRIZIONE
Autorità → condizioni specifiche vincolanti.
Caso C: verificare anche l’effetto riproduttivo.
Un DNEL disponibile non è automaticamente un DNEL vincolante e protettivo per la riproduzione.
INDICE
Notes: MODULO 05 | SLIDE 03
DNEL: una soglia da qualificare
OBIETTIVO DIDATTICO
Riconoscere che un DNEL utile alla valutazione della salute riproduttiva richiede una base documentale pertinente. Distinguere il valore dichiarato nel dossier da quello imposto nelle condizioni di una specifica restrizione REACH.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il fact sheet presenta i DNEL come livelli derivati nell’ambito REACH, definiti normalmente dai registranti, salvo quelli stabiliti dalle autorità per specifiche restrizioni all’uso. Per il tema trattato interessa sapere se il valore sia protettivo rispetto alla tossicità riproduttiva. Non basta che il documento riporti la sigla DNEL o che un numero sia disponibile in una banca dati. Occorre esaminare la documentazione alla base della sua definizione. Un DNEL può riferirsi a una popolazione, a una via e a una durata diverse da quelle dello scenario lavorativo. La pubblicazione distingue anche il caso in cui una restrizione richieda condizioni operative e misure di gestione tali da mantenere l’esposizione sotto i valori specificati: in tale situazione il DNEL assume il carattere vincolante descritto per il Caso C.
LETTURA DELLA MAPPA
La sequenza superiore procede dalle evidenze al valore qualificato, passando dalla documentazione di derivazione. Non è una formula di calcolo del DNEL. I due pannelli inferiori separano le origini documentali: registrazione e restrizione. Leggere i pannelli in parallelo, senza presentare il primo come irrilevante o il secondo come automaticamente applicabile a qualunque uso. Nel secondo occorre verificare la specifica condizione di restrizione e la sua pertinenza allo scenario.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La dicitura valore di dossier non significa che il dato possa essere ignorato. Significa che non coincide, per la sola presenza nel dossier, con il particolare presupposto del Caso C. Nel percorso INAIL l’accesso a quel caso avviene dopo le verifiche sulle notazioni dell’Allegato XLIII. Un DNEL non vincolante ma scientificamente pertinente può concorrere alla valutazione caso per caso; la motivazione deve essere esplicitata e non trasformata in una nuova notazione normativa.
MESSAGGIO E RACCORDO
Un DNEL diventa utilizzabile quando se ne conoscono base e condizioni. Confrontare ora il ruolo del DNEL con quello del VLEP, mantenendo distinti i due piani.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 2 e pp. 3–4, descrizione dei Casi C e D. La sequenza evidenze–documentazione–valore è una sintesi didattica originale.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale: pp. 1–4, in particolare pp. 2–3 e Figura 1.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Schemi e illustrazioni originali, non documenti ufficiali INAIL. Le integrazioni sono indicate separatamente. Nessuna soglia numerica assegnata a sostanze reali; nessun algoritmo di conformità. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Prima dell’applicazione professionale verificare testo normativo, restrizioni, valori e documentazione pertinenti; i riscontri citati non costituiscono una ricognizione integrale della normativa vigente. Nessun test, quiz, verifica di apprendimento o esercitazione.

## Slide 45
MODULO 05 / VLEP, DNEL E RIFERIMENTI
SINTESI DIDATTICA / CONFRONTI DISTINTI
VLEP e DNEL: due confronti, non un’equivalenza
Funzioni distinte: il confronto con l’uno non sostituisce automaticamente quello con l’altro.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 2–3 [I1]
04 / 10
VLEP
LIMITE PROFESSIONALE
FUNZIONE
Vincolo per l’esposizione lavorativa
ORIGINE
Normativa sulla salute e sicurezza
NEL PERCORSO
Confronto con il limite applicabile
DNEL
LIVELLO DERIVATO DI NON EFFETTO
FUNZIONE
Soglia da verificare per l’effetto
ORIGINE
Dossier REACH o specifica restrizione
NEL PERCORSO
Confronto pertinente nei rami applicabili
≠
Prima dei confronti: stessa sostanza, popolazione pertinente, via, durata, effetto e unità coerenti.
INDICE
Notes: MODULO 05 | SLIDE 04
VLEP e DNEL: due confronti, non un’equivalenza
OBIETTIVO DIDATTICO
Separare il rispetto del limite professionale dalla verifica della protezione rispetto all’effetto riproduttivo. Comprendere perché la scelta del riferimento non si risolva nella sostituzione automatica di un valore con l’altro.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
La Figura 1 affianca, nei rami pertinenti, il confronto con il VLEP e la valutazione rispetto alla soglia o al DNEL. Si tratta di adempimenti e passaggi metodologici diversi, non di due etichette equivalenti per lo stesso numero. Nel Caso B il riferimento è la soglia pertinente per la salute riproduttiva; nel Caso C il DNEL vincolante e protettivo previsto dalla restrizione. Nei casi C e D lo schema contempla anche eventuali altri valori limite quando il VLEP dell’Allegato XLIII non sia presente. In nessuno di questi passaggi un DNEL più favorevole autorizza a superare un limite cogente applicabile. Al contrario, rispettare il VLEP non dimostra da solo che ogni confronto riproduttivo e ogni via di assorbimento siano stati correttamente valutati.
LETTURA DEL CONFRONTO VISUALE
I due pannelli espongono funzione, origine e utilizzo. Il simbolo centrale segnala una non equivalenza concettuale: non afferma che i valori numerici siano sempre diversi. Possono anche coincidere, ma la coincidenza non elimina la necessità di ricostruire fonte, condizioni e significato. La fascia inferiore richiama la coerenza dello scenario prima dell’esecuzione dei confronti.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Non insegnare a scegliere semplicemente il numero più alto perché più facile da rispettare, né il più basso senza verificare che descriva la medesima grandezza. Un valore inalatorio e uno dermico non appartengono alla stessa scala. Anche due concentrazioni espresse nella stessa unità possono riferirsi a durate o effetti diversi. Il modulo non introduce un indicatore unico di conformità e non consente di concludere sulla sorveglianza sanitaria o sul registro CMR in base a un solo rapporto numerico.
MESSAGGIO E RACCORDO
Confronti distinti, scenario coerente e motivazione documentata. Passare alla popolazione di riferimento, primo elemento che impedisce di trattare tutti i DNEL della stessa sostanza come intercambiabili.
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 2–3, Figura 1, Casi A–D. La non equivalenza è una sintesi didattica del ruolo distinto dei valori nel procedimento.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale: pp. 1–4, in particolare pp. 2–3 e Figura 1.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Schemi e illustrazioni originali, non documenti ufficiali INAIL. Le integrazioni sono indicate separatamente. Nessuna soglia numerica assegnata a sostanze reali; nessun algoritmo di conformità. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Prima dell’applicazione professionale verificare testo normativo, restrizioni, valori e documentazione pertinenti; i riscontri citati non costituiscono una ricognizione integrale della normativa vigente. Nessun test, quiz, verifica di apprendimento o esercitazione.

## Slide 46
MODULO 05 / VLEP, DNEL E RIFERIMENTI
POPOLAZIONE / SIGNIFICATO DEL DATO
Il DNEL deve riferirsi alla popolazione corretta
Per la stessa sostanza possono essere disponibili riferimenti per popolazioni diverse.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 2–3 [I1] • Terminologia DNEL [T1]
05 / 10
STESSA SOSTANZA
LAVORATORI
DNEL per lo scenario
occupazionale
Verificare anche via, durata
e protezione dell’effetto riproduttivo.
POPOLAZIONE GENERALE
DNEL per la popolazione
definita nel dossier
Non è la concentrazione di fondo
misurata nella popolazione.
DNEL della popolazione generale ≠ VRA / VRB: soglia derivata e fondo misurato non sono intercambiabili.
INDICE
Notes: MODULO 05 | SLIDE 05
Il DNEL deve riferirsi alla popolazione corretta
OBIETTIVO DIDATTICO
Distinguere il DNEL per lavoratori da quello per la popolazione generale. Evitare soprattutto la confusione fra DNEL della popolazione generale e VRA o VRB utilizzati nel passaggio preliminare del diagramma.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il fact sheet spiega che i DNEL sono stabiliti sia per i lavoratori sia per la popolazione generale. Nell’ambito occupazionale indica i DNEL lavoratori pertinenti agli effetti sulla salute riproduttiva. La popolazione è quindi parte dell’identità del valore, non un’etichetta accessoria. Per la stessa sostanza possono essere presenti più riferimenti e la loro selezione richiede la lettura della documentazione. Il modulo non propone fattori standard per trasformare un DNEL della popolazione generale in un DNEL lavoratori. È essenziale, inoltre, separare il valore derivato di non effetto da una concentrazione di fondo osservata. Quando la Figura 1 chiede se l’esposizione sia pari o inferiore a quella della popolazione generale, il testo esplicativo rimanda a valori ambientali o biologici di riferimento, non all’automatica sostituzione di tali dati con un DNEL della popolazione generale.
LETTURA DELLA MAPPA
I due rami partono dalla stessa sostanza e arrivano a popolazioni diverse. Presentare il ramo lavoratori come quello da qualificare per lo scenario occupazionale esaminato. Il ramo popolazione generale serve a rendere visibile la differenza di contesto, non a suggerire che un valore sia sempre numericamente più basso o più sicuro dell’altro. La fascia finale mantiene separato il concetto di fondo.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Come integrazione terminologica, la documentazione DGUV ricorda che il tipo di DNEL dipende anche dalle vie di esposizione e dagli effetti locali o sistemici. Per questa lezione l’effetto riproduttivo resta il punto da verificare nel dossier. La semplice dicitura lavoratori non risolve automaticamente durata, via e pertinenza tossicologica. Non attribuire al dato una protezione per effetti che la documentazione non consente di sostenere.
MESSAGGIO E RACCORDO
Leggere sempre il destinatario del valore insieme al suo scopo. Proseguire con la via inalatoria, mantenendo la stessa attenzione a unità, durata e tipo di effetto.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 2, e p. 3 per VRA/VRB; integrazione terminologica limitata: [T1], Types of DNEL.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale: pp. 1–4, in particolare pp. 2–3 e Figura 1.
[T1] DGUV–IFA. GESTIS DNEL List: What are DNELs?
Integrazione terminologica: popolazioni, vie di esposizione ed effetti locali o sistemici. Non si trasferiscono al quadro italiano gli obblighi nazionali tedeschi descritti nella pagina.
https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-dnel-liste/was-sind-dnels/index-2.jsp
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Schemi e illustrazioni originali, non documenti ufficiali INAIL. Le integrazioni sono indicate separatamente. Nessuna soglia numerica assegnata a sostanze reali; nessun algoritmo di conformità. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Prima dell’applicazione professionale verificare testo normativo, restrizioni, valori e documentazione pertinenti; i riscontri citati non costituiscono una ricognizione integrale della normativa vigente. Nessun test, quiz, verifica di apprendimento o esercitazione.

## Slide 47
MODULO 05 / VLEP, DNEL E RIFERIMENTI
VIA INALATORIA / QUALIFICAZIONE
DNEL inalatorio: confrontare dati omogenei
La sola unità mg/m³ non dimostra che esposizione e riferimento siano comparabili.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 2–3 [I1] • Terminologia DNEL [T1]
06 / 10
mg/m³
Concentrazione nell’aria
per la via inalatoria
1
POPOLAZIONE
DNEL lavoratori pertinente allo scenario
2
DURATA
Lungo o breve termine: leggere il riferimento
3
EFFETTO
Protezione riproduttiva verificata nel dossier
4
UNITÀ E CONDIZIONI
Confronto coerente con il dato di esposizione
Il confronto inalatorio non risolve la via dermica; il VLEP resta un vincolo distinto.
INDICE
Notes: MODULO 05 | SLIDE 06
DNEL inalatorio: confrontare dati omogenei
OBIETTIVO DIDATTICO
Qualificare un DNEL inalatorio per lavoratori prima del confronto con l’esposizione. Rendere espliciti popolazione, durata, effetto protetto e unità, evitando che la sola corrispondenza della sigla sostituisca la valutazione.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Per l’inalazione il fact sheet richiama DNEL espressi in milligrammi per metro cubo e distingue riferimenti per esposizione a lungo termine o a breve termine. Nel tema della salute riproduttiva occorre verificare che il valore sia pertinente all’effetto di interesse. La concentrazione dell’agente nell’aria va quindi interpretata all’interno dello scenario espositivo e confrontata con un riferimento coerente. La pubblicazione non fornisce una procedura completa di campionamento, né un algoritmo universale per convertire un campione in un giudizio di conformità. Il docente deve presentare la slide come una sequenza di qualificazione del confronto, non come un metodo autonomo di igiene industriale. Il VLEP applicabile rimane un confronto distinto, anche quando entrambe le grandezze siano espresse in mg/m³.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
L’illustrazione associa aria, zona respiratoria e simbolo dei polmoni. È uno schema delle vie di contatto e non una rappresentazione della dose assorbita o dell’efficacia di un dispositivo. I quattro controlli a destra devono essere letti insieme: popolazione lavoratori; durata pertinente; effetto riproduttivo verificato; unità e condizioni compatibili. La fascia inferiore ricorda che il confronto inalatorio non esaurisce le vie di esposizione e non sostituisce quello con il VLEP.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Come chiarimento terminologico integrativo, i DNEL inalatori possono riferirsi a effetti locali o sistemici. Un dato per un effetto locale non dimostra, da solo, la protezione della salute riproduttiva. Inoltre, la presenza di esposizione cutanea non viene risolta dal solo risultato del campionamento dell’aria. Non estendere un esito favorevole inalatorio alla totalità dell’esposizione senza analizzare le altre vie rilevanti e le incertezze della valutazione.
MESSAGGIO E RACCORDO
La corretta unità è necessaria, ma non sufficiente: occorre la corretta domanda tossicologica. Passare alla via dermica e mostrare perché richiede una grandezza e una documentazione coerenti con quella via.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 2 e Figura 1, Casi B e C; [T1] soltanto per la distinzione terminologica fra effetti locali e sistemici.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale: pp. 1–4, in particolare pp. 2–3 e Figura 1.
[T1] DGUV–IFA. GESTIS DNEL List: What are DNELs?
Integrazione terminologica: popolazioni, vie di esposizione ed effetti locali o sistemici. Non si trasferiscono al quadro italiano gli obblighi nazionali tedeschi descritti nella pagina.
https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-dnel-liste/was-sind-dnels/index-2.jsp
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Schemi e illustrazioni originali, non documenti ufficiali INAIL. Le integrazioni sono indicate separatamente. Nessuna soglia numerica assegnata a sostanze reali; nessun algoritmo di conformità. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Prima dell’applicazione professionale verificare testo normativo, restrizioni, valori e documentazione pertinenti; i riscontri citati non costituiscono una ricognizione integrale della normativa vigente. Nessun test, quiz, verifica di apprendimento o esercitazione.

## Slide 48
MODULO 05 / VLEP, DNEL E RIFERIMENTI
VIA DERMICA / SCHEMA CONCETTUALE
DNEL dermico: la cute non è una via secondaria
Considerare il contributo cutaneo con la grandezza e il riferimento pertinenti.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 2–3 [I1]
07 / 10
CONTATTO → POSSIBILE ASSORBIMENTO
mg/kg peso corporeo*
*Unità richiamata dal fact sheet: verificare anche la base temporale
nel documento di derivazione. Schema non quantitativo.
1
GRANDEZZA CORRETTA
Non confondere dose per kg
e concentrazione nell’aria.
2
BASE TEMPORALE
Leggere la definizione completa
del DNEL utilizzato.
3
PERTINENZA
Via dermica ed effetto riproduttivo
devono essere considerati.
Notazione «cute» ≠ soglia dermica. Non sommare o convertire direttamente grandezze diverse.
INDICE
Notes: MODULO 05 | SLIDE 07
DNEL dermico: la cute non è una via secondaria
OBIETTIVO DIDATTICO
Comprendere il ruolo della via dermica nella valutazione del rischio riproduttivo e distinguere una dose rapportata al peso corporeo da una concentrazione nell’aria. Leggere correttamente le unità del riferimento utilizzato.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il fact sheet evidenzia che per molte sostanze reprotossiche l’assorbimento dermico può essere importante e richiama la notazione cute nell’Allegato XLIII. Per la via cutanea cita DNEL in milligrammi per chilogrammo di peso corporeo. Queste unità non vanno confuse con mg/m³ e non descrivono la stessa grandezza. La valutazione deve ricostruire condizioni di contatto e significato del dato secondo la documentazione pertinente. Nella slide l’unità è riportata come nel fact sheet; la nota invita a leggere anche l’eventuale base temporale nel dossier o nella restrizione. Non si effettua alcuna conversione automatica dalla concentrazione in aria a una dose dermica, né dalla quantità presente sulla superficie a quella effettivamente assorbita.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
L’illustrazione a strati è una rappresentazione concettuale originale della cute: particelle o gocce possono entrare in contatto con la superficie e contribuire all’esposizione attraverso questa via. Le frecce non descrivono velocità, percentuali di assorbimento o permeabilità di una sostanza reale. I tre riquadri richiamano grandezza corretta, base temporale e pertinenza dell’effetto protetto. Il messaggio visivo è integrare la via dermica, non quantificarla con il disegno.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La notazione cute non è un valore numerico dermico e non sostituisce l’analisi delle condizioni reali. In presenza di contributi inalatori e cutanei il docente deve evitare la somma diretta di numeri con unità diverse. Il fact sheet richiede la considerazione delle vie pertinenti ma non fornisce un algoritmo generale per combinarle. Le scelte di misurazione, stima e integrazione richiedono competenze e documentazione specifiche; non sono risolte da un semplice confronto grafico.
MESSAGGIO E RACCORDO
Un dato sull’aria non esaurisce l’esposizione e la cute non si valuta con la stessa unità. Passare ai VRA e VRB, che hanno ancora una funzione diversa: descrivere il confronto con il fondo della popolazione generale.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 2, unità dei DNEL e via dermica; p. 3, Figura 1, Casi B e C. Lo schema cutaneo e le cautele dimensionali sono elaborazioni didattiche.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale: pp. 1–4, in particolare pp. 2–3 e Figura 1.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Schemi e illustrazioni originali, non documenti ufficiali INAIL. Le integrazioni sono indicate separatamente. Nessuna soglia numerica assegnata a sostanze reali; nessun algoritmo di conformità. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Prima dell’applicazione professionale verificare testo normativo, restrizioni, valori e documentazione pertinenti; i riscontri citati non costituiscono una ricognizione integrale della normativa vigente. Nessun test, quiz, verifica di apprendimento o esercitazione.

## Slide 49
MODULO 05 / VLEP, DNEL E RIFERIMENTI
VRA / VRB ≠ SOGLIA SANITARIA
VRA e VRB: descrivono il fondo, non la sicurezza
Confronto preliminare della Figura 1, nei presupposti indicati dal fact sheet.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, p. 3 e Figura 1 [I1] • Valore limite biologico [L1]
08 / 10
VRA
Riferimento ambientale:
concentrazione nell’aria.
VRB
Riferimento biologico:
concentrazione nella matrice.
PER SOSTANZE UBIQUITARIE
Esposizione ≤ riferimento pertinente
della popolazione generale?
SÌ
ESITO PRELIMINARE DELLO SCHEMA INAIL
Si può escludere il rischio per la salute
dovuto all’ambiente di lavoro.
NO
Se NO → proseguire nelle verifiche successive del diagramma.
VRA / VRB ≠ DNEL della popolazione generale ≠ valore limite biologico.
INDICE
Notes: MODULO 05 | SLIDE 08
VRA e VRB: descrivono il fondo, non la sicurezza
OBIETTIVO DIDATTICO
Comprendere il ruolo dei valori di riferimento ambientali e biologici nel passaggio preliminare del diagramma. Distinguere il fondo della popolazione generale da una soglia sanitaria e da un valore limite biologico.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il testo INAIL considera il confronto con la popolazione generale soprattutto per gli inquinanti ubiquitari. Quando, nei presupposti indicati, i livelli occupazionali sono pari o inferiori a quelli della popolazione generale, il procedimento consente di escludere una sorgente occupazionale dell’agente e il conseguente rischio ascrivibile all’ambiente di lavoro. Il VRA è un riferimento ambientale; il VRB riguarda una matrice biologica. La pubblicazione precisa che si tratta di concentrazioni risultanti da misurazioni e non di valori sanitari. Perciò un fondo misurato non diventa, per definizione, un livello innocuo. Il confronto riguarda l’attribuzione occupazionale nel percorso descritto, non una garanzia generale sulla salute del singolo o su tutti i rischi lavorativi.
LETTURA DEL DIAGRAMMA
La porzione a destra riprende soltanto la seconda verifica preliminare. La risposta positiva conduce al ramo verde del percorso INAIL, non al Caso A. La risposta negativa lascia proseguire le verifiche successive. Leggere il ramo verde insieme alle condizioni riportate nella pubblicazione: non attivazione di sorveglianza e registro per quel rischio escluso, mantenimento delle misure degli articoli 237, 238 e 239 e rivalutazione in caso di modifiche. Non si annullano eventuali obblighi dovuti ad altri rischi.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Il DNEL della popolazione generale è un livello derivato, non il suo fondo misurato. Anche un valore limite biologico, definito dalla normativa, è concettualmente distinto dal VRB. Il fact sheet aggiunge che per un agente non ubiquitario il riferimento può coincidere con il limite di quantificazione, ma solo con una metodica opportunamente validata per lo specifico agente. Non tradurre quindi un risultato non quantificabile in assenza assoluta di esposizione e non attribuire a qualunque limite analitico il ruolo di soglia sanitaria.
MESSAGGIO E RACCORDO
Fondo, soglia e limite sono oggetti diversi. Passare alla ricerca delle fonti, perché un confronto corretto richiede sia il dato sia la documentazione che ne definisce l’uso.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 3, testo introduttivo e Figura 1. [L1] per la definizione normativa di valore limite biologico, distinta dal VRB.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale: pp. 1–4, in particolare pp. 2–3 e Figura 1.
[L1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, art. 9.
Fonte primaria: Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2024. Modifiche all’art. 234 del D.Lgs. 81/2008: definizioni di valore limite e valore limite biologico.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=9&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Schemi e illustrazioni originali, non documenti ufficiali INAIL. Le integrazioni sono indicate separatamente. Nessuna soglia numerica assegnata a sostanze reali; nessun algoritmo di conformità. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Prima dell’applicazione professionale verificare testo normativo, restrizioni, valori e documentazione pertinenti; i riscontri citati non costituiscono una ricognizione integrale della normativa vigente. Nessun test, quiz, verifica di apprendimento o esercitazione.

## Slide 50
MODULO 05 / VLEP, DNEL E RIFERIMENTI
RICERCA / TRACCIABILITÀ
Dalla fonte al dato utilizzabile
Fonti richiamate da INAIL: reperire il valore e ricostruirne la pertinenza.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, p. 2 [I1] • Cautele sulle banche dati [T2–T4]
09 / 10
01
SDS
Valori e documenti
del prodotto
02
ECHA CHEM
Dossier e dati
della sostanza
03
GESTIS
Repertori e fonti
da approfondire
04
IRIS / AMBIENTE
Riferimenti da valutare
per lo scopo
TRACCIA DOCUMENTALE DELLA SCELTA
Identità
Origine
Via / durata
Effetto
Versione
Una banca dati aiuta a reperire il riferimento: non ne rende automaticamente cogente o idoneo ogni valore.
INDICE
Notes: MODULO 05 | SLIDE 09
Dalla fonte al dato utilizzabile
OBIETTIVO DIDATTICO
Organizzare la ricerca del riferimento e documentarne la pertinenza. Distinguere il reperimento di un valore dalla verifica del suo significato, della sua origine e delle condizioni che ne consentono l’utilizzo.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il fact sheet indica, in ordine di pertinenza per l’ambito trattato, schede di dati di sicurezza, ECHA CHEM, GESTIS e ulteriori fonti come US IRIS e riferimenti della normativa sulla qualità dell’aria. Questa indicazione non rende ogni dato presente in tali fonti equivalente a un VLEP italiano o a un DNEL vincolante. La SDS e la documentazione REACH possono orientare la ricerca; il dossier e l’eventuale restrizione devono consentire di comprendere il riferimento selezionato. La slide propone una traccia documentale originale: identità della sostanza, provenienza del dato, via e durata, effetto protetto, versione consultata. Non è un nuovo modello obbligatorio, ma un modo per rendere verificabile la scelta.
LETTURA DELLA MAPPA
I quattro pannelli superiori seguono l’ordine delle fonti richiamate da INAIL. Non sono una catena che imponga di abbandonare una fonte non appena si passa alla successiva. Il fascicolo sottostante riunisce gli elementi necessari per spiegare come il dato venga utilizzato. Conservare il collegamento fra valore e documento di origine, invece di copiare una cifra senza contesto. La fascia finale segnala che la disponibilità in una banca dati non trasforma automaticamente il numero in un obbligo normativo.
PRECISAZIONI SULLE FONTI INTEGRATIVE
Le pagine DGUV consultate precisano che la raccolta GESTIS dei DNEL non equivale a una validazione scientifica dei singoli valori. La banca dei limiti internazionali riunisce riferimenti con differenti basi e rilevanza giuridica: va consultata la fonte originaria. EPA descrive IRIS come supporto alla valutazione tossicologica, da verificare rispetto allo scopo; non si tratta di un repertorio di limiti professionali italiani. Queste cautele integrano, senza sostituirlo, l’elenco del fact sheet.
MESSAGGIO E RACCORDO
Il dato utile è un dato tracciabile e pertinente, non soltanto reperibile. Concludere ricollocando ciascuna famiglia di valori nella fase corretta del percorso decisionale INAIL.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 2, fonti informative. [T2], [T3] e [T4] sono integrazioni esplicite sulle cautele di consultazione, non fonti di nuovi limiti.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale: pp. 1–4, in particolare pp. 2–3 e Figura 1.
[T2] DGUV–IFA. Explanations on the GESTIS DNEL List.
Integrazione sulle cautele d’uso: i valori raccolti non costituiscono una nuova validazione scientifica; occorre risalire alla documentazione del dato.
https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-dnel-liste/erlaeuterungen-zur-gestis-dnel-liste/index-2.jsp
[T3] DGUV–IFA. GESTIS – International Limit Values for Chemical Agents.
Integrazione sulle differenze fra limiti nazionali, definizioni e rilevanza giuridica. La banca dati è uno strumento di orientamento, non la fonte legale italiana.
https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-internationale-grenzwerte-fuer-chemische-substanzen-limit-values-for-chemical-agents/index-2.jsp
[T4] US EPA. Basic Information about the Integrated Risk Information System.
Integrazione limitata alla funzione delle valutazioni IRIS e alla necessità di verificarne l’idoneità allo scopo; non si attribuisce loro il valore di VLEP italiano.
https://www.epa.gov/iris/basic-information-about-integrated-risk-information-system
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Schemi e illustrazioni originali, non documenti ufficiali INAIL. Le integrazioni sono indicate separatamente. Nessuna soglia numerica assegnata a sostanze reali; nessun algoritmo di conformità. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Prima dell’applicazione professionale verificare testo normativo, restrizioni, valori e documentazione pertinenti; i riscontri citati non costituiscono una ricognizione integrale della normativa vigente. Nessun test, quiz, verifica di apprendimento o esercitazione.

## Slide 51
MODULO 05 / VLEP, DNEL E RIFERIMENTI
SINTESI TEMATICA / NON È IL DIAGRAMMA COMPLETO
La mappa dei valori nel percorso INAIL
Ogni riferimento ha una funzione. Alcuni confronti devono essere svolti insieme.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 2–4 e Figura 1 [I1]
10 / 10
VRA / VRB
Confronto preliminare con la popolazione generale
VLEP
Vincolo professionale da rispettare nel percorso
SOGLIA / DNEL
Valutazione riproduttiva nei rami pertinenti*
ALTRE EVIDENZE
Approfondimento e motivazione del caso per caso
*Caso C: restrizione REACH con DNEL vincolante e protettivo; rispettare le verifiche precedenti del diagramma.
PROSSIMO MODULO 06 | Diagramma INAIL: struttura e percorso preliminare
INDICE
Notes: MODULO 05 | SLIDE 10
La mappa dei valori nel percorso INAIL
OBIETTIVO DIDATTICO
Ricomporre il modulo mostrando dove intervengano VRA/VRB, VLEP, soglie e DNEL. Preparare il successivo approfondimento del diagramma senza trasformare questa sintesi in una procedura autosufficiente.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Nel percorso INAIL si verifica anzitutto il campo di applicazione e si esamina la possibilità di escludere l’esposizione. Il confronto con VRA e VRB, quando pertinente, appartiene alla fase preliminare di attribuzione occupazionale. Proseguendo nei rami A, B, C e D, il VLEP applicabile mantiene la propria funzione; dove lo schema lo prevede, si considerano eventuali altri valori limite se quello dell’Allegato XLIII non è presente. La soglia pertinente guida la valutazione dell’effetto riproduttivo nei casi che ne consentono l’utilizzo. Per il Caso C occorrono le condizioni descritte dal fact sheet: assenza delle notazioni considerate nei rami precedenti e restrizione REACH con DNEL vincolante protettivo. Nel Caso D si procede caso per caso, anche sulla base di evidenze scientifiche per soglie note, senza inventare una classificazione normativa.
LETTURA DELLA MAPPA
Le corsie collegano ogni famiglia di riferimenti alla sua funzione. Il verde è riservato al confronto preliminare con il fondo; il blu al vincolo professionale; l’oro alla soglia o al DNEL pertinente; l’arancio all’approfondimento caso per caso. Non sono quattro risultati alternativi di un calcolo: alcuni confronti devono coesistere. Concludere la lettura richiamando decisione motivata, misure e rivalutazione.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Questa mappa non riproduce tutte le domande della Figura 1 e non ne sostituisce la sequenza. Rimangono la valutazione degli altri effetti chimici, la considerazione della via dermica e i limiti per le esposizioni multiple. L’esito non determina automaticamente sorveglianza sanitaria e registrazione sulla base di un solo valore. Occorre rispettare le indicazioni dei rami e il quadro applicabile. La documentazione delle incertezze è parte della motivazione, non un dettaglio da omettere.
RACCORDO AL MODULO 06
Il prossimo modulo affronterà struttura e percorso preliminare del diagramma INAIL, a partire dalla verifica dell’esposizione e dal confronto con la popolazione generale. Il lessico dei valori acquisito qui servirà a leggere quelle domande senza confondere fondo, soglia e limite.
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 2–4 e Figura 1. Mappa tematica originale: non sostituisce il diagramma completo né la valutazione specialistica.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale: pp. 1–4, in particolare pp. 2–3 e Figura 1.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Schemi e illustrazioni originali, non documenti ufficiali INAIL. Le integrazioni sono indicate separatamente. Nessuna soglia numerica assegnata a sostanze reali; nessun algoritmo di conformità. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Prima dell’applicazione professionale verificare testo normativo, restrizioni, valori e documentazione pertinenti; i riscontri citati non costituiscono una ricognizione integrale della normativa vigente. Nessun test, quiz, verifica di apprendimento o esercitazione.

## Slide 52
REPROTOSSICI
PROFESSIONAL TRAINER 2026
MODULO 06 / 12
Diagramma INAIL
struttura e percorso
preliminare
Dall’esclusione dell’esposizione
al confronto con il fondo.
PERIMETRO
SINGOLA SOSTANZA
EVIDENZE
RAGIONEVOLE CERTEZZA
DECISIONE
PERCORSO MOTIVATO
Base: fact sheet INAIL 2026. Elaborazione indipendente.
Mappe originali; il percorso non è un algoritmo di conformità.
ILLUSTRAZIONE TECNICA ORIGINALE
01 ESPOSIZIONE
02 FONDO
Due domande preliminari. Un esito da motivare.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 2–4 e Figura 1 [I1]
01 / 10
INDICE
Notes: MODULO 06 | SLIDE 01
Diagramma INAIL: struttura e percorso preliminare
OBIETTIVO DIDATTICO
Collocare le due domande preliminari nella procedura INAIL e comprenderne la funzione prima di affrontare i casi A, B, C e D. Il modulo prosegue il lavoro sui valori di riferimento, passando dal significato dei dati alla sequenza delle decisioni.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il fact sheet propone un percorso per le sostanze reprotossiche di categoria 1A o 1B, non cancerogene e non mutagene, considerate singolarmente. Il primo tratto non serve ancora a scegliere tra sostanza con soglia e sostanza priva di soglia. Serve a stabilire se, nelle condizioni esaminate, si possa escludere un rischio per la salute attribuibile all’ambiente di lavoro. Le possibilità considerate sono l’esclusione dell’esposizione con ragionevole certezza e, quando pertinente, il confronto con i valori della popolazione generale. Soltanto quando questi passaggi non portano all’esito favorevole si procede alla qualificazione delle soglie e degli altri riferimenti. Presentare quindi il diagramma come un ordine motivato di verifiche, non come un punteggio automatico o una classificazione del lavoratore.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
La copertina accosta un impianto schematico a due snodi decisionali. L’illustrazione è originale e modificabile; non descrive un impianto certificato né dimostra l’assenza di esposizione. I tre termini in basso, perimetro, evidenze e decisione, anticipano la struttura del modulo. Il colore verde identifica l’esito preliminare della fonte, non una garanzia generale di innocuità della sostanza.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Usare come riferimento la Figura 1 del PDF INAIL, verificandone i collegamenti e non soltanto le etichette. Le risposte positive alle prime due domande confluiscono nello stesso ramo verde. In particolare, il sì al confronto con la popolazione generale non conduce al Caso A. Le integrazioni che aiutano a organizzare le evidenze aziendali saranno sempre dichiarate come proposte didattiche.
MESSAGGIO E RACCORDO
Prima di discutere quale soglia usare, occorre comprendere il perimetro e il significato dell’esposizione considerata. La slide successiva precisa a quali sostanze e a quale situazione valutativa si riferisce la procedura.
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 1–4; in particolare Figura 1, p. 3.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale: pp. 2–4 e Figura 1 a p. 3. Riscontro sul PDF istituzionale del 23 ottobre 2026.
https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. I contenuti della fonte sono distinti dalle proposte didattiche [D] e dalle integrazioni normative [N1–N2]. Le conclusioni riguardano la sostanza e le condizioni esaminate; non autorizzano la disattivazione indiscriminata di altri obblighi. Nessuna soglia numerica, nessun automatismo di conformità. Verificare la normativa e la documentazione applicabili prima dell’uso professionale: i riscontri citati non costituiscono una ricognizione integrale del diritto vigente. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica o esercitazione.

## Slide 53
MODULO 06 / DIAGRAMMA INAIL
CAMPO DI APPLICAZIONE
Prima del diagramma: definire il perimetro
La Figura 1 non esaurisce ogni situazione di esposizione o ogni effetto sulla salute.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–3 [I1]
02 / 10
1A / 1B
REPROTOSSICITÀ
Verificare identità e
classificazione dell’agente.
NON C / M
PERIMETRO DELLO SCHEMA
Non cancerogena
e non mutagena.
01
SINGOLA SOSTANZA
Considerare la specifica
sostanza e le condizioni.
ALTRE CLASSIFICAZIONI C / M
Valutazione congiunta o ulteriore.
MULTI-ESPOSIZIONI E ALTRI EFFETTI
Richiedono ulteriori considerazioni.
Fuori dal perimetro della Figura 1 non significa fuori dalla valutazione del rischio.
INDICE
Notes: MODULO 06 | SLIDE 02
Prima del diagramma: definire il perimetro
OBIETTIVO DIDATTICO
Riconoscere le condizioni di applicazione dello schema senza confonderle con una delimitazione generale degli obblighi di prevenzione. Conservare esplicitamente il riferimento alla singola sostanza durante tutta la spiegazione.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
La Figura 1 riguarda la tossicità riproduttiva di categoria 1A o 1B e precisa che le sostanze considerate non sono cancerogene né mutagene. Prima di seguire le frecce è quindi necessario verificare l’identità dell’agente e la classificazione pertinente. Il fact sheet non dichiara irrilevanti le altre classificazioni: segnala che, per le sostanze anche cancerogene o mutagene di categoria 1A o 1B, occorre una valutazione congiunta o ulteriore, secondo le scelte aziendali. Analogamente, la rappresentazione per singola sostanza non esaurisce la gestione delle esposizioni multiple. Questi limiti devono accompagnare l’interpretazione di ogni esito, soprattutto di quello preliminare favorevole.
LETTURA DELLA MAPPA
Le tre schede centrali vanno lette insieme: categoria 1A o 1B; assenza delle proprietà cancerogene e mutagene nel perimetro specifico dello schema; singola sostanza. La fascia inferiore apre invece il campo delle ulteriori valutazioni. Non presentare quest’ultima come un ramo alternativo che consenta di ignorare il diagramma: serve a ricordare ciò che il diagramma, da solo, non copre. I richiami non costituiscono una checklist normativa completa.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
L’eventuale uscita dal perimetro dello schema non equivale a un’esenzione dalla valutazione. Il documento richiama inoltre l’importanza della via dermica per molte sostanze e la necessità di considerare gli altri effetti chimici pertinenti. Evitare quindi di trasformare la parola esposizione in un sinonimo esclusivo di concentrazione nell’aria. In questa fase non si attribuisce una soglia né si decide se attivare il registro: si identifica correttamente l’oggetto del ragionamento.
MESSAGGIO E RACCORDO
Una conclusione è valida entro il perimetro che l’ha prodotta. Definiti sostanza, classificazione e condizioni da esaminare, si può leggere l’architettura del percorso preliminare senza saltare direttamente ai casi sulle soglie.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 1 e pp. 2–3: campo di applicazione e limiti del procedimento.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale: pp. 2–4 e Figura 1 a p. 3. Riscontro sul PDF istituzionale del 23 ottobre 2026.
https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. I contenuti della fonte sono distinti dalle proposte didattiche [D] e dalle integrazioni normative [N1–N2]. Le conclusioni riguardano la sostanza e le condizioni esaminate; non autorizzano la disattivazione indiscriminata di altri obblighi. Nessuna soglia numerica, nessun automatismo di conformità. Verificare la normativa e la documentazione applicabili prima dell’uso professionale: i riscontri citati non costituiscono una ricognizione integrale del diritto vigente. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica o esercitazione.

## Slide 54
MODULO 06 / DIAGRAMMA INAIL
ARCHITETTURA / SINTESI ORIGINALE
Due domande iniziali, un unico ramo verde
Prima si verifica il percorso preliminare; solo dopo si entra nelle verifiche sulle soglie.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, p. 3 e Figura 1 [I1]
03 / 10
01
ESPOSIZIONE ESCLUDIBILE?
Con ragionevole certezza.
SÌ
02
CONFRONTO CON IL FONDO?
Riferimento disponibile ed esposizione ≤ valore.
SÌ
NO
ESITO PRELIMINARE
Rischio attribuibile
all’ambiente di lavoro
escludibile
Nelle condizioni e per la sostanza valutate.
NO
PROSECUZIONE → verifiche successive per i casi A, B, C e D
Il «sì» alla seconda domanda va al ramo verde: non conduce al Caso A.
INDICE
Notes: MODULO 06 | SLIDE 03
Due domande iniziali, un unico ramo verde
OBIETTIVO DIDATTICO
Leggere correttamente l’ordine delle prime due domande e la convergenza delle risposte positive. Distinguere un esito del percorso preliminare dall’assegnazione ai successivi casi di valutazione.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il primo quesito chiede se si possa escludere un’esposizione alla sostanza. Il sì conduce al ramo verde. Il no non conduce direttamente al Caso A: apre il secondo quesito. Quest’ultimo richiede contemporaneamente l’esistenza di un riferimento per la popolazione generale e un’esposizione non superiore a tale riferimento. Anche qui il sì conduce allo stesso ramo verde. Il no porta alle successive domande sulle notazioni dell’Allegato XLIII e, quando pertinenti, sulle restrizioni REACH e sugli altri elementi disponibili. La sequenza è importante perché evita di equiparare automaticamente la presenza della sostanza nel luogo di lavoro all’esito di uno specifico caso sulla soglia.
LETTURA DELLA MAPPA
Seguire prima la colonna verticale dei quesiti, poi le due frecce orizzontali verdi. Le etichette sì e no non dipendono dal solo colore e restano leggibili anche nella stampa. Il pannello verde è unico proprio per mostrare che i due sì hanno la stessa destinazione. Il blocco inferiore riassume le verifiche successive senza disegnarle integralmente: i casi A, B, C e D non sono quattro opzioni tra cui scegliere liberamente.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Il confronto con la popolazione generale non è un confronto con il VLEP, né con un DNEL sanitario della popolazione generale. Il testo del fact sheet richiama VRA e VRB come concentrazioni misurate e non come valori sanitari. Il verde indica una conclusione riferita all’origine occupazionale del rischio nelle condizioni esaminate. Non significa che tutte le esposizioni, tutti gli effetti o tutti i rischi aziendali siano stati esclusi.
MESSAGGIO E RACCORDO
I due sì iniziali convergono; i no fanno proseguire. La prossima slide approfondisce il primo quesito, spiegando perché la risposta deve essere sostenuta da elementi conoscitivi e non da una dichiarazione generica.
FONTI E PERIMETRO
[I1], Figura 1, p. 3. Sintesi originale del solo percorso preliminare.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale: pp. 2–4 e Figura 1 a p. 3. Riscontro sul PDF istituzionale del 23 ottobre 2026.
https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. I contenuti della fonte sono distinti dalle proposte didattiche [D] e dalle integrazioni normative [N1–N2]. Le conclusioni riguardano la sostanza e le condizioni esaminate; non autorizzano la disattivazione indiscriminata di altri obblighi. Nessuna soglia numerica, nessun automatismo di conformità. Verificare la normativa e la documentazione applicabili prima dell’uso professionale: i riscontri citati non costituiscono una ricognizione integrale del diritto vigente. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica o esercitazione.

## Slide 55
MODULO 06 / DIAGRAMMA INAIL
PRIMO QUESITO / EVIDENZE
Domanda 1: si può escludere l’esposizione?
Il fact sheet richiede ragionevole certezza: l’assenza di dati non è una prova di esclusione.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, p. 3 [I1] • Organizzazione didattica [D]
04 / 10
01
Esclusione
con ragionevole
certezza
Una conclusione motivata,
non un’ipotesi non verificata.
SORGENTE
CONTATTO
LAVORATORE
TRACCIA DI LETTURA PROPOSTA, NON CRITERIO AUTOMATICO
1
PROCESSO E CONDIZIONI
Che cosa accade nelle lavorazioni considerate.
2
MANSIONI E VIE
Chi può entrare in contatto e in quale modo.
3
RISCONTRI DISPONIBILI
Quali elementi sostengono la conclusione.
SÌ motivato → ramo verde | NO → seconda domanda, senza saltare alle soglie.
INDICE
Notes: MODULO 06 | SLIDE 04
Domanda 1: si può escludere l’esposizione?
OBIETTIVO DIDATTICO
Attribuire il corretto peso alla ragionevole certezza richiamata dalla fonte. Separare una conclusione tecnicamente motivata dalla semplice assenza di informazioni o di segnalazioni di esposizione.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il fact sheet afferma che l’assenza di esposizione deve essere appurata con ragionevole certezza e cita il ciclo chiuso come esempio. Non fornisce però un algoritmo quantitativo universale per accettare o respingere questa conclusione. Il docente deve quindi spiegare il significato del passaggio senza inventare un limite numerico, un numero minimo di misure o una probabilità di esclusione non presenti nel testo. La risposta positiva richiede che ciò che si sa sul processo sia pertinente alle condizioni e alle persone considerate. Quando l’esclusione non è dimostrata, non si può rappresentare la carenza di evidenze come un sì.
LETTURA DELLA MAPPA
Il percorso sorgente, possibilità di contatto e lavoratore è una visualizzazione didattica originale. Aiuta a collegare le informazioni, ma non sostituisce il diagramma INAIL e non costituisce un metodo autonomo di calcolo. I tre gruppi di evidenze suggeriti sono il processo e le condizioni operative, le mansioni e le vie di esposizione, i riscontri tecnici disponibili. L’indicazione di questi gruppi serve a strutturare una spiegazione, non a dichiarare sufficiente un particolare insieme di documenti.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Come cautela di lettura, un risultato non quantificabile o una concentrazione nell’aria molto bassa non devono essere tradotti automaticamente nell’assenza di qualsiasi esposizione. La fonte richiama l’importanza dell’assorbimento dermico e tratta separatamente il limite di quantificazione nella discussione sui valori di riferimento. Non spostare quella precisazione in un automatismo valido per qualunque agente e qualunque metodo. Eventuali lacune vanno rese esplicite e approfondite.
MESSAGGIO E RACCORDO
Esclusione documentata e informazione mancante sono condizioni diverse. Il ciclo chiuso è un esempio utile per illustrare il quesito, purché non diventi una scorciatoia: la prossima slide mostra come discuterne le diverse fasi operative.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 3, testo introduttivo alla Figura 1. Organizzazione delle evidenze: proposta didattica [D].
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale: pp. 2–4 e Figura 1 a p. 3. Riscontro sul PDF istituzionale del 23 ottobre 2026.
https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf
[D] Elaborazione didattica e proposta operativa originale.
Le mappe delle fasi di lavoro, i campi documentali e le cautele di lettura rendono esplicito il ragionamento. Non sono moduli INAIL, elenchi normativi esaustivi, criteri quantitativi di esclusione o nuove prescrizioni.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. I contenuti della fonte sono distinti dalle proposte didattiche [D] e dalle integrazioni normative [N1–N2]. Le conclusioni riguardano la sostanza e le condizioni esaminate; non autorizzano la disattivazione indiscriminata di altri obblighi. Nessuna soglia numerica, nessun automatismo di conformità. Verificare la normativa e la documentazione applicabili prima dell’uso professionale: i riscontri citati non costituiscono una ricognizione integrale del diritto vigente. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica o esercitazione.

## Slide 56
MODULO 06 / DIAGRAMMA INAIL
ILLUSTRAZIONE TECNICA / PROPOSTA DIDATTICA
Ciclo chiuso: un esempio, non un automatismo
L’esclusione va riferita alle condizioni effettive e alle attività considerate.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, p. 3 [I1] • Fasi e schema originale [D]
05 / 10
1
2
3
4
1
INGRESSO
Connessioni
e trasferimenti.
2
CONDUZIONE
Condizioni ordinarie
considerate.
3
PRELIEVO / USCITA
Campionamento
e scarico, se presenti.
4
INTERVENTI
Pulizia e
manutenzione.
SCHEMA CONCETTUALE • NON È UN PROGETTO IMPIANTISTICO
Una conclusione favorevole per una fase non si estende automaticamente alle altre. [D]
INDICE
Notes: MODULO 06 | SLIDE 05
Ciclo chiuso: un esempio, non un automatismo
OBIETTIVO DIDATTICO
Spiegare il valore del ciclo chiuso come esempio del primo quesito e chiarire la necessità di riferire la conclusione alle condizioni effettivamente considerate. Evitare l’equazione impianto chiuso uguale rischio sempre escluso.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
La fonte cita una lavorazione a ciclo chiuso quale possibile situazione in cui l’esposizione sia esclusa con ragionevole certezza. Non descrive caratteristiche costruttive sufficienti, prove di tenuta obbligatorie o una lista completa di attività da analizzare. La mappa proposta traduce il ragionamento in una narrazione per fasi: ingresso e collegamenti; conduzione ordinaria; prelievi o scarico; pulizia e manutenzione. Sono esempi didattici di punti in cui verificare se la conclusione riferita al funzionamento ordinario resti pertinente. Non si presume che tutte queste operazioni siano presenti o aperte in ogni impianto.
LETTURA DELL’ILLUSTRAZIONE
L’apparato centrale è uno schema tecnico originale, non un progetto impiantistico. Il recipiente, le connessioni e i punti di intervento rendono visibile il confine del sistema. I richiami numerati permettono al docente di spostare l’attenzione dall’etichetta ciclo chiuso alle attività svolte. La rappresentazione non mostra emissioni misurate, non certifica il contenimento e non attribuisce una classe di rischio. La dicitura sulle condizioni esaminate va letta insieme a ogni richiamo.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
L’approfondimento per fasi è una proposta organizzativa, non una prescrizione testuale del fact sheet. Il suo scopo è rendere tracciabile il ragionamento: una conclusione favorevole relativa a una fase non si estende senza motivazione alle altre. Modifiche del processo o delle attività richiedono di riprendere la valutazione, come ricordato nel diagramma. Non indicare una periodicità inventata né dichiarare che un semplice sopralluogo sostituisca gli accertamenti specialistici pertinenti.
MESSAGGIO E RACCORDO
Conta il contenimento effettivo nelle condizioni valutate, non il nome assegnato all’impianto. Se il primo quesito non si conclude con un sì sostenibile, si passa al confronto preliminare con la popolazione generale, senza saltare alle soglie.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 3: esempio del ciclo chiuso. Fasi di lavoro e illustrazione: elaborazione didattica [D].
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale: pp. 2–4 e Figura 1 a p. 3. Riscontro sul PDF istituzionale del 23 ottobre 2026.
https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf
[D] Elaborazione didattica e proposta operativa originale.
Le mappe delle fasi di lavoro, i campi documentali e le cautele di lettura rendono esplicito il ragionamento. Non sono moduli INAIL, elenchi normativi esaustivi, criteri quantitativi di esclusione o nuove prescrizioni.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. I contenuti della fonte sono distinti dalle proposte didattiche [D] e dalle integrazioni normative [N1–N2]. Le conclusioni riguardano la sostanza e le condizioni esaminate; non autorizzano la disattivazione indiscriminata di altri obblighi. Nessuna soglia numerica, nessun automatismo di conformità. Verificare la normativa e la documentazione applicabili prima dell’uso professionale: i riscontri citati non costituiscono una ricognizione integrale del diritto vigente. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica o esercitazione.

## Slide 57
MODULO 06 / DIAGRAMMA INAIL
SECONDO QUESITO / VRA–VRB
Domanda 2: il confronto con la popolazione generale
Il «sì» richiede due condizioni insieme. VRA e VRB non sono soglie sanitarie.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, p. 3 e Figura 1 [I1]
06 / 10
CONDIZIONE 1
Riferimento
disponibile
Per la popolazione generale,
pertinente al confronto.
CONDIZIONE 2
Esposizione
≤ riferimento
Il dato valutato non supera
il valore pertinente.
E
VRA / VRB = concentrazioni di riferimento, non valori sanitari.
ENTRAMBE SODDISFATTE → VERDE
Agenti non ubiquitari: possibile riferimento al limite di quantificazione solo con metodo validato per l’agente.
INDICE
Notes: MODULO 06 | SLIDE 06
Domanda 2: il confronto con la popolazione generale
OBIETTIVO DIDATTICO
Comprendere la doppia condizione richiesta dal secondo quesito e distinguere il fondo della popolazione generale da un limite sanitario. Leggere correttamente il simbolo minore o uguale senza introdurre margini numerici arbitrari.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il quesito richiede che esista un valore di riferimento per la popolazione generale e che l’esposizione sia pari o inferiore a quel valore. La congiunzione e è decisiva: la sola disponibilità del riferimento non basta, così come un dato di esposizione non può essere confrontato con un riferimento non pertinente. Il testo descrive questo passaggio soprattutto per gli inquinanti ubiquitari, presenti anche fuori dall’ambiente di lavoro. I VRA e VRB rappresentano concentrazioni in aria o in matrice biologica risultanti da misurazioni; non sono valori sanitari. Il confronto riguarda quindi la possibilità di attribuire una sorgente e un conseguente rischio all’ambiente di lavoro, secondo il ragionamento proposto dalla fonte.
LETTURA DELLA MAPPA
Le due schede sono collegate da una e: riferimento disponibile e confronto favorevole devono essere letti insieme. La destinazione del sì è il ramo verde, non il Caso A. La fascia inferiore distingue la concentrazione di fondo dalla soglia di assenza di effetti. Come cautela didattica, richiamare l’identità della sostanza, la matrice, le unità e le condizioni del dato; il modulo non definisce un protocollo statistico di equivalenza.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Per un agente non ubiquitario, la fonte ammette che il riferimento possa coincidere con il limite di quantificazione del metodo di campionamento e analisi in tracce, purché opportunamente validato per lo specifico agente. Presentare questa possibilità con tutte le sue condizioni. Non trasformare un generico non rilevato in prova universale di assenza di rischio. Il fact sheet non specifica qui criteri statistici, incertezza accettabile o una strategia di campionamento completa: tali aspetti non vanno inventati.
MESSAGGIO E RACCORDO
VRA e VRB descrivono un fondo, non una soglia sanitaria. Dopo avere compreso il confronto, la slide successiva chiarisce esattamente che cosa prevede il ramo verde e che cosa non autorizza a concludere.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 3: VRA/VRB, sostanze ubiquitarie, limite di quantificazione e secondo quesito. Cautele di confronto: [D].
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale: pp. 2–4 e Figura 1 a p. 3. Riscontro sul PDF istituzionale del 23 ottobre 2026.
https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf
[D] Elaborazione didattica e proposta operativa originale.
Le mappe delle fasi di lavoro, i campi documentali e le cautele di lettura rendono esplicito il ragionamento. Non sono moduli INAIL, elenchi normativi esaustivi, criteri quantitativi di esclusione o nuove prescrizioni.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. I contenuti della fonte sono distinti dalle proposte didattiche [D] e dalle integrazioni normative [N1–N2]. Le conclusioni riguardano la sostanza e le condizioni esaminate; non autorizzano la disattivazione indiscriminata di altri obblighi. Nessuna soglia numerica, nessun automatismo di conformità. Verificare la normativa e la documentazione applicabili prima dell’uso professionale: i riscontri citati non costituiscono una ricognizione integrale del diritto vigente. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica o esercitazione.

## Slide 58
MODULO 06 / DIAGRAMMA INAIL
ESITO PRELIMINARE / MISURE
Il ramo verde non cancella la prevenzione
L’esito è circoscritto alla sostanza e alle condizioni valutate nel percorso.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, p. 3 e Figura 1 [I1]
07 / 10
RISCHIO OCCUPAZIONALE
Escludibile
per l’oggetto
della valutazione
Non equivale a innocuità
generale della sostanza.
01
SORVEGLIANZA E REGISTRO CMR
Il ramo non ne prevede l’attivazione
per il rischio esaminato.
02
MISURE PREVENTIVE
Restano richiamati gli artt. 237, 238 e 239.
03
RIESAME
Rivalutazione in caso di modifiche.
Nessuna disattivazione indiscriminata degli obblighi relativi ad altri rischi o altre esposizioni. [D]
INDICE
Notes: MODULO 06 | SLIDE 07
Il ramo verde non cancella la prevenzione
OBIETTIVO DIDATTICO
Leggere l’esito favorevole insieme alle condizioni che lo sostengono e alle misure che restano richiamate. Evitare che la semplificazione grafica diventi una disattivazione indiscriminata degli obblighi aziendali.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Nella Figura 1, il ramo verde conclude che si può escludere un rischio per la salute dovuto all’ambiente di lavoro. Il medesimo riquadro riporta la non attivazione della sorveglianza sanitaria e del registro CMR, l’attivazione delle misure degli articoli 237, 238 e 239 e la rivalutazione in caso di modifiche. Questi elementi vanno presentati insieme: non separare le due non attivazioni dalle misure preventive e dalla necessità di riesame. L’esito riguarda il rischio esaminato attraverso il percorso e non formula una conclusione generale su tutti gli agenti o tutte le mansioni dell’azienda.
LETTURA DELLA MAPPA
Il pannello a sinistra descrive l’esito; le schede a destra mantengono visibili sorveglianza e registro, misure preventive e rivalutazione. La precisazione per la sostanza e le condizioni valutate è una cautela di lettura che impedisce di estendere il riquadro oltre il suo oggetto. Il verde non sostituisce la documentazione e non equivale alla perdita della classificazione di pericolo della sostanza. Le frecce iniziali restano due, ma il pacchetto gestionale di arrivo è uno solo.
PRECISAZIONE NORMATIVA
Come integrazione distinta dal fact sheet, il D.Lgs. 135/2024 modifica l’articolo 237 in materia di gestione delle lavorazioni, contenimento e controllo delle esposizioni. Modifica inoltre l’articolo 239 per l’informazione e la formazione sui rischi, sulle precauzioni e sui cambiamenti pertinenti. Il richiamo all’articolo 238 è conservato come nella Figura 1, senza ricostruirne qui l’intero contenuto. Questi riscontri non costituiscono una ricognizione esaustiva della normativa applicabile.
MESSAGGIO E RACCORDO
L’esito favorevole è circoscritto e resta accompagnato dalla prevenzione. Quando le condizioni per raggiungerlo non sono dimostrate, il percorso continua: la prossima slide spiega il significato dei no senza trasformarli automaticamente in un Caso A.
FONTI E PERIMETRO
[I1], Figura 1, p. 3. Richiami sulle misure: integrazioni normative [N1–N2]. Cautele di perimetro: [D].
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale: pp. 2–4 e Figura 1 a p. 3. Riscontro sul PDF istituzionale del 23 ottobre 2026.
https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf
[N1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, art. 12.
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024. Modifiche all’art. 237 del D.Lgs. 81/2008: misure tecniche, organizzative e procedurali. Integrazione normativa, non nuova fase del diagramma.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=12&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[N2] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, art. 13.
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024. Modifiche all’art. 239 del D.Lgs. 81/2008: informazione e formazione. Integrazione normativa circoscritta.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=13&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[D] Elaborazione didattica e proposta operativa originale.
Le mappe delle fasi di lavoro, i campi documentali e le cautele di lettura rendono esplicito il ragionamento. Non sono moduli INAIL, elenchi normativi esaustivi, criteri quantitativi di esclusione o nuove prescrizioni.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. I contenuti della fonte sono distinti dalle proposte didattiche [D] e dalle integrazioni normative [N1–N2]. Le conclusioni riguardano la sostanza e le condizioni esaminate; non autorizzano la disattivazione indiscriminata di altri obblighi. Nessuna soglia numerica, nessun automatismo di conformità. Verificare la normativa e la documentazione applicabili prima dell’uso professionale: i riscontri citati non costituiscono una ricognizione integrale del diritto vigente. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica o esercitazione.

## Slide 59
MODULO 06 / DIAGRAMMA INAIL
PROSECUZIONE / ANTICIPAZIONE DEI RAMI
Quando il verde non è motivato, il percorso continua
Il «no» preliminare non assegna automaticamente il Caso A.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 3–4 e Figura 1 [I1] • Cautela sulle lacune [D]
08 / 10
NO
Condizioni non
soddisfatte
Dati insufficienti?
Non forzare il sì.
Approfondire. [D]
Notazione «priva di soglia»?
SÌ
A
NO
Notazione «con valore soglia»?
SÌ
B
NO
Restrizione REACH con DNEL
vincolante e protettivo?
SÌ
C
NO
D / VALUTAZIONE CASO PER CASO
Lacuna informativa ≠ sostanza «priva di soglia». Conservare l’ordine delle verifiche.
INDICE
Notes: MODULO 06 | SLIDE 08
Quando il verde non è motivato, il percorso continua
OBIETTIVO DIDATTICO
Comprendere che una risposta negativa al percorso preliminare apre nuove verifiche e non decide, da sola, il caso finale. Separare le lacune informative dalle caratteristiche tossicologiche e normative della sostanza.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il no alla prima domanda porta al secondo quesito; il no alla seconda apre le verifiche sulle soglie. Si controlla dapprima se la sostanza sia identificata come priva di valore soglia nella colonna Osservazioni dell’Allegato XLIII. Solo il sì a questa specifica domanda porta al Caso A. In caso negativo si verifica l’identificazione come sostanza con valore soglia, che può condurre al Caso B. Se non ricorre nemmeno questa identificazione, la procedura considera la restrizione REACH con DNEL vincolante protettivo per la salute riproduttiva e, in sua assenza, la valutazione caso per caso. La spiegazione dettagliata di questi rami appartiene ai moduli successivi.
LETTURA DELLA MAPPA
Il pannello iniziale raccoglie due motivi diversi per cui il ramo verde può non essere sostenibile: condizioni non soddisfatte ed elementi insufficienti per dimostrarle. La seconda situazione è una cautela operativa, non un quinto caso aggiunto allo schema. La sequenza di riquadri conserva l’ordine A, B, C e D attraverso domande successive. Non interpretare i quattro colori come quattro livelli crescenti di rischio né come una scala numerica.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Una lacuna informativa deve essere approfondita: non prova da sola l’esistenza di una sorgente occupazionale, ma neppure autorizza a escluderla. Inoltre, la mancanza di una notazione sulla soglia non equivale all’identificazione della sostanza come priva di soglia. Il fact sheet distingue espressamente le sostanze con notazione, senza notazione e non presenti nell’Allegato. Non sostituire a questa logica un principio automatico basato sul solo pericolo H360.
MESSAGGIO E RACCORDO
Il no preliminare significa proseguire e motivare, non scegliere subito il Caso A. Per rendere verificabile il percorso è utile conservare dati, assunzioni e ragioni della decisione: la prossima slide propone un’organizzazione documentale, chiaramente distinta dalla fonte.
FONTI E PERIMETRO
[I1], Figura 1, p. 3 e descrizione dei casi a pp. 3–4. Gestione esplicita delle lacune: cautela didattica [D].
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale: pp. 2–4 e Figura 1 a p. 3. Riscontro sul PDF istituzionale del 23 ottobre 2026.
https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf
[D] Elaborazione didattica e proposta operativa originale.
Le mappe delle fasi di lavoro, i campi documentali e le cautele di lettura rendono esplicito il ragionamento. Non sono moduli INAIL, elenchi normativi esaustivi, criteri quantitativi di esclusione o nuove prescrizioni.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. I contenuti della fonte sono distinti dalle proposte didattiche [D] e dalle integrazioni normative [N1–N2]. Le conclusioni riguardano la sostanza e le condizioni esaminate; non autorizzano la disattivazione indiscriminata di altri obblighi. Nessuna soglia numerica, nessun automatismo di conformità. Verificare la normativa e la documentazione applicabili prima dell’uso professionale: i riscontri citati non costituiscono una ricognizione integrale del diritto vigente. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica o esercitazione.

## Slide 60
MODULO 06 / DIAGRAMMA INAIL
PROPOSTA OPERATIVA / NON MODULO INAIL
Le evidenze che rendono tracciabile la decisione
Proposta organizzativa originale: non è una scheda obbligatoria allegata al fact sheet.
REPROTOSSICI 2026
Traccia documentale originale [D] • Collegamento: INAIL 2026, pp. 3–4 [I1]
09 / 10
01
SOSTANZA
Identità e classificazione.
02
SCENARIO
Processo, mansioni e fasi.
03
RISCONTRI
Dati, fonti e condizioni.
04
RIFERIMENTO
VRA/VRB, se utilizzati.
05
MOTIVAZIONE
Risposta, ragioni e limiti.
06
RIESAME
Misure e cambiamenti.
DECISIONE MOTIVATA E RICOSTRUIBILE
Dichiarare i limiti delle evidenze: le informazioni mancanti non diventano risposte positive.
INDICE
Notes: MODULO 06 | SLIDE 09
Le evidenze che rendono tracciabile la decisione
OBIETTIVO DIDATTICO
Tradurre il percorso logico in una traccia documentale comprensibile e riesaminabile. Distinguere i suggerimenti organizzativi proposti nel modulo dai contenuti espressamente previsti nel fact sheet e dagli obblighi stabiliti dalla normativa.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
La fonte richiede un ragionamento fondato sull’esposizione, sulla pertinenza dei riferimenti e sul riesame delle condizioni. Non allega una scheda obbligatoria per documentare le prime due domande. La slide propone quindi sei gruppi di informazioni: identità della sostanza e classificazione; processo, mansioni e fasi considerate; dati e riscontri tecnici; riferimento della popolazione generale, quando utilizzato; motivazione della risposta e limiti; misure mantenute e condizioni di riesame. Questa organizzazione rende visibile il nesso tra evidenza e conclusione senza introdurre una nuova procedura legale o una firma obbligatoria non prevista dal documento.
LETTURA DELLA MAPPA
Le sei schede convergono verso una decisione motivata. L’ordine grafico non descrive una gerarchia di attendibilità e non richiede che ogni campo abbia sempre lo stesso contenuto. Per esempio, il confronto con VRA o VRB appartiene al secondo quesito e non deve essere inventato quando non pertinente. Per i dati utilizzati è utile mantenere il riferimento al documento di origine, alla data e alle condizioni rappresentate. Questi campi sono una proposta di tracciabilità, non un elenco esaustivo di allegati al DVR.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Non sostituire un’incertezza con uno spazio lasciato vuoto o con una risposta positiva predefinita. Esplicitare che cosa è stato osservato, che cosa è assunto e che cosa necessita di approfondimento. Il riesame in caso di modifica è richiamato nel diagramma; i possibili cambiamenti a processi, sostanze, mansioni o riscontri sono esempi organizzativi dell’autore. Non attribuire alla pubblicazione una periodicità fissa che questo modulo non ricostruisce.
MESSAGGIO E RACCORDO
La qualità della conclusione dipende anche dalla possibilità di ricostruirne le ragioni. La mappa finale unisce perimetro, due domande, ramo verde e prosecuzione, mantenendo visibile il rapporto tra decisione e condizioni valutate.
FONTI E PERIMETRO
Proposta organizzativa originale [D], collegata alla ragionevole certezza e al riesame richiamati in [I1], pp. 3–4.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale: pp. 2–4 e Figura 1 a p. 3. Riscontro sul PDF istituzionale del 23 ottobre 2026.
https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf
[D] Elaborazione didattica e proposta operativa originale.
Le mappe delle fasi di lavoro, i campi documentali e le cautele di lettura rendono esplicito il ragionamento. Non sono moduli INAIL, elenchi normativi esaustivi, criteri quantitativi di esclusione o nuove prescrizioni.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. I contenuti della fonte sono distinti dalle proposte didattiche [D] e dalle integrazioni normative [N1–N2]. Le conclusioni riguardano la sostanza e le condizioni esaminate; non autorizzano la disattivazione indiscriminata di altri obblighi. Nessuna soglia numerica, nessun automatismo di conformità. Verificare la normativa e la documentazione applicabili prima dell’uso professionale: i riscontri citati non costituiscono una ricognizione integrale del diritto vigente. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica o esercitazione.

## Slide 61
MODULO 06 / DIAGRAMMA INAIL
SINTESI / NON È IL DIAGRAMMA COMPLETO
La mappa del percorso preliminare
Sintesi del tratto iniziale della Figura 1; le verifiche A–D proseguono nei moduli successivi.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 2–4 e Figura 1 [I1]
10 / 10
PERIMETRO / singola sostanza reprotossica 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena
SÌ
SÌ
01 Esposizione escludibile
con ragionevole certezza?
NO
02 Riferimento popolazione generale
disponibile e esposizione ≤ valore?
NO
Proseguire: Allegato XLIII → ulteriori rami A–D
ESITO PRELIMINARE FAVOREVOLE
Rischio attribuibile al lavoro
escludibile nel perimetro valutato
Sorveglianza e registro CMR:
non attivati per il rischio esaminato.
Misure artt. 237, 238 e 239.
Rivalutazione in caso di modifiche.
Sempre: altri effetti chimici pertinenti | PROSSIMO MODULO 07: casi A e B
INDICE
Notes: MODULO 06 | SLIDE 10
La mappa del percorso preliminare
OBIETTIVO DIDATTICO
Ricostruire l’intero tratto preliminare attraverso una lettura guidata, senza proporre test o verifiche. Preparare il passaggio ai casi A e B mantenendo distinti l’accesso al percorso e l’esito della valutazione sulle soglie.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
La sequenza comincia dal campo di applicazione: singola sostanza reprotossica di categoria 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. Si valuta poi se l’esposizione sia escludibile con ragionevole certezza. Il sì raggiunge l’esito favorevole; il no conduce al confronto con il riferimento della popolazione generale. Quest’ultimo deve esistere e risultare pertinente, con esposizione non superiore al valore. Anche questo sì raggiunge il ramo verde. In assenza delle condizioni per concludere favorevolmente, si procede alle verifiche dell’Allegato XLIII e agli ulteriori rami pertinenti. Le lacune conoscitive non diventano esiti positivi: restano da approfondire e dichiarare.
LETTURA DELLA MAPPA
Seguire il percorso dall’alto verso il basso e fermarsi sui due sì laterali, entrambi rivolti allo stesso riquadro verde. Il pannello di arrivo riunisce la conclusione circoscritta, la non attivazione di sorveglianza e registro per il rischio esaminato, le misure degli articoli 237, 238 e 239 e il riesame in caso di modifiche. Il rinvio A–D è un blocco di prosecuzione, non una decisione unica. Non usarlo come sostituto delle domande successive della Figura 1.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La fascia finale conserva la necessità della valutazione degli altri effetti chimici pertinenti. Ricordare inoltre che le multi-esposizioni e l’eventuale contemporanea cancerogenicità o mutagenicità richiedono ulteriori considerazioni, già esplicitate nel perimetro. La mappa non fornisce soglie numeriche, criteri di campionamento completi o un’autocertificazione di assenza di rischio. Le forme modificabili possono essere adattate graficamente, ma non devono cambiare l’ordine logico o la destinazione delle frecce.
MESSAGGIO E RACCORDO
Il percorso preliminare chiarisce se sia sostenibile la conclusione sull’origine occupazionale del rischio; non determina ancora il tipo di soglia. Il Modulo 07 approfondirà i casi A e B, con le rispettive condizioni di accesso e conseguenze gestionali.
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 2–4 e Figura 1. Mappa originale di sintesi; non riproduce i rami A–D per esteso.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte metodologica principale: pp. 2–4 e Figura 1 a p. 3. Riscontro sul PDF istituzionale del 23 ottobre 2026.
https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf
[D] Elaborazione didattica e proposta operativa originale.
Le mappe delle fasi di lavoro, i campi documentali e le cautele di lettura rendono esplicito il ragionamento. Non sono moduli INAIL, elenchi normativi esaustivi, criteri quantitativi di esclusione o nuove prescrizioni.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente. Non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. I contenuti della fonte sono distinti dalle proposte didattiche [D] e dalle integrazioni normative [N1–N2]. Le conclusioni riguardano la sostanza e le condizioni esaminate; non autorizzano la disattivazione indiscriminata di altri obblighi. Nessuna soglia numerica, nessun automatismo di conformità. Verificare la normativa e la documentazione applicabili prima dell’uso professionale: i riscontri citati non costituiscono una ricognizione integrale del diritto vigente. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica o esercitazione.

## Slide 62
REPROTOSSICI
PROFESSIONAL TRAINER 2026
MODULO 07 / 12
Caso A e Caso B
Sostanze prive di soglia
e con valore soglia
Dall’identificazione normativa
alle misure e alla tutela sanitaria.
IDENTIFICARE
ALLEGATO XLIII
RIDURRE
GERARCHIA PREVENTIVA
DOCUMENTARE
AZIONI COERENTI
Base: fact sheet INAIL 2026. Elaborazione indipendente.
Mappe originali; nessuna soglia numerica attribuita a sostanze reali.
DUE RAMI DELLA PROCEDURA
ALLEGATO XLIII
OSSERVAZIONI
DOPO IL PERCORSO PRELIMINARE
A
PRIVA DI SOGLIA
B
CON SOGLIA
Notazioni da verificare nella versione applicabile.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–3 e Figura 1 [I1] • Illustrazione [D]
01 / 10
INDICE
Notes: MODULO 07 | SLIDE 01
Caso A e Caso B: due percorsi, una gerarchia preventiva
OBIETTIVO DIDATTICO
Collocare i casi A e B dopo il percorso preliminare del Modulo 06 e riconoscere il diverso significato gestionale delle due identificazioni. La distinzione non riguarda due livelli di gravità assegnati con un punteggio, ma due condizioni previste dalla procedura.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il fact sheet considera singole sostanze reprotossiche di categoria 1A o 1B, non cancerogene e non mutagene. Prima di arrivare alle soglie, la Figura 1 verifica se sia possibile escludere l’esposizione e, successivamente, se esista un riferimento per la popolazione generale rispetto al quale l’esposizione sia non superiore. Entrambe le risposte positive iniziali conducono al ramo verde. Quando non si conclude in quel ramo, si controlla se la sostanza sia identificata nell’Allegato XLIII come priva di soglia; solo dopo una risposta negativa si verifica l’identificazione con valore soglia. Questo ordine impedisce di trasformare l’incertezza in una classificazione arbitraria. Per entrambi i casi restano prioritari sostituzione e sistema chiuso, nelle condizioni descritte dall’articolo 235. La differenza si manifesta nel criterio di riduzione e nella successiva valutazione, non nell’abbandono della prevenzione.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Il fascicolo centrale rappresenta la colonna Osservazioni dell’Allegato XLIII. Le due diramazioni colorate introducono i casi A e B senza attribuirli a sostanze reali. Le parole identificare, ridurre e documentare organizzano la spiegazione; non sono una nuova procedura prescritta da INAIL.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Il modulo non sostituisce la consultazione dell’allegato applicabile. La pubblicazione descrive anche la situazione delle notazioni al momento della propria redazione: i suoi rami non devono essere letti come conferma che una specifica notazione sia oggi presente. Gli approfondimenti normativi sono identificati separatamente nelle fonti.
MESSAGGIO E RACCORDO
Il ramo va motivato prima di applicarne le conseguenze. La slide successiva chiarisce perché priva di soglia non significa semplicemente soglia non trovata.
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 1–3 e Figura 1; [N1], artt. 9–10. Architettura visuale originale [D].
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente; Figura 1 a p. 3. Fonte metodologica principale. Il testo della fonte è conservato nel suo perimetro e non aggiornato implicitamente.
[N1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, articoli 9 e 10. Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 226 del 26 settembre 2024, pp. 2–3. Riscontro delle modifiche agli artt. 234 e 235 del D.Lgs. 81/2008. Integrazione normativa distinta dal fact sheet.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg
[D] Elaborazioni didattiche originali. Mappe, illustrazioni, organizzazione delle evidenze e sequenza della spiegazione. Non sono nuovi criteri normativi, modelli di calcolo o checklist prescritti da INAIL.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. Perimetro: singola sostanza reprotossica di categoria 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. I casi A e B sono presentati come rami della procedura, non come elenco aggiornato di sostanze. I richiami [N1–N2] sono riscontri sul D.Lgs. 135/2024, non una ricognizione integrale del diritto vigente. Prima dell’applicazione verificare normativa, notazioni e dati pertinenti alla sostanza. Nessuna soglia numerica o decisione sanitaria automatica. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026.

## Slide 63
MODULO 07 / CASO A E CASO B
IDENTIFICAZIONE / CASO A
Caso A: “priva di soglia” è un’identificazione precisa
La definizione normativa unisce il significato sanitario alla notazione nell’Allegato XLIII.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–3 [I1] • D.Lgs. 135/2024, art. 9 [N1]
02 / 10
A
SIGNIFICATO SANITARIO
Non esiste un livello
di esposizione sicuro
per la salute
dei lavoratori.
ALLEGATO XLIII
OSSERVAZIONI
«priva di
valore soglia»
FACSIMILE CONCETTUALE
CONSEGUENZA NELLO SCHEMA
Non si può escludere
un effetto avverso
per la salute
riproduttiva.
Soglia non trovata ≠ sostanza identificata come priva di soglia.
INDICE
Notes: MODULO 07 | SLIDE 02
Caso A: “priva di soglia” è un’identificazione precisa
OBIETTIVO DIDATTICO
Distinguere l’assenza di un livello di esposizione sicuro dall’assenza di informazioni disponibili e collegare questa distinzione al punto di ingresso del Caso A. Il docente deve conservare entrambi gli elementi della definizione.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
L’articolo 234, come richiamato nel fact sheet, definisce la sostanza reprotossica priva di soglia attraverso due elementi: non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e la sostanza è identificata come tale nella colonna Osservazioni dell’Allegato XLIII. La domanda della Figura 1 riprende proprio quest’ultimo elemento per indirizzare al Caso A. Non basta quindi che una scheda di dati di sicurezza non riporti un DNEL, che un dato sia difficile da reperire o che sia presente un VLEP. Sono condizioni differenti, da non sovrapporre. Nel Caso A il diagramma precisa che non si può escludere un effetto avverso per la salute riproduttiva; da questa premessa discendono le indicazioni gestionali illustrate nelle slide successive.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Il documento stilizzato evidenzia la colonna Osservazioni, mentre le due schede laterali distinguono definizione e conseguenza. Il riquadro non riproduce una riga reale dell’allegato: è un facsimile concettuale, privo di nome chimico e di valore numerico. Il contrasto in basso tra soglia non nota e assenza di soglia serve a evitare un errore di lettura.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
A pagina 2 la fonte segnala che, alla propria redazione, l’Allegato XLIII non riportava riferimenti alle soglie. Questa informazione va attribuita alla fonte e al suo contesto temporale, senza convertirla in un’affermazione sull’assetto normativo successivo. Per assegnare un caso aziendale occorre verificare la versione applicabile. In mancanza dell’identificazione richiesta non si forza il Caso A: si prosegue nelle domande dello schema.
MESSAGGIO E RACCORDO
La mancanza di un dato non produce da sola una notazione normativa. Identificato correttamente il Caso A, il passaggio seguente riguarda il livello di riduzione dell’esposizione richiesto.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 1, p. 2 e Figura 1 a p. 3; [N1], art. 9. Facsimile concettuale [D].
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente; Figura 1 a p. 3. Fonte metodologica principale. Il testo della fonte è conservato nel suo perimetro e non aggiornato implicitamente.
[N1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, articoli 9 e 10. Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 226 del 26 settembre 2024, pp. 2–3. Riscontro delle modifiche agli artt. 234 e 235 del D.Lgs. 81/2008. Integrazione normativa distinta dal fact sheet.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg
[D] Elaborazioni didattiche originali. Mappe, illustrazioni, organizzazione delle evidenze e sequenza della spiegazione. Non sono nuovi criteri normativi, modelli di calcolo o checklist prescritti da INAIL.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. Perimetro: singola sostanza reprotossica di categoria 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. I casi A e B sono presentati come rami della procedura, non come elenco aggiornato di sostanze. I richiami [N1–N2] sono riscontri sul D.Lgs. 135/2024, non una ricognizione integrale del diritto vigente. Prima dell’applicazione verificare normativa, notazioni e dati pertinenti alla sostanza. Nessuna soglia numerica o decisione sanitaria automatica. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026.

## Slide 64
MODULO 07 / CASO A E CASO B
MISURE PREVENTIVE / CASO A
Caso A: il livello tecnicamente più basso possibile
La riduzione si colloca dopo le verifiche su sostituzione e sistema chiuso.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–3 [I1] • D.Lgs. 135/2024, art. 10 [N1] • Illustrazione [D]
03 / 10
1
SOSTITUZIONE
Evitare o ridurre
l’utilizzazione.
2
SISTEMA CHIUSO
Se la sostituzione
non è tecnicamente possibile.
3
RIDUZIONE TECNICA
Se il sistema chiuso
non è tecnicamente possibile.
SCHEMA DI CONTENIMENTO • NON È UN PROGETTO
OBIETTIVO DEL CASO A
Abbassare l’esposizione al più basso
valore tecnicamente possibile.
In parallelo: confronto con il VLEP dell’Allegato XLIII e rispetto del limite. [I1; N1]
INDICE
Notes: MODULO 07 | SLIDE 03
Caso A: ridurre al livello tecnicamente più basso possibile
OBIETTIVO DIDATTICO
Spiegare la gerarchia preventiva del Caso A e impedire che il solo rispetto di un limite sia presentato come conclusione sufficiente della gestione. Distinguere l’obiettivo tecnico di riduzione dal confronto con il VLEP.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il fact sheet richiama anzitutto l’estensione ai reprotossici delle previsioni sulla sostituzione e sul sistema chiuso. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione, in particolare ricorrendo alla sostituzione se tecnicamente possibile; quando essa non è tecnicamente possibile, si considera il sistema chiuso secondo il quadro dell’articolo 235. Per le sostanze prive di soglia, se anche il ricorso al sistema chiuso non è tecnicamente possibile, il comma 3 richiede di ridurre l’esposizione al più basso valore tecnicamente possibile. La Figura 1 associa a questo obiettivo il confronto con il VLEP dell’Allegato XLIII. Il comma 3-quater mantiene il divieto di superare il limite. I due piani non sono alternativi: stare sotto il VLEP non sostituisce la ricerca della riduzione tecnicamente conseguibile e non dimostra l’assenza di effetti riproduttivi.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Le tre tappe superiori mostrano l’ordine delle misure; le frecce sono condizionate dalla possibilità tecnica. L’impianto è un’illustrazione concettuale di contenimento, non una soluzione progettuale pronta all’uso. La fascia inferiore tiene il VLEP distinto dall’obiettivo di riduzione, così che il docente possa indicare entrambi senza confonderli.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La fonte non fornisce una percentuale universale del VLEP da usare come obiettivo tecnico, né una formula che traduca automaticamente le misure in un livello accettabile. Non introdurre quindi soglie convenzionali arbitrarie. Le scelte concrete richiedono conoscenza delle lavorazioni e competenze specialistiche. Il rinvio al fact sheet e al testo normativo non equivale a certificare la conformità di un impianto rappresentato.
MESSAGGIO E RACCORDO
Per il Caso A riduzione tecnica e rispetto del limite devono coesistere. La slide successiva completa il ramo con sorveglianza sanitaria e registro degli esposti.
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 1–3; [N1], art. 10. Illustrazione tecnica e sequenza grafica [D].
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente; Figura 1 a p. 3. Fonte metodologica principale. Il testo della fonte è conservato nel suo perimetro e non aggiornato implicitamente.
[N1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, articoli 9 e 10. Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 226 del 26 settembre 2024, pp. 2–3. Riscontro delle modifiche agli artt. 234 e 235 del D.Lgs. 81/2008. Integrazione normativa distinta dal fact sheet.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg
[D] Elaborazioni didattiche originali. Mappe, illustrazioni, organizzazione delle evidenze e sequenza della spiegazione. Non sono nuovi criteri normativi, modelli di calcolo o checklist prescritti da INAIL.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. Perimetro: singola sostanza reprotossica di categoria 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. I casi A e B sono presentati come rami della procedura, non come elenco aggiornato di sostanze. I richiami [N1–N2] sono riscontri sul D.Lgs. 135/2024, non una ricognizione integrale del diritto vigente. Prima dell’applicazione verificare normativa, notazioni e dati pertinenti alla sostanza. Nessuna soglia numerica o decisione sanitaria automatica. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026.

## Slide 65
MODULO 07 / CASO A E CASO B
TUTELA SANITARIA / CASO A
Caso A: sorveglianza sanitaria e registro CMR
La Figura 1 indica l’attivazione di entrambi nel ramo A.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, Figura 1 [I1] • Artt. 242–243 nelle note al D.Lgs. 135/2024 [N2]
04 / 10
A
ESITO DEL RAMO
Attivazione
di entrambi
Nella Figura 1 non compare
la parola «eventuale».
SORVEGLIANZA SANITARIA
Valutazione → tutela del lavoratore.
Non sostituisce le misure preventive.
REGISTRO CMR
Attività, sostanza e valore di esposizione,
ove noto. Distinto dalla cartella sanitaria.
Raccordo normativo: rischio evidenziato dalla valutazione → art. 242 → registro ex art. 243. [N2]
INDICE
Notes: MODULO 07 | SLIDE 04
Caso A: sorveglianza sanitaria e registro CMR
OBIETTIVO DIDATTICO
Collegare l’esito del Caso A alla tutela sanitaria e alla registrazione senza confondere il registro con una raccolta di diagnosi. Mantenere visibile la differenza rispetto alla formulazione eventuale usata dalla fonte per il Caso B.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Nel ramo A del diagramma INAIL sono riportati l’abbassamento tecnico dell’esposizione, il confronto con il VLEP e l’attivazione della sorveglianza sanitaria e del registro CMR. Questi elementi compongono un unico esito gestionale. Come integrazione normativa separata, le note al D.Lgs. 135/2024 riportano l’articolo 242, secondo cui i lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. L’articolo 243 collega a tali lavoratori l’iscrizione nel registro. Nel registro sono indicati l’attività svolta, l’agente o la sostanza utilizzati e, ove noto, il valore di esposizione. Il datore di lavoro lo istituisce e aggiorna, curandone la tenuta per il tramite del medico competente. La cartella sanitaria e di rischio costituisce un documento distinto, affidato al medico competente. Non presentare quindi il registro come elenco di patologie riproduttive.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Il percorso procede dalla valutazione alle due azioni rappresentate in parallelo. Le icone del controllo sanitario e del fascicolo di esposizione hanno funzioni diverse. Il richiamo normativo inferiore è dichiarato come integrazione: non è una citazione aggiunta alla Figura 1 originale.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Il fact sheet non stabilisce un protocollo clinico universale, esami specifici o una periodicità valida per ogni sostanza. Il modulo non li inventa e non assume la presenza di un danno già manifesto come condizione per attivare la tutela. La sorveglianza non autorizza a rinunciare alla sostituzione, al contenimento o alla riduzione tecnica; queste misure restano parte della gestione.
MESSAGGIO E RACCORDO
Nel Caso A il diagramma non usa la parola eventuale. La mappa successiva riunisce le condizioni di ingresso e le azioni, mantenendo distinti i ruoli dei singoli elementi.
FONTI E PERIMETRO
[I1], Figura 1 a p. 3; integrazione [N2], note agli artt. 16–17, p. 19 della G.U.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente; Figura 1 a p. 3. Fonte metodologica principale. Il testo della fonte è conservato nel suo perimetro e non aggiornato implicitamente.
[N2] D.Lgs. 135/2024: note agli articoli 16 e 17. Gazzetta Ufficiale n. 226/2024, p. 19: artt. 242 e 243 del D.Lgs. 81/2008 riportati nelle note al decreto. Usati per il raccordo tra valutazione, sorveglianza sanitaria e registro.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/09/26/226/sg/pdf#page=23
[D] Elaborazioni didattiche originali. Mappe, illustrazioni, organizzazione delle evidenze e sequenza della spiegazione. Non sono nuovi criteri normativi, modelli di calcolo o checklist prescritti da INAIL.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. Perimetro: singola sostanza reprotossica di categoria 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. I casi A e B sono presentati come rami della procedura, non come elenco aggiornato di sostanze. I richiami [N1–N2] sono riscontri sul D.Lgs. 135/2024, non una ricognizione integrale del diritto vigente. Prima dell’applicazione verificare normativa, notazioni e dati pertinenti alla sostanza. Nessuna soglia numerica o decisione sanitaria automatica. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026.

## Slide 66
MODULO 07 / CASO A E CASO B
SINTESI VISUALE / CASO A
Caso A: dalla notazione alle azioni
Un’identificazione motivata attiva un insieme coerente di misure, non una scelta tra alternative.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–3 e Figura 1 [I1] • Sintesi originale del solo ramo A [D]
05 / 10
INGRESSO / dopo le verifiche preliminari sull’esposizione
A
Allegato XLIII: notazione «priva di valore soglia»
RIDUZIONE TECNICA
Livello tecnicamente
più basso possibile.
CONFRONTO CON VLEP
Rispetto del limite
dell’Allegato XLIII.
TUTELA E REGISTRAZIONE
Attivazione sorveglianza
sanitaria e registro CMR.
Azioni concomitanti, non alternative. Restano prioritarie sostituzione e sistema chiuso.
Sempre: altri effetti chimici pertinenti (Capo I) e rivalutazione in caso di modifiche.
INDICE
Notes: MODULO 07 | SLIDE 05
Caso A: la mappa delle decisioni e delle azioni
OBIETTIVO DIDATTICO
Ricostruire il Caso A come sequenza logica completa, dal punto di ingresso fino al riesame. La slide serve alla spiegazione del docente e alla sintesi del ramo, senza proporre esercizi o domande di verifica.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
La mappa parte dal tratto successivo alle verifiche preliminari sull’esposizione. Si è nel campo delle sostanze considerate dal fact sheet e si è verificata l’identificazione nell’Allegato XLIII come priva di soglia. Il Caso A non permette di escludere un effetto avverso per la salute riproduttiva. Da qui si dispongono tre azioni concomitanti: ridurre l’esposizione al livello tecnicamente più basso possibile nel quadro della gerarchia preventiva, confrontare l’esposizione con il VLEP e attivare sorveglianza sanitaria e registro CMR. La disposizione in colonne non rappresenta tre opzioni tra cui scegliere. Il docente deve esplicitare che il rispetto di una colonna non elimina le altre. Il richiamo all’articolo 235 mantiene sullo sfondo le priorità di sostituzione e sistema chiuso, già spiegate.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Leggere la mappa dall’alto verso il basso: ingresso, significato dell’identificazione, pacchetto delle azioni e condizioni trasversali. Le connessioni orizzontali affiancano gli obblighi e non costituiscono un bivio sì/no. La cornice rossa identifica soltanto il Caso A; il colore non aggiunge un indice quantitativo di rischio.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La nota comune della Figura 1 richiede in ogni caso la valutazione del rischio chimico del Capo I per eventuali altri effetti non cancerogeni e non mutageni e la rivalutazione in caso di modifiche. Le conclusioni del fact sheet richiamano anche la rivalutazione periodica. La mappa non esaurisce quindi la gestione aziendale, non copre da sola esposizioni multiple e non attribuisce valori numerici a sostanze reali. Il criterio sanitario non deve essere trasformato in una diagnosi individuale.
MESSAGGIO E RACCORDO
L’esito A è un insieme di misure coordinate, non un semplice confronto numerico. La presentazione passa ora al controllo successivo: l’eventuale identificazione della sostanza con valore soglia.
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 1–3 e Figura 1; sintesi grafica originale del solo ramo A [D].
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente; Figura 1 a p. 3. Fonte metodologica principale. Il testo della fonte è conservato nel suo perimetro e non aggiornato implicitamente.
[D] Elaborazioni didattiche originali. Mappe, illustrazioni, organizzazione delle evidenze e sequenza della spiegazione. Non sono nuovi criteri normativi, modelli di calcolo o checklist prescritti da INAIL.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. Perimetro: singola sostanza reprotossica di categoria 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. I casi A e B sono presentati come rami della procedura, non come elenco aggiornato di sostanze. I richiami [N1–N2] sono riscontri sul D.Lgs. 135/2024, non una ricognizione integrale del diritto vigente. Prima dell’applicazione verificare normativa, notazioni e dati pertinenti alla sostanza. Nessuna soglia numerica o decisione sanitaria automatica. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026.

## Slide 67
MODULO 07 / CASO A E CASO B
ACCESSO / CASO B
Caso B: il “no” al Caso A apre una nuova verifica
Non identificata come priva di soglia non significa automaticamente identificata con soglia.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 2–3 e Figura 1 [I1] • Collegamenti originali del tratto A–B–C/D [D]
06 / 10
DOPO IL “NO” ALLA NOTAZIONE «PRIVA DI SOGLIA»
La sostanza è identificata
«con valore soglia» nell’Allegato XLIII?
SÌ
B
ESISTE UNA SOGLIA
Per la salute riproduttiva.
NO
Proseguire: restrizione REACH / valutazione caso per caso
Il mancato accesso al Caso A non dimostra l’accesso al Caso B, né l’assenza di rischio.
INDICE
Notes: MODULO 07 | SLIDE 06
Caso B: il “no” al Caso A apre una nuova verifica
OBIETTIVO DIDATTICO
Seguire correttamente il passaggio dal controllo della notazione priva di soglia a quello della notazione con valore soglia. Evitare che una risposta negativa venga interpretata come un’esclusione del rischio.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
La Figura 1 pone due domande consecutive sulla colonna Osservazioni dell’Allegato XLIII. La prima riguarda l’identificazione come priva di valore soglia; la seconda, raggiunta in caso di risposta negativa, riguarda l’identificazione con valore soglia. Solo il sì a questa seconda domanda conduce al Caso B. Una risposta negativa a entrambe porta invece alle verifiche successive, che considerano una restrizione REACH con DNEL protettivo per la tossicità riproduttiva e, in alternativa, la valutazione caso per caso. La sequenza non permette di ricavare il Caso B per esclusione del Caso A. Non permette neppure di interpretare il mancato accesso ad A e B come assenza di pericolo o come uscita dagli obblighi di valutazione.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
La parte alta richiama il no alla prima notazione. Il nodo centrale mostra la nuova verifica e conserva due uscite esplicite: sì verso il Caso B, no verso i casi C e D. Il riquadro azzurro descrive l’esistenza della soglia per la salute riproduttiva; il riquadro ambra segnala una prosecuzione del percorso, non un esito finale.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La presenza di un VLEP, di un DNEL o di una valutazione scientifica non deve essere inserita al posto della specifica domanda sulla notazione. Questi elementi hanno funzioni proprie e, nel procedimento INAIL, possono diventare rilevanti in altri passaggi. La mappa descrive una parte della Figura 1, non l’intero algoritmo: le due domande preliminari sull’esposizione sono già state trattate nel Modulo 06 e non vengono annullate.
MESSAGGIO E RACCORDO
Un no conserva la necessità di continuare il ragionamento. Per il sì che conduce al Caso B, la slide seguente distingue l’identificazione normativa dal dato concretamente utilizzato per valutare il rischio.
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 2–3 e Figura 1. Rappresentazione originale del tratto A→B→C/D [D].
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente; Figura 1 a p. 3. Fonte metodologica principale. Il testo della fonte è conservato nel suo perimetro e non aggiornato implicitamente.
[D] Elaborazioni didattiche originali. Mappe, illustrazioni, organizzazione delle evidenze e sequenza della spiegazione. Non sono nuovi criteri normativi, modelli di calcolo o checklist prescritti da INAIL.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. Perimetro: singola sostanza reprotossica di categoria 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. I casi A e B sono presentati come rami della procedura, non come elenco aggiornato di sostanze. I richiami [N1–N2] sono riscontri sul D.Lgs. 135/2024, non una ricognizione integrale del diritto vigente. Prima dell’applicazione verificare normativa, notazioni e dati pertinenti alla sostanza. Nessuna soglia numerica o decisione sanitaria automatica. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026.

## Slide 68
MODULO 07 / CASO A E CASO B
IDENTIFICAZIONE / CASO B
Caso B: identificare la soglia e qualificarne l’uso
La notazione sceglie il ramo; il riferimento pertinente sostiene la valutazione.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–3 [I1] • D.Lgs. 135/2024, art. 9 [N1] • Traccia didattica [D]
07 / 10
1
IDENTIFICAZIONE
Allegato XLIII
Notazione
«con valore soglia».
2
DOCUMENTAZIONE
Valore pertinente
Fonte, derivazione
ed effetto protetto.
3
APPLICABILITÀ
Esposizione reale
Via di assorbimento
e condizioni considerate.
La notazione sceglie il ramo. La pertinenza del riferimento sostiene il confronto.
VLEP ≠ automaticamente soglia di assenza di effetti riproduttivi.
INDICE
Notes: MODULO 07 | SLIDE 07
Caso B: identificare la soglia e qualificarne l’uso
OBIETTIVO DIDATTICO
Distinguere il riconoscimento del Caso B dalla successiva qualificazione del valore utilizzato. Non ridurre il percorso alla ricerca di un numero disponibile nella documentazione della sostanza.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il Caso B riguarda la sostanza identificata nell’Allegato XLIII con la notazione con valore soglia. La definizione richiamata nel fact sheet associa questa identificazione all’esistenza di un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori. La gestione richiede però di valutare l’esposizione in rapporto alla soglia per la salute riproduttiva, considerando anche l’assorbimento dermico. Occorre quindi comprendere a quale effetto si riferisce il valore e quali condizioni ne consentano l’impiego. Il VLEP conserva la sua funzione normativa ma non deve essere assunto automaticamente come sinonimo di tale soglia. La fonte ricorda che i VLEP per i CMR sono definiti considerando dati tossicologici e altri fattori. Il solo numero di un limite non esaurisce pertanto la spiegazione del riferimento sanitario.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Le tre schede rappresentano identificazione, documentazione del valore e pertinenza. È una proposta didattica per ordinare le evidenze, non un modulo obbligatorio INAIL. L’avvertenza in basso separa VLEP e soglia: le due grandezze possono avere relazioni da analizzare, ma non sono rese equivalenti dal disegno.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La presenza di una soglia non cancella la gerarchia preventiva. Come riportato nel fact sheet e nel richiamo al comma 3-bis, quando non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre in un sistema chiuso, il rischio connesso all’esposizione deve essere ridotto al minimo. La Figura 1 sintetizza il ramo come esposizione ridotta al minimo. Il docente deve mantenere la differenza terminologica tra testo normativo e sintesi metodologica, senza sostituire l’uno all’altra.
MESSAGGIO E RACCORDO
Identificare il ramo e qualificare il riferimento sono due passaggi distinti. Il confronto va costruito su informazioni pertinenti e non su equivalenze presunte; la slide successiva visualizza i due piani della valutazione.
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 1–3; [N1], art. 9. Organizzazione delle evidenze [D].
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente; Figura 1 a p. 3. Fonte metodologica principale. Il testo della fonte è conservato nel suo perimetro e non aggiornato implicitamente.
[N1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, articoli 9 e 10. Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 226 del 26 settembre 2024, pp. 2–3. Riscontro delle modifiche agli artt. 234 e 235 del D.Lgs. 81/2008. Integrazione normativa distinta dal fact sheet.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg
[D] Elaborazioni didattiche originali. Mappe, illustrazioni, organizzazione delle evidenze e sequenza della spiegazione. Non sono nuovi criteri normativi, modelli di calcolo o checklist prescritti da INAIL.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. Perimetro: singola sostanza reprotossica di categoria 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. I casi A e B sono presentati come rami della procedura, non come elenco aggiornato di sostanze. I richiami [N1–N2] sono riscontri sul D.Lgs. 135/2024, non una ricognizione integrale del diritto vigente. Prima dell’applicazione verificare normativa, notazioni e dati pertinenti alla sostanza. Nessuna soglia numerica o decisione sanitaria automatica. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026.

## Slide 69
MODULO 07 / CASO A E CASO B
VALUTAZIONE / CASO B
Caso B: due confronti, una decisione motivata
Il rispetto del VLEP non esaurisce la valutazione rispetto alla soglia riproduttiva.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 2–3 [I1] • Integrazioni [N1; N2] • Mappa originale [D]
08 / 10
01
CONFRONTO CON IL VLEP
Il limite professionale dell’Allegato XLIII va rispettato.
02
CONFRONTO CON LA SOGLIA
Valutare il rischio riproduttivo, inclusa la via dermica.
ESITO DOCUMENTATO
Rischio ridotto
al minimo
Eventuale attivazione
di sorveglianza sanitaria
e registro CMR.
PERTINENZA DEL CONFRONTO [D]
POPOLAZIONE
VIA
DURATA
UNITÀ
«Eventuale» non significa facoltativo: la decisione discende dalla valutazione e dagli obblighi applicabili.
INDICE
Notes: MODULO 07 | SLIDE 08
Caso B: due confronti, una decisione motivata
OBIETTIVO DIDATTICO
Tenere distinti il confronto normativo con il VLEP e quello con la soglia pertinente alla salute riproduttiva. Spiegare il significato dell’eventuale attivazione sanitaria nel Caso B senza tradurlo in facoltatività.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il ramo B della Figura 1 contiene quattro elementi: riduzione dell’esposizione al minimo, confronto con il VLEP, valutazione del rischio riproduttivo rispetto al valore soglia anche per la via dermica ed eventuale attivazione di sorveglianza sanitaria e registro CMR. La slide separa i due confronti perché rispondono a esigenze diverse. Il limite professionale va rispettato; la valutazione riproduttiva richiede che esposizione e soglia siano considerate nelle condizioni pertinenti. L’integrazione normativa sul comma 3-bis ricorda l’obiettivo di riduzione del rischio al minimo quando il sistema chiuso non sia tecnicamente possibile. Non è quindi corretto trasformare una misura inferiore al limite in un’autorizzazione a interrompere la prevenzione.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Le due corsie confluiscono in una decisione documentata. I quattro termini popolazione, via, durata e unità sono una traccia didattica di qualificazione del confronto, coerente con le distinzioni illustrate nel Modulo 05. Non costituiscono una formula di calcolo e non introducono un rapporto numerico universale valido per tutte le sostanze.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Eventuale non significa liberamente rinunciabile. Il raccordo con gli articoli 242 e 243, presentato separatamente dalla fonte INAIL, lega sorveglianza e registrazione alla valutazione e alle condizioni normative applicabili. La singola concentrazione in aria non giustifica da sola la mancata attivazione: restano da considerare la pertinenza del riferimento, le vie espositive e gli altri obblighi applicabili. Il modulo non decide protocolli clinici né conclude per una specifica azienda.
MESSAGGIO E RACCORDO
Il Caso B richiede una valutazione, non una semplice spunta sul limite. Il punto successivo approfondisce la via dermica, espressamente richiamata nel ramo della Figura 1.
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 2–3 e Figura 1; [N1], art. 10; raccordo sanitario [N2]. Mappa [D].
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente; Figura 1 a p. 3. Fonte metodologica principale. Il testo della fonte è conservato nel suo perimetro e non aggiornato implicitamente.
[N1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, articoli 9 e 10. Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 226 del 26 settembre 2024, pp. 2–3. Riscontro delle modifiche agli artt. 234 e 235 del D.Lgs. 81/2008. Integrazione normativa distinta dal fact sheet.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg
[N2] D.Lgs. 135/2024: note agli articoli 16 e 17. Gazzetta Ufficiale n. 226/2024, p. 19: artt. 242 e 243 del D.Lgs. 81/2008 riportati nelle note al decreto. Usati per il raccordo tra valutazione, sorveglianza sanitaria e registro.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/09/26/226/sg/pdf#page=23
[D] Elaborazioni didattiche originali. Mappe, illustrazioni, organizzazione delle evidenze e sequenza della spiegazione. Non sono nuovi criteri normativi, modelli di calcolo o checklist prescritti da INAIL.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. Perimetro: singola sostanza reprotossica di categoria 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. I casi A e B sono presentati come rami della procedura, non come elenco aggiornato di sostanze. I richiami [N1–N2] sono riscontri sul D.Lgs. 135/2024, non una ricognizione integrale del diritto vigente. Prima dell’applicazione verificare normativa, notazioni e dati pertinenti alla sostanza. Nessuna soglia numerica o decisione sanitaria automatica. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026.

## Slide 70
MODULO 07 / CASO A E CASO B
VIE DI ASSORBIMENTO / CASO B
Caso B: anche la cute entra nella valutazione
La notazione «cute» richiama una via di assorbimento che il solo dato in aria non rappresenta.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, p. 2 e Figura 1 [I1] • Illustrazione biologica schematica [D]
09 / 10
VIA INALATORIA
La misura in aria descrive
questa componente, non
l’intera esposizione.
VIA DERMICA / NOTAZIONE «CUTE»
Contatto → possibile assorbimento
SCHEMA NON IN SCALA • NESSUNA DOSE CALCOLATA
DA VALUTARE
Le vie
pertinenti,
insieme.
Un esito favorevole in aria
non rappresenta da solo
il contributo cutaneo.
Il diagramma non fornisce una formula universale per sommare vie di esposizione diverse.
INDICE
Notes: MODULO 07 | SLIDE 09
Caso B: la via dermica fa parte della valutazione
OBIETTIVO DIDATTICO
Rendere visibile l’assorbimento cutaneo nel ragionamento valutativo, senza costruire un modello quantitativo non contenuto nella fonte. Mostrare perché la rappresentazione dell’esposizione non può essere limitata alla sola inalazione.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il fact sheet sottolinea che per molte sostanze reprotossiche l’esposizione dermica è una via importante di assorbimento e che la soglia dovrebbe tener conto anche di questa modalità espositiva. Nel Caso B la Figura 1 ripete esplicitamente tale indicazione, richiamando la notazione cute nell’Allegato XLIII. Il docente deve perciò distinguere la concentrazione misurata nell’aria dalla descrizione complessiva dell’esposizione del lavoratore. Un dato inalatorio favorevole non rappresenta automaticamente il contributo della via cutanea. L’esame delle lavorazioni e delle modalità di contatto serve a individuare quali elementi debbano entrare nella valutazione specialistica. La fonte non offre una procedura universale per trasformare ogni contatto cutaneo in una dose interna.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Le due vie grafiche convergono verso un riquadro denominato esposizione da valutare. La sezione della cute è schematica: le gocce indicano un possibile contatto e la freccia un possibile assorbimento, non un passaggio inevitabile né una velocità misurata. Il disegno non è un modello anatomico in scala. I richiami a superfici e attività sono esempi descrittivi originali per aiutare la lettura, non una checklist presente nel fact sheet.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La fonte distingue unità e riferimenti per esposizione inalatoria e cutanea nel discutere i DNEL. La presenza di due vie non autorizza a sommare direttamente valori espressi in unità incompatibili, né a utilizzare un DNEL qualsiasi come soglia del Caso B. Nel presente modulo non si propongono coefficienti di assorbimento, percentuali di protezione dei guanti o equazioni dose-risposta: tali dati richiederebbero fonti e verifiche specifiche.
MESSAGGIO E RACCORDO
Aria e cute devono rimanere visibili nello stesso ragionamento, ma con metodi e riferimenti appropriati. La mappa conclusiva confronta i due casi senza perdere le misure comuni e i limiti della procedura.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 2 e Figura 1 a p. 3. Illustrazione biologica schematica e lettura operativa [D].
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente; Figura 1 a p. 3. Fonte metodologica principale. Il testo della fonte è conservato nel suo perimetro e non aggiornato implicitamente.
[D] Elaborazioni didattiche originali. Mappe, illustrazioni, organizzazione delle evidenze e sequenza della spiegazione. Non sono nuovi criteri normativi, modelli di calcolo o checklist prescritti da INAIL.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. Perimetro: singola sostanza reprotossica di categoria 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. I casi A e B sono presentati come rami della procedura, non come elenco aggiornato di sostanze. I richiami [N1–N2] sono riscontri sul D.Lgs. 135/2024, non una ricognizione integrale del diritto vigente. Prima dell’applicazione verificare normativa, notazioni e dati pertinenti alla sostanza. Nessuna soglia numerica o decisione sanitaria automatica. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026.

## Slide 71
MODULO 07 / CASO A E CASO B
MAPPA COMPARATIVA / A–B
Caso A e Caso B: le differenze da conservare
Sintesi dei due rami, successiva alle verifiche preliminari sull’esposizione.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–4 e Figura 1 [I1] • Richiami art. 235 [N1] • Sintesi [D]
10 / 10
BASE COMUNE / sostituzione → sistema chiuso → criterio di riduzione pertinente
A
PRIVA DI SOGLIA
B
CON VALORE SOGLIA
Esposizione al livello tecnicamente
più basso possibile.
Confronto con VLEP Allegato XLIII.
Attivazione sorveglianza sanitaria
e registro CMR.
Esposizione ridotta al minimo;
valutazione rispetto alla soglia, anche dermica.
Confronto con VLEP Allegato XLIII.
Eventuale attivazione sorveglianza
sanitaria e registro CMR.
Notazioni non presenti? Proseguire alle verifiche C e D: non forzare l’assegnazione ad A o B.
Sempre: Capo I per gli altri effetti pertinenti e rivalutazione | PROSSIMO MODULO 08: casi C e D
INDICE
Notes: MODULO 07 | SLIDE 10
Caso A e Caso B: le differenze da conservare
OBIETTIVO DIDATTICO
Concludere il modulo mantenendo affiancati condizioni di accesso, criteri di riduzione e ricadute sanitarie. La sintesi è destinata alla spiegazione e non costituisce una verifica dell’apprendimento.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Per il Caso A la condizione di ingresso è l’identificazione come priva di soglia nell’Allegato XLIII. Il diagramma non consente di escludere un effetto avverso riproduttivo e collega il ramo alla riduzione al livello tecnicamente più basso possibile, al confronto con il VLEP e all’attivazione di sorveglianza sanitaria e registro CMR. Per il Caso B l’ingresso richiede l’identificazione con valore soglia. Il ramo associa riduzione al minimo, confronto con il VLEP, valutazione rispetto alla soglia riproduttiva con considerazione della via dermica ed eventuale attivazione sanitaria e del registro. I due casi condividono le priorità preventive dell’articolo 235, ma non vanno resi identici nelle conseguenze. Le parole attivazione ed eventuale attivazione devono restare visivamente distinte.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Le colonne rosso e azzurro mostrano i due casi in parallelo; la fascia superiore richiama la gerarchia comune. I riquadri inferiori riportano gli elementi trasversali e la prosecuzione ai casi C e D quando le identificazioni non ricorrono. La mappa è una sintesi originale del tratto sulle soglie, non sostituisce la Figura 1 completa e non introduce nuovi collegamenti verso il ramo verde.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
In entrambi i casi rimangono la valutazione del Capo I per eventuali altri effetti chimici pertinenti e la rivalutazione in caso di modifiche. La procedura considera la singola sostanza e non esaurisce esposizioni multiple o ulteriori classificazioni cancerogene e mutagene. Le conclusioni della fonte richiamano competenze specialistiche e variabili anche non occupazionali. Il modulo non contiene un elenco corrente di sostanze con notazioni, non assegna soglie inventate e non certifica l’assenza di rischio.
MESSAGGIO E RACCORDO
La distinzione A–B orienta la gestione solo quando l’identificazione è corretta e documentata. Il Modulo 08 approfondirà il Caso C, con restrizione REACH e DNEL pertinente, e il Caso D, con valutazione caso per caso.
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 1–4 e Figura 1; [N1], art. 10. Mappa comparativa originale [D].
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente; Figura 1 a p. 3. Fonte metodologica principale. Il testo della fonte è conservato nel suo perimetro e non aggiornato implicitamente.
[N1] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, articoli 9 e 10. Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 226 del 26 settembre 2024, pp. 2–3. Riscontro delle modifiche agli artt. 234 e 235 del D.Lgs. 81/2008. Integrazione normativa distinta dal fact sheet.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg
[D] Elaborazioni didattiche originali. Mappe, illustrazioni, organizzazione delle evidenze e sequenza della spiegazione. Non sono nuovi criteri normativi, modelli di calcolo o checklist prescritti da INAIL.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. Perimetro: singola sostanza reprotossica di categoria 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. I casi A e B sono presentati come rami della procedura, non come elenco aggiornato di sostanze. I richiami [N1–N2] sono riscontri sul D.Lgs. 135/2024, non una ricognizione integrale del diritto vigente. Prima dell’applicazione verificare normativa, notazioni e dati pertinenti alla sostanza. Nessuna soglia numerica o decisione sanitaria automatica. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026.

## Slide 72
REPROTOSSICI
PROFESSIONAL TRAINER 2026
MODULO 08 / 12
Caso C e Caso D
Restrizioni REACH
e valutazione caso per caso
Dal DNEL vincolante
alle evidenze da documentare.
QUALIFICARE
RIFERIMENTO
VALUTARE
PERTINENZA
DOCUMENTARE
DECISIONE
Base: fact sheet INAIL 2026. Elaborazione indipendente.
Mappe originali; nessuna soglia numerica attribuita a sostanze reali.
DOPO LE VERIFICHE PRELIMINARI E DEI CASI A / B
REACH
RESTRIZIONE / DNEL
Il riferimento è vincolante e protettivo
per la salute riproduttiva?
C
DNEL
VINCOLANTE
D
CASO
PER CASO
Sintesi del tratto C–D; il diagramma completo resta il riferimento.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 2–4 e Figura 1 [I1] • Illustrazione [D]
01 / 10
INDICE
Notes: MODULO 08 | SLIDE 01 Caso C e Caso D: restrizioni REACH e valutazione caso per caso OBIETTIVO DIDATTICO Collocare i casi C e D nel percorso INAIL, dopo le verifiche preliminari sull’esposizione e quelle sulle notazioni dell’Allegato XLIII. Il modulo sviluppa la distinzione fra un DNEL vincolante pertinente e la necessità di una valutazione caso per caso. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE La Figura 1 riguarda una singola sostanza reprotossica di categoria 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. Per arrivare a questo tratto occorre aver già esaminato il percorso preliminare e non essere entrati nei casi A o B. Le situazioni considerate comprendono sostanze presenti nell’Allegato XLIII senza notazioni sulla soglia e sostanze non comprese nell’Allegato. Il passaggio successivo riguarda l’esistenza di una restrizione REACH con un DNEL protettivo per la salute riproduttiva. Il Caso C valorizza questo riferimento vincolante; il Caso D richiede l’esame delle evidenze disponibili quando non ricorre tale condizione. La presenza di una sostanza in una banca dati non risolve, da sola, questa distinzione. LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE Il documento REACH al centro dell’illustrazione simboleggia una fonte da leggere nelle sue condizioni applicabili. I due rami, ambra e arancio, distinguono il riferimento vincolante dalla valutazione caso per caso. Non sono classi di gravità, né indicano che il Caso D sia meno rilevante. La mappa è una sintesi originale del solo tratto C–D, non una riproduzione integrale del diagramma. PRECISAZIONE METODOLOGICA In entrambi i casi restano la riduzione dell’esposizione, i confronti con i limiti pertinenti, la valutazione delle ricadute sanitarie e la rivalutazione. L’assenza di una notazione non dimostra l’assenza scientifica di una soglia. Parimenti, la disponibilità di un numero non dimostra che esso sia cogente o pertinente all’effetto riproduttivo. I contenuti del fact sheet sono separati dalle indicazioni organizzative proposte nelle note. MESSAGGIO E RACCORDO La scelta del percorso deve essere motivata dalla qualità e dalla funzione delle informazioni disponibili. La slide successiva chiarisce perché leggere una restrizione richiede più della semplice ricerca del nome della sostanza. FONTI E PERIMETRO [I1], pp. 1–4; Figura 1 e descrizione dei casi C e D. [D], illustrazione e sintesi didattica. [I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente; riferimento metodologico principale: pp. 1–4 e Figura 1, p. 3. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. [I1] indica la fonte metodologica; [N1–N2] i riscontri normativi o istituzionali; [D] le elaborazioni e proposte didattiche originali. Verificare classificazioni, restrizioni, valori e testi applicabili prima dell’uso professionale. Nessuna soglia numerica è attribuita a sostanze reali. Il modulo non introduce un algoritmo di conformità, una formula universale di aggregazione delle esposizioni o criteri sanitari autonomi. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun test, quiz, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 73
MODULO 08 / CASO C E CASO D
REACH / APPLICABILITÀ
Restrizione REACH: leggere la condizione, non solo l’elenco
Per il Caso C, verificare una restrizione pertinente e il DNEL previsto nelle sue condizioni.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, p. 2 e Caso C [I1] • ECHA [N1] • Schema di lettura [D]
02 / 10
ALLEGATO XVII
VOCE / CONDIZIONI
La voce va letta
nel contesto applicabile.
01
IDENTITÀ
Sostanza e voce di restrizione.
02
CAMPO
Impieghi e condizioni interessate.
03
RIFERIMENTO
DNEL eventualmente prescritto.
04
ATTUAZIONE
Misure e condizioni operative.
DAL DOCUMENTO
ALL’ATTIVITÀ
Una restrizione, da sola, non dimostra la pertinenza del DNEL per l’effetto riproduttivo.
INDICE
Notes: MODULO 08 | SLIDE 02 Restrizione REACH: leggere la condizione, non solo l’elenco OBIETTIVO DIDATTICO Comprendere il ruolo dell’Allegato XVII del REACH nel Caso C e distinguere l’esistenza di una restrizione dalle condizioni che ne rendono pertinente l’uso nella valutazione aziendale. La sequenza proposta è un supporto di lettura, non una checklist normativa completa. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il fact sheet spiega che, per alcune sostanze soggette a restrizione, sono previste condizioni operative e misure di gestione del rischio volte a mantenere l’esposizione dei lavoratori inferiore ai DNEL specificati. In queste circostanze il valore assume carattere vincolante per le aziende interessate. Il testo cita la N,N-dimetilformammide come esempio, ma il modulo non ne assegna valori, scadenze o condizioni d’impiego. Per un’applicazione reale occorre leggere il testo della voce pertinente nella versione applicabile. Una restrizione non deve essere sostituita con una descrizione commerciale, un estratto non contestualizzato o la sola indicazione del numero di voce. LETTURA DELLA MAPPA Le quattro schede organizzano la lettura: identificare la sostanza e la voce; comprendere gli impieghi e le condizioni interessate; individuare il DNEL eventualmente prescritto; tradurre le prescrizioni in misure coerenti. Il documento a sinistra e l’impianto a destra rappresentano il collegamento fra fonte e attività effettiva. Le etichette “campo”, “condizioni” e “attuazione” sono categorie didattiche, non nuove definizioni legislative. PRECISAZIONE METODOLOGICA L’esistenza di una restrizione REACH non è sufficiente per entrare nel Caso C del diagramma: deve essere disponibile il DNEL vincolante protettivo per la salute riproduttiva. La verifica della pertinenza tossicologica resta distinta dall’obbligo di rispettare le condizioni della restrizione. Anche quando il DNEL non è utilizzabile per la specifica valutazione riproduttiva, non per questo vengono meno gli obblighi della restrizione che risultino applicabili. Evitare quindi di confondere l’accesso a un ramo metodologico con l’applicabilità generale del REACH. MESSAGGIO E RACCORDO La fonte normativa va letta insieme al suo campo di applicazione. La slide successiva separa due domande: il valore è vincolante nelle condizioni considerate ed è pertinente all’effetto che si vuole valutare? FONTI E PERIMETRO [I1], p. 2, “Altri valori soglia”, e pp. 3–4, Caso C. [N1], riscontro istituzionale sull’Allegato XVII. [D], percorso di lettura. [I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente; riferimento metodologico principale: pp. 1–4 e Figura 1, p. 3. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf [N1] ECHA. Restriction / Substances restricted under REACH. Riscontro delle informazioni istituzionali sulle restrizioni dell’Allegato XVII. Consultazione del 23 ottobre 2026; non utilizzato per assegnare soglie o ricostruire un elenco aggiornato delle sostanze. https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. [I1] indica la fonte metodologica; [N1–N2] i riscontri normativi o istituzionali; [D] le elaborazioni e proposte didattiche originali. Verificare classificazioni, restrizioni, valori e testi applicabili prima dell’uso professionale. Nessuna soglia numerica è attribuita a sostanze reali. Il modulo non introduce un algoritmo di conformità, una formula universale di aggregazione delle esposizioni o criteri sanitari autonomi. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun test, quiz, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 74
MODULO 08 / CASO C E CASO D
DNEL / VINCOLO E PERTINENZA
Un DNEL disponibile non è automaticamente il DNEL del Caso C
La provenienza del valore e la protezione dell’effetto riproduttivo sono due verifiche distinte.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, p. 2 e pp. 3–4, Caso C [I1] • Confronto originale [D]
03 / 10
SDS
DOSSIER
DATO DISPONIBILE
Può offrire
informazioni utili.
Non diventa vincolante
per la sola presenza nel dossier.
REACH
RESTRIZIONE
CONDIZIONE DI RESTRIZIONE
È la fonte
del vincolo.
Verificare applicabilità
e protezione riproduttiva.
01
È vincolante nelle condizioni considerate?
02
L’effetto riproduttivo è incluso nella derivazione?
Disponibile ≠ vincolante ≠ automaticamente protettivo per la salute riproduttiva.
INDICE
Notes: MODULO 08 | SLIDE 03 Un DNEL disponibile non è automaticamente il DNEL del Caso C OBIETTIVO DIDATTICO Distinguere la provenienza del DNEL dalla sua idoneità a proteggere la salute riproduttiva. L’obiettivo è impedire che un valore riportato in una scheda di dati di sicurezza venga automaticamente trattato come riferimento vincolante del Caso C. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il fact sheet distingue i DNEL definiti dai registranti nel quadro REACH da quelli stabiliti dalle autorità per specifiche restrizioni. I primi possono costituire informazioni utili; non acquisiscono però la vincolatività descritta per il Caso C per il solo fatto di essere disponibili in un dossier o nella SDS. Nel percorso C occorre verificare la restrizione applicabile, il riferimento per i lavoratori e la sua pertinenza per la tossicità riproduttiva. Il documento precisa che l’effetto tossico per la riproduzione deve essere incluso nella derivazione del DNEL affinché questo possa essere impiegato nella relativa valutazione. Non basta quindi l’etichetta generale “effetti sistemici” senza esaminarne il fondamento. LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE La mappa accosta due documenti: dossier/SDS e condizione di restrizione. Entrambi possono fornire informazioni, ma il secondo è il riferimento della verifica di vincolatività. Le due lenti inferiori rappresentano controlli differenti: origine del vincolo e protezione dell’effetto riproduttivo. La loro convergenza non è una formula automatica: è una sintesi dei requisiti informativi da documentare per il ramo C. PRECISAZIONE METODOLOGICA La SDS è una fonte da consultare, non una prova autosufficiente del valore giuridico di ogni numero che contiene. È utile ricondurre il riferimento al documento che lo stabilisce e alle condizioni che ne consentono l’uso. Questa ricostruzione della provenienza è proposta come metodo didattico. Se la documentazione è incompleta, occorre rendere visibile il limite informativo e acquisire gli elementi mancanti, senza trasformarlo in una conclusione favorevole. L’assenza di un DNEL del Caso C non rende inutili tutte le informazioni tossicologiche disponibili. MESSAGGIO E RACCORDO “Disponibile”, “vincolante” e “protettivo per la riproduzione” non sono sinonimi. La slide successiva approfondisce la lettura della documentazione di derivazione, che consente di qualificare il valore scelto. FONTI E PERIMETRO [I1], p. 2, “Altri valori soglia”; pp. 3–4, descrizione del Caso C. [D], confronto documentale e indicazioni di tracciabilità. [I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente; riferimento metodologico principale: pp. 1–4 e Figura 1, p. 3. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. [I1] indica la fonte metodologica; [N1–N2] i riscontri normativi o istituzionali; [D] le elaborazioni e proposte didattiche originali. Verificare classificazioni, restrizioni, valori e testi applicabili prima dell’uso professionale. Nessuna soglia numerica è attribuita a sostanze reali. Il modulo non introduce un algoritmo di conformità, una formula universale di aggregazione delle esposizioni o criteri sanitari autonomi. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun test, quiz, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 75
MODULO 08 / CASO C E CASO D
PERTINENZA / DOCUMENTAZIONE
Verificare la derivazione: quale effetto protegge il DNEL?
Prima del confronto, ricostruire il significato del valore e le condizioni per utilizzarlo.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, p. 2 e Caso C [I1] • Catena di lettura e traccia documentale [D]
04 / 10
01
DOCUMENTO
Origine e versione
del riferimento.
02
EFFETTO
Salute riproduttiva
nella derivazione.
03
DESTINATARI
Lavoratori; via
e durata pertinenti.
04
IMPIEGO
Motivazione del
confronto scelto.
TRACCIA PROPOSTA / fonte + versione + effetto + condizioni + motivazione + limiti
Il fact sheet richiede la verifica della derivazione; non fornisce un metodo completo per calcolare nuovi DNEL.
La pertinenza tossicologica precede il confronto numerico.
INDICE
Notes: MODULO 08 | SLIDE 04 Verificare la derivazione: quale effetto protegge il DNEL? OBIETTIVO DIDATTICO Comprendere perché la valutazione deve risalire alla documentazione alla base del DNEL. La slide trasforma il richiamo del fact sheet in una sequenza esplicativa, senza introdurre un nuovo metodo di derivazione tossicologica o fattori di calcolo non contenuti nella fonte. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il documento INAIL richiede di analizzare la documentazione di definizione del DNEL per verificarne l’impiego come soglia di riferimento per la tossicità riproduttiva. Nel testo relativo al Caso C chiarisce che l’effetto riproduttivo deve essere incluso nella derivazione. Si deve quindi conoscere ciò che il valore intende proteggere, a quale popolazione si riferisce e per quali condizioni è stato definito. Il fact sheet distingue lavoratori e popolazione generale, via inalatoria e cutanea, esposizioni a lungo e a breve termine. Questi elementi non sono semplici metadati accessori: definiscono il significato del confronto che verrà successivamente effettuato. LETTURA DELLA MAPPA La visualizzazione segue una catena: documento di origine, effetto considerato, popolazione e via, condizioni del confronto. Le connessioni rappresentano domande da chiarire, non passaggi di un algoritmo. Il riquadro finale ricorda che il valore può essere utilizzato per lo scopo riproduttivo soltanto dopo averne verificato la pertinenza. La fascia “traccia proposta” indica informazioni da conservare, non una certificazione di sicurezza. PRECISAZIONE METODOLOGICA Come proposta organizzativa, registrare il titolo del documento, la versione, il punto che tratta l’effetto riproduttivo e le motivazioni dell’utilizzo del valore. Questa scheda di provenienza non è imposta come modello dal fact sheet. Qualora l’informazione non sia disponibile, non inventare una derivazione né affermare che ogni DNEL sistemico protegga necessariamente tutti gli effetti. La fonte richiama competenze specialistiche elevate e non fornisce una procedura completa per ricostruire un DNEL da studi primari. Tale limite deve essere mantenuto chiaro nella spiegazione. MESSAGGIO E RACCORDO La pertinenza del valore precede il confronto numerico. Con un riferimento qualificato, la slide successiva mostra come mantenere coerenti via, durata e unità nell’interpretazione dell’esposizione. FONTI E PERIMETRO [I1], p. 2, DNEL e vie di esposizione; pp. 3–4, Caso C e conclusioni. [D], catena di lettura e traccia documentale. [I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente; riferimento metodologico principale: pp. 1–4 e Figura 1, p. 3. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. [I1] indica la fonte metodologica; [N1–N2] i riscontri normativi o istituzionali; [D] le elaborazioni e proposte didattiche originali. Verificare classificazioni, restrizioni, valori e testi applicabili prima dell’uso professionale. Nessuna soglia numerica è attribuita a sostanze reali. Il modulo non introduce un algoritmo di conformità, una formula universale di aggregazione delle esposizioni o criteri sanitari autonomi. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun test, quiz, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 76
MODULO 08 / CASO C E CASO D
CONFRONTO / VIE DI ESPOSIZIONE
Esposizione e DNEL: confrontare grandezze pertinenti
La via inalatoria e quella dermica richiedono riferimenti coerenti con le condizioni considerate.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, p. 2 e Figura 1, Caso C [I1] • Illustrazione schematica [D]
05 / 10
VIA INALATORIA
Dato inalatorio
↔ DNEL inalatorio
Non descrive da solo
il contributo cutaneo.
VIA DERMICA
Dato dermico
↔ DNEL dermico
Considerare il possibile
assorbimento attraverso la cute.
COERENZA DEL CONFRONTO
Popolazione
Via di esposizione
Durata
Unità
Effetto protetto
DUE CANALI → valutazione del rischio riproduttivo
La Figura 1 non fornisce una formula universale per sommare esposizioni di natura diversa.
INDICE
Notes: MODULO 08 | SLIDE 05 Esposizione e DNEL: confrontare grandezze pertinenti OBIETTIVO DIDATTICO Mantenere coerenti il dato di esposizione e il riferimento selezionato. La slide richiama le distinzioni presenti nel fact sheet e mostra perché la sola disponibilità di una misura in aria non rappresenti automaticamente tutte le vie rilevanti. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Nel Caso C la Figura 1 richiede una valutazione del rischio riproduttivo basata sul confronto fra esposizione e DNEL, inalatorio e/o dermico. Il testo distingue DNEL riferiti ai lavoratori, alle vie di ingresso e a differenti durate di esposizione. Il confronto deve quindi mantenere il significato delle grandezze utilizzate. Un valore destinato alla popolazione generale non è il DNEL “lavoratori” citato per il Caso C; un riferimento dermico non va confrontato direttamente con una concentrazione aerodispersa. Occorre inoltre considerare che, per molte sostanze reprotossiche, l’assorbimento attraverso la cute è importante. La notazione “cute” costituisce un richiamo a questa dimensione della valutazione. LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE I due canali paralleli accostano scenario inalatorio e scenario dermico. Ogni canale termina nel proprio confronto pertinente; entrambi confluiscono nella valutazione del rischio, senza che la freccia implichi una semplice somma matematica. La fascia centrale richiama popolazione, durata, unità ed effetto protetto. Le immagini sono schematiche e non in scala: non rappresentano dosi, misure o efficienze reali. PRECISAZIONE METODOLOGICA Il diagramma INAIL non prescrive una formula universale per aggregare esposizioni di natura diversa. In questo modulo non vengono quindi introdotti rapporti numerici, soglie di accettabilità o semafori di conformità. La coerenza del confronto e la sua documentazione sono sviluppi didattici del riferimento alle vie e ai DNEL contenuto nella fonte. Il confronto con il DNEL non sostituisce quello con il VLEP dell’Allegato XLIII o, se assente, con eventuali altri valori limite pertinenti. Nemmeno esaurisce la valutazione di altri effetti chimici. MESSAGGIO E RACCORDO Un confronto ha significato solo se le grandezze descrivono condizioni compatibili. La slide successiva riunisce queste verifiche alle misure preventive e alle ricadute sanitarie del Caso C. FONTI E PERIMETRO [I1], p. 2, DNEL e assorbimento dermico; Figura 1, p. 3, Caso C. [D], schema dei due canali e criteri di lettura. [I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente; riferimento metodologico principale: pp. 1–4 e Figura 1, p. 3. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. [I1] indica la fonte metodologica; [N1–N2] i riscontri normativi o istituzionali; [D] le elaborazioni e proposte didattiche originali. Verificare classificazioni, restrizioni, valori e testi applicabili prima dell’uso professionale. Nessuna soglia numerica è attribuita a sostanze reali. Il modulo non introduce un algoritmo di conformità, una formula universale di aggregazione delle esposizioni o criteri sanitari autonomi. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun test, quiz, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 77
MODULO 08 / CASO C E CASO D
SINTESI VISUALE / CASO C
Caso C: valutazione e misure procedono insieme
Il DNEL vincolante pertinente orienta la valutazione, ma non sostituisce l’insieme delle misure.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–3 e Figura 1 [I1] • Art. 235 [N2] • Mappa originale [D]
06 / 10
BASE COMUNE / sostituzione → sistema chiuso → riduzione secondo il criterio pertinente
C
DNEL vincolante e protettivo
RIDUZIONE
Esposizione ridotta
al minimo
(livello DNEL).
LIMITI
VLEP Allegato XLIII
o, se assente,
altri limiti pertinenti.
VALUTAZIONE
Salute riproduttiva:
esposizione vs DNEL
inalatorio e/o dermico.
TUTELA SANITARIA
Eventuale attivazione
di sorveglianza
e registro CMR.
“Eventuale” richiede una valutazione delle condizioni e degli obblighi applicabili: non è una libera opzione.
Sempre: Capo I per gli altri effetti chimici pertinenti e rivalutazione in caso di modifiche.
INDICE
Notes: MODULO 08 | SLIDE 06 Caso C: valutazione e misure procedono insieme OBIETTIVO DIDATTICO Leggere il Caso C come un insieme coordinato di azioni. La presenza di un DNEL vincolante e pertinente non deve ridurre la gestione del rischio a un unico confronto numerico o a una semplice registrazione del dato nella documentazione. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE La Figura 1 associa al Caso C quattro elementi: esposizione ridotta al minimo con riferimento al livello DNEL; confronto con il VLEP dell’Allegato XLIII o, quando non presente, con eventuali altri valori limite; valutazione del rischio per la salute riproduttiva mediante il DNEL inalatorio e/o dermico; eventuale attivazione della sorveglianza sanitaria e del registro CMR. Si tratta di aspetti concorrenti della gestione, non di opzioni fra le quali sceglierne una. Il testo introduttivo richiama inoltre la sostituzione e il sistema chiuso dell’articolo 235. Il percorso sul DNEL si colloca dentro questa gerarchia e non la sostituisce con una strategia basata soltanto sui dispositivi individuali. LETTURA DELLA MAPPA Dal nodo centrale “Caso C” partono quattro collegamenti verso riduzione, limiti, valutazione riproduttiva e tutela sanitaria. La base comune richiama la gerarchia preventiva. La fascia inferiore mantiene il rinvio al Capo I per gli altri effetti chimici pertinenti e alla rivalutazione in caso di modifiche. La disposizione simultanea delle schede serve a evitare che il docente presenti una sequenza nella quale il rispetto di un singolo valore chiuda automaticamente il percorso. PRECISAZIONE METODOLOGICA L’espressione “eventuale attivazione” è conservata dalla Figura 1 e non indica libertà di scegliere senza valutazione. Le conseguenze vanno ricondotte alle condizioni aziendali e agli obblighi applicabili; il fact sheet non fornisce in questa figura una regola numerica universale per l’iscrizione nel registro. Non attribuire pertanto al DNEL un potere automatico di esenzione sanitaria. Analogamente, l’assenza di un VLEP nell’Allegato non elimina la necessità di valutare il rischio e ricercare gli ulteriori riferimenti pertinenti. MESSAGGIO E RACCORDO Il Caso C coordina un riferimento qualificato con azioni preventive documentate. La slide successiva affronta il percorso che si apre quando non ricorre la condizione del DNEL vincolante protettivo. FONTI E PERIMETRO [I1], p. 1, gerarchia preventiva; Figura 1, p. 3, Caso C e nota comune. [N2], art. 10. [D], organizzazione visuale. [I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente; riferimento metodologico principale: pp. 1–4 e Figura 1, p. 3. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf [N2] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, art. 10: modifiche all’art. 235 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 226 del 26 settembre 2024. Riscontro del testo dell’atto su Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2026; non è una ricognizione integrale del diritto vigente. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. [I1] indica la fonte metodologica; [N1–N2] i riscontri normativi o istituzionali; [D] le elaborazioni e proposte didattiche originali. Verificare classificazioni, restrizioni, valori e testi applicabili prima dell’uso professionale. Nessuna soglia numerica è attribuita a sostanze reali. Il modulo non introduce un algoritmo di conformità, una formula universale di aggregazione delle esposizioni o criteri sanitari autonomi. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun test, quiz, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 78
MODULO 08 / CASO C E CASO D
ACCESSO / CASO D
Caso D: quando non ricorre la condizione del Caso C
Dopo il percorso preliminare: sostanza senza notazione di soglia nell’Allegato XLIII, oppure non inclusa.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, Figura 1 e p. 4 [I1] • Richiamo sul dato mancante [D]
07 / 10
INGRESSO / verificate le notazioni dei casi A e B
Restrizione REACH con DNEL vincolante
protettivo per la salute riproduttiva?
SÌ
NO
C
DNEL vincolante
Valutazione rispetto
al riferimento pertinente.
D
Caso per caso
Evidenze scientifiche
ed eventuale valore soglia.
DATO DA
CHIARIRE?
Acquisire evidenze.
Non presumere
assenza o sicurezza.
Il “dato da chiarire” è un richiamo didattico, non un quinto caso del diagramma INAIL.
INDICE
Notes: MODULO 08 | SLIDE 07 Caso D: il percorso quando non ricorre la condizione del Caso C OBIETTIVO DIDATTICO Identificare correttamente l’accesso al Caso D, mantenendo le condizioni descritte dal fact sheet. Distinguere una conclusione supportata dalle fonti da un’informazione ancora non acquisita, che deve rimanere visibile come incertezza. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il Caso D riguarda una sostanza presente nell’Allegato XLIII senza notazioni per la soglia, oppure non compresa nell’Allegato, e non in regime di restrizione REACH con indicazione di DNEL protettivo per la salute riproduttiva. È il ramo “no” alla domanda che distingue il Caso C nella Figura 1. Il fact sheet prescrive una valutazione caso per caso, anche sulla base di evidenze scientifiche relative a valori soglia noti. L’ingresso nel Caso D non implica quindi che nessuna soglia sia scientificamente disponibile; indica che non ricorrono i presupposti dei rami precedenti. Anche un DNEL non vincolante può costituire un’informazione da esaminare, senza essere trasformato per questo nel riferimento cogente del Caso C. LETTURA DELLA MAPPA Il nodo iniziale ricorda la precedente verifica delle notazioni A e B. La domanda successiva mantiene integralmente il requisito del DNEL vincolante protettivo. Il ramo positivo rinvia al Caso C, quello negativo al Caso D. Il richiamo laterale “dato da chiarire” è un’aggiunta didattica: non costituisce un quinto caso INAIL e non cambia la sequenza della Figura 1. Segnala soltanto il lavoro informativo ancora necessario. PRECISAZIONE METODOLOGICA Non aver trovato un valore in una prima ricerca non dimostra che la restrizione o il riferimento non esistano. La formulazione della conclusione deve distinguere “condizione verificata come non ricorrente” da “documentazione incompleta”. Quest’ultima richiede approfondimenti e misure appropriate, non una dichiarazione di sicurezza. Il Caso D non equivale a sostanza formalmente “priva di soglia”, né a rischio irrilevante. Restano la riduzione dell’esposizione, i limiti pertinenti e le eventuali conseguenze sanitarie previste dal percorso. MESSAGGIO E RACCORDO Il ramo D richiede più motivazione, non meno prevenzione. La slide successiva organizza le fonti e le evidenze che possono sostenere la valutazione caso per caso. FONTI E PERIMETRO [I1], p. 2, altri valori soglia; Figura 1, p. 3, e p. 4, descrizione del Caso D. [D], distinzione fra assenza verificata e dato mancante. [I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente; riferimento metodologico principale: pp. 1–4 e Figura 1, p. 3. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. [I1] indica la fonte metodologica; [N1–N2] i riscontri normativi o istituzionali; [D] le elaborazioni e proposte didattiche originali. Verificare classificazioni, restrizioni, valori e testi applicabili prima dell’uso professionale. Nessuna soglia numerica è attribuita a sostanze reali. Il modulo non introduce un algoritmo di conformità, una formula universale di aggregazione delle esposizioni o criteri sanitari autonomi. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun test, quiz, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 79
MODULO 08 / CASO C E CASO D
CASO D / FONTI ED EVIDENZE
Caso per caso: costruire una catena di evidenze tracciabile
Le fonti sono punti di accesso ai dati; la pertinenza del valore deve essere motivata.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, p. 2 e Caso D [I1] • Scheda documentale proposta [D]
08 / 10
SDS / DOSSIER
DNEL e documenti di origine.
ECHA CHEM
Informazioni sulla sostanza.
GESTIS
Riferimenti da contestualizzare.
ALTRE FONTI CITATE
US IRIS e normativa ambientale.
Ordine delle fonti richiamato dal fact sheet;
non è un elenco aggiornato esaustivo.
TRACCIA DOCUMENTALE PROPOSTA
01
Fonte e versione
02
Effetto riproduttivo considerato
03
Popolazione, via e durata
04
Motivazione dell’utilizzo
05
Limiti e informazioni mancanti
Autorevolezza della banca dati e vincolatività giuridica del singolo valore non sono la stessa cosa.
INDICE
Notes: MODULO 08 | SLIDE 08 Caso per caso: costruire una catena di evidenze tracciabile OBIETTIVO DIDATTICO Presentare le fonti informative richiamate dal fact sheet e il loro impiego nella valutazione del Caso D. La slide propone una traccia documentale per rendere comprensibile il percorso seguito, senza introdurre un sistema di punteggio per la qualità delle evidenze. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il documento INAIL indica, in ordine di pertinenza per l’ambito di applicazione, le schede di dati di sicurezza con i DNEL dei dossier REACH, ECHA CHEM, GESTIS e, fra gli altri riferimenti, US IRIS e la normativa sulla qualità dell’aria ambiente citata nella fonte. Questo elenco offre punti di accesso alle informazioni, non garantisce che un valore trovato sia immediatamente trasferibile al contesto occupazionale. La Figura 1 richiama per il Caso D le evidenze scientifiche sui valori soglia noti. Il collegamento da costruire è fra dato reperito, effetto sulla salute riproduttiva e condizioni dell’esposizione che si sta valutando. Le differenze di popolazione, via o durata devono rimanere esplicite. LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE I quattro documenti a sinistra riprendono le fonti della pubblicazione. A destra, una scheda didattica riunisce provenienza e versione, effetto considerato, popolazione, via e durata, motivazione d’uso e limiti. Le connessioni mostrano che il dato deve mantenere il legame con il documento di origine. Questa scheda è una proposta organizzativa originale e non un allegato obbligatorio INAIL. PRECISAZIONE METODOLOGICA Non attribuire a valori di fonte diversa lo stesso valore giuridico. Il fatto che un’informazione sia disponibile in una banca dati autorevole non la trasforma automaticamente in un limite cogente. Viceversa, un dato non vincolante può essere utile se valutato per pertinenza e fondamento. L’elenco della fonte è qui mantenuto senza presentarlo come rassegna aggiornata completa di tutte le banche dati o delle norme ambientali. Il modulo non sostituisce l’analisi specialistica dei dossier, né formula nuove soglie a partire da riferimenti eterogenei. MESSAGGIO E RACCORDO Una valutazione tracciabile rende visibili sia le evidenze sia i loro limiti. La slide successiva mostra come mantenere tali limiti nella decisione preventiva, senza trasformare l’incertezza in una rassicurazione. FONTI E PERIMETRO [I1], p. 2, elenco delle altre fonti; pp. 3–4, Caso D e conclusioni. [D], scheda di tracciabilità e percorso documentale. [I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente; riferimento metodologico principale: pp. 1–4 e Figura 1, p. 3. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. [I1] indica la fonte metodologica; [N1–N2] i riscontri normativi o istituzionali; [D] le elaborazioni e proposte didattiche originali. Verificare classificazioni, restrizioni, valori e testi applicabili prima dell’uso professionale. Nessuna soglia numerica è attribuita a sostanze reali. Il modulo non introduce un algoritmo di conformità, una formula universale di aggregazione delle esposizioni o criteri sanitari autonomi. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun test, quiz, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 80
MODULO 08 / CASO C E CASO D
CASO D / GESTIONE DELL’INCERTEZZA
L’incertezza non si elimina scegliendo un numero
Nel Caso D, mantenere visibili i limiti delle evidenze e stabilire misure appropriate.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1, 3–4 [I1] • Art. 235, c. 3-ter [N2] • Organizzazione [D]
09 / 10
EVIDENZE
Che cosa
è documentato.
Identità, esposizione,
fonti e riferimenti disponibili.
INCERTEZZE
Che cosa
non è dimostrato.
Pertinenza della soglia,
condizioni e dati mancanti.
AZIONI
Che cosa
si deve motivare.
Riduzione, limiti,
tutela sanitaria e riesame.
ART. 235, COMMA 3-TER
Considerare la possibilità che non esista un livello di esposizione sicuro.
L’assenza di una notazione non equivale né a “priva di soglia” né a “rischio escluso”.
INDICE
Notes: MODULO 08 | SLIDE 09 L’incertezza non si elimina scegliendo un numero OBIETTIVO DIDATTICO Collegare la valutazione caso per caso alla gestione dell’incertezza e al richiamo dell’articolo 235, comma 3-ter. Il messaggio non è rinviare la prevenzione fino a disporre di informazioni perfette, ma evitare conclusioni più forti delle evidenze disponibili. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il fact sheet riporta che, per le sostanze diverse dalle identificazioni “priva di soglia” e “con valore soglia”, si applica il criterio del comma 3-bis. Nella valutazione occorre tenere conto della possibilità che non esista un livello di esposizione sicuro e stabilire misure appropriate. Il testo dell’articolo 10 del D.Lgs. 135/2024 conferma questo passaggio. Il Caso D mantiene quindi la riduzione dell’esposizione al minimo, il confronto con i limiti pertinenti e la valutazione delle eventuali conseguenze sanitarie. Non è un’area residuale nella quale la mancanza di dati renda superflui gli interventi. La possibilità di una soglia va esaminata, non semplicemente presunta. LETTURA DELLA MAPPA Le tre colonne distinguono ciò che è sostenuto dai documenti, ciò che resta incerto e le azioni da motivare. Il riquadro arancio centrale rende visibili le lacune informative, senza rappresentare un livello di rischio calcolato. La fascia in basso collega misure, documentazione e rivalutazione. I contenuti delle colonne sono un modo didattico di organizzare il ragionamento; non sono nuovi requisiti numerici introdotti dalla pubblicazione. PRECISAZIONE METODOLOGICA Evitare di affermare che un’esposizione sia sicura soltanto perché inferiore a un valore la cui pertinenza non è dimostrata. Non assumere nemmeno che la notazione mancante equivalga all’identificazione normativa del Caso A. Si devono descrivere i limiti della conclusione, le misure adottate e gli elementi necessari per rivederla. Il fact sheet richiede rivalutazione in caso di modifiche e richiama il riesame nel tempo. Non stabilisce in questa sede una periodicità unica per ogni situazione né un protocollo sanitario valido per tutte le sostanze. MESSAGGIO E RACCORDO La qualità della decisione dipende anche da come vengono dichiarate e gestite le incertezze. La mappa finale confronta i percorsi C e D conservandone differenze e obblighi comuni. FONTI E PERIMETRO [I1], p. 1, art. 235, comma 3-ter; pp. 3–4, Caso D e rivalutazione. [N2], art. 10, comma 1, lettera d). [D], mappa dell’incertezza. [I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente; riferimento metodologico principale: pp. 1–4 e Figura 1, p. 3. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf [N2] D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, art. 10: modifiche all’art. 235 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 226 del 26 settembre 2024. Riscontro del testo dell’atto su Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2026; non è una ricognizione integrale del diritto vigente. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. [I1] indica la fonte metodologica; [N1–N2] i riscontri normativi o istituzionali; [D] le elaborazioni e proposte didattiche originali. Verificare classificazioni, restrizioni, valori e testi applicabili prima dell’uso professionale. Nessuna soglia numerica è attribuita a sostanze reali. Il modulo non introduce un algoritmo di conformità, una formula universale di aggregazione delle esposizioni o criteri sanitari autonomi. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun test, quiz, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 81
MODULO 08 / CASO C E CASO D
MAPPA COMPARATIVA / C–D
Caso C e Caso D: riferimenti diversi, prevenzione documentata
Sintesi dei due rami, successiva alle verifiche preliminari e delle notazioni A e B.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–4 e Figura 1 [I1] • Sintesi originale [D]
10 / 10
BASE COMUNE / sostituzione → sistema chiuso → criterio di riduzione pertinente
C
D
DNEL VINCOLANTE E PROTETTIVO
VALUTAZIONE CASO PER CASO
Restrizione REACH applicabile;
effetto riproduttivo nella derivazione.
Non ricorre la condizione del Caso C;
evidenze ed eventuale valore soglia.
Confronto con DNEL inalatorio e/o dermico.
Esposizione ridotta al minimo.
Valutazione motivata dei dati disponibili.
Esposizione ridotta al minimo.
In entrambi: VLEP o altri limiti pertinenti; eventuale sorveglianza sanitaria e registro CMR.
Sempre: Capo I e rivalutazione | PROSSIMO MODULO 09: valutazione dell’esposizione professionale
INDICE
Notes: MODULO 08 | SLIDE 10 Caso C e Caso D: riferimenti diversi, prevenzione documentata OBIETTIVO DIDATTICO Consolidare la distinzione fra i due percorsi senza trasformare la sintesi in un test o in una procedura automatica. La mappa finale è uno strumento di spiegazione da utilizzare dopo aver illustrato i passaggi documentali, tossicologici e preventivi. SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE Il Caso C utilizza un DNEL reso vincolante da una restrizione REACH e verificato come protettivo per la salute riproduttiva nelle condizioni pertinenti. Il Caso D richiede una valutazione caso per caso quando non ricorre questa condizione, sulla base delle evidenze disponibili e degli eventuali valori soglia noti. Entrambi si collocano dopo le verifiche preliminari sull’esposizione e sulle notazioni dell’Allegato XLIII. In entrambi restano la riduzione dell’esposizione, il confronto con il VLEP dell’Allegato o, se non presente, con eventuali altri limiti, e l’eventuale attivazione della sorveglianza sanitaria e del registro CMR. La differenza riguarda la struttura del riferimento utilizzabile, non la possibilità di rinunciare alla prevenzione. LETTURA DELLA MAPPA Le due schede colorate distinguono fonte del riferimento, valutazione e gestione. La fascia comune richiama gli altri effetti chimici pertinenti secondo il Capo I e la rivalutazione. La barra iniziale ricorda la priorità di sostituzione e sistema chiuso. Non è riprodotto il ramo verde preliminare perché già trattato nel Modulo 06: la sua omissione grafica non ne elimina la funzione nel diagramma completo. PRECISAZIONE METODOLOGICA Le lettere C e D appartengono allo schema INAIL; le parole chiave e la disposizione comparativa sono elaborazioni didattiche. Il percorso resta riferito a una singola sostanza reprotossica 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena, e non esaurisce le esposizioni multiple o le altre classificazioni. Non sono state introdotte soglie numeriche, formule di somma o automatismi di esenzione. La documentazione aziendale deve rendere ricostruibile la scelta del ramo e le azioni che ne conseguono. MESSAGGIO E RACCORDO Dopo aver qualificato i riferimenti, occorre caratterizzare l’esposizione professionale. Il Modulo 09 approfondirà sorgenti, fasi lavorative, vie di assorbimento e dati espositivi: elementi necessari perché il percorso decisionale corrisponda alle condizioni effettive di lavoro. FONTI E PERIMETRO [I1], pp. 1–4; Figura 1, casi C e D e nota comune. [D], sintesi comparativa e raccordo didattico. [I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente; riferimento metodologico principale: pp. 1–4 e Figura 1, p. 3. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/catalogo-generale/2026/10/Def_Factsheet_DIMEILA_Sostanze%20tossiche%20per%20la%20riproduzione%20diagramma%20decisionale-web.pdf Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. [I1] indica la fonte metodologica; [N1–N2] i riscontri normativi o istituzionali; [D] le elaborazioni e proposte didattiche originali. Verificare classificazioni, restrizioni, valori e testi applicabili prima dell’uso professionale. Nessuna soglia numerica è attribuita a sostanze reali. Il modulo non introduce un algoritmo di conformità, una formula universale di aggregazione delle esposizioni o criteri sanitari autonomi. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun test, quiz, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 82
REPROTOSSICI
PROFESSIONAL TRAINER 2026
MODULO 09 / 12
Valutazione
dell’esposizione
professionale
Dalla sorgente al dato
rappresentativo.
DESCRIVERE
SCENARIO
MISURARE
QUANDO PERTINENTE
INTERPRETARE
EVIDENZE
Base: fact sheet INAIL 2026. Elaborazione indipendente.
Approfondimenti tecnici esterni distinti dalla fonte metodologica.
SORGENTE → VIE → EVIDENZE
Agente e processo
Persona e attività
DATO + CONTESTO
Sostanza · compito · via · periodo
Illustrazione schematica originale, non un impianto certificato.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026 [I1] • Approfondimenti tecnici [T] • Illustrazione [D]
01 / 10
INDICE
Notes: MODULO 09 | SLIDE 01
Valutazione dell’esposizione professionale
OBIETTIVO DIDATTICO
Collegare l’identificazione delle sorgenti alla costruzione di un quadro espositivo utilizzabile nel percorso INAIL. Dopo i moduli sulle soglie, l’attenzione si sposta dal valore di confronto alle informazioni che descrivono il lavoro effettivo, senza confondere presenza della sostanza e livello di esposizione.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il fact sheet considera singole sostanze reprotossiche di categoria 1A o 1B, non cancerogene e non mutagene, e richiama l’importanza dell’assorbimento dermico. Non fornisce un protocollo completo di campionamento: questo modulo aggiunge approfondimenti tecnici, riconoscibili dalla sigla T. La sequenza proposta distingue sorgente, possibilità di contatto e dati disponibili. Nell’illustrazione il serbatoio rappresenta l’agente presente nel processo, le frecce le possibili vie e il documento la registrazione delle evidenze. Nessuno dei tre elementi, preso isolatamente, permette di completare una valutazione. Una descrizione utile precisa a quale sostanza, fase e gruppo di lavoratori si riferisce la conclusione.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Presentare la tavola da sinistra a destra. Il passaggio dall’impianto alla persona non significa che ogni sostanza contenuta nell’impianto raggiunga necessariamente il lavoratore: è il percorso da indagare. L’ultima scheda non è un certificato di sicurezza, ma il punto in cui collegare osservazioni e risultati al loro contesto. I tre verbi finali organizzano il modulo: descrivere, misurare quando pertinente, interpretare.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Il diagramma INAIL non esaurisce la multi-esposizione né gli altri effetti sulla salute. Conservare queste limitazioni quando si passa dalle mappe ai dati aziendali. I richiami al campionamento, ai gruppi similari e alla qualità analitica sono integrazioni tecniche; non vengono attribuiti al fact sheet come istruzioni presenti nel documento. La raccolta di dati non deve diventare un motivo per rinviare le misure preventive già necessarie.
MESSAGGIO E RACCORDO
L’obiettivo non è accumulare numeri, ma documentare uno scenario. La slide successiva scompone il processo in fasi per rendere riconoscibili sorgenti, compiti e condizioni diverse.
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 2–4; [T3], sorgenti e vie di esposizione; [D], sequenza e illustrazione originali.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. PDF di quattro pagine fornito dall’utente; riferimento metodologico principale, pp. 1–4 e Figura 1, p. 3.
[T3] HSE. Principles of good control practice.
Integrazione tecnica: sorgenti, trasferimenti, lavoratori indirettamente esposti e vie di ingresso. Non sono trasferite prescrizioni COSHH alla normativa italiana.
https://www.hse.gov.uk/coshh/detail/goodpractice.htm
Elaborazione didattica indipendente. [I1] identifica il fact sheet fornito; [T1–T7] gli approfondimenti tecnici esterni; [D] le mappe e le proposte organizzative originali. Non è una pubblicazione ufficiale INAIL, una valutazione aziendale o un protocollo di sorveglianza sanitaria. Verificare documenti, valori e norme applicabili prima dell’uso professionale. Nessun valore numerico attribuito a sostanze reali, nessuna formula universale per sommare esposizioni. Riferimento editoriale e consultazione delle fonti esterne: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 83
MODULO 09 / ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
PROCESSO / SORGENTI
Il processo va letto fase per fase
Sorgenti, compiti, tempi e misure presenti: quattro informazioni da collegare.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, p. 3 [I1] • HSE [T3] • Mappa per fasi [D]
02 / 10
01
RICEVIMENTO
Contenitori
e materiali
02
COLLEGAMENTO
Aperture
e trasferimenti
03
LAVORAZIONE
Processo
e contenimento
04
PRELIEVO
Campioni
e scollegamenti
05
INTERVENTI
Pulizia
e manutenzione
SORGENTE
Dove può uscire
COMPITO
Chi interagisce
TEMPO
Quando e quanto
MISURE
Quali sono presenti
Un ciclo chiuso va valutato nelle condizioni effettive, incluse le attività accessorie.
INDICE
Notes: MODULO 09 | SLIDE 02
Il processo va letto fase per fase
OBIETTIVO DIDATTICO
Individuare le sorgenti potenziali lungo le fasi del processo, includendo le operazioni accessorie. Distinguere la descrizione dell’impianto dalla descrizione delle attività svolte dagli operatori e dalle altre persone che possono essere interessate.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il richiamo INAIL al ciclo chiuso è un esempio da valutare con ragionevole certezza, non un automatismo. Come integrazione, HSE invita a considerare sorgenti, trasferimenti del contaminante e attività non ordinarie. La mappa propone cinque fasi: ricevimento, collegamento o travaso, lavorazione, prelievo e pulizia o manutenzione. Non rappresentano un elenco universale: il docente le usa per mostrare perché il perimetro della conclusione deve corrispondere alle operazioni realmente considerate. Un giudizio formulato sulla sola lavorazione ordinaria non descrive, per definizione, le attività lasciate fuori dall’analisi.
LETTURA DELLA MAPPA
Seguire il percorso orizzontale e poi leggere la fascia trasversale. La sorgente indica da dove può provenire l’agente; il compito identifica l’interazione con il processo; il tempo descrive durata e ricorrenza; le misure indicano le condizioni di controllo presenti. Il colore ambra richiama un approfondimento operativo, non una classe di rischio predeterminata. Le icone di tubazioni, recipiente e utensile rappresentano categorie di attività, non configurazioni impiantistiche certificate.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Non dedurre un’esposizione elevata dalla sola presenza di un’operazione aperta, né un’esposizione esclusa dalla sola etichetta “chiuso”. Descrivere invece le evidenze e i limiti della ricognizione. La fonte INAIL distingue l’esclusione preliminare del rischio attribuibile all’ambiente di lavoro dalla successiva qualificazione delle soglie: la mappa di processo prepara informazioni utili a entrambi i momenti, ma non sostituisce le domande del diagramma. L’inventario delle fasi può essere documentato con una scheda aziendale; questa resta una proposta organizzativa, non un allegato imposto dalla pubblicazione.
MESSAGGIO E RACCORDO
Per ogni conclusione deve essere chiaro quale attività è stata esaminata. Definito il processo, il passaggio seguente riguarda i lavoratori e le condizioni che rendono confrontabili i loro profili espositivi.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 3, percorso preliminare; [T3], sorgenti e attività non ordinarie; [D], mappa per fasi.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. PDF di quattro pagine fornito dall’utente; riferimento metodologico principale, pp. 1–4 e Figura 1, p. 3.
[T3] HSE. Principles of good control practice.
Integrazione tecnica: sorgenti, trasferimenti, lavoratori indirettamente esposti e vie di ingresso. Non sono trasferite prescrizioni COSHH alla normativa italiana.
https://www.hse.gov.uk/coshh/detail/goodpractice.htm
Elaborazione didattica indipendente. [I1] identifica il fact sheet fornito; [T1–T7] gli approfondimenti tecnici esterni; [D] le mappe e le proposte organizzative originali. Non è una pubblicazione ufficiale INAIL, una valutazione aziendale o un protocollo di sorveglianza sanitaria. Verificare documenti, valori e norme applicabili prima dell’uso professionale. Nessun valore numerico attribuito a sostanze reali, nessuna formula universale per sommare esposizioni. Riferimento editoriale e consultazione delle fonti esterne: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 84
MODULO 09 / ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
PERSONE / SEG
Gruppi di esposizione similare: non basta il reparto
Un raggruppamento è un’ipotesi tecnica da sostenere e riesaminare.
REPROTOSSICI 2026
UNI [T1] • HSE G409 [T2] • Gruppi e criteri illustrativi [D]
03 / 10
CONDUZIONE
Profilo operativo da caratterizzare
INTERVENTI
Profilo operativo da caratterizzare
MOTIVARE IL GRUPPO
Sostanza e materiali
Compiti e modalità operative
Durata e ricorrenza
Misure effettivamente presenti
SEG = gruppo di esposizione similare. La comparabilità va sostenuta, non presunta.
La variabilità tra compiti, lavoratori e giornate richiede una strategia rappresentativa.
INDICE
Notes: MODULO 09 | SLIDE 03
Gruppi di esposizione similare: non basta il reparto
OBIETTIVO DIDATTICO
Introdurre il concetto di gruppo di esposizione similare, indicato con SEG, come supporto alla strategia di valutazione. Chiarire che la collocazione organizzativa o la qualifica professionale non costituiscono, da sole, una dimostrazione di comparabilità.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
La guida HSE G409 richiama gruppi similmente esposti e misure multiple per considerare la variabilità. Il tema è un approfondimento esterno: non è sviluppato nel fact sheet INAIL. Nella nostra proposta didattica il raggruppamento si fonda sulla lettura congiunta di sostanze, compiti, modalità operative e misure presenti. Due persone dello stesso reparto possono svolgere attività differenti; due persone con denominazioni di ruolo diverse possono invece condividere uno scenario da approfondire. Questa osservazione non autorizza aggregazioni automatiche: serve a mostrare che il criterio deve descrivere l’esposizione e non soltanto l’organigramma.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Le due aree raffigurano profili operativi distinti: conduzione e interventi sul processo. I simboli dei lavoratori non identificano persone reali. Il collegamento alla scheda centrale mostra gli elementi usati per motivare il raggruppamento. La freccia di ritorno indica la possibilità di riesaminarlo quando emergono differenze rilevanti. Evitare di leggere i due colori come gruppi sicuri e pericolosi: non sono presentati risultati né livelli numerici.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La scheda pubblica UNI EN 689:2019 descrive una strategia per misure rappresentative dell’esposizione per inalazione e confronto con i limiti. Non consente di ricostruire tutti i requisiti della norma. Questo modulo non propone numeri minimi di campioni, procedure statistiche o criteri sostitutivi del testo integrale. Inoltre un raggruppamento utile per l’inalazione non chiude automaticamente la valutazione cutanea o biologica: l’oggetto del confronto deve restare esplicito. Nel verbale di valutazione è utile conservare la motivazione e le eventuali esclusioni come elementi di tracciabilità.
MESSAGGIO E RACCORDO
Il gruppo è uno strumento per organizzare le evidenze, non una garanzia di omogeneità assoluta. La slide seguente mostra come l’esposizione inalatoria venga indagata in relazione alla persona e al compito.
FONTI E PERIMETRO
[T1], descrizione pubblica del campo UNI EN 689:2019; [T2], p. 2; [D], rappresentazione dei gruppi.
[T1] UNI. UNI EN 689:2019 — scheda di catalogo.
Consultata la descrizione pubblica del campo: misure rappresentative dell’esposizione per inalazione e confronto con i limiti. Non utilizzata come sostituto del testo integrale.
https://conto.uni.com/en/uni-en-689-2019
[T2] HSE. G409 — Exposure measurement: Air sampling (2022).
Integrazione tecnica: campionamento personale e d’area, variabilità, gruppi similari, attività non ordinarie e contesto delle misure. Non fonte di diritto italiano.
https://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/g409.pdf
Elaborazione didattica indipendente. [I1] identifica il fact sheet fornito; [T1–T7] gli approfondimenti tecnici esterni; [D] le mappe e le proposte organizzative originali. Non è una pubblicazione ufficiale INAIL, una valutazione aziendale o un protocollo di sorveglianza sanitaria. Verificare documenti, valori e norme applicabili prima dell’uso professionale. Nessun valore numerico attribuito a sostanze reali, nessuna formula universale per sommare esposizioni. Riferimento editoriale e consultazione delle fonti esterne: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 85
MODULO 09 / ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
VIA INALATORIA
Via inalatoria: misurare vicino alla persona
Campione personale e campione d’area rispondono a domande diverse.
REPROTOSSICI 2026
INAIL [I1] • UNI [T1] • HSE G409 [T2] • Schema strumentale [D]
04 / 10
CAMPIONAMENTO PERSONALE
Zona
respiratoria
Pompa e supporto
secondo il metodo
Persona + compito + periodo
CAMPIONAMENTO D’AREA
Sorgenti, dispersione
e condizioni di controllo
Il campione d’area non si sostituisce automaticamente al dato personale nel confronto con il limite.
INDICE
Notes: MODULO 09 | SLIDE 04
Via inalatoria: misurare vicino alla persona
OBIETTIVO DIDATTICO
Distinguere la misura dell’aria nella zona respiratoria dal campionamento in un punto fisso. Collegare la posizione e il periodo del prelievo alla domanda valutativa, senza attribuire allo strumento una capacità di rappresentazione illimitata.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
HSE G409 descrive il campionamento personale vicino alla zona respiratoria e distingue il campionamento statico, utile per approfondire sorgenti e controlli. La tavola traduce questa differenza in un operatore con testa di campionamento e pompa, affiancato da uno strumento fisso. Non è uno schema di montaggio: supporto, portata e durata dipendono dal metodo e dall’agente. Il punto essenziale è formulare la domanda prima di interpretare il risultato. Misurare in un luogo e misurare ciò che rappresenta l’esposizione di una persona non sono affermazioni intercambiabili.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Indicare prima il punto di raccolta vicino alla zona respiratoria, poi il collegamento alla pompa. Le particelle sono simboliche: non rappresentano una sostanza reale né la sua frazione granulometrica. La scheda laterale sul campionamento d’area chiarisce la funzione del dato senza svalutarlo. Il nastro temporale richiama che il campione ha un inizio, una fine e attività associate; non visualizza una concentrazione misurata.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Nel confronto serve coerenza fra periodo osservato e periodo del riferimento. La scheda UNI inquadra la rappresentatività per l’inalazione, mentre il fact sheet ricorda che, per molte sostanze reprotossiche, l’assorbimento dermico è importante. Per questo una conclusione sulla concentrazione in aria non va presentata come una valutazione completa dell’assorbimento totale. Nei commenti al rapporto conviene rendere esplicite le operazioni comprese e quelle non rappresentate. Non si applicano qui valori limite britannici né regole COSHH al contesto italiano: la fonte HSE è usata solo per la distinzione tecnica fra metodi.
MESSAGGIO E RACCORDO
Il risultato deve conservare il legame con persona, posizione e periodo. La slide successiva amplia lo sguardo alla cute, evitando che l’intero ragionamento rimanga confinato all’aria.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 2; [T1], campo della norma; [T2], pp. 1–3; [D], illustrazione del campionamento.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. PDF di quattro pagine fornito dall’utente; riferimento metodologico principale, pp. 1–4 e Figura 1, p. 3.
[T1] UNI. UNI EN 689:2019 — scheda di catalogo.
Consultata la descrizione pubblica del campo: misure rappresentative dell’esposizione per inalazione e confronto con i limiti. Non utilizzata come sostituto del testo integrale.
https://conto.uni.com/en/uni-en-689-2019
[T2] HSE. G409 — Exposure measurement: Air sampling (2022).
Integrazione tecnica: campionamento personale e d’area, variabilità, gruppi similari, attività non ordinarie e contesto delle misure. Non fonte di diritto italiano.
https://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/g409.pdf
Elaborazione didattica indipendente. [I1] identifica il fact sheet fornito; [T1–T7] gli approfondimenti tecnici esterni; [D] le mappe e le proposte organizzative originali. Non è una pubblicazione ufficiale INAIL, una valutazione aziendale o un protocollo di sorveglianza sanitaria. Verificare documenti, valori e norme applicabili prima dell’uso professionale. Nessun valore numerico attribuito a sostanze reali, nessuna formula universale per sommare esposizioni. Riferimento editoriale e consultazione delle fonti esterne: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 86
MODULO 09 / ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
VIA DERMICA
Via dermica: contatto non significa dose assorbita
Separare contaminazione, attraversamento della cute e valutazione dell’effetto.
REPROTOSSICI 2026
INAIL [I1] • NIOSH [T4] • HSE [T6] • Sezione schematica [D]
05 / 10
CONTATTO → BARRIERA → INGRESSO
Schema qualitativo: non quantifica la dose assorbita.
1
OSSERVARE IL CONTATTO
Superfici, cute e
materiali contaminati
2
QUALIFICARE L’ASSORBIMENTO
Agente, durata, area
e integrità cutanea
3
VALUTARE IL RIFERIMENTO
Notazione «cute» e
dato dermico pertinente
Un campione di superficie documenta contaminazione: non è, da solo, una misura di dose interna.
INDICE
Notes: MODULO 09 | SLIDE 05
Via dermica: contatto non significa dose assorbita
OBIETTIVO DIDATTICO
Rendere visibile il ruolo della via dermica nella valutazione dei reprotossici. Distinguere ciò che si osserva sulla superficie da ciò che entra nell’organismo e da ciò che riguarda il rischio per la salute riproduttiva.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il fact sheet indica l’assorbimento dermico come via importante per molte sostanze e lo richiama esplicitamente nel Caso B e nel confronto con il DNEL del Caso C. Come integrazione scientifica, NIOSH descrive l’assorbimento come attraversamento della cute e segnala il ruolo di proprietà dell’agente, integrità cutanea, superficie e durata del contatto. La mappa propone tre livelli: presenza sulla superficie, passaggio attraverso la barriera, esposizione interna. Non presenta una velocità di permeazione né una stima quantitativa. Il docente deve evitare che la freccia venga letta come un assorbimento totale e immediato di tutto il contaminante.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
La sezione della cute è volutamente schematica. Le fasce sovrapposte e le molecole servono a distinguere i passaggi logici, non a descrivere in dettaglio l’anatomia. La scheda “cute” richiama l’informazione da leggere insieme ai dati della sostanza e dello scenario. La scheda sul campione di superficie mantiene separata la contaminazione rilevata dalla dose assorbita: la prima può aiutare a individuare un trasferimento, ma non diventa automaticamente la seconda.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Un valore dermico non deve essere confrontato direttamente con una misura aerodispersa espressa in un’altra unità. Se il metodo richiede una conversione o un modello, occorre documentarne presupposti e applicabilità; il modulo non ne fornisce uno universale. Analogamente, la presenza di guanti è una misura da descrivere e valutare nel contesto, non la dimostrazione autonoma di assenza di contatto. Non si assimilano le notazioni NIOSH alla notazione dell’Allegato XLIII: la fonte esterna sostiene esclusivamente l’approfondimento sul meccanismo di assorbimento.
MESSAGGIO E RACCORDO
Tenere distinti contaminazione, dose interna e rischio evita conclusioni non sostenute dal dato. La slide successiva riunisce le vie di ingresso senza confonderle con l’esposizione a più sostanze.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 2 e Figura 1, casi B–C; [T4], assorbimento dermico; [T6], campioni di superficie; [D], schema.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. PDF di quattro pagine fornito dall’utente; riferimento metodologico principale, pp. 1–4 e Figura 1, p. 3.
[T4] CDC/NIOSH. Skin Exposures and Effects — About (2026).
Integrazione tecnico-scientifica: significato dell’assorbimento dermico e fattori che lo influenzano. Non equivalenza tra notazioni NIOSH e Allegato XLIII.
https://www.cdc.gov/niosh/skin-exposure/about/index.html
[T6] HSE. Monitoring the control of exposure to hazardous substances.
Integrazione tecnica: funzioni e limiti del monitoraggio, campionamenti di superficie e distinzione dal giudizio sullo stato di salute.
https://www.hse.gov.uk/coshh/basics/monitoring.htm
Elaborazione didattica indipendente. [I1] identifica il fact sheet fornito; [T1–T7] gli approfondimenti tecnici esterni; [D] le mappe e le proposte organizzative originali. Non è una pubblicazione ufficiale INAIL, una valutazione aziendale o un protocollo di sorveglianza sanitaria. Verificare documenti, valori e norme applicabili prima dell’uso professionale. Nessun valore numerico attribuito a sostanze reali, nessuna formula universale per sommare esposizioni. Riferimento editoriale e consultazione delle fonti esterne: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 87
MODULO 09 / ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
INTEGRAZIONE / VIE
Più vie della stessa sostanza, più evidenze da integrare
Lettura congiunta non significa somma automatica di numeri.
REPROTOSSICI 2026
INAIL [I1] • HSE [T3, T5] • Mappa concettuale [D]
06 / 10
INALAZIONE
Aria nella zona
respiratoria
CUTE
Contatto e possibile
assorbimento
INGESTIONE ACCIDENTALE
Trasferimenti e igiene
Approfondimento tecnico [T3]
STESSA SOSTANZA
QUADRO
ESPOSITIVO
Evidenze distinte.
Interpretazione congiunta.
Nessuna somma automatica.
Più sostanze: ulteriori valutazioni. La Figura 1 INAIL non esaurisce la multi-esposizione.
INDICE
Notes: MODULO 09 | SLIDE 06
Più vie della stessa sostanza, più evidenze da integrare
OBIETTIVO DIDATTICO
Distinguere l’esposizione alla stessa sostanza attraverso più vie dalla presenza simultanea di più sostanze. Comprendere il significato di un quadro integrato senza introdurre un indice numerico universale.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il fact sheet considera una singola sostanza, ma questo non equivale a considerare soltanto l’inalazione. La via dermica è esplicitamente richiamata e, per il Caso C, si considerano DNEL inalatori e dermici pertinenti. L’approfondimento HSE sulle vie di esposizione aggiunge l’eventuale ingestione accidentale nel quadro dell’igiene del lavoro. La convergenza delle frecce rappresenta dunque la persona interessata dalle diverse possibilità di ingresso; non dimostra né quantifica la quota assorbita. L’eventuale esposizione a più agenti richiede invece ulteriori considerazioni, come segnalato dalla stessa pubblicazione INAIL.
LETTURA DELLA MAPPA
Seguire separatamente i tre percorsi che arrivano al nodo centrale. L’inalazione è associata all’aria, la cute al contatto e il terzo percorso ai trasferimenti che possono favorire l’ingestione involontaria. Quest’ultimo è indicato come integrazione tecnica e non come nuova domanda della Figura 1. La fascia inferiore separa le due dimensioni: più vie per uno stesso agente e più agenti presenti nello scenario. Il nodo centrale reca “quadro espositivo” e non “dose calcolata”.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Le grandezze possono avere unità, tempi e significati diversi. Non è corretto sommare direttamente una concentrazione in aria e una dose dermica, né produrre una media fra un rapporto al VLEP e un confronto biologico come se fossero equivalenti. L’assenza di una formula nel modulo è intenzionale: occorre una metodologia specifica, pertinente e motivata. Il monitoraggio biologico può fornire un’ulteriore evidenza quando appropriato, ma non separa automaticamente ogni sorgente o via. La valutazione continua a richiedere informazioni sul processo e sulla popolazione interessata.
MESSAGGIO E RACCORDO
Integrare significa far dialogare evidenze mantenendone identità e limiti. La slide seguente organizza la produzione del dato, dalla scelta del metodo alla verifica della sua qualità.
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 2–3; [T3], vie di esposizione; [T5], monitoraggio biologico; [D], distinzione e mappa.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. PDF di quattro pagine fornito dall’utente; riferimento metodologico principale, pp. 1–4 e Figura 1, p. 3.
[T3] HSE. Principles of good control practice.
Integrazione tecnica: sorgenti, trasferimenti, lavoratori indirettamente esposti e vie di ingresso. Non sono trasferite prescrizioni COSHH alla normativa italiana.
https://www.hse.gov.uk/coshh/detail/goodpractice.htm
[T5] HSE. Biological monitoring services (2026).
Integrazione tecnica: indicatore biologico, protocollo di raccolta, interpretazione e riservatezza dei risultati. Nessun protocollo clinico universale.
https://www.hse.gov.uk/products/testing-and-monitoring/biological-monitoring-services.htm
Elaborazione didattica indipendente. [I1] identifica il fact sheet fornito; [T1–T7] gli approfondimenti tecnici esterni; [D] le mappe e le proposte organizzative originali. Non è una pubblicazione ufficiale INAIL, una valutazione aziendale o un protocollo di sorveglianza sanitaria. Verificare documenti, valori e norme applicabili prima dell’uso professionale. Nessun valore numerico attribuito a sostanze reali, nessuna formula universale per sommare esposizioni. Riferimento editoriale e consultazione delle fonti esterne: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 88
MODULO 09 / ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
MISURAZIONI / QUALITÀ
Una misura affidabile nasce prima del prelievo
Obiettivo, metodo, qualità e contesto devono restare collegati.
REPROTOSSICI 2026
INAIL [I1] • UNI [T1] • NIOSH NMAM [T7] • Sequenza operativa [D]
07 / 10
1
PROGETTARE
Domanda, agente
e rappresentatività
2
CAMPIONARE
Metodo e condizioni
dell’attività
3
ANALIZZARE
Laboratorio e
qualità del risultato
4
INTERPRETARE
Limiti del dato
e confronto
STRUMENTI
Calibrazione / verifica
CONTROLLI
Bianchi pertinenti
QUANTIFICAZIONE
Limite del metodo
INCERTEZZA
Dichiarare e interpretare
«Inferiore al limite di quantificazione» non significa concentrazione zero.
INDICE
Notes: MODULO 09 | SLIDE 07
Una misura affidabile nasce prima del prelievo
OBIETTIVO DIDATTICO
Mostrare come organizzare una campagna di misurazione senza ridurla alla sola lettura del risultato di laboratorio. Presentare i controlli di qualità come elementi da definire nel metodo, non come una checklist universale valida per qualsiasi sostanza.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il capitolo SA del manuale NIOSH richiama la scelta preventiva degli obiettivi e del metodo, l’accordo con il laboratorio, i campioni bianchi e la calibrazione. La nostra mappa propone quattro passaggi: progettare, campionare, analizzare, interpretare. A ciascuno deve corrispondere una traccia documentale. Per esempio, il risultato resta collegato al campione identificato e alle condizioni osservate, mentre la lettura conclusiva dichiara ciò che quel campione rappresenta. Questa organizzazione è originale e didattica: non riproduce integralmente una norma né definisce requisiti minimi di una campagna reale.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Le quattro schede formano una catena. Il nastro inferiore raccoglie aspetti trasversali: verifica della strumentazione, controllo di contaminazioni, capacità di quantificazione e incertezza. Il piccolo cartellino associato al campione mostra l’idea della tracciabilità, non un modulo obbligatorio. Il docente può leggere la catena in avanti per spiegare la progettazione e all’indietro per illustrare come si sostiene una conclusione.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La dicitura “inferiore al limite di quantificazione” non equivale a concentrazione nulla. Il fact sheet menziona il limite di quantificazione, nel particolare contesto preliminare degli agenti non ubiquitari, soltanto in relazione a una metodica opportunamente validata. Non trasformare questo richiamo in una regola generale di esclusione dell’esposizione. Devono essere chiari metodo e capacità analitica rispetto alla domanda. In parallelo, la UNI EN 689:2019 è richiamata per il proprio campo sull’inalazione; i suoi criteri completi non sono ricostruiti da questo schema. Nessun esempio numerico sostituisce l’applicazione professionale del metodo pertinente.
MESSAGGIO E RACCORDO
La qualità si costruisce prima e durante il prelievo e si rende visibile nel rapporto. Il passaggio successivo riguarda un’altra famiglia di evidenze: gli indicatori misurati in una matrice biologica.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 3, limite di quantificazione; [T1], campo della norma; [T7], §§ 1, 5, 7 e 10; [D], catena di lavoro.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. PDF di quattro pagine fornito dall’utente; riferimento metodologico principale, pp. 1–4 e Figura 1, p. 3.
[T1] UNI. UNI EN 689:2019 — scheda di catalogo.
Consultata la descrizione pubblica del campo: misure rappresentative dell’esposizione per inalazione e confronto con i limiti. Non utilizzata come sostituto del testo integrale.
https://conto.uni.com/en/uni-en-689-2019
[T7] NIOSH. NMAM, 5th edition, Chapter SA — General Considerations for Sampling Airborne Contaminants (2016).
Integrazione tecnica: scelta dei metodi, campionamento, bianchi, calibrazione e qualità del dato. Riferimenti ai paragrafi 1, 5, 7 e 10.
https://www.cdc.gov/niosh/nmam/pdf/chapter-sa.pdf
Elaborazione didattica indipendente. [I1] identifica il fact sheet fornito; [T1–T7] gli approfondimenti tecnici esterni; [D] le mappe e le proposte organizzative originali. Non è una pubblicazione ufficiale INAIL, una valutazione aziendale o un protocollo di sorveglianza sanitaria. Verificare documenti, valori e norme applicabili prima dell’uso professionale. Nessun valore numerico attribuito a sostanze reali, nessuna formula universale per sommare esposizioni. Riferimento editoriale e consultazione delle fonti esterne: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 89
MODULO 09 / ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
MONITORAGGIO BIOLOGICO
Monitoraggio biologico: un’informazione da interpretare
Agente o metabolita, matrice, momento del prelievo e riferimento pertinente.
REPROTOSSICI 2026
INAIL [I1] • HSE [T5–T6] • Matrici e lettura del protocollo [D]
08 / 10
MATRICE PERTINENTE
URINE
SANGUE
ARIA ESPIRATA
Alternative da scegliere nel protocollo,
non un insieme di prelievi da eseguire sempre.
1
INDICATORE
Agente o metabolita pertinente
2
PROTOCOLLO
Matrice e momento di raccolta
3
INTERPRETAZIONE
Contesto e riferimento applicabile
Dato di esposizione ≠ diagnosi. Gestione competente e riservata dei risultati.
INDICE
Notes: MODULO 09 | SLIDE 08
Monitoraggio biologico: un’informazione da interpretare
OBIETTIVO DIDATTICO
Comprendere che il monitoraggio biologico aggiunge informazioni sull’ingresso dell’agente nell’organismo, quando appropriato, e non va sovrapposto al campionamento ambientale o a un giudizio clinico.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
HSE descrive la misura di una sostanza o dei suoi prodotti di trasformazione in campioni biologici, come urine, sangue o aria espirata. Il protocollo richiede di definire raccolta, gestione dei risultati e azioni conseguenti. Questi sono approfondimenti tecnici esterni: il fact sheet INAIL non fornisce un protocollo di biomonitoraggio. Nella fonte principale, il valore biologico di riferimento per la popolazione generale è distinto da un valore sanitario. Il docente deve quindi separare tre piani: che cosa misura l’indicatore, a quale riferimento viene confrontato e quale decisione sia sostenibile nel caso esaminato.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
I tre contenitori rappresentano matrici alternative e non la prescrizione di eseguire sempre tre prelievi. La sequenza sulla destra mostra la necessità di un protocollo e di un’interpretazione. Il collegamento all’aria e alla cute richiama il contributo informativo complessivo del monitoraggio, senza attribuire a un risultato la capacità di ricostruire da solo il peso delle singole vie. Nessun valore reale o risultato personale è visualizzato.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Il modulo non stabilisce periodicità, biomarcatori obbligatori o criteri individuali di idoneità. Scelta e interpretazione devono essere collocate nel contesto professionale e sanitario competente, nel rispetto delle disposizioni applicabili e della riservatezza. Un risultato biologico non autorizza da solo a dichiarare un danno alla fertilità o allo sviluppo. Analogamente, un dato inferiore a un riferimento non elimina automaticamente il resto della valutazione: servono pertinenza dell’indicatore, contesto e corretta funzione del riferimento. Nel materiale aziendale destinato alla formazione non devono comparire risultati sanitari identificativi dei lavoratori.
MESSAGGIO E RACCORDO
Il monitoraggio biologico è un’evidenza complementare, non una scorciatoia diagnostica. La slide successiva riunisce le diverse famiglie di riferimento, mantenendone distinte le finalità nel diagramma INAIL.
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 2–3, valori e riferimenti biologici; [T5–T6], funzioni del monitoraggio; [D], lettura del protocollo.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. PDF di quattro pagine fornito dall’utente; riferimento metodologico principale, pp. 1–4 e Figura 1, p. 3.
[T5] HSE. Biological monitoring services (2026).
Integrazione tecnica: indicatore biologico, protocollo di raccolta, interpretazione e riservatezza dei risultati. Nessun protocollo clinico universale.
https://www.hse.gov.uk/products/testing-and-monitoring/biological-monitoring-services.htm
[T6] HSE. Monitoring the control of exposure to hazardous substances.
Integrazione tecnica: funzioni e limiti del monitoraggio, campionamenti di superficie e distinzione dal giudizio sullo stato di salute.
https://www.hse.gov.uk/coshh/basics/monitoring.htm
Elaborazione didattica indipendente. [I1] identifica il fact sheet fornito; [T1–T7] gli approfondimenti tecnici esterni; [D] le mappe e le proposte organizzative originali. Non è una pubblicazione ufficiale INAIL, una valutazione aziendale o un protocollo di sorveglianza sanitaria. Verificare documenti, valori e norme applicabili prima dell’uso professionale. Nessun valore numerico attribuito a sostanze reali, nessuna formula universale per sommare esposizioni. Riferimento editoriale e consultazione delle fonti esterne: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 90
MODULO 09 / ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
INTERPRETAZIONE / RIFERIMENTI
Prima del confronto: verificare che i dati siano confrontabili
Identità, via, unità, tempo e popolazione: il numero non basta.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–3 e Figura 1 [I1] • Schema di comparabilità [D]
09 / 10
SOSTANZA
VIA
UNITÀ
PERIODO
POPOLAZIONE
VLEP
Limite professionale
Confronto nel periodo e nelle condizioni pertinenti.
SOGLIA / DNEL
Effetto riproduttivo
Verificare derivazione, applicabilità e via espositiva.
VRA / VRB
Popolazione generale
Confronto preliminare con il fondo: non soglia sanitaria.
Quando il dato non basta, esplicitare il limite e l’approfondimento necessario.
Il rispetto del VLEP non esaurisce, da solo, la valutazione del rischio per la salute riproduttiva.
INDICE
Notes: MODULO 09 | SLIDE 09
Prima del confronto: verificare che i dati siano confrontabili
OBIETTIVO DIDATTICO
Ricondurre i dati di esposizione alla funzione dei diversi riferimenti descritti nei moduli precedenti. Evitare confronti formalmente semplici ma tecnicamente non pertinenti e conclusioni che vadano oltre il campo del dato disponibile.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Nel fact sheet il VLEP resta un limite da rispettare; la soglia pertinente o il DNEL qualificato orientano la valutazione dell’effetto riproduttivo nei casi previsti; VRA e VRB servono al confronto preliminare con la popolazione generale e non sono valori sanitari. Le tre righe della slide rappresentano queste funzioni, non una graduatoria fra riferimenti intercambiabili. Prima del confronto la mappa richiede di verificare identità della sostanza, via, unità, periodo e popolazione cui il riferimento si applica. Sono condizioni di lettura proposte didatticamente per rendere esplicito il ragionamento, non una nuova formula INAIL.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Leggere prima la fascia superiore e poi le tre righe. La prima distingue la verifica rispetto al limite professionale; la seconda richiama la pertinenza dell’effetto riproduttivo e della via; la terza riporta il confronto con il fondo. La nota finale mantiene separata la gestione delle informazioni mancanti: “dato insufficiente” non equivale né a superamento dimostrato né ad assenza di rischio. La rappresentazione non assegna semafori di conformità.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Non confondere il rispetto del VLEP con l’esclusione automatica di effetti riproduttivi. Per il DNEL la fonte richiede di analizzare la documentazione di derivazione; per il confronto con la popolazione generale occorre rispettare condizioni e limiti del percorso preliminare. Entrambe le risposte positive alle prime domande della Figura 1 conducono allo stesso esito preliminare favorevole: questa slide non modifica quei collegamenti. Incertezze, rappresentatività e aspetti non coperti devono accompagnare l’esito. Quando mancano evidenze sufficienti, la conclusione deve dichiarare il limite e indicare l’approfondimento necessario, senza inventare valori o ricavare automaticamente una soglia dal dato misurato.
MESSAGGIO E RACCORDO
La qualità del confronto dipende dal significato dei due termini, non solo dalla loro grandezza. L’ultima slide riunisce il processo in una mappa operativa, con un collegamento continuo alla prevenzione.
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 1–3 e Figura 1; [D], fascia di comparabilità e lettura delle funzioni.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. PDF di quattro pagine fornito dall’utente; riferimento metodologico principale, pp. 1–4 e Figura 1, p. 3.
Elaborazione didattica indipendente. [I1] identifica il fact sheet fornito; [T1–T7] gli approfondimenti tecnici esterni; [D] le mappe e le proposte organizzative originali. Non è una pubblicazione ufficiale INAIL, una valutazione aziendale o un protocollo di sorveglianza sanitaria. Verificare documenti, valori e norme applicabili prima dell’uso professionale. Nessun valore numerico attribuito a sostanze reali, nessuna formula universale per sommare esposizioni. Riferimento editoriale e consultazione delle fonti esterne: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 91
MODULO 09 / ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
MAPPA FINALE / PROCESSO
Dalle evidenze alla gestione documentata dell’esposizione
Una mappa di lavoro complementare, non sostitutiva della Figura 1 INAIL.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, Figura 1 e p. 4 [I1] • Mappa di lavoro originale [D]
10 / 10
MISURE PREVENTIVE PRESENTI LUNGO TUTTO IL PERCORSO
1
IDENTIFICARE
Sostanza e
classificazione
2
DESCRIVERE
Fasi, persone
e vie
3
ACQUISIRE
Evidenze e
misure pertinenti
4
CONFRONTARE
Valori qualificati
e dati coerenti
5
DOCUMENTARE
Decisioni, limiti
e interventi
RIVALUTARE IN CASO DI MODIFICHE
Sempre: altri effetti chimici pertinenti e limiti del perimetro per singola sostanza.
PROSSIMO MODULO 10 / Misure di prevenzione e protezione
INDICE
Notes: MODULO 09 | SLIDE 10
Dalle evidenze alla gestione documentata dell’esposizione
OBIETTIVO DIDATTICO
Riunire i passaggi del modulo in una sequenza comprensibile e tracciabile. Preparare il collegamento al Modulo 10, dedicato alle misure di prevenzione e protezione, senza trasformare la sintesi in un algoritmo automatico di conformità.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
La mappa parte dall’identità dell’agente, descrive compiti e persone, organizza le evidenze pertinenti, le confronta con i riferimenti corretti e documenta la decisione. Il fact sheet richiede, in tutti i casi, attenzione agli altri effetti chimici pertinenti e rivalutazione in caso di modifiche; nelle conclusioni segnala la necessità di competenze specialistiche e di considerare variabili ulteriori. La sintesi mantiene quindi una freccia di ritorno: la documentazione non cristallizza per sempre lo scenario. Il percorso proposto è un ausilio didattico originale e non sostituisce le domande preliminari o i casi A, B, C e D.
LETTURA DELLA MAPPA
Seguire i cinque nodi in successione e poi la fascia che li accompagna. Quest’ultima rappresenta le misure preventive, che non vengono rinviate alla fine della raccolta dati. Nel nodo delle evidenze convivono osservazioni, informazioni tecniche e misure appropriate; il nodo del confronto conserva la distinzione fra VLEP, soglia o DNEL e riferimento della popolazione generale. Il ritorno dal documento allo scenario rappresenta una revisione motivata, non una periodicità numerica imposta dalla slide.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La documentazione dovrebbe rendere riconoscibili sostanza, attività, lavoratori interessati, vie considerate, dati, fonti, limiti delle conclusioni e decisioni. Questa struttura è una proposta organizzativa, non un elenco di allegati prescritti dalla pubblicazione. Non è corretto concludere che ogni misurazione disponibile sia sufficiente, né che l’assenza di una misura equivalga necessariamente ad assenza di valutazione: occorre motivare il percorso e la qualità delle evidenze utilizzate. Gli approfondimenti esterni del modulo restano strumenti tecnici, non nuovi obblighi italiani.
MESSAGGIO E RACCORDO
Una buona valutazione rende comprensibile perché una conclusione è sostenibile e quali aspetti restano da approfondire. Nel Modulo 10 il percorso si sposta sulle misure, dalla sostituzione ai sistemi chiusi, fino alle protezioni tecniche e organizzative pertinenti.
FONTI E PERIMETRO
[I1], Figura 1 e p. 4, conclusioni e rivalutazione; [D], mappa operativa e proposta documentale.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva.
ISBN 979-12-5758-021-6. PDF di quattro pagine fornito dall’utente; riferimento metodologico principale, pp. 1–4 e Figura 1, p. 3.
Elaborazione didattica indipendente. [I1] identifica il fact sheet fornito; [T1–T7] gli approfondimenti tecnici esterni; [D] le mappe e le proposte organizzative originali. Non è una pubblicazione ufficiale INAIL, una valutazione aziendale o un protocollo di sorveglianza sanitaria. Verificare documenti, valori e norme applicabili prima dell’uso professionale. Nessun valore numerico attribuito a sostanze reali, nessuna formula universale per sommare esposizioni. Riferimento editoriale e consultazione delle fonti esterne: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 92
REPROTOSSICI
PROFESSIONAL TRAINER 2026
MODULO 10 / 12
Misure di
prevenzione
e protezione
Dalla valutazione
al controllo del rischio.
SOSTITUIRE
PRIORITÀ
CONTENERE
PROCESSO
MANTENERE
EFFICACIA
Base: fact sheet INAIL 2026. Elaborazione indipendente.
Integrazioni normative e tecniche identificate nelle note.
SORGENTE → BARRIERE → PERSONA
Impiego
Contenimento
Protezione
01
EVITARE / SOSTITUIRE
02
SISTEMA CHIUSO
03
ALTRE MISURE + DPI
Illustrazione schematica originale, non un progetto esecutivo.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026 [I1] • Art. 235 [N1] • Illustrazione [D]
01 / 10
INDICE
Notes: MODULO 10 | SLIDE 01
Misure di prevenzione e protezione
OBIETTIVO DIDATTICO
Collegare la valutazione dell’esposizione alle scelte di controllo. Presentare la gerarchia preventiva come una sequenza di priorità, non come un catalogo di soluzioni equivalenti. Il modulo prosegue il percorso sulle evidenze espositive e prepara il raccordo con la tutela sanitaria.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il fact sheet richiama sostituzione e sistema chiuso prima delle diverse modalità di riduzione previste dall’articolo 235. Per le sostanze prive di soglia, quando il sistema chiuso non è tecnicamente possibile, il livello di esposizione deve essere il più basso tecnicamente possibile; per quelle con soglia la disposizione riguarda la riduzione al minimo del rischio connesso all’esposizione. Per le altre sostanze si considera anche la possibilità che non esista un livello sicuro. Il VLEP resta un vincolo da rispettare, non un’autorizzazione a tralasciare le priorità preventive. Nella Figura 1 anche il ramo preliminare favorevole conserva il richiamo alle misure degli articoli 237, 238 e 239 e alla rivalutazione.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Leggere la copertina da sinistra a destra: prima la scelta di evitare o sostituire, poi il contenimento del processo, infine le misure che proteggono la persona nel lavoro effettivo. Le barriere disegnate non esprimono percentuali di efficacia. Il serbatoio, la captazione e l’operatore sono simboli tecnici modificabili, non un progetto impiantistico. I tre verbi finali richiamano decisioni da mantenere nel tempo.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La base metodologica resta la singola sostanza reprotossica 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. I dettagli su aspirazioni, guanti e gestione operativa sono integrazioni esterne o proposte didattiche, identificate nelle fonti. Non attribuirli alla pubblicazione INAIL come prescrizioni progettuali. Le immagini non dimostrano da sole l’assenza di esposizione e non sostituiscono la valutazione delle condizioni reali.
MESSAGGIO E RACCORDO
Una misura preventiva va scelta per lo scenario, attuata e mantenuta. Il percorso comincia dalla possibilità di evitare l’impiego della sostanza o la fase che ne richiede l’utilizzo, prima di chiedersi quale protezione individuale indossare.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 1 e Figura 1, p. 3; [N1], art. 235; [D], composizione originale.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Riferimento metodologico: pp. 1–4 e Figura 1, p. 3.
[N1] D.Lgs. 135/2024, art. 10 e relative note: art. 235 del D.Lgs. 81/2008. Sostituzione, sistema chiuso e riduzione. Testo della modifica pubblicato in G.U. il 26 settembre 2024.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=10&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[D] Elaborazioni didattiche originali del Modulo 10. Illustrazioni, mappe e proposte di tracciabilità: non sono modelli prescritti dal fact sheet né progetti esecutivi.
Elaborazione didattica indipendente, non pubblicazione ufficiale INAIL, valutazione aziendale o progetto esecutivo. [I1] = fonte INAIL fornita; [N] = integrazioni normative; [T] = approfondimenti tecnici esterni; [D] = mappe e proposte originali. Verificare norme, documenti e condizioni applicabili prima dell’uso professionale. I riferimenti normativi riportano le fonti consultate, non una ricognizione integrale del diritto vigente. Le indicazioni HSE sono usate come supporto tecnico, senza trasferire prescrizioni britanniche. Riferimento editoriale e consultazione: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 93
MODULO 10 / PREVENZIONE E PROTEZIONE
EVITARE L’IMPIEGO
Eliminare l’uso: agire prima dell’esposizione
Prima di aggiungere una protezione, considerare la funzione e il processo.
REPROTOSSICI 2026
Art. 235, comma 1 [N1] • Perimetro INAIL [I1] • Mappa [D]
02 / 10
CONFIGURAZIONE DA RIESAMINARE
Fase che usa
la sostanza
Possibilità
di esposizione
IPOTESI DI RIPROGETTAZIONE
Funzione richiesta
Processo senza
quell’impiego
1
Eliminare una fase
Ridisegnare la sequenza
che richiede l’agente.
2
Cambiare tecnologia
Valutare un diverso modo
di ottenere la funzione.
3
Verificare il perimetro
Residui, altre fasi
e rischi introdotti.
Il confronto è concettuale: non dimostra l’assenza di rischio né la fattibilità di una specifica tecnologia.
INDICE
Notes: MODULO 10 | SLIDE 02
Eliminare l’uso: agire prima dell’esposizione
OBIETTIVO DIDATTICO
Distinguere l’eliminazione dell’utilizzo di una sostanza dalla semplice riduzione del contatto con essa. Rendere visibile la differenza tra modificare il processo e aggiungere una protezione a un processo che continua a impiegare l’agente.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
L’articolo 235 pone l’evitare o ridurre l’utilizzazione tra i primi orientamenti della prevenzione, con particolare riferimento alla sostituzione tecnicamente possibile. La slide propone una lettura progettuale: prima di scegliere un dispositivo, considerare se la funzione produttiva possa essere ottenuta senza quella sostanza o senza la fase che la richiede. Non viene presentata una tecnologia concreta né si afferma che una specifica alternativa sia già disponibile. Si mette invece in ordine il ragionamento. Il punto di partenza è la funzione: che cosa deve ottenere il processo? Il secondo passaggio è individuare dove e perché compare l’agente. Solo dopo si può descrivere una modifica pertinente e valutarne gli effetti.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
I due percorsi sono concettuali. Nel primo la sostanza entra nella lavorazione; nel secondo cambia la configurazione del processo. La casella tratteggiata indica che l’impiego originario non fa parte della soluzione ipotizzata, non un dato misurato di esposizione nulla. I richiami laterali distinguono eliminare una fase, cambiare tecnologia e verificare il perimetro. Non sono tre alternative obbligatorie né una graduatoria di fattibilità.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La conclusione va circoscritta alla sostanza e alle operazioni effettivamente considerate. Togliere un prodotto dall’acquisto non esclude automaticamente che l’agente sia presente in residui, materiali o altre fasi: l’ipotesi deve essere verificata nello scenario. Né l’eliminazione di un agente autorizza a dichiarare il processo complessivamente privo di rischi. La mappa è una proposta didattica; non introduce un’esenzione ulteriore rispetto al percorso preliminare INAIL.
MESSAGGIO E RACCORDO
Il valore preventivo della scelta va documentato nel suo campo reale, includendo la fase di transizione. Quando l’eliminazione non è praticabile, la domanda successiva riguarda il confronto tra alternative di sostanza, miscela o procedimento e la motivazione della scelta.
FONTI E PERIMETRO
[N1], art. 235, comma 1; [I1], p. 3, ragionevole certezza; [D], confronto concettuale.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Riferimento metodologico: pp. 1–4 e Figura 1, p. 3.
[N1] D.Lgs. 135/2024, art. 10 e relative note: art. 235 del D.Lgs. 81/2008. Sostituzione, sistema chiuso e riduzione. Testo della modifica pubblicato in G.U. il 26 settembre 2024.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=10&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[D] Elaborazioni didattiche originali del Modulo 10. Illustrazioni, mappe e proposte di tracciabilità: non sono modelli prescritti dal fact sheet né progetti esecutivi.
Elaborazione didattica indipendente, non pubblicazione ufficiale INAIL, valutazione aziendale o progetto esecutivo. [I1] = fonte INAIL fornita; [N] = integrazioni normative; [T] = approfondimenti tecnici esterni; [D] = mappe e proposte originali. Verificare norme, documenti e condizioni applicabili prima dell’uso professionale. I riferimenti normativi riportano le fonti consultate, non una ricognizione integrale del diritto vigente. Le indicazioni HSE sono usate come supporto tecnico, senza trasferire prescrizioni britanniche. Riferimento editoriale e consultazione: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 94
MODULO 10 / PREVENZIONE E PROTEZIONE
SOSTITUZIONE
Sostituire significa confrontare le alternative
Una scelta motivata considera pericoli, funzione, esposizione e condizioni di utilizzo.
REPROTOSSICI 2026
Art. 235 [N1] • Altri effetti chimici [I1] • Confronto originale [D]
03 / 10
SOLUZIONE ATTUALE
Agente · miscela · procedimento
ALTERNATIVA
Identità e documentazione definite
1
PERICOLI
Classificazione
e altri effetti
2
FUNZIONE
Prestazione
e fattibilità
3
ESPOSIZIONE
Fasi, vie
e condizioni
4
MISURE
Controlli richiesti
e limiti residui
DECISIONE MOTIVATA
Motivazione + condizioni + evidenze + riesame
La mappa non assegna punteggi: un’informazione mancante non è una prova di innocuità.
INDICE
Notes: MODULO 10 | SLIDE 03
Sostituire significa confrontare le alternative
OBIETTIVO DIDATTICO
Illustrare il significato della sostituzione nel lavoro reale, evitando di ridurla a un cambio di denominazione commerciale o di pittogramma. Organizzare le informazioni che rendono leggibile una decisione tecnica, senza introdurre punteggi di rischio automatici.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il riferimento normativo considera una sostanza, una miscela o un procedimento non nocivi o meno nocivi nelle condizioni di utilizzo. La proposta didattica traduce questa formulazione in quattro campi di confronto: identità e pericoli, prestazione richiesta al processo, condizioni espositive e misure necessarie. Ogni campo deve descrivere entrambe le opzioni con un livello informativo comparabile. Una casella compilata con una frase generica non dimostra che l’alternativa sia migliore. Il confronto non termina alla selezione: occorre spiegare in quali condizioni la soluzione verrà utilizzata e quali evidenze sostengono il giudizio. La scheda non assegna pesi, soglie o un indice numerico universale.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Le due schede iniziali rappresentano soluzione attuale e alternativa. Confluiscono nei quattro criteri, quindi in una decisione motivata. Le frecce indicano un flusso di informazioni, non un risultato favorevole predefinito. Il riquadro conclusivo raccoglie motivazione, condizioni e riesame. Può essere adattato dal docente alla documentazione aziendale, ma resta un esempio di organizzazione delle evidenze, non un allegato obbligatorio del fact sheet.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La riduzione del pericolo riproduttivo non esaurisce la valutazione degli altri effetti. La fonte INAIL richiama sempre il Capo I per gli ulteriori effetti chimici pertinenti. Non trasferire a una miscela o a un procedimento un giudizio formulato su un solo componente senza verificarne il campo. Un’informazione mancante sull’alternativa va mantenuta visibile come limite, non interpretata come prova di innocuità. L’impossibilità tecnica della sostituzione richiede una motivazione riferita al contesto, non uno slogan.
MESSAGGIO E RACCORDO
La decisione utile risponde a tre domande documentali: che cosa cambia, perché la scelta è pertinente e a quali condizioni vale. Se la sostituzione non è tecnicamente possibile, la gerarchia conduce alla verifica del sistema chiuso.
FONTI E PERIMETRO
[N1], art. 235, commi 1–2; [I1], Figura 1, nota finale; [D], matrice di confronto originale.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Riferimento metodologico: pp. 1–4 e Figura 1, p. 3.
[N1] D.Lgs. 135/2024, art. 10 e relative note: art. 235 del D.Lgs. 81/2008. Sostituzione, sistema chiuso e riduzione. Testo della modifica pubblicato in G.U. il 26 settembre 2024.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=10&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[D] Elaborazioni didattiche originali del Modulo 10. Illustrazioni, mappe e proposte di tracciabilità: non sono modelli prescritti dal fact sheet né progetti esecutivi.
Elaborazione didattica indipendente, non pubblicazione ufficiale INAIL, valutazione aziendale o progetto esecutivo. [I1] = fonte INAIL fornita; [N] = integrazioni normative; [T] = approfondimenti tecnici esterni; [D] = mappe e proposte originali. Verificare norme, documenti e condizioni applicabili prima dell’uso professionale. I riferimenti normativi riportano le fonti consultate, non una ricognizione integrale del diritto vigente. Le indicazioni HSE sono usate come supporto tecnico, senza trasferire prescrizioni britanniche. Riferimento editoriale e consultazione: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 95
MODULO 10 / PREVENZIONE E PROTEZIONE
SISTEMA CHIUSO
Sistema chiuso: controllare anche le interfacce
La conclusione deve comprendere le fasi effettivamente considerate, non soltanto la conduzione.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1 e 3 [I1] • HSE [T2] • Tavola [D]
04 / 10
1
Raccordi
2
Tenute
3
Prelievo
4
Interventi
Perimetro di lettura: impianto + operazioni
CONDUZIONE ORDINARIA
Carico, processo, prelievo
e scarico da descrivere.
APERTURE E INTERVENTI
Pianificare le condizioni
di pulizia e manutenzione.
Un impianto disegnato come chiuso non prova, da solo, l’esclusione dell’esposizione.
INDICE
Notes: MODULO 10 | SLIDE 04
Sistema chiuso: controllare anche le interfacce
OBIETTIVO DIDATTICO
Comprendere il sistema chiuso come configurazione da verificare nelle condizioni effettive. Distinguere il funzionamento ordinario dalle attività che introducono aperture, collegamenti o interventi, senza trasformare una figura di impianto in prova di assenza dell’esposizione.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il fact sheet colloca il sistema chiuso nella gerarchia preventiva e lo cita come esempio nel percorso preliminare. L’esclusione dell’esposizione richiede però ragionevole certezza. La lettura per interfacce proposta nella slide aggiunge un dettaglio organizzativo: seguire ingresso del materiale, processo, prelievo, uscita e interventi. Il giudizio deve dichiarare quali fasi sono comprese. Se una parte del lavoro non è stata esaminata, non può essere automaticamente coperta dalla conclusione riferita alla conduzione ordinaria. Come integrazione tecnica, HSE evidenzia che l’incapsulamento e l’automazione possono evitare il contatto durante l’uso normale, mentre pulizia e manutenzione richiedono specifica attenzione.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
La tavola mostra un serbatoio collegato a linee di carico e scarico, con quattro richiami: raccordi, tenute, prelievo e interventi. Il contorno tratteggiato identifica il perimetro della lettura, non una barriera fisica certificata. Il pannello destro distingue ciò che va descritto nella conduzione e ciò che va pianificato prima dell’apertura. Il simbolo della valvola serve a localizzare un’interfaccia, senza prescrivere una particolare architettura.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Non equiparare recipiente chiuso, locale chiuso e sistema chiuso: la sola presenza di un coperchio non qualifica l’intero processo. Le scelte su isolamento, svuotamento, pulizia e gestione dei residui dipendono dalla sostanza e dalle condizioni; il modulo non offre una sequenza universale di bonifica. Quando cambiano raccordi, materiali o operazioni, le evidenze precedenti vanno riesaminate. Le misure per gli interventi non rendono superflua la priorità del contenimento ordinario.
MESSAGGIO E RACCORDO
Una conclusione solida descrive anche dove il sistema si apre e chi vi opera. La slide successiva passa dalle interfacce del sistema chiuso alle barriere che limitano emissione e diffusione quando è necessario intervenire sulla sorgente.
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 1 e 3; [T2], confinamento, pulizia e manutenzione; [D], tavola per interfacce.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Riferimento metodologico: pp. 1–4 e Figura 1, p. 3.
[T2] HSE. Managing the risks from skin exposure. Integrazione tecnica: evitare il contatto, confinare il processo e gestire le attività di pulizia/manutenzione.
https://www.hse.gov.uk/skin/professional/managerisk.htm
[D] Elaborazioni didattiche originali del Modulo 10. Illustrazioni, mappe e proposte di tracciabilità: non sono modelli prescritti dal fact sheet né progetti esecutivi.
Elaborazione didattica indipendente, non pubblicazione ufficiale INAIL, valutazione aziendale o progetto esecutivo. [I1] = fonte INAIL fornita; [N] = integrazioni normative; [T] = approfondimenti tecnici esterni; [D] = mappe e proposte originali. Verificare norme, documenti e condizioni applicabili prima dell’uso professionale. I riferimenti normativi riportano le fonti consultate, non una ricognizione integrale del diritto vigente. Le indicazioni HSE sono usate come supporto tecnico, senza trasferire prescrizioni britanniche. Riferimento editoriale e consultazione: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 96
MODULO 10 / PREVENZIONE E PROTEZIONE
CONTENIMENTO
Contenere alla sorgente, non soltanto nel locale
Limitare il rilascio e la diffusione: considerare anche superfici, residui e contatto cutaneo.
REPROTOSSICI 2026
INAIL, via dermica [I1] • Art. 237 [N2] • HSE [T1] • Schema [D]
05 / 10
1
2
3
Postazione parzialmente confinata: non equivale a un ciclo chiuso.
1
PREVENIRE IL RILASCIO
Intervenire sul punto
di utilizzo dell’agente.
2
LIMITARE LE APERTURE
Contenimento coerente
con il compito.
3
INTERCETTARE IL FLUSSO
Captazione e gestione
della contaminazione.
Schema funzionale: non definisce materiali, portate, pressioni o una configurazione impiantistica certificata.
INDICE
Notes: MODULO 10 | SLIDE 05
Contenere alla sorgente, non soltanto nel locale
OBIETTIVO DIDATTICO
Distinguere la prevenzione del rilascio, il contenimento e la captazione. Collegare le barriere ai percorsi di esposizione, includendo le superfici e la possibilità di contatto cutaneo. Evitare che la presenza di una barriera venga scambiata per una misura già dimostrata efficace.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
La slide rappresenta una postazione parzialmente confinata come esempio concettuale, non come alternativa equivalente a un sistema chiuso. Nella gerarchia restano prioritarie le scelte sull’uso della sostanza. Il riferimento tecnico HSE invita a limitare le sorgenti e le emissioni, quindi a contenere il rilascio; l’aspirazione può essere necessaria per evitare la fuoriuscita dal confinamento. L’articolo 237 collega il progetto e la sorveglianza della lavorazione alla prevenzione delle emissioni. Il fact sheet ricorda, inoltre, che per molte sostanze la via dermica è importante: una soluzione rivolta soltanto al contaminante aerodisperso non rappresenta automaticamente l’intero scenario.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Leggere le tre barriere dall’interno verso l’esterno. La prima riguarda il punto in cui l’agente viene utilizzato; la seconda limita le aperture; la terza dirige il flusso verso la captazione. Le particelle sono simboliche e non descrivono una concentrazione reale. Il vassoio e le superfici richiamano il contatto e la gestione dei residui, non la compatibilità chimica di uno specifico materiale. La tavola resta interamente modificabile per evidenziare il passaggio discusso.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La proposta non definisce portate, pressioni, materiali costruttivi o criteri di progettazione antincendio. Questi richiedono dati del processo e competenze dedicate. Una postazione parzialmente aperta non va presentata come “ciclo chiuso” per accedere automaticamente al ramo preliminare favorevole. Anche il contenimento va letto insieme a uso effettivo, manutenzione e attività accessorie. Le immagini servono a distinguere funzioni, non a certificare l’efficacia di una soluzione.
MESSAGGIO E RACCORDO
Il messaggio centrale è intercettare il rilascio prima della dispersione e considerare tutte le vie pertinenti. Il passaggio successivo approfondisce il rapporto tra aspirazione localizzata, ventilazione generale e verifica delle prestazioni.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 2, via dermica; [N2], art. 237; [T1], contenimento; [D], schema funzionale.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Riferimento metodologico: pp. 1–4 e Figura 1, p. 3.
[N2] D.Lgs. 135/2024, art. 12 e relative note: art. 237 del D.Lgs. 81/2008. Misure tecniche, organizzative e procedurali. Testo della modifica pubblicato in G.U. il 26 settembre 2024.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=12&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[T1] HSE. Principles of good control practice. Integrazione tecnica: sorgenti, contenimento e mantenimento del controllo. Non si trasferiscono obblighi COSHH nell’ordinamento italiano.
https://www.hse.gov.uk/coshh/detail/goodpractice.htm
[D] Elaborazioni didattiche originali del Modulo 10. Illustrazioni, mappe e proposte di tracciabilità: non sono modelli prescritti dal fact sheet né progetti esecutivi.
Elaborazione didattica indipendente, non pubblicazione ufficiale INAIL, valutazione aziendale o progetto esecutivo. [I1] = fonte INAIL fornita; [N] = integrazioni normative; [T] = approfondimenti tecnici esterni; [D] = mappe e proposte originali. Verificare norme, documenti e condizioni applicabili prima dell’uso professionale. I riferimenti normativi riportano le fonti consultate, non una ricognizione integrale del diritto vigente. Le indicazioni HSE sono usate come supporto tecnico, senza trasferire prescrizioni britanniche. Riferimento editoriale e consultazione: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 97
MODULO 10 / PREVENZIONE E PROTEZIONE
ASPIRAZIONE / VENTILAZIONE
Aspirazione localizzata: captare e verificarne l’efficacia
Captazione alla sorgente e ventilazione generale hanno funzioni distinte e complementari.
REPROTOSSICI 2026
Art. 237 [N2] • Verifica tecnica HSE [T3] • Schema LEV [D]
06 / 10
Aria di reintegro
Sorgente
Captazione
Condotto + estrazione
PROGETTO
Processo e condizioni
d’impiego definiti.
RISCONTRO INIZIALE
Evidenze del controllo
nella configurazione reale.
MANTENIMENTO
Riferimenti tecnici,
controlli e interventi.
Ventilatore acceso ≠ controllo dimostrato. Nessuna portata o periodicità universale è proposta.
INDICE
Notes: MODULO 10 | SLIDE 06
Aspirazione localizzata: captare e verificarne l’efficacia
OBIETTIVO DIDATTICO
Distinguere la funzione della captazione alla sorgente da quella della ventilazione generale. Introdurre il tema della verifica tecnica del controllo, senza proporre portate standard o intervalli universali di manutenzione. Collegare la soluzione impiantistica alla configurazione effettivamente utilizzata.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
L’articolo 237 richiama l’aspirazione localizzata in prossimità dell’emissione e un adeguato sistema di ventilazione generale. Le due funzioni non si sostituiscono automaticamente. L’approfondimento HSE sulla messa in servizio suggerisce di descrivere sostanze, processo, condizioni operative e risultati che dimostrano il controllo, stabilendo riferimenti per i controlli successivi. Nel modulo questo principio è usato come integrazione tecnica, non per importare obblighi britannici. Dire che il ventilatore è acceso non descrive il percorso del contaminante né le condizioni nelle quali la misura è efficace. La documentazione deve permettere di capire quale configurazione è stata verificata.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
La figura separa sorgente, ingresso della captazione, condotto e unità di estrazione. Una freccia distinta indica l’aria di reintegro. L’operatore è collocato fuori dal percorso schematico che unisce sorgente e bocca aspirante: è un principio visivo, non una distanza prescritta. Le tre schede finali distinguono progetto, riscontro iniziale e mantenimento. Non sono risultati di misure né parametri di accettazione; indicano quali informazioni mettere in relazione.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Non utilizzare odore, rumore del ventilatore o sola presenza del tubo come certificazione di controllo dell’esposizione. L’efficacia richiede evidenze pertinenti al processo e alle possibili variazioni. Le periodicità vanno definite con i riferimenti applicabili e le istruzioni dell’impianto; il modulo non assume l’intervallo previsto nel Regno Unito. Anche scarico, trattamento dell’aria e altri rischi devono essere affrontati nella progettazione, non dedotti da questa tavola. Le informazioni non sostituiscono il lavoro di un tecnico competente.
MESSAGGIO E RACCORDO
Una captazione utile è identificata, descritta e mantenuta nelle condizioni per cui è stata valutata. L’organizzazione del lavoro deve assicurare che queste condizioni siano rispettate: da qui il raccordo con accessi, pulizia, interventi e gestione delle anomalie.
FONTI E PERIMETRO
[N2], art. 237, comma 1, lettera c; [T3], verifica iniziale e mantenimento; [D], tavola LEV.
[N2] D.Lgs. 135/2024, art. 12 e relative note: art. 237 del D.Lgs. 81/2008. Misure tecniche, organizzative e procedurali. Testo della modifica pubblicato in G.U. il 26 settembre 2024.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=12&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[T3] HSE. Commission your local exhaust ventilation (LEV) system. Integrazione tecnica: verifica iniziale, condizioni operative, prestazioni e documentazione. Non si importano periodicità legali britanniche.
https://www.hse.gov.uk/lev/commissioning.htm
[D] Elaborazioni didattiche originali del Modulo 10. Illustrazioni, mappe e proposte di tracciabilità: non sono modelli prescritti dal fact sheet né progetti esecutivi.
Elaborazione didattica indipendente, non pubblicazione ufficiale INAIL, valutazione aziendale o progetto esecutivo. [I1] = fonte INAIL fornita; [N] = integrazioni normative; [T] = approfondimenti tecnici esterni; [D] = mappe e proposte originali. Verificare norme, documenti e condizioni applicabili prima dell’uso professionale. I riferimenti normativi riportano le fonti consultate, non una ricognizione integrale del diritto vigente. Le indicazioni HSE sono usate come supporto tecnico, senza trasferire prescrizioni britanniche. Riferimento editoriale e consultazione: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 98
MODULO 10 / PREVENZIONE E PROTEZIONE
MISURE ORGANIZZATIVE
Organizzazione e igiene: rendere stabili le misure
Definire condizioni di utilizzo, persone coinvolte e gestione degli interventi.
REPROTOSSICI 2026
INAIL, Figura 1 [I1] • Art. 237 [N2] • Tracciabilità proposta [D]
07 / 10
ACCESSI E QUANTITÀ
Persone necessarie
Aree e materiali definiti
IGIENE E CONTAMINAZIONE
Pulizia controllata
Superfici e residui
INTERVENTI E ANOMALIE
Compiti e responsabilità
Condizioni per la ripresa
MISURA
RESPONSABILE
EVIDENZA
RIESAME
La fascia di tracciabilità è una proposta organizzativa: non un nuovo registro imposto dal fact sheet.
INDICE
Notes: MODULO 10 | SLIDE 07
Organizzazione e igiene: rendere stabili le misure
OBIETTIVO DIDATTICO
Collegare le soluzioni tecniche alle condizioni quotidiane di utilizzo. Presentare accessi, quantità, pulizia e interventi come componenti del controllo, distinguendo i richiami normativi dalle proposte di registrazione aziendale. Non limitare l’analisi alla postazione durante il normale esercizio.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
L’articolo 237 richiama quantità adeguate alle necessità della lavorazione, limitazione dei lavoratori esposti, delimitazione delle aree, pulizia e gestione sicura dei materiali e dei residui. Nel diagramma INAIL anche l’esito preliminare favorevole conserva il rinvio agli articoli 237, 238 e 239. La slide non trascrive integralmente tali disposizioni: propone tre piani di lettura. Il primo riguarda chi può entrare e quali materiali servono. Il secondo riguarda come mantenere pulite le aree e limitare la diffusione della contaminazione. Il terzo riguarda chi gestisce un intervento o un’anomalia e quali condizioni autorizzano la ripresa.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Le tre colonne si leggono come domande organizzative e non come alternative. Gli accessi non sostituiscono il contenimento; la pulizia non dimostra l’assenza di assorbimento; una registrazione non garantisce che l’intervento sia stato efficace. La fascia inferiore propone quattro campi: misura, responsabile, evidenza e riesame. Sono un possibile formato di tracciabilità, modificabile, non un registro imposto dal fact sheet. Le icone identificano area, materiali e intervento senza prescrivere uno specifico sistema gestionale.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Le modalità di pulizia, i materiali assorbenti e la gestione dei residui dipendono dalla sostanza e dalle incompatibilità: evitare indicazioni generiche che possano trasferire il rischio. La separazione tra attività ordinarie e interventi serve a mantenere visibili le condizioni diverse, non a escluderle dalla valutazione. Una misura mancante o inefficace deve produrre una decisione operativa, non soltanto una nota di archivio. Tempi e responsabilità vanno definiti nell’organizzazione aziendale e non ricavati da una periodicità inventata.
MESSAGGIO E RACCORDO
La prevenzione rimane efficace soltanto se le condizioni di controllo sono mantenute nel lavoro reale. I DPI intervengono per i rischi non evitati o sufficientemente ridotti dalle misure precedenti: la slide successiva chiarisce il loro ruolo e i criteri di scelta.
FONTI E PERIMETRO
[I1], Figura 1, ramo preliminare favorevole; [N2], art. 237; [D], formato di tracciabilità.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Riferimento metodologico: pp. 1–4 e Figura 1, p. 3.
[N2] D.Lgs. 135/2024, art. 12 e relative note: art. 237 del D.Lgs. 81/2008. Misure tecniche, organizzative e procedurali. Testo della modifica pubblicato in G.U. il 26 settembre 2024.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=12&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[D] Elaborazioni didattiche originali del Modulo 10. Illustrazioni, mappe e proposte di tracciabilità: non sono modelli prescritti dal fact sheet né progetti esecutivi.
Elaborazione didattica indipendente, non pubblicazione ufficiale INAIL, valutazione aziendale o progetto esecutivo. [I1] = fonte INAIL fornita; [N] = integrazioni normative; [T] = approfondimenti tecnici esterni; [D] = mappe e proposte originali. Verificare norme, documenti e condizioni applicabili prima dell’uso professionale. I riferimenti normativi riportano le fonti consultate, non una ricognizione integrale del diritto vigente. Le indicazioni HSE sono usate come supporto tecnico, senza trasferire prescrizioni britanniche. Riferimento editoriale e consultazione: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 99
MODULO 10 / PREVENZIONE E PROTEZIONE
PROTEZIONE INDIVIDUALE
DPI: scegliere per agente, compito e persona
Protezione individuale per il rischio non evitato o sufficientemente ridotto dalle altre misure.
REPROTOSSICI 2026
INAIL [I1] • DPI [N4] • Guanti e facciali [T4–T5] • Tavola [D]
08 / 10
VIE RESPIRATORIE
Agente e contaminante
Adattamento all’utilizzatore
CUTE E MANI
Compatibilità del materiale
Tipo e durata del contatto
OCCHI E CORPO
Parti esposte e compito
Compatibilità fra dispositivi
SCELTA
IMPIEGO CORRETTO
CURA
SOSTITUZIONE
Nessun guanto, filtro o tempo d’uso è universale: servono dati pertinenti e istruzioni del fabbricante.
INDICE
Notes: MODULO 10 | SLIDE 08
DPI: scegliere per agente, compito e persona
OBIETTIVO DIDATTICO
Collocare i dispositivi individuali nella gerarchia preventiva e distinguere la selezione tecnica dalla sola disponibilità del prodotto. Collegare protezione respiratoria, cutanea e oculare alle vie e alle condizioni pertinenti, senza prescrivere un dispositivo universale per tutti i reprotossici.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il richiamo ISS agli articoli 75–78 ribadisce che i DPI intervengono quando le misure tecniche, collettive e organizzative non evitano o riducono sufficientemente il rischio. Adeguatezza al rischio, condizioni di impiego, utilizzatore e compatibilità reciproca sono criteri essenziali. La scheda dei guanti aggiunge un approfondimento HSE: materiale, sostanza, tipo e durata del contatto vanno valutati con i dati del fabbricante. Un guanto non è protettivo verso qualsiasi agente né per tempo illimitato. Per i facciali aderenti, l’adattamento alla persona è parte della corretta gestione tecnica, distinta dalla semplice scelta del modello.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
La tavola presenta tre sistemi, non una dotazione obbligatoria identica per tutte le attività. La scheda respiratoria richiama agente, forma del contaminante e adattamento; quella cutanea richiama compatibilità e gestione del contatto; quella di occhi e corpo richiama le parti da proteggere secondo lo scenario. La fascia finale segue il ciclo di vita: scelta, impiego corretto, cura e sostituzione. Le illustrazioni sono schematiche e non rappresentano prodotti commerciali o classi di protezione certificate.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Non assegnare una cartuccia, un materiale di guanto o un tempo di sostituzione senza dati. I risultati di prova del materiale non diventano automaticamente la durata sicura nell’uso reale. La via dermica richiamata da INAIL deve rimanere nell’analisi anche quando è presente un APVR. La sola marcatura del dispositivo non dimostra che sia adeguato allo specifico compito. Il modulo non è una procedura di fit testing né una sessione di addestramento: spiega i criteri e rinvia alla valutazione e alle istruzioni pertinenti.
MESSAGGIO E RACCORDO
La protezione individuale deve essere scelta e gestita, non soltanto consegnata. Perché il lavoratore sappia usare correttamente le misure e riconoscere quando non funzionano, occorrono informazione, formazione e addestramento appropriati.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 2; [N4], artt. 75–78; [T4–T5], criteri tecnici; [D], tavola dei DPI.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Riferimento metodologico: pp. 1–4 e Figura 1, p. 3.
[N4] ISS–EpiCentro. La normativa che regola la scelta e l’uso dei DPI. Richiami agli artt. 75–78 del D.Lgs. 81/2008; usati per priorità delle misure, adeguatezza e formazione/addestramento, non come repertorio aggiornato delle norme di prodotto.
https://www.epicentro.iss.it/dispositivi-di-protezione-individuale/normativa
[T4] HSE. Choosing the right gloves to protect skin: a guide for employers. Integrazione tecnica: sostanza, contatto, materiale, utilizzatore e indicazioni del fabbricante. Non sono riprese le vecchie sigle di norma citate nella pagina.
https://www.hse.gov.uk/skin/employ/gloves.htm
[T5] HSE. Fit testing basics. Integrazione tecnica sull’adattamento dei facciali aderenti; non è una procedura di selezione degli APVR.
https://www.hse.gov.uk/respiratory-protective-equipment/fit-testing-basics.htm
[D] Elaborazioni didattiche originali del Modulo 10. Illustrazioni, mappe e proposte di tracciabilità: non sono modelli prescritti dal fact sheet né progetti esecutivi.
Elaborazione didattica indipendente, non pubblicazione ufficiale INAIL, valutazione aziendale o progetto esecutivo. [I1] = fonte INAIL fornita; [N] = integrazioni normative; [T] = approfondimenti tecnici esterni; [D] = mappe e proposte originali. Verificare norme, documenti e condizioni applicabili prima dell’uso professionale. I riferimenti normativi riportano le fonti consultate, non una ricognizione integrale del diritto vigente. Le indicazioni HSE sono usate come supporto tecnico, senza trasferire prescrizioni britanniche. Riferimento editoriale e consultazione: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 100
MODULO 10 / PREVENZIONE E PROTEZIONE
INFORMAZIONE / COMPETENZE
Informare, formare, addestrare: funzioni distinte
Materiali didattici, istruzioni e capacità operative non sono intercambiabili.
REPROTOSSICI 2026
Art. 239 [N3] • Formazione e addestramento DPI [N4] • Sintesi [D]
09 / 10
1
INFORMARE
Sostanze, rischi,
etichette e istruzioni
2
FORMARE
Ragioni, condizioni
e limiti delle misure
3
ADDESTRARE
Impiego corretto
nel contesto operativo
INFORMAZIONE E FORMAZIONE / ART. 239
PRIMA DELL’ADIBIZIONE
Contenuti pertinenti alle attività
ALMENO OGNI CINQUE ANNI
Richiamo specifico dell’art. 239
QUANDO CAMBIA IL RISCHIO
Nuovi agenti o condizioni di lavoro
Il modulo non contiene esercitazioni e non sostituisce l’addestramento pratico o altri adempimenti applicabili.
INDICE
Notes: MODULO 10 | SLIDE 09
Informare, formare, addestrare: funzioni distinte
OBIETTIVO DIDATTICO
Distinguere la comunicazione delle informazioni, la comprensione delle misure e l’acquisizione delle capacità operative. Collocare questo materiale nella formazione, senza attribuirgli da solo il valore di addestramento aziendale o di prova dell’assolvimento di tutti gli obblighi.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
L’articolo 239 riguarda agenti presenti, rischi, precauzioni, igiene, uso dei dispositivi e prevenzione degli incidenti. Informazione e formazione sono previste prima dell’adibizione e devono essere ripetute almeno ogni cinque anni e quando cambiano natura o grado dei rischi, con le precisazioni introdotte nel 2024. La disponibilità di una presentazione non dimostra che i contenuti siano adeguati al compito reale o che il processo formativo sia stato svolto. Per i DPI il riferimento generale richiama anche formazione e addestramento. Il docente deve quindi chiarire quale funzione sta svolgendo la lezione e quali attività aziendali restano distinte.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Le tre schede centrali riportano informare, formare e addestrare. La prima collega sostanza, etichetta e istruzioni; la seconda collega ragioni e limiti delle misure; la terza riguarda l’impiego corretto nel contesto operativo. La linea temporale inferiore evidenzia avvio e cambiamenti senza proporre un calendario sostitutivo delle disposizioni applicabili. Le etichette e i documenti disegnati sono icone: non costituiscono un esempio completo di etichetta CLP né una SDS.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Il modulo non contiene esercitazioni, quiz o verifiche dell’apprendimento, secondo l’impostazione della collana. Ciò non elimina gli eventuali obblighi di addestramento o di verifica previsti dal percorso formativo applicabile: questi devono essere organizzati separatamente. Anche le istruzioni sulle anomalie vanno riferite a procedure aziendali e competenze effettive, non improvvisate sulla base di un’immagine. La qualifica di un lavoratore non può essere dedotta dalla sola lettura delle slide o dalla firma di consegna di un documento.
MESSAGGIO E RACCORDO
La finalità è rendere comprensibili le scelte preventive e i loro limiti. Il passaggio finale riunisce interventi tecnici, organizzazione e competenze in un percorso documentato, collegato alle evidenze di efficacia e al riesame.
FONTI E PERIMETRO
[N3], art. 239, commi 1–3-bis; [N4], formazione/addestramento DPI; [D], sintesi didattica.
[N3] D.Lgs. 135/2024, art. 13 e relative note: art. 239 del D.Lgs. 81/2008. Informazione e formazione. Testo della modifica pubblicato in G.U. il 26 settembre 2024.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=13&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[N4] ISS–EpiCentro. La normativa che regola la scelta e l’uso dei DPI. Richiami agli artt. 75–78 del D.Lgs. 81/2008; usati per priorità delle misure, adeguatezza e formazione/addestramento, non come repertorio aggiornato delle norme di prodotto.
https://www.epicentro.iss.it/dispositivi-di-protezione-individuale/normativa
[D] Elaborazioni didattiche originali del Modulo 10. Illustrazioni, mappe e proposte di tracciabilità: non sono modelli prescritti dal fact sheet né progetti esecutivi.
Elaborazione didattica indipendente, non pubblicazione ufficiale INAIL, valutazione aziendale o progetto esecutivo. [I1] = fonte INAIL fornita; [N] = integrazioni normative; [T] = approfondimenti tecnici esterni; [D] = mappe e proposte originali. Verificare norme, documenti e condizioni applicabili prima dell’uso professionale. I riferimenti normativi riportano le fonti consultate, non una ricognizione integrale del diritto vigente. Le indicazioni HSE sono usate come supporto tecnico, senza trasferire prescrizioni britanniche. Riferimento editoriale e consultazione: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 101
MODULO 10 / PREVENZIONE E PROTEZIONE
MAPPA FINALE / GESTIONE
Dalla misura scelta al controllo mantenuto
Mappa di attuazione complementare, non sostitutiva della procedura decisionale INAIL.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–4 [I1] • Mappa di attuazione originale [D]
10 / 10
CASO A
Più basso tecnicamente possibile
CASI B–D
Minimizzazione + riferimento pertinente
1
SCEGLIERE
Priorità e
motivazioni
2
ATTUARE
Condizioni e
responsabili
3
RISCONTRARE
Evidenze
di efficacia
4
MANTENERE
Controlli e
manutenzione
5
RIESAMINARE
Modifiche e
nuove evidenze
RIVALUTARE IN CASO DI MODIFICHE
Sempre: limiti applicabili, altre vie ed effetti pertinenti. Nessuna esenzione sanitaria automatica.
PROSSIMO MODULO 11 / Sorveglianza sanitaria, registro CMR e documentazione
INDICE
Notes: MODULO 10 | SLIDE 10
Dalla misura scelta al controllo mantenuto
OBIETTIVO DIDATTICO
Integrare le misure presentate in un percorso di attuazione e mantenimento. Chiudere il modulo senza trasformare la mappa in un algoritmo di conformità e senza sostituire il diagramma decisionale INAIL con una nuova procedura non dichiarata.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il percorso proposto parte dalla scelta motivata: evitare o sostituire, valutare il sistema chiuso, definire le altre misure necessarie. Prosegue con l’attuazione nelle condizioni descritte, la raccolta di evidenze di efficacia e il mantenimento nel tempo. La rivalutazione in caso di modifiche resta un richiamo trasversale del fact sheet. La fascia superiore distingue il Caso A, che richiede l’esposizione al livello tecnicamente più basso possibile, dagli altri percorsi che richiedono la lettura pertinente di soglie, DNEL o evidenze. Questa sintesi non cambia la sequenza delle domande iniziali né le condizioni di accesso ai casi A, B, C e D.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Le cinque schede descrivono azioni: scegliere, attuare, riscontrare, mantenere e riesaminare. Il collegamento di ritorno evidenzia che una modifica del processo o una misura inefficace riaprono la valutazione. Le etichette relative a responsabile ed evidenza appartengono a una proposta organizzativa originale. Non definiscono nuove figure obbligatorie e non trasferiscono le responsabilità previste dalla legge. La mappa può accompagnare una spiegazione o essere personalizzata per descrivere un sistema aziendale, ma non sostituisce le valutazioni specialistiche.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Il controllo di efficacia è qui un controllo delle misure, non una verifica dell’apprendimento. Non vi sono risultati sperimentali, percentuali di riduzione o soglie numeriche attribuite a sostanze reali. Restano da considerare altre esposizioni ed effetti pertinenti; la Figura 1 non esaurisce la multi-esposizione. La presenza di misure o il rispetto di un singolo limite non autorizzano a disattivare automaticamente sorveglianza sanitaria o registro: il collegamento va letto nel percorso appropriato e negli obblighi applicabili.
MESSAGGIO E RACCORDO
La misura preventiva è parte di un sistema: scelta, gestione e revisione devono restare collegate. Il Modulo 11 approfondirà sorveglianza sanitaria, registro CMR e documentazione, conservando la distinzione tra prevenzione dell’esposizione e tutela sanitaria.
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 1–4 e Figura 1; [D], mappa di attuazione e mantenimento, non sostitutiva della fonte.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Riferimento metodologico: pp. 1–4 e Figura 1, p. 3.
[D] Elaborazioni didattiche originali del Modulo 10. Illustrazioni, mappe e proposte di tracciabilità: non sono modelli prescritti dal fact sheet né progetti esecutivi.
Elaborazione didattica indipendente, non pubblicazione ufficiale INAIL, valutazione aziendale o progetto esecutivo. [I1] = fonte INAIL fornita; [N] = integrazioni normative; [T] = approfondimenti tecnici esterni; [D] = mappe e proposte originali. Verificare norme, documenti e condizioni applicabili prima dell’uso professionale. I riferimenti normativi riportano le fonti consultate, non una ricognizione integrale del diritto vigente. Le indicazioni HSE sono usate come supporto tecnico, senza trasferire prescrizioni britanniche. Riferimento editoriale e consultazione: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 102
REPROTOSSICI
PROFESSIONAL TRAINER 2026
MODULO 11 / 12
Sorveglianza
sanitaria, registro
CMR e documentazione
Dalla decisione sul rischio
alla continuità della tutela.
VALUTARE
EVIDENZE
PROTEGGERE
SALUTE
TRACCIARE
ESPOSIZIONE
Base: fact sheet INAIL 2026. Elaborazione indipendente.
Integrazioni normative e sulla riservatezza identificate nelle note.
ESPOSIZIONE → TUTELA → DOCUMENTAZIONE
Evidenze
Registro
Medico competente
01
DECISIONE MOTIVATA
02
DATI CLINICI PROTETTI
03
DOCUMENTI COERENTI
Illustrazione originale; nessun dato personale reale.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026 [I1] • Artt. 242–243 [N1–N2] • Tavola [D]
01 / 10
INDICE
Notes: MODULO 11 | SLIDE 01
Sorveglianza sanitaria, registro CMR e documentazione
OBIETTIVO DIDATTICO
Collegare le conclusioni della valutazione alle decisioni sulla sorveglianza sanitaria e alla documentazione dell’esposizione. Il modulo prosegue il percorso sulle misure preventive e prepara la sintesi applicativa conclusiva della collana, senza introdurre protocolli clinici preconfezionati.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
La Figura 1 INAIL associa ai diversi esiti decisioni sulla sorveglianza sanitaria e sul registro CMR. Nel ramo preliminare favorevole indica la non attivazione per la situazione esaminata, mantenendo misure preventive e rivalutazione. Nel Caso A indica l’attivazione; nei casi B, C e D parla di eventuale attivazione. Per comprendere questo lessico occorre affiancare, come integrazione normativa dichiarata, l’articolo 242: sono sottoposti a sorveglianza i lavoratori per i quali la valutazione dell’articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute. L’articolo 243 collega a questi lavoratori l’iscrizione nel registro e l’istituzione della cartella sanitaria e di rischio. Non si tratta quindi di tre documenti intercambiabili, né di una scelta effettuata in base alla sola disponibilità di un valore numerico.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
La copertina collega tre oggetti: dati di esposizione, tutela sanitaria e documentazione. Il medico e i fascicoli sono simboli originali modificabili; non raffigurano persone o cartelle reali. Le connessioni indicano coordinamento, non accesso indiscriminato a informazioni cliniche. I verbi valutare, proteggere e tracciare introducono le funzioni che saranno sviluppate.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La base resta la singola sostanza reprotossica 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena, nel perimetro del fact sheet. Le precisazioni sugli articoli 242 e 243 e sulla riservatezza sono integrazioni esterne. Una conclusione favorevole per questa sostanza non elimina la sorveglianza dovuta ad altri rischi. Un giudizio di idoneità non dimostra, da solo, che l’esposizione sia adeguatamente controllata.
MESSAGGIO E RACCORDO
La documentazione deve rendere leggibile il collegamento tra scenario, decisione e misure attuate. Il primo passaggio è chiarire il ruolo del medico competente e le informazioni necessarie al suo lavoro.
FONTI E PERIMETRO
[I1], Figura 1, p. 3; [N1], art. 242; [N2], art. 243; [D], illustrazione di raccordo.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Riferimento principale: Figura 1, p. 3; precisazioni e limiti, pp. 2–4.
[N1] D.Lgs. 135/2024, art. 16 e relative note: art. 242 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Accertamenti sanitari, misure individuali, anomalie e rivalutazione. Testo riportato dalla fonte della modifica.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=16&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[N2] D.Lgs. 135/2024, art. 17 e relative note: art. 243 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Registro, cartelle, accessi, comunicazioni, cessazioni e conservazione.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[D] Elaborazioni didattiche originali del Modulo 11. Illustrazioni vettoriali, mappe di raccordo e proposte di tracciabilità. Non costituiscono modelli prescritti dal fact sheet, protocolli sanitari o modulistica ufficiale.
Elaborazione didattica indipendente: non è una pubblicazione ufficiale INAIL, una valutazione aziendale o un protocollo sanitario. [I1] identifica la fonte INAIL fornita; [N] le integrazioni normative; [T1] l’approfondimento esterno sui dati; [D] le mappe originali. Il fact sheet non definisce un protocollo clinico universale né tutte le modalità di gestione dei registri. I testi normativi sono quelli delle fonti citate, consultate il 23 ottobre 2026: non costituiscono una ricognizione integrale del diritto vigente. Verificare disposizioni e modalità operative applicabili prima dell’uso professionale. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 103
MODULO 11 / SORVEGLIANZA E DOCUMENTAZIONE
RUOLO E AUTONOMIA
Il medico competente: raccordo tra lavoro e salute
Le informazioni espositive alimentano la valutazione sanitaria; le indicazioni ritornano alla prevenzione.
REPROTOSSICI 2026
Art. 242 [N1] • Art. 243 [N2] • Garante [T1] • Mappa [D]
02 / 10
01
CONOSCERE IL LAVORO
Sostanze e attività
Tempi e modalità
Vie di assorbimento
Misure in uso
02
VALUTARE E PROGRAMMARE
Protocollo pertinente
Accertamenti appropriati
Cartella sanitaria
Autonomia professionale
03
RESTITUIRE PREVENZIONE
Giudizio e prescrizioni
Indicazioni preventive
Informazione al lavoratore
Riesame quando necessario
DATI SUL LAVORO
COMPETENZA SANITARIA
MISURE DI COMPETENZA AZIENDALE
Il fact sheet non stabilisce un pannello di esami o una periodicità sanitaria universale.
INDICE
Notes: MODULO 11 | SLIDE 02
Il medico competente: raccordo tra lavoro e salute
OBIETTIVO DIDATTICO
Mostrare il medico competente come interlocutore tecnico nella tutela della salute, non come semplice esecutore di visite. Distinguere il flusso delle informazioni sul lavoro da quello delle informazioni cliniche, rispettando autonomia professionale e ruoli aziendali.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Per valutare la salute in rapporto al lavoro occorre conoscere sostanze, attività, durata e condizioni dell’esposizione, vie di assorbimento e misure adottate. Il datore di lavoro e le funzioni tecniche devono rendere disponibili le informazioni pertinenti; il medico competente le utilizza nel proprio ambito professionale. Il documento del Garante richiama l’autonomia del medico nella programmazione della sorveglianza e nella custodia della cartella sanitaria e di rischio. L’articolo 242 prevede che il datore adotti, su conforme parere del medico, misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami. Prevede inoltre l’informazione ai lavoratori e, quando ne ricorrono le condizioni, indicazioni sulla prosecuzione della sorveglianza dopo la cessazione dell’esposizione.
LETTURA DELLA MAPPA
Leggere da sinistra a destra: descrizione del lavoro, valutazione sanitaria, ritorno alla prevenzione. La figura centrale rappresenta una funzione, non un potere di accedere a qualsiasi dato aziendale. La fascia inferiore distingue le informazioni necessarie all’organizzazione del lavoro dai contenuti clinici riservati. Le frecce non trasferiscono al datore la responsabilità delle decisioni mediche.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Il fact sheet non specifica un pannello di esami, una frequenza universale delle visite o indicatori biologici validi per ogni reprotossico. Non aggiungerli come se derivassero dal diagramma. Le decisioni cliniche richiedono appropriatezza, riferimenti applicabili e valutazione individuale del medico. L’aggiornamento delle informazioni sul lavoro è essenziale: una descrizione di mansione troppo generica può non rappresentare prelievi, pulizie o manutenzioni.
MESSAGGIO E RACCORDO
Le competenze si coordinano senza confondersi. Il passo successivo è individuare il presupposto normativo della sorveglianza, prima di leggere le differenze tra i rami del diagramma.
FONTI E PERIMETRO
[N1], art. 242, commi 2–6; [N2], art. 243, commi 1–3; [T1], pp. 2–4; [D], mappa.
[N1] D.Lgs. 135/2024, art. 16 e relative note: art. 242 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Accertamenti sanitari, misure individuali, anomalie e rivalutazione. Testo riportato dalla fonte della modifica.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=16&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[N2] D.Lgs. 135/2024, art. 17 e relative note: art. 243 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Registro, cartelle, accessi, comunicazioni, cessazioni e conservazione.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[T1] Garante per la protezione dei dati personali (2021). Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale. Utilizzate soltanto le parti generali sul ruolo del medico, sull’autonomia e sulla separazione dei dati sanitari, pp. 2–4. Non trasferite le disposizioni emergenziali.
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Protezione%2Bdei%2Bdati%2B-%2BIl%2Bruolo%2Bdel%2Bmedico%2Bcompetente%2Bin%2Bmateria%2Bdi%2Bsicurezza%2Bsul%2Bluogo%2Bdi%2Blavoro%2C%2Banche%2Bcon%2Briferimento%2Bal%2Bcontesto%2Bemergenziale.pdf/768bfc74-31c0-6ded-be3b-f1e2644ccce5?version=1.0
[D] Elaborazioni didattiche originali del Modulo 11. Illustrazioni vettoriali, mappe di raccordo e proposte di tracciabilità. Non costituiscono modelli prescritti dal fact sheet, protocolli sanitari o modulistica ufficiale.
Elaborazione didattica indipendente: non è una pubblicazione ufficiale INAIL, una valutazione aziendale o un protocollo sanitario. [I1] identifica la fonte INAIL fornita; [N] le integrazioni normative; [T1] l’approfondimento esterno sui dati; [D] le mappe originali. Il fact sheet non definisce un protocollo clinico universale né tutte le modalità di gestione dei registri. I testi normativi sono quelli delle fonti citate, consultate il 23 ottobre 2026: non costituiscono una ricognizione integrale del diritto vigente. Verificare disposizioni e modalità operative applicabili prima dell’uso professionale. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 104
MODULO 11 / SORVEGLIANZA E DOCUMENTAZIONE
ACCERTAMENTI SANITARI
Articolo 242: il presupposto è il rischio per la salute
La valutazione dell’articolo 236 collega scenario espositivo, rischio e tutela sanitaria.
REPROTOSSICI 2026
Art. 242, commi 1–3 e 6 [N1] • Art. 236 [N3] • Schema [D]
03 / 10
01
VALUTAZIONE
Esposizione e condizioni
di lavoro documentate
02
RISCHIO PER LA SALUTE
Evidenziato dalla
valutazione
03
SORVEGLIANZA SANITARIA
Per i lavoratori
individuati dalla valutazione
MISURE INDIVIDUALI
Datore di lavoro su conforme
parere del medico competente.
INFORMAZIONE
Spiegare al lavoratore
la sorveglianza e le indicazioni.
CONTINUITÀ
Valutare la prosecuzione dopo
l’esposizione, quando pertinente.
La sorveglianza sanitaria non sostituisce il controllo dell’esposizione.
INDICE
Notes: MODULO 11 | SLIDE 03
Articolo 242: il presupposto è il rischio per la salute
OBIETTIVO DIDATTICO
Leggere correttamente il collegamento tra valutazione dell’esposizione e sorveglianza sanitaria. Evitare che la presenza di una sostanza o il rispetto di un limite vengano usati come scorciatoie decisionali indipendenti dalla valutazione complessiva.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
L’articolo 242, comma 1, individua i destinatari nella categoria dei lavoratori per i quali la valutazione prevista dall’articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute. Questa valutazione considera le caratteristiche delle lavorazioni e le diverse modalità di assorbimento, compresa quella cutanea. Non basta quindi conoscere la classificazione della sostanza senza descrivere lo scenario; allo stesso modo, una concentrazione in aria inferiore al VLEP non sostituisce tutte le altre considerazioni richieste. I commi successivi dell’articolo 242 collegano le risultanze sanitarie alle misure individuali, adottate dal datore su conforme parere del medico, e prevedono che tali misure possano comprendere l’allontanamento secondo le procedure dell’articolo 42. Il medico informa il lavoratore e valuta, quando pertinente, la continuità della sorveglianza dopo l’esposizione.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Il percorso centrale collega valutazione documentata, evidenza di rischio per la salute e sorveglianza sanitaria. Le tre schede inferiori mostrano le conseguenze preventive e informative, non una lista standard di esami. Il numero 242 identifica il riferimento legislativo; non rappresenta un indice di rischio. Il richiamo finale distingue il controllo della persona dal controllo della sorgente.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La slide descrive il raccordo generale dell’articolo 242 richiamato dal percorso, senza sostituire ulteriori disposizioni specifiche applicabili alla sostanza o alla situazione lavorativa. Non introduce una soglia numerica per l’attivazione, non attribuisce al docente competenze cliniche e non autorizza automatismi di esclusione. Le misure tecniche del modulo precedente restano necessarie: sorveglianza sanitaria e prevenzione primaria hanno funzioni diverse.
MESSAGGIO E RACCORDO
La motivazione deve essere rintracciabile nella valutazione. La slide seguente confronta gli esiti del diagramma INAIL, mantenendo questa chiave di lettura normativa.
FONTI E PERIMETRO
[N1], art. 242, commi 1–3 e 6; [N3], art. 236, commi 1–2; [I1], Figura 1; [D], sequenza.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Riferimento principale: Figura 1, p. 3; precisazioni e limiti, pp. 2–4.
[N1] D.Lgs. 135/2024, art. 16 e relative note: art. 242 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Accertamenti sanitari, misure individuali, anomalie e rivalutazione. Testo riportato dalla fonte della modifica.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=16&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[N3] D.Lgs. 135/2024, art. 11 e relative note: art. 236 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Valutazione dell’esposizione e contenuti documentali, in particolare commi 1–4.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=11&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[D] Elaborazioni didattiche originali del Modulo 11. Illustrazioni vettoriali, mappe di raccordo e proposte di tracciabilità. Non costituiscono modelli prescritti dal fact sheet, protocolli sanitari o modulistica ufficiale.
Elaborazione didattica indipendente: non è una pubblicazione ufficiale INAIL, una valutazione aziendale o un protocollo sanitario. [I1] identifica la fonte INAIL fornita; [N] le integrazioni normative; [T1] l’approfondimento esterno sui dati; [D] le mappe originali. Il fact sheet non definisce un protocollo clinico universale né tutte le modalità di gestione dei registri. I testi normativi sono quelli delle fonti citate, consultate il 23 ottobre 2026: non costituiscono una ricognizione integrale del diritto vigente. Verificare disposizioni e modalità operative applicabili prima dell’uso professionale. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 105
MODULO 11 / SORVEGLIANZA E DOCUMENTAZIONE
CRITERI NEL DIAGRAMMA INAIL
Tre esiti da leggere senza automatismi
Sintesi delle sole ricadute sanitarie della Figura 1; non sostituisce la sequenza decisionale completa.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, Figura 1 [I1] • Artt. 242–243 [N1–N2] • Sintesi [D]
04 / 10
RAMO PRELIMINARE
NON ATTIVO
Sorveglianza sanitaria e registro CMR
per la situazione favorevole esaminata.
CASO A
ATTIVAZIONE
Sorveglianza sanitaria
e registro CMR.
CASI B · C · D
EVENTUALE ATTIVAZIONE
Da raccordare alla valutazione del rischio
e alle disposizioni applicabili.
Il ramo verde mantiene misure preventive e rivalutazione. Non esclude obblighi dovuti ad altri rischi.
«Eventuale» non significa facoltativa. Un VLEP rispettato non decide, da solo, l’attivazione.
INDICE
Notes: MODULO 11 | SLIDE 04
Tre esiti da leggere senza automatismi
OBIETTIVO DIDATTICO
Conservare le differenze testuali tra il ramo preliminare, il Caso A e i casi B, C e D. Spiegare perché la parola eventuale non equivale a facoltativo e perché un esito vale soltanto nel perimetro valutato.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Nel ramo verde la fonte indica di non attivare sorveglianza sanitaria e registro CMR per la situazione che ha consentito di escludere il rischio attribuibile all’ambiente di lavoro. Restano il richiamo agli articoli 237, 238 e 239 e la rivalutazione in caso di modifiche. Il Caso A riguarda la sostanza identificata come priva di soglia nell’Allegato XLIII: lo schema riporta l’attivazione di entrambi. Per il Caso B il riferimento è una sostanza identificata con soglia; per il Caso C un DNEL vincolante pertinente; nel Caso D la valutazione è caso per caso. In questi tre rami il fact sheet utilizza la formulazione eventuale attivazione. Tale formulazione va raccordata al presupposto dell’articolo 242 e al rinvio dell’articolo 243 ai lavoratori soggetti alla relativa tutela.
LETTURA DELLA MAPPA
Le tre fasce sono una sintesi degli esiti sanitari, non l’intero diagramma. Il verde rappresenta esclusivamente il ramo preliminare; il rosso individua A; la fascia ambra riunisce B–D solo per la comune formulazione sull’attivazione, senza rendere equivalenti i rispettivi criteri valutativi. In ogni fascia sono mantenuti insieme sorveglianza e registro, come nella fonte.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Non usare il ramo verde per disattivare tutele dovute ad altre sostanze o rischi. Non usare un DNEL generico, un VLEP rispettato o l’assenza di una notazione come prova automatica che la sorveglianza non serva. Quando le informazioni sono insufficienti, va dichiarata l’incertezza: la mancanza di dati non costituisce un esito favorevole dimostrato.
MESSAGGIO E RACCORDO
Una decisione motivata mantiene visibili dati, condizioni e responsabilità. Quando ricorrono i presupposti, il passaggio documentale successivo è l’iscrizione dei lavoratori nel registro di esposizione.
FONTI E PERIMETRO
[I1], Figura 1, p. 3, rami preliminare e A–D; [N1], art. 242, comma 1; [N2], art. 243, comma 1.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Riferimento principale: Figura 1, p. 3; precisazioni e limiti, pp. 2–4.
[N1] D.Lgs. 135/2024, art. 16 e relative note: art. 242 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Accertamenti sanitari, misure individuali, anomalie e rivalutazione. Testo riportato dalla fonte della modifica.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=16&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[N2] D.Lgs. 135/2024, art. 17 e relative note: art. 243 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Registro, cartelle, accessi, comunicazioni, cessazioni e conservazione.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[D] Elaborazioni didattiche originali del Modulo 11. Illustrazioni vettoriali, mappe di raccordo e proposte di tracciabilità. Non costituiscono modelli prescritti dal fact sheet, protocolli sanitari o modulistica ufficiale.
Elaborazione didattica indipendente: non è una pubblicazione ufficiale INAIL, una valutazione aziendale o un protocollo sanitario. [I1] identifica la fonte INAIL fornita; [N] le integrazioni normative; [T1] l’approfondimento esterno sui dati; [D] le mappe originali. Il fact sheet non definisce un protocollo clinico universale né tutte le modalità di gestione dei registri. I testi normativi sono quelli delle fonti citate, consultate il 23 ottobre 2026: non costituiscono una ricognizione integrale del diritto vigente. Verificare disposizioni e modalità operative applicabili prima dell’uso professionale. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 106
MODULO 11 / SORVEGLIANZA E DOCUMENTAZIONE
CONTENUTO E RESPONSABILITÀ
Registro CMR: tracciare l’esposizione, non le diagnosi
Articolo 243: iscrizione dei lavoratori dell’articolo 242 e contenuti riferiti alla loro esposizione.
REPROTOSSICI 2026
Art. 243, commi 1–3 [N2] • Riservatezza [T1] • Scheda didattica [D]
05 / 10
REGISTRO DI ESPOSIZIONE
ATTIVITÀ
Lavorazione svolta dal lavoratore
AGENTE / SOSTANZA
Identificazione dell’agente utilizzato
ESPOSIZIONE
Valore ove noto; non inventare il dato
Schema illustrativo, non modulistica ufficiale.
DATORE DI LAVORO
Istituisce e aggiorna il registro.
MEDICO COMPETENTE
Ne cura la tenuta per il tramite
previsto dalla norma.
ACCESSI PREVISTI
RSPP e rappresentanti per la sicurezza;
al lavoratore le proprie annotazioni.
Dato di esposizione non disponibile ≠ esposizione nulla. Diagnosi e referti non appartengono al registro.
INDICE
Notes: MODULO 11 | SLIDE 05
Registro CMR: tracciare l’esposizione, non le diagnosi
OBIETTIVO DIDATTICO
Identificare il contenuto essenziale del registro e distinguere la responsabilità della sua istituzione dalla tenuta e dai diritti di accesso. Chiarire che il registro di esposizione non è una raccolta di referti medici.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
L’articolo 243, comma 1, collega l’iscrizione ai lavoratori dell’articolo 242 e richiede, per ciascuno, l’attività svolta, l’agente o la sostanza utilizzati e, ove noto, il valore dell’esposizione. Il datore istituisce e aggiorna il registro e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso al registro secondo la disposizione. Il comma 3 disciplina la comunicazione, su richiesta, delle annotazioni individuali al lavoratore interessato; i dati della cartella sanitaria sono comunicati tramite il medico. Queste funzioni non devono essere confuse con la possibilità di consultare dati sanitari di altri lavoratori. La presenza di un campo espositivo non autorizza a inserire un valore inventato quando non si dispone di un dato.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Il fascicolo centrale contiene tre campi concettuali, tutti privi di dati personali: attività, agente, esposizione ove nota. È una visualizzazione didattica, non un modello conforme al decreto attuativo né una schermata del servizio INAIL. Le schede laterali separano datore, medico e soggetti che accedono secondo le regole applicabili. Il simbolo del lucchetto richiama la protezione della documentazione, non l’esclusione dei diritti previsti.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Un dato mancante non equivale a esposizione nulla. Nella documentazione tecnica di supporto è utile indicare fonte, data, scenario e limiti del dato; questa è una proposta di tracciabilità, distinta dai campi espressamente richiamati nella norma. Modelli e modalità di tenuta e trasmissione richiedono la verifica delle disposizioni e istruzioni applicabili; la slide non riproduce un’interfaccia aggiornata del portale.
MESSAGGIO E RACCORDO
Il registro conserva una storia espositiva leggibile. Occorre poi distinguere gli adempimenti durante l’attività da quelli connessi alla cessazione del rapporto o dell’azienda.
FONTI E PERIMETRO
[N2], art. 243, commi 1–3 e 9; [T1], pp. 2–4, separazione dei dati clinici; [D], scheda illustrativa.
[N2] D.Lgs. 135/2024, art. 17 e relative note: art. 243 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Registro, cartelle, accessi, comunicazioni, cessazioni e conservazione.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[T1] Garante per la protezione dei dati personali (2021). Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale. Utilizzate soltanto le parti generali sul ruolo del medico, sull’autonomia e sulla separazione dei dati sanitari, pp. 2–4. Non trasferite le disposizioni emergenziali.
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Protezione%2Bdei%2Bdati%2B-%2BIl%2Bruolo%2Bdel%2Bmedico%2Bcompetente%2Bin%2Bmateria%2Bdi%2Bsicurezza%2Bsul%2Bluogo%2Bdi%2Blavoro%2C%2Banche%2Bcon%2Briferimento%2Bal%2Bcontesto%2Bemergenziale.pdf/768bfc74-31c0-6ded-be3b-f1e2644ccce5?version=1.0
[D] Elaborazioni didattiche originali del Modulo 11. Illustrazioni vettoriali, mappe di raccordo e proposte di tracciabilità. Non costituiscono modelli prescritti dal fact sheet, protocolli sanitari o modulistica ufficiale.
Elaborazione didattica indipendente: non è una pubblicazione ufficiale INAIL, una valutazione aziendale o un protocollo sanitario. [I1] identifica la fonte INAIL fornita; [N] le integrazioni normative; [T1] l’approfondimento esterno sui dati; [D] le mappe originali. Il fact sheet non definisce un protocollo clinico universale né tutte le modalità di gestione dei registri. I testi normativi sono quelli delle fonti citate, consultate il 23 ottobre 2026: non costituiscono una ricognizione integrale del diritto vigente. Verificare disposizioni e modalità operative applicabili prima dell’uso professionale. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 107
MODULO 11 / SORVEGLIANZA E DOCUMENTAZIONE
CICLO DI VITA DOCUMENTALE
Articolo 243: flussi, cessazioni e conservazione
Distinguere gli eventi, i documenti da trasmettere e il soggetto che li conserva.
REPROTOSSICI 2026
Art. 243, commi 4–6 e 8 [N2] • Segreto professionale [T1] • Flussi [D]
06 / 10
01
DURANTE L’ATTIVITÀ
Registro aggiornato
Trasmissioni a INAIL
e organo di vigilanza
02
CESSAZIONE RAPPORTO
Cartella + annotazioni
a INAIL tramite il medico
Copia al lavoratore
03
CESSAZIONE AZIENDA
Registro e cartelle
sanitarie e di rischio
a INAIL
CONSERVAZIONE PRESSO INAIL · ART. 243, COMMA 6
≥ 5
ANNI / REPROTOSSICI
Dalla cessazione dell’attività espositiva.
40
ANNI / CANCEROGENI O MUTAGENI
Ambito distinto: non applicare il termine breve.
Non è una scadenza automatica di cancellazione aziendale. Coordinare gli ulteriori obblighi di conservazione.
INDICE
Notes: MODULO 11 | SLIDE 06
Articolo 243: flussi, cessazioni e conservazione
OBIETTIVO DIDATTICO
Distinguere aggiornamento del registro, comunicazioni istituzionali, cessazione del rapporto e cessazione dell’attività aziendale. Evitare che i tempi di conservazione vengano attribuiti al soggetto sbagliato o trasformati in una scadenza automatica di cancellazione.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il testo dell’articolo 243 riportato nelle note al D.Lgs. 135/2024 prevede la trasmissione del registro a INAIL e organo di vigilanza e la comunicazione delle variazioni con la cadenza e nelle condizioni del comma 8. La cadenza triennale di tale comunicazione non significa che il registro debba restare immutato per tre anni. Alla cessazione del rapporto il datore invia a INAIL, tramite il medico competente, cartella sanitaria e annotazioni individuali e ne consegna copia al lavoratore secondo il richiamo all’articolo 25. Alla cessazione dell’attività aziendale invia registro e cartelle a INAIL. Il comma 6 distingue la conservazione da parte del datore, almeno fino alla risoluzione del rapporto, da quella presso INAIL: almeno cinque anni dalla cessazione dell’attività espositiva per i reprotossici; quarant’anni per cancerogeni o mutageni.
LETTURA DELLA MAPPA
La fascia superiore separa i tre eventi. I due riquadri numerici inferiori riguardano espressamente la conservazione presso INAIL e hanno ambiti differenti. Il termine quaranta anni è mostrato per impedire di applicare il minimo dei reprotossici a situazioni che comprendano esposizioni cancerogene o mutagene. Il destinatario è sempre scritto accanto al flusso.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Questa è una sintesi del testo normativo citato, non una procedura completa di archiviazione. Coordinare gli obblighi speciali con le ulteriori regole applicabili, compreso l’articolo 25, e mantenere riservatezza e continuità della custodia. Il minimo di cinque anni presso INAIL non autorizza l’azienda a distruggere documenti allo scadere di cinque anni, né esaurisce le valutazioni per esposizioni multiple.
MESSAGGIO E RACCORDO
Per ogni documento servono un responsabile, un evento di aggiornamento e un destinatario corretto. La slide successiva mostra perché i fascicoli espositivi e clinici devono restare distinti.
FONTI E PERIMETRO
[N2], art. 243, commi 4–6 e 8; [T1], pp. 3–4, salvaguardia del segreto; [D], mappa dei flussi.
[N2] D.Lgs. 135/2024, art. 17 e relative note: art. 243 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Registro, cartelle, accessi, comunicazioni, cessazioni e conservazione.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[T1] Garante per la protezione dei dati personali (2021). Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale. Utilizzate soltanto le parti generali sul ruolo del medico, sull’autonomia e sulla separazione dei dati sanitari, pp. 2–4. Non trasferite le disposizioni emergenziali.
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Protezione%2Bdei%2Bdati%2B-%2BIl%2Bruolo%2Bdel%2Bmedico%2Bcompetente%2Bin%2Bmateria%2Bdi%2Bsicurezza%2Bsul%2Bluogo%2Bdi%2Blavoro%2C%2Banche%2Bcon%2Briferimento%2Bal%2Bcontesto%2Bemergenziale.pdf/768bfc74-31c0-6ded-be3b-f1e2644ccce5?version=1.0
[D] Elaborazioni didattiche originali del Modulo 11. Illustrazioni vettoriali, mappe di raccordo e proposte di tracciabilità. Non costituiscono modelli prescritti dal fact sheet, protocolli sanitari o modulistica ufficiale.
Elaborazione didattica indipendente: non è una pubblicazione ufficiale INAIL, una valutazione aziendale o un protocollo sanitario. [I1] identifica la fonte INAIL fornita; [N] le integrazioni normative; [T1] l’approfondimento esterno sui dati; [D] le mappe originali. Il fact sheet non definisce un protocollo clinico universale né tutte le modalità di gestione dei registri. I testi normativi sono quelli delle fonti citate, consultate il 23 ottobre 2026: non costituiscono una ricognizione integrale del diritto vigente. Verificare disposizioni e modalità operative applicabili prima dell’uso professionale. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 108
MODULO 11 / SORVEGLIANZA E DOCUMENTAZIONE
TRACCIABILITÀ E RISERVATEZZA
DVR, registro e cartella: tre funzioni distinte
Documenti coerenti tra loro, con contenuti e regole di accesso differenti.
REPROTOSSICI 2026
Art. 236 [N3] • Art. 243 [N2] • Garante, pp. 2–4 [T1] • Architettura [D]
07 / 10
DVR
Scenario e valutazione
Esposizione e misure
Motivazioni delle scelte
REGISTRO CMR
Attività del lavoratore
Agente utilizzato
Esposizione ove nota
CARTELLA SANITARIA
Documentazione sanitaria
Istituita e aggiornata
dal medico competente
AL DATORE: GIUDIZIO E PRESCRIZIONI
NON DIAGNOSI E REFERTI CLINICI
L’accesso al registro non si estende automaticamente alla cartella sanitaria.
INDICE
Notes: MODULO 11 | SLIDE 07
DVR, registro e cartella: tre funzioni distinte
OBIETTIVO DIDATTICO
Separare la descrizione del rischio aziendale, la storia individuale dell’esposizione e la documentazione clinica. Mostrare come mantenere la coerenza tra i documenti senza duplicare informazioni riservate in archivi di uso generale.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il DVR contiene l’esito della valutazione e le informazioni richieste per descrivere attività, sostanze, lavoratori interessati, esposizioni e misure. Il registro dell’articolo 243 collega i lavoratori alle attività e agli agenti, riportando l’esposizione ove nota. La cartella sanitaria e di rischio è istituita e aggiornata dal medico competente per i lavoratori interessati, secondo le regole richiamate dalla norma. Il documento del Garante distingue l’accesso alle informazioni necessarie per organizzare il lavoro dall’accesso ai dati clinici: al datore sono comunicati il giudizio di idoneità alla mansione e le eventuali prescrizioni, non diagnosi e anamnesi. Conservazione materiale e responsabilità organizzativa non equivalgono alla facoltà di leggere il contenuto sanitario.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
I tre fascicoli hanno titoli e funzioni diverse. Le linee di collegamento indicano coerenza tra scenario lavorativo, esposizione e tutela sanitaria, non un archivio unico aperto a tutti. Nella fascia inferiore la coppia giudizio/prescrizioni è separata dalla coppia diagnosi/referti. Il simbolo del lucchetto è associato ai contenuti clinici e alla gestione degli accessi.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Il diritto di accesso al registro previsto per RSPP e rappresentanti per la sicurezza non deve essere esteso automaticamente alla cartella sanitaria. Come proposta organizzativa, i dati tecnici dovrebbero mantenere identificativo della fonte, data, condizioni di lavoro e incertezza; le evidenze cliniche restano nel circuito sanitario competente. La slide non impone un software, un modello di archivio o una particolare tecnologia di cifratura.
MESSAGGIO E RACCORDO
La qualità documentale dipende sia dalla completezza dei collegamenti sia dai limiti degli accessi. Quando emergono segnali sanitari pertinenti, questi devono produrre una risposta preventiva senza diffondere informazioni cliniche non necessarie.
FONTI E PERIMETRO
[N3], art. 236, commi 1–4; [N2], art. 243, commi 1–3; [T1], pp. 2–4; [D], architettura documentale.
[N2] D.Lgs. 135/2024, art. 17 e relative note: art. 243 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Registro, cartelle, accessi, comunicazioni, cessazioni e conservazione.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[N3] D.Lgs. 135/2024, art. 11 e relative note: art. 236 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Valutazione dell’esposizione e contenuti documentali, in particolare commi 1–4.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=11&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[T1] Garante per la protezione dei dati personali (2021). Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale. Utilizzate soltanto le parti generali sul ruolo del medico, sull’autonomia e sulla separazione dei dati sanitari, pp. 2–4. Non trasferite le disposizioni emergenziali.
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Protezione%2Bdei%2Bdati%2B-%2BIl%2Bruolo%2Bdel%2Bmedico%2Bcompetente%2Bin%2Bmateria%2Bdi%2Bsicurezza%2Bsul%2Bluogo%2Bdi%2Blavoro%2C%2Banche%2Bcon%2Briferimento%2Bal%2Bcontesto%2Bemergenziale.pdf/768bfc74-31c0-6ded-be3b-f1e2644ccce5?version=1.0
[D] Elaborazioni didattiche originali del Modulo 11. Illustrazioni vettoriali, mappe di raccordo e proposte di tracciabilità. Non costituiscono modelli prescritti dal fact sheet, protocolli sanitari o modulistica ufficiale.
Elaborazione didattica indipendente: non è una pubblicazione ufficiale INAIL, una valutazione aziendale o un protocollo sanitario. [I1] identifica la fonte INAIL fornita; [N] le integrazioni normative; [T1] l’approfondimento esterno sui dati; [D] le mappe originali. Il fact sheet non definisce un protocollo clinico universale né tutte le modalità di gestione dei registri. I testi normativi sono quelli delle fonti citate, consultate il 23 ottobre 2026: non costituiscono una ricognizione integrale del diritto vigente. Verificare disposizioni e modalità operative applicabili prima dell’uso professionale. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 109
MODULO 11 / SORVEGLIANZA E DOCUMENTAZIONE
GESTIONE DELLE VARIAZIONI
Un segnale sanitario riapre la valutazione
L’articolo 242 collega specifiche evidenze sanitarie al riesame del rischio e delle misure.
REPROTOSSICI 2026
Art. 242, commi 4–5 [N1] • Art. 236 [N3] • INAIL, p. 4 [I1] • Ciclo [D]
08 / 10
ANOMALIA IMPUTABILE ALL’ESPOSIZIONE
Lavoratori esposti in modo analogo allo stesso agente.
SUPERAMENTO DI UN VALORE LIMITE BIOLOGICO
Condizione distinta dal confronto con VLEP o DNEL.
01
MEDICO COMPETENTE
Informa il datore
di lavoro
02
DATORE DI LAVORO
Nuova valutazione
del rischio
03
ESPOSIZIONE E MISURE
Tutte le vie rilevanti
Efficacia da riscontrare
Anche modifiche di sostanze, attività e condizioni richiedono il riesame dello scenario pertinente.
INDICE
Notes: MODULO 11 | SLIDE 08
Un segnale sanitario riapre la valutazione
OBIETTIVO DIDATTICO
Spiegare il circuito di ritorno dalla sorveglianza sanitaria alla prevenzione. Distinguere le condizioni espressamente indicate dall’articolo 242 dalle altre variazioni di processo che richiedono di riesaminare lo scenario espositivo.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
L’articolo 242, comma 4, considera l’evidenza, tra lavoratori esposti in modo analogo allo stesso agente, di un’anomalia imputabile all’esposizione, oppure il superamento di un valore limite biologico. In tali condizioni il medico competente informa il datore di lavoro. Il comma 5 collega a questa informazione una nuova valutazione del rischio e, ove tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell’agente in aria e comunque dell’esposizione, considerando tutte le circostanze e le vie rilevanti per verificare l’efficacia delle misure. Il percorso non deve quindi fermarsi al referto: deve riaprire l’analisi delle condizioni di lavoro e degli interventi preventivi. Il contenuto clinico resta gestito secondo le competenze e le regole di riservatezza.
LETTURA DELLA MAPPA
I due ingressi superiori riprendono le condizioni sanitarie della norma. La sequenza centrale identifica medico competente, datore e riesame dell’esposizione. Il collegamento di ritorno chiude il ciclo sulle misure, non sulla sola archiviazione del dato. La fascia inferiore ricorda che anche modifiche rilevanti di sostanze, attività o condizioni richiedono attenzione, secondo il principio di rivalutazione del fact sheet.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Un valore limite biologico non è un DNEL e non coincide con un valore di riferimento della popolazione generale: non usare questi termini come sinonimi. Non ogni risultato clinico anomalo dimostra automaticamente un’origine professionale; il nesso indicato dalla norma richiede la valutazione competente. La slide non fornisce soglie cliniche, criteri diagnostici o indicazioni per interventi sanitari autonomi del datore di lavoro.
MESSAGGIO E RACCORDO
Il segnale pertinente deve tradursi in una decisione verificabile sulle condizioni di lavoro. L’aggiornamento successivo deve riallineare il DVR e la documentazione che sostiene le misure e la sorveglianza.
FONTI E PERIMETRO
[N1], art. 242, commi 4–5; [N3], art. 236, comma 2; [I1], p. 4, rivalutazione; [D], ciclo.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Riferimento principale: Figura 1, p. 3; precisazioni e limiti, pp. 2–4.
[N1] D.Lgs. 135/2024, art. 16 e relative note: art. 242 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Accertamenti sanitari, misure individuali, anomalie e rivalutazione. Testo riportato dalla fonte della modifica.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=16&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[N3] D.Lgs. 135/2024, art. 11 e relative note: art. 236 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Valutazione dell’esposizione e contenuti documentali, in particolare commi 1–4.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=11&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[D] Elaborazioni didattiche originali del Modulo 11. Illustrazioni vettoriali, mappe di raccordo e proposte di tracciabilità. Non costituiscono modelli prescritti dal fact sheet, protocolli sanitari o modulistica ufficiale.
Elaborazione didattica indipendente: non è una pubblicazione ufficiale INAIL, una valutazione aziendale o un protocollo sanitario. [I1] identifica la fonte INAIL fornita; [N] le integrazioni normative; [T1] l’approfondimento esterno sui dati; [D] le mappe originali. Il fact sheet non definisce un protocollo clinico universale né tutte le modalità di gestione dei registri. I testi normativi sono quelli delle fonti citate, consultate il 23 ottobre 2026: non costituiscono una ricognizione integrale del diritto vigente. Verificare disposizioni e modalità operative applicabili prima dell’uso professionale. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 110
MODULO 11 / SORVEGLIANZA E DOCUMENTAZIONE
COERENZA DOCUMENTALE
Aggiornare il DVR: rendere verificabile la decisione
Le sei aree informative dell’articolo 236, comma 4, sostengono una revisione motivata.
REPROTOSSICI 2026
Art. 236, comma 4 [N3] • Artt. 242–243 [N1–N2] • INAIL [I1] • Versioni [D]
09 / 10
REVISIONE PRECEDENTE
NUOVA EVIDENZA / CAMBIAMENTO
REVISIONE MOTIVATA
1
ATTIVITÀ E MOTIVI
Lavorazioni e ragioni
dell’impiego
2
QUANTITATIVI
Prodotti, utilizzati, impurità
o sottoprodotti
3
LAVORATORI
Numero degli esposti
o potenzialmente esposti
4
ESPOSIZIONE
Valore ove noto
e relativo grado
5
MISURE E DPI
Prevenzione e protezione
applicate
6
SOSTITUZIONE
Indagini svolte e sostituti
eventualmente utilizzati
Riallineare, quando necessario: registro, protocollo sanitario e istruzioni operative.
Riesaminare in caso di modifiche e secondo le disposizioni applicabili; rendere rintracciabili fonti e motivazioni.
INDICE
Notes: MODULO 11 | SLIDE 09
Aggiornare il DVR: rendere verificabile la decisione
OBIETTIVO DIDATTICO
Collegare l’aggiornamento della valutazione alle informazioni richieste dalla normativa, evitando revisioni puramente formali. Mostrare la necessità di mantenere allineati esposizione descritta, misure, decisioni sanitarie e documentazione individuale.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
L’articolo 236, comma 4, integra il DVR con dati specifici: attività che comportano la presenza degli agenti e motivi dell’impiego; quantitativi prodotti, utilizzati o presenti come impurità o sottoprodotti; numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti; esposizione, ove nota, e relativo grado; misure preventive e protettive e DPI; indagini sulla possibile sostituzione e sostituti eventualmente impiegati. Queste informazioni devono sostenere una decisione comprensibile, non una semplice dichiarazione di conformità. Il fact sheet richiama la rivalutazione in caso di modifiche e periodicamente, mentre l’articolo 242 prevede il riesame nelle condizioni sanitarie specifiche già illustrate. L’aggiornamento del registro segue il proprio obbligo e non può essere confuso con la sola comunicazione periodica delle variazioni agli enti.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Le sei schede riprendono, in sintesi originale, le sei aree informative del comma 4. La linea superiore tra revisione precedente e revisione aggiornata è una proposta organizzativa per rendere visibile il motivo del cambiamento. Il collegamento inferiore verso registro, protocollo sanitario e istruzioni operative esprime coerenza, non la necessità di modificare ogni documento a ogni revisione.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Non tutti i dati tecnici appartengono alla cartella sanitaria e non tutti i dati clinici devono entrare nel DVR. Il medico valuta l’eventuale adeguamento del protocollo nel proprio ambito; il datore assicura gli interventi di competenza. Numerazione delle revisioni, responsabile dell’azione e rinvio alla fonte sono proposte utili di tracciabilità, non modelli prescritti dal fact sheet. Non viene introdotta una frequenza universale di campionamento o visita.
MESSAGGIO E RACCORDO
La revisione è utile quando consente di ricostruire evidenza, decisione e attuazione. La mappa conclusiva distribuisce questi passaggi tra i soggetti aziendali senza confonderne le responsabilità.
FONTI E PERIMETRO
[N3], art. 236, comma 4; [N1], art. 242, comma 5; [N2], art. 243, comma 1; [I1], p. 4; [D], versione.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Riferimento principale: Figura 1, p. 3; precisazioni e limiti, pp. 2–4.
[N1] D.Lgs. 135/2024, art. 16 e relative note: art. 242 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Accertamenti sanitari, misure individuali, anomalie e rivalutazione. Testo riportato dalla fonte della modifica.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=16&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[N2] D.Lgs. 135/2024, art. 17 e relative note: art. 243 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Registro, cartelle, accessi, comunicazioni, cessazioni e conservazione.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[N3] D.Lgs. 135/2024, art. 11 e relative note: art. 236 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Valutazione dell’esposizione e contenuti documentali, in particolare commi 1–4.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=11&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[D] Elaborazioni didattiche originali del Modulo 11. Illustrazioni vettoriali, mappe di raccordo e proposte di tracciabilità. Non costituiscono modelli prescritti dal fact sheet, protocolli sanitari o modulistica ufficiale.
Elaborazione didattica indipendente: non è una pubblicazione ufficiale INAIL, una valutazione aziendale o un protocollo sanitario. [I1] identifica la fonte INAIL fornita; [N] le integrazioni normative; [T1] l’approfondimento esterno sui dati; [D] le mappe originali. Il fact sheet non definisce un protocollo clinico universale né tutte le modalità di gestione dei registri. I testi normativi sono quelli delle fonti citate, consultate il 23 ottobre 2026: non costituiscono una ricognizione integrale del diritto vigente. Verificare disposizioni e modalità operative applicabili prima dell’uso professionale. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 111
MODULO 11 / SORVEGLIANZA E DOCUMENTAZIONE
MAPPA CONCLUSIVA / ORGANIZZAZIONE
Responsabilità coordinate, informazioni protette
Una mappa di raccordo tra valutazione, tutela sanitaria e documentazione: non una matrice esaustiva degli obblighi.
REPROTOSSICI 2026
INAIL [I1] • Artt. 236, 242, 243 [N1–N3] • Garante [T1] • Mappa [D]
10 / 10
VALUTARE → DECIDERE → ATTUARE → DOCUMENTARE → RIESAMINARE
1
DATORE
Valutazione
Misure
Registro
2
MEDICO
Sorveglianza
Cartella
Registro
3
RSPP / TECNICI
Supporto su
processi ed
esposizione
4
LAVORATORE
Informazioni
Propri dati
Tutela
5
RLS
Accesso al
registro nei
limiti previsti
INAIL E VIGILANZA
Flussi previsti dalla norma • accessi pertinenti • segreto professionale
PROSSIMO MODULO 12 // Applicazione integrata del diagramma INAIL e conclusioni
INDICE
Notes: MODULO 11 | SLIDE 10
Responsabilità coordinate, informazioni protette
OBIETTIVO DIDATTICO
Concludere il modulo con una mappa che colleghi responsabilità, documenti e riservatezza. Preparare l’applicazione integrata del diagramma, mantenendo distinti il ruolo della fonte INAIL e quello delle integrazioni normative.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il datore di lavoro assicura la valutazione e le misure di competenza e istituisce e aggiorna il registro quando ricorrono i presupposti. Il medico competente opera nella propria autonomia, svolge la sorveglianza, cura la cartella sanitaria e le funzioni attribuitegli nella tenuta del registro e nei flussi documentali. Il servizio di prevenzione e le competenze tecniche sostengono l’analisi delle condizioni di lavoro e dell’esposizione: la mappa rappresenta questo supporto, senza attribuire loro la titolarità delle decisioni cliniche. Il lavoratore riceve informazioni e può ottenere le proprie annotazioni e i dati sanitari secondo le modalità previste. I rappresentanti per la sicurezza hanno accesso al registro ai sensi dell’articolo 243, senza che ciò equivalga all’accesso ai referti clinici. I flussi verso INAIL e vigilanza conservano finalità e regole specifiche.
LETTURA DELLA MAPPA
La sequenza superiore riassume valutare, decidere, attuare, documentare e riesaminare. Le cinque schede non costituiscono una matrice esaustiva degli obblighi: sono un raccordo tra le funzioni illustrate nel modulo. La fascia di base separa circolazione delle informazioni preventive e protezione dei dati sanitari. Il rinvio al Modulo 12 annuncia il ritorno al diagramma completo, non una prova di apprendimento.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La mappa è una proposta didattica indipendente. Non sostituisce il DVR, il protocollo del medico, le procedure aziendali, i modelli ufficiali o la verifica della normativa applicabile. Il fact sheet non è un algoritmo di conformità e non esaurisce esposizioni multiple, altri effetti e tutte le situazioni individuali. Anche una decisione di non attivazione deve rimanere motivata e riferita al proprio perimetro.
MESSAGGIO E RACCORDO
Una tutela efficace collega controllo dell’esposizione, decisioni sanitarie e documentazione affidabile. Nel Modulo 12 questi elementi vengono ricomposti nel percorso decisionale integrato, dall’identificazione della sostanza alla gestione e al riesame.
FONTI E PERIMETRO
[I1], Figura 1; [N1], art. 242; [N2], art. 243; [N3], art. 236; [T1], pp. 2–4; [D], sintesi organizzativa.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Riferimento principale: Figura 1, p. 3; precisazioni e limiti, pp. 2–4.
[N1] D.Lgs. 135/2024, art. 16 e relative note: art. 242 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Accertamenti sanitari, misure individuali, anomalie e rivalutazione. Testo riportato dalla fonte della modifica.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=16&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[N2] D.Lgs. 135/2024, art. 17 e relative note: art. 243 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Registro, cartelle, accessi, comunicazioni, cessazioni e conservazione.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[N3] D.Lgs. 135/2024, art. 11 e relative note: art. 236 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Valutazione dell’esposizione e contenuti documentali, in particolare commi 1–4.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=11&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[T1] Garante per la protezione dei dati personali (2021). Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale. Utilizzate soltanto le parti generali sul ruolo del medico, sull’autonomia e sulla separazione dei dati sanitari, pp. 2–4. Non trasferite le disposizioni emergenziali.
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Protezione%2Bdei%2Bdati%2B-%2BIl%2Bruolo%2Bdel%2Bmedico%2Bcompetente%2Bin%2Bmateria%2Bdi%2Bsicurezza%2Bsul%2Bluogo%2Bdi%2Blavoro%2C%2Banche%2Bcon%2Briferimento%2Bal%2Bcontesto%2Bemergenziale.pdf/768bfc74-31c0-6ded-be3b-f1e2644ccce5?version=1.0
[D] Elaborazioni didattiche originali del Modulo 11. Illustrazioni vettoriali, mappe di raccordo e proposte di tracciabilità. Non costituiscono modelli prescritti dal fact sheet, protocolli sanitari o modulistica ufficiale.
Elaborazione didattica indipendente: non è una pubblicazione ufficiale INAIL, una valutazione aziendale o un protocollo sanitario. [I1] identifica la fonte INAIL fornita; [N] le integrazioni normative; [T1] l’approfondimento esterno sui dati; [D] le mappe originali. Il fact sheet non definisce un protocollo clinico universale né tutte le modalità di gestione dei registri. I testi normativi sono quelli delle fonti citate, consultate il 23 ottobre 2026: non costituiscono una ricognizione integrale del diritto vigente. Verificare disposizioni e modalità operative applicabili prima dell’uso professionale. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 112
REPROTOSSICI
PROFESSIONAL TRAINER 2026
MODULO 12 / 12
Applicazione integrata
del diagramma INAIL
e conclusioni
Dall’identità della sostanza
alla decisione documentata.
IDENTIFICARE
SOSTANZA
DECIDERE
EVIDENZE
GESTIRE
RIESAME
Base: fact sheet INAIL 2026. Elaborazione indipendente.
La sintesi non sostituisce la valutazione aziendale.
IDENTITÀ → ESPOSIZIONE → PERCORSO
Sostanza
SDS • identità
?
A
B
C
D
01
IDENTITÀ E CLASSIFICAZIONE
02
1A / 1B • NON CANCEROGENA / MUTAGENA
03
SINGOLA SOSTANZA
Illustrazione originale; nessuna sostanza reale classificata.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, campo di applicazione [I1] • Tavola [D]
01 / 10
INDICE
Notes: MODULO 12 | SLIDE 01
Applicazione integrata del diagramma INAIL e conclusioni
OBIETTIVO DIDATTICO
Riunire i contenuti della collana in una sequenza leggibile di decisioni, mantenendo il campo di applicazione dichiarato dalla fonte. La prima operazione è riconoscere l’agente e la classificazione; non cercare immediatamente un valore da confrontare.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il diagramma INAIL riguarda sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B, non cancerogene e non mutagene, considerate singolarmente. Identità e classificazione costituiscono quindi il punto di ingresso. Il richiamo alla SDS e agli identificativi nella copertina è una proposta di organizzazione delle informazioni, non una nuova condizione introdotta dal diagramma. Individuata la sostanza, occorre stabilire se esista esposizione occupazionale e soltanto successivamente affrontare le verifiche sulle soglie. La presentazione finale non ripete tutti gli approfondimenti dei moduli precedenti: li ricompone secondo l’ordine della Figura 1. Le conseguenze preventive e sanitarie dipendono dal ramo effettivamente percorso e dalle condizioni considerate.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
La tavola collega un fascicolo di identificazione a una rete di decisioni. I tre requisiti, categoria 1A o 1B, perimetro non cancerogeno/non mutageno e singola sostanza, vanno letti insieme. I simboli non rappresentano sostanze reali e non attribuiscono classificazioni a prodotti commerciali. I colori dei casi servono soltanto a orientare la lettura.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Quando sono presenti anche proprietà cancerogene o mutagene, il fact sheet richiede una valutazione congiunta o ulteriore. In presenza di più agenti, il percorso per singola sostanza non esaurisce la gestione complessiva. Non interpretare quindi il perimetro della Figura 1 come confine di tutti gli obblighi di prevenzione. Il modulo non aggiorna silenziosamente il documento di base né pretende di sostituire una ricognizione normativa.
MESSAGGIO E RACCORDO
La decisione finale deve poter essere ricostruita a partire da sostanza, scenario ed evidenze. Definito questo ingresso, la slide successiva torna alla prima domanda della Figura 1: si può escludere l’esposizione?
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 1–2 e intestazione della Figura 1; [D], tavola introduttiva.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte principale: Figura 1, p. 3; definizioni, pp. 1–2; limiti e conclusioni, p. 4.
[D] Elaborazioni didattiche originali: illustrazioni vettoriali, mappe e proposta di tracciabilità. Non sono modelli obbligatori, protocolli sanitari o un algoritmo di conformità.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. [I1] identifica la fonte principale; [N1] il riscontro normativo esterno; [D] le proposte didattiche. Il modulo conserva il perimetro della singola sostanza reprotossica 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. Non stabilisce soglie numeriche, protocolli clinici o esenzioni generali. Verificare la normativa e la documentazione applicabili prima dell’uso professionale. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 113
MODULO 12 / APPLICAZIONE INTEGRATA
ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE
Accertare l’esposizione, non soltanto la presenza
La prima domanda richiede ragionevole certezza nelle condizioni effettivamente esaminate.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–4 e Figura 1 [I1] • Tavola [D]
02 / 10
SORGENTE → MODALITÀ DI CONTATTO → LAVORATORE
Raccordo
Prelievo
Ciclo chiuso
Inalazione / cute
SÌ → RAMO VERDE
Esposizione esclusa
con ragionevole certezza.
NO → VERIFICA DEL FONDO
Si prosegue con il riferimento
della popolazione generale.
Ciclo chiuso ≠ esclusione automatica. Considerare anche raccordi, prelievi, pulizia e interventi [D].
INDICE
Notes: MODULO 12 | SLIDE 02
Accertare l’esposizione, non soltanto la presenza
OBIETTIVO DIDATTICO
Distinguere la presenza della sostanza dall’esposizione del lavoratore. Collocare l’esclusione dell’esposizione nel ragionamento preliminare del fact sheet e rendere visibile il legame tra conclusione e condizioni operative effettivamente esaminate.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il documento richiede che l’assenza di esposizione sia appurata con ragionevole certezza. La lavorazione a ciclo chiuso è riportata come esempio, non come dichiarazione universale di assenza di rischio. Se la risposta alla prima domanda è positiva, la Figura 1 conduce al ramo verde; se è negativa, si passa al confronto con la popolazione generale. La valutazione riguarda una sostanza e una situazione specifica. La tavola suggerisce di osservare il percorso dalla sorgente alle modalità di contatto e al lavoratore, mettendo in relazione conduzione ordinaria e attività che possono modificare il confinamento. Questa lettura per fasi è un supporto didattico: la fonte non fornisce una checklist di impianto o criteri universali di collaudo.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
L’illustrazione schematica mostra serbatoio, raccordi, prelievo e operatore. Le connessioni colorate evidenziano punti da comprendere; non sono misure di portata né rappresentano un impianto progettato per una sostanza reale. La fascia di decisione distingue il sì, che raggiunge l’esito preliminare favorevole, dal no, che mantiene aperto il percorso. Le vie inalatoria e dermica restano entrambe visibili.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
L’assenza di odore, una singola misura non quantificabile o la sola denominazione “ciclo chiuso” non sono presentate qui come prove sufficienti. Il fact sheet non stabilisce un criterio numerico generale per la ragionevole certezza. Le evidenze necessarie dipendono dalla sostanza, dalle attività e dalla qualità delle informazioni disponibili; le integrazioni operative devono essere motivate dal valutatore.
MESSAGGIO E RACCORDO
L’esito vale per le condizioni documentate e deve essere riesaminato quando cambiano. Quando l’esclusione non è sostenibile, la tappa successiva non è ancora il Caso A: è la verifica del riferimento della popolazione generale.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 3, testo introduttivo e primo nodo della Figura 1; [D], illustrazione del processo.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte principale: Figura 1, p. 3; definizioni, pp. 1–2; limiti e conclusioni, p. 4.
[D] Elaborazioni didattiche originali: illustrazioni vettoriali, mappe e proposta di tracciabilità. Non sono modelli obbligatori, protocolli sanitari o un algoritmo di conformità.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. [I1] identifica la fonte principale; [N1] il riscontro normativo esterno; [D] le proposte didattiche. Il modulo conserva il perimetro della singola sostanza reprotossica 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. Non stabilisce soglie numeriche, protocolli clinici o esenzioni generali. Verificare la normativa e la documentazione applicabili prima dell’uso professionale. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 114
MODULO 12 / APPLICAZIONE INTEGRATA
RAMO PRELIMINARE
Due risposte positive, lo stesso esito preliminare
Il riferimento della popolazione generale non è un valore sanitario.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–4 e Figura 1 [I1] • Tavola [D]
03 / 10
1
Si può escludere l’esposizione?
SÌ
2
Riferimento disponibile ed
esposizione ≤ riferimento?
SÌ
NO
RISCHIO ASCRIVIBILE AL LAVORO
ESCLUSO NELLA SITUAZIONE ESAMINATA
Non attivo sorveglianza sanitaria e registro CMR
Mantengo le misure degli artt. 237, 238 e 239
Rivaluto in caso di modifiche
NO
SI PROSEGUE ALLA VERIFICA DELLE SOGLIE
Per gli agenti ubiquitari: valori della popolazione generale pertinenti. VRA / VRB ≠ soglie di sicurezza.
INDICE
Notes: MODULO 12 | SLIDE 03
Il confronto con il fondo conduce allo stesso ramo verde
OBIETTIVO DIDATTICO
Leggere correttamente la seconda domanda preliminare e il suo collegamento. Distinguere il confronto con la popolazione generale dal confronto con un valore sanitario o professionale, evitando di trasformare il fondo in una soglia tossicologica.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Per le sostanze ubiquitarie, il testo descrive il caso in cui i livelli nell’ambiente di lavoro risultino pari o inferiori a quelli della popolazione generale, se noti. In queste condizioni il fact sheet ammette la conclusione di assenza di una sorgente occupazionale dell’agente e del conseguente rischio ascrivibile al lavoro. La Figura 1 richiede insieme la disponibilità del riferimento e il risultato del confronto: il sì conduce allo stesso ramo verde della prima domanda. I valori di riferimento ambientali e biologici derivano da misurazioni; la fonte precisa che non sono valori sanitari. Non devono quindi essere sostituiti senza spiegazione da VLEP o DNEL.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
La mappa rappresenta due ingressi distinti nella medesima uscita verde. La doppia freccia è il messaggio principale: un sì alla domanda sul fondo non porta al Caso A. Nel pannello verde restano visibili non attivazione di sorveglianza e registro per la situazione esaminata, misure degli articoli 237, 238 e 239 e rivalutazione. Il ramo no prosegue invece verso la qualificazione delle soglie.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Un riferimento non disponibile o non pertinente non permette di attestare la condizione favorevole. L’esito non equivale a innocuità intrinseca della sostanza e non disattiva obblighi derivanti da altri rischi. Il documento considera anche una possibile funzione del limite di quantificazione per agenti non ubiquitari, subordinandola a una metodica adeguatamente validata: non va generalizzata come equivalenza automatica tra “non rilevato” e “assenza”.
MESSAGGIO E RACCORDO
Le due verifiche preliminari precedono i casi A–D. Quando non consentono l’uscita favorevole, si consulta l’identificazione nella colonna Osservazioni dell’Allegato XLIII, senza saltare la sequenza.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 3, valori VRA/VRB e primi due nodi della Figura 1; [D], raccordo visuale.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte principale: Figura 1, p. 3; definizioni, pp. 1–2; limiti e conclusioni, p. 4.
[D] Elaborazioni didattiche originali: illustrazioni vettoriali, mappe e proposta di tracciabilità. Non sono modelli obbligatori, protocolli sanitari o un algoritmo di conformità.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. [I1] identifica la fonte principale; [N1] il riscontro normativo esterno; [D] le proposte didattiche. Il modulo conserva il perimetro della singola sostanza reprotossica 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. Non stabilisce soglie numeriche, protocolli clinici o esenzioni generali. Verificare la normativa e la documentazione applicabili prima dell’uso professionale. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 115
MODULO 12 / APPLICAZIONE INTEGRATA
IDENTIFICAZIONE DELLA SOGLIA
Allegato XLIII: leggere la notazione, non dedurla
Il percorso A–B è successivo alle verifiche preliminari sull’esposizione.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–4 e Figura 1 [I1] • Tavola [D]
04 / 10
ALLEGATO XLIII
Colonna
«Osservazioni»
Annotare fonte e versione.
Scheda illustrativa, non elenco reale.
Identificata «priva di soglia»?
SÌ
CASO A
Identificata «con valore soglia»?
SÌ
CASO B
NO
NO
VERIFICA REACH / DNEL → CASI C–D
Un VLEP non sostituisce la notazione. Notazione assente ≠ sostanza identificata come priva di soglia.
INDICE
Notes: MODULO 12 | SLIDE 04
Allegato XLIII: leggere la notazione, non dedurla
OBIETTIVO DIDATTICO
Ricostruire i due passaggi dedicati all’Allegato XLIII e separare l’identificazione normativa dalle informazioni tossicologiche disponibili. Mostrare che il no al primo nodo non identifica automaticamente una sostanza con soglia.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Superate le verifiche preliminari senza uscita favorevole, la Figura 1 domanda se la sostanza sia identificata come priva di valore soglia nella colonna Osservazioni dell’Allegato XLIII. Una risposta positiva conduce al Caso A. Se la risposta è negativa, si verifica separatamente l’identificazione come sostanza con valore soglia: soltanto un sì a questa seconda domanda conduce al Caso B. Se manca anche questa identificazione, il percorso prosegue verso la verifica della restrizione REACH. La disponibilità di un VLEP non sostituisce le notazioni richieste. Il fact sheet distingue espressamente sostanze con notazione, sostanze presenti senza notazione e sostanze non incluse nell’Allegato.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
La pagina schematica dell’Allegato è una rappresentazione originale: non contiene una riga reale né un elenco di sostanze. I due riquadri decisionali vanno letti in verticale; le frecce laterali conducono ad A e B. La prosecuzione inferiore indica il tratto C–D e impedisce di classificare per semplice esclusione. La data e la versione della fonte sono campi proposti per la tracciabilità.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La descrizione dello stato dell’Allegato contenuta nella pubblicazione appartiene al contesto editoriale del fact sheet. Per un’applicazione reale occorre controllare il testo applicabile, senza assumere che osservazioni e valori siano immutabili. Nel modulo non sono attribuite notazioni a sostanze specifiche e non vengono inventati elenchi aggiornati. “Informazione non controllata” e “notazione assente” non sono sinonimi.
MESSAGGIO E RACCORDO
Ogni sì deve essere riconducibile alla fonte che lo sostiene. La slide successiva espone le conseguenze del Caso A, lasciando visibili le misure comuni e il limite dell’interpretazione numerica.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 1, definizioni; p. 2, notazioni; p. 3, Figura 1; [D], scheda di lettura.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte principale: Figura 1, p. 3; definizioni, pp. 1–2; limiti e conclusioni, p. 4.
[D] Elaborazioni didattiche originali: illustrazioni vettoriali, mappe e proposta di tracciabilità. Non sono modelli obbligatori, protocolli sanitari o un algoritmo di conformità.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. [I1] identifica la fonte principale; [N1] il riscontro normativo esterno; [D] le proposte didattiche. Il modulo conserva il perimetro della singola sostanza reprotossica 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. Non stabilisce soglie numeriche, protocolli clinici o esenzioni generali. Verificare la normativa e la documentazione applicabili prima dell’uso professionale. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 116
MODULO 12 / APPLICAZIONE INTEGRATA
CASO A / PRIVA DI SOGLIA
Caso A: esposizione al livello più basso possibile
Ingresso: sostanza identificata «priva di valore soglia» nell’Allegato XLIII.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–4 e Figura 1 [I1] • Tavola [D]
05 / 10
1
RIDURRE
Livello tecnicamente
più basso possibile
2
CONFRONTARE
Esposizione e VLEP
dell’Allegato XLIII
3
ATTIVARE
Sorveglianza sanitaria
e registro CMR
A MONTE: SOSTITUZIONE E SISTEMA CHIUSO SE TECNICAMENTE POSSIBILI
Il rispetto del VLEP non dimostra, da solo, l’assenza di effetti riproduttivi.
INDICE
Notes: MODULO 12 | SLIDE 05
Caso A: minimizzare l’esposizione e attivare la tutela
OBIETTIVO DIDATTICO
Ricondurre il Caso A al requisito di ingresso e alle tre conseguenze indicate nella Figura 1. Mantenere distinta la riduzione dell’esposizione dal solo confronto con il limite professionale, evitando una lettura di conformità basata su un unico numero.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il Caso A riguarda una sostanza identificata nell’Allegato XLIII come priva di valore soglia. Nel diagramma non si può escludere un effetto avverso per la salute riproduttiva. Le azioni riportate sono la riduzione dell’esposizione al livello tecnicamente più basso possibile, il confronto con il VLEP dell’Allegato XLIII e l’attivazione della sorveglianza sanitaria e del registro CMR. Queste indicazioni vanno lette nel quadro della sostituzione e del sistema chiuso richiamato dal fact sheet: il ramo A non autorizza a iniziare la prevenzione dai soli dispositivi individuali. Il limite professionale conserva la propria funzione, ma non diventa per questo una soglia di assenza di effetti riproduttivi.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
I tre pannelli centrali separano intervento sull’esposizione, confronto e tutela. La linea che li collega non rappresenta una sequenza in cui la protezione sanitaria possa essere rinviata finché tutte le altre azioni siano concluse: mette in relazione dimensioni della stessa gestione. L’icona di contenimento e quella del fascicolo sono simboli organizzativi originali, non attestazioni di prestazione tecnica.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La formula “livello tecnicamente più basso possibile” appartiene alla fonte e non viene tradotta in una percentuale arbitraria del VLEP. Il modulo non propone un valore obiettivo universale. L’attivazione riportata per il Caso A non esaurisce la definizione del protocollo sanitario o delle modalità operative del registro, affrontate nel modulo precedente con fonti integrative. Rimane necessaria la valutazione degli altri effetti chimici pertinenti.
MESSAGGIO E RACCORDO
La tracciabilità deve spiegare tanto il requisito di ingresso quanto le misure adottate. La successiva slide confronta questa impostazione con il Caso B, nel quale il riferimento alla soglia richiede una valutazione specifica e non una semplice rassicurazione numerica.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 1, art. 235 richiamato; p. 2, VLEP; p. 3, Caso A; [D], mappa delle azioni.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte principale: Figura 1, p. 3; definizioni, pp. 1–2; limiti e conclusioni, p. 4.
[D] Elaborazioni didattiche originali: illustrazioni vettoriali, mappe e proposta di tracciabilità. Non sono modelli obbligatori, protocolli sanitari o un algoritmo di conformità.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. [I1] identifica la fonte principale; [N1] il riscontro normativo esterno; [D] le proposte didattiche. Il modulo conserva il perimetro della singola sostanza reprotossica 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. Non stabilisce soglie numeriche, protocolli clinici o esenzioni generali. Verificare la normativa e la documentazione applicabili prima dell’uso professionale. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 117
MODULO 12 / APPLICAZIONE INTEGRATA
CASO B / CON SOGLIA
Caso B: confrontare esposizione e soglia pertinente
Ingresso: sostanza identificata «con valore soglia» nell’Allegato XLIII.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, Caso B [I1] • Art. 235, comma 3-bis [N1] • Mappa [D]
06 / 10
ESPOSIZIONE
Via inalatoria
Via dermica
Condizioni e durata
SOGLIA
Effetto riproduttivo
Via e popolazione
Unità coerenti
DECISIONE
Riduzione al minimo
Valutazione del rischio
Tutela conseguente
CONFRONTO CON IL VLEP: SEMPRE DISTINTO
EVENTUALE SORVEGLIANZA E REGISTRO CMR
La notazione «cute» richiama l’assorbimento cutaneo. «Eventuale» non equivale a facoltativo.
INDICE
Notes: MODULO 12 | SLIDE 06
Caso B: valutare l’esposizione rispetto alla soglia
OBIETTIVO DIDATTICO
Integrare i quattro elementi del Caso B: riduzione, confronto con il VLEP, valutazione riproduttiva rispetto alla soglia e conseguenze sanitarie. Evitare l’equivalenza tra disponibilità della soglia e assenza già dimostrata di rischio.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
L’accesso al Caso B richiede l’identificazione della sostanza come con valore soglia nella colonna Osservazioni dell’Allegato XLIII. La Figura 1 indica esposizione ridotta al minimo, confronto con il VLEP, valutazione del rischio riproduttivo mediante confronto tra esposizione e soglia, considerando anche l’assorbimento dermico, ed eventuale attivazione di sorveglianza sanitaria e registro CMR. Il testo normativo richiamato nel fact sheet parla di riduzione al minimo del rischio quando non è tecnicamente possibile il sistema chiuso. La slide distingue quindi il linguaggio sintetico del diagramma dal presupposto normativo, senza farne due regole alternative.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
La visualizzazione affianca la caratterizzazione dell’esposizione e la qualificazione del riferimento. Le due vie, inalatoria e dermica, confluiscono nella valutazione; non sono quantità da sommare se espresse con unità non confrontabili. Il VLEP resta in una fascia distinta dalla soglia. Il riquadro finale riprende la parola “eventuale” della Figura 1 e la collega alle risultanze valutative e alle disposizioni applicabili.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Un confronto richiede un riferimento pertinente per effetto, via, durata e unità: queste dimensioni sono un promemoria didattico, non una nuova formula del fact sheet. La notazione cute richiama un possibile contributo significativo dell’assorbimento cutaneo e impedisce una lettura limitata all’aria. “Eventuale attivazione” non significa libertà di omettere obblighi; il diagramma non è una regola automatica di disattivazione sanitaria.
MESSAGGIO E RACCORDO
La presenza della soglia orienta il ragionamento ma non sostituisce la qualità delle evidenze. Se non ricorrono le identificazioni richieste per A o B, il percorso passa alla verifica del DNEL previsto in una restrizione REACH.
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 1–3, Caso B e via dermica; [N1], comma 3-bis, riscontro integrativo; [D], confronto visuale.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte principale: Figura 1, p. 3; definizioni, pp. 1–2; limiti e conclusioni, p. 4.
[D] Elaborazioni didattiche originali: illustrazioni vettoriali, mappe e proposta di tracciabilità. Non sono modelli obbligatori, protocolli sanitari o un algoritmo di conformità.
[N1] D.Lgs. 135/2024, art. 10: modifiche all’art. 235 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Riscontro integrativo limitato ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, non ricognizione integrale della normativa vigente.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=10&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. [I1] identifica la fonte principale; [N1] il riscontro normativo esterno; [D] le proposte didattiche. Il modulo conserva il perimetro della singola sostanza reprotossica 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. Non stabilisce soglie numeriche, protocolli clinici o esenzioni generali. Verificare la normativa e la documentazione applicabili prima dell’uso professionale. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 118
MODULO 12 / APPLICAZIONE INTEGRATA
CASO C / REACH
Caso C: tre verifiche sul DNEL della restrizione
Si arriva qui in assenza delle identificazioni di soglia dei casi A e B.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–4 e Figura 1 [I1] • Tavola [D]
07 / 10
1
RESTRIZIONE
Si applica alla sostanza
e alle condizioni d’uso?
2
VINCOLATIVITÀ
Il DNEL è previsto
dalla restrizione?
3
PERTINENZA
La derivazione protegge
la salute riproduttiva?
INALATORIO
DERMICO
Riduzione • confronto con DNEL • VLEP / altri limiti
Eventuale sorveglianza sanitaria e registro CMR
Un DNEL semplicemente disponibile nella SDS non basta a qualificare il Caso C.
INDICE
Notes: MODULO 12 | SLIDE 07
Caso C: il DNEL deve essere vincolante e pertinente
OBIETTIVO DIDATTICO
Riunire le verifiche che qualificano il DNEL nel Caso C e conservare la distinzione tra una restrizione REACH e un dato presente nel dossier o nella SDS. Collegare il valore alle condizioni per cui è stato derivato.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Il Caso C riguarda sostanze senza notazione di soglia nell’Allegato XLIII oppure non presenti nell’Allegato, in regime di restrizione REACH con indicazioni su DNEL protettivi per la salute riproduttiva. Il fact sheet precisa che i DNEL per lavoratori, inalatorio e dermico, previsti dalla restrizione sono vincolanti. Chiede inoltre di analizzare la documentazione di derivazione per verificare la protezione dell’effetto riproduttivo. La semplice presenza di un DNEL non soddisfa quindi l’intero requisito. Nel ramo C restano la riduzione dell’esposizione al minimo, il confronto con il VLEP dell’Allegato XLIII o, se assente, con eventuali altri limiti, la valutazione rispetto al DNEL e l’eventuale attivazione di sorveglianza e registro.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
I tre passaggi visuali sono applicabilità della restrizione, vincolatività del riferimento e pertinenza riproduttiva. Le due vie rappresentate sotto i pannelli indicano che il dato deve essere ricondotto alla modalità espositiva appropriata. Le frecce non attribuiscono al DNEL il significato di un limite professionale generale. Una fascia separata conserva il confronto con i VLEP o con gli altri limiti pertinenti.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Nel modulo non sono riportati valori numerici di sostanze reali né scadenze di restrizioni: il fact sheet fornisce una struttura metodologica, non un database aggiornato. Una restrizione deve essere letta nelle sue condizioni effettivamente applicabili. Incertezza o documentazione mancante non autorizzano a dichiarare il requisito soddisfatto. Un DNEL non vincolante può costituire un’evidenza da valutare, ma non va presentato come il presupposto del Caso C.
MESSAGGIO E RACCORDO
La decisione deve esplicitare perché quel riferimento protegge l’effetto considerato. Quando il requisito specifico del Caso C non ricorre, si prosegue al Caso D, mantenendo aperta l’analisi scientifica.
FONTI E PERIMETRO
[I1], p. 2, DNEL e restrizioni; pp. 3–4, Caso C; [D], tre verifiche di raccordo.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte principale: Figura 1, p. 3; definizioni, pp. 1–2; limiti e conclusioni, p. 4.
[D] Elaborazioni didattiche originali: illustrazioni vettoriali, mappe e proposta di tracciabilità. Non sono modelli obbligatori, protocolli sanitari o un algoritmo di conformità.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. [I1] identifica la fonte principale; [N1] il riscontro normativo esterno; [D] le proposte didattiche. Il modulo conserva il perimetro della singola sostanza reprotossica 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. Non stabilisce soglie numeriche, protocolli clinici o esenzioni generali. Verificare la normativa e la documentazione applicabili prima dell’uso professionale. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 119
MODULO 12 / APPLICAZIONE INTEGRATA
CASO D / VALUTAZIONE MOTIVATA
Caso D: rendere esplicite evidenze e incertezze
Nessuna identificazione A–B e nessuna restrizione con DNEL protettivo che soddisfi il Caso C.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–4 e Figura 1 [I1] • Tavola [D]
08 / 10
1
FONTI
SDS e dossier
Banche dati
Evidenze scientifiche
2
PERTINENZA
Effetto e via
Popolazione
Durata e qualità
3
INCERTEZZA
Dati mancanti
Limiti del confronto
Ipotesi dichiarate
4
DECISIONE
Misure appropriate
Motivazione
Condizioni di riesame
RIDUZIONE AL MINIMO • VLEP / ALTRI LIMITI • EVENTUALE SORVEGLIANZA E REGISTRO
Assenza di dati ≠ assenza di rischio. Non attribuire automaticamente l’identificazione «priva di soglia».
INDICE
Notes: MODULO 12 | SLIDE 08
Caso D: motivare la valutazione caso per caso
OBIETTIVO DIDATTICO
Presentare il Caso D come un percorso valutativo effettivo e non come una categoria priva di obblighi. Separare l’assenza verificata dei requisiti dei rami precedenti dalla semplice indisponibilità di informazioni necessarie a decidere.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
Secondo il fact sheet, il Caso D riguarda sostanze senza notazioni per la soglia nell’Allegato XLIII, oppure non presenti nell’Allegato, e non in regime di restrizione REACH con DNEL protettivo per la salute riproduttiva. La Figura 1 prevede valutazione caso per caso, anche in base a evidenze scientifiche per valori soglia noti, esposizione ridotta al minimo, confronto con il VLEP o con eventuali altri limiti ed eventuale attivazione di sorveglianza e registro. Non viene affermato che ogni sostanza del Caso D sia scientificamente priva di soglia. Il comma 3-ter richiamato nel documento impone di considerare la possibilità che un livello sicuro non esista e di stabilire misure appropriate.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
La mappa procede da fonti a pertinenza, incertezza e decisione. Le schede richiamano SDS, dossier e banche dati menzionati dal fact sheet; non implicano che ogni fonte fornisca informazioni complete o equivalenti. La lente rappresenta il lavoro di selezione e interpretazione. La fascia conclusiva mantiene insieme riduzione, confronto e tutela, senza dare l’impressione che la ricerca bibliografica sostituisca le misure preventive.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
Il documento non fornisce una formula universale per derivare soglie, un fattore correttivo automatico o una lista esaustiva di evidenze sufficienti. La proposta di registrare limiti conoscitivi e motivazioni è un’integrazione organizzativa originale. La mancanza di dati deve essere dichiarata; non va convertita in un sì alla sicurezza, né in un’attribuzione normativa non documentata.
MESSAGGIO E RACCORDO
Il risultato del Caso D è una decisione tecnica motivata e rivedibile, non una conclusione immutabile. La slide successiva mostra come conservare il collegamento tra evidenze, ramo scelto e gestione delle condizioni di lavoro.
FONTI E PERIMETRO
[I1], pp. 2–4, fonti, Caso D e conclusioni; [N1], comma 3-ter; [D], percorso delle evidenze.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte principale: Figura 1, p. 3; definizioni, pp. 1–2; limiti e conclusioni, p. 4.
[D] Elaborazioni didattiche originali: illustrazioni vettoriali, mappe e proposta di tracciabilità. Non sono modelli obbligatori, protocolli sanitari o un algoritmo di conformità.
[N1] D.Lgs. 135/2024, art. 10: modifiche all’art. 235 del D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024. Riscontro integrativo limitato ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, non ricognizione integrale della normativa vigente.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=24G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-26&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=10&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. [I1] identifica la fonte principale; [N1] il riscontro normativo esterno; [D] le proposte didattiche. Il modulo conserva il perimetro della singola sostanza reprotossica 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. Non stabilisce soglie numeriche, protocolli clinici o esenzioni generali. Verificare la normativa e la documentazione applicabili prima dell’uso professionale. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 120
MODULO 12 / APPLICAZIONE INTEGRATA
PROPOSTA ORGANIZZATIVA [D]
Dalla decisione alla gestione documentata
Una proposta di tracciabilità, non un modello aziendale prescritto dal fact sheet.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, pp. 1–4 e Figura 1 [I1] • Tavola [D]
09 / 10
PERIMETRO
Sostanza e scenario
Attività e lavoratori
Vie di esposizione
EVIDENZE
Fonti e versioni
Misure e riferimenti
Limiti conoscitivi
ESITO
Ramo e motivazione
Confronti pertinenti
Ricadute sulla tutela
ATTUAZIONE
Misure e responsabilità
Riscontri di efficacia
Condizioni di riesame
NUOVE INFORMAZIONI / MODIFICHE → RIESAME
In ogni caso: altri effetti chimici pertinenti, rivalutazione e competenze specialistiche.
INDICE
Notes: MODULO 12 | SLIDE 09
Dalla decisione alla gestione documentata
OBIETTIVO DIDATTICO
Tradurre la conclusione metodologica in una traccia documentale leggibile. Distinguere gli elementi richiesti dalla logica del fact sheet da una proposta organizzativa utile a spiegare chi decide, quali evidenze usa e quando riesamina.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
La fonte richiede in tutti i casi la valutazione del rischio chimico per eventuali altri effetti non cancerogeni e non mutageni e la rivalutazione in caso di modifiche; richiama inoltre il riesame periodico. La slide propone un fascicolo di decisione articolato in quattro parti: perimetro e scenario, evidenze e riferimenti, esito e motivazione, misure e riesame. Non è un modello ufficiale INAIL né un elenco di allegati tutti espressamente prescritti. Serve a rendere verificabile il percorso: quale sostanza, quali attività, quali vie di esposizione, quale valore o notazione, quale risultato e quali azioni ne conseguono. La documentazione deve essere coerente con ciò che è realmente attuato.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Le quattro schede sono collegate da un flusso; una freccia di ritorno mostra che nuove informazioni o modifiche possono riaprire la valutazione. I simboli del documento, del riferimento, della decisione e delle misure sono originali. La fascia inferiore richiama i tre elementi trasversali della fonte: altri effetti chimici, variazioni delle condizioni e necessità di competenze specialistiche. Non contiene date di scadenza preimpostate.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
L’indicazione di responsabili, versione delle fonti e condizioni di riesame è una proposta didattica di tracciabilità. Non sostituisce la disciplina del DVR, della sorveglianza sanitaria o del registro. Il fact sheet non è una procedura completa per le multi-esposizioni e non definisce protocolli clinici universali. Un fascicolo formalmente completo non dimostra da solo l’adeguatezza delle misure o delle conclusioni tecniche.
MESSAGGIO E RACCORDO
La qualità del percorso dipende dalla continuità tra valutare e agire. La mappa finale permette di ritrovare la sequenza complessiva e di controllarne la coerenza logica, senza introdurre test o verifiche dell’apprendimento.
FONTI E PERIMETRO
[I1], nota alla Figura 1 e conclusioni, pp. 3–4; [D], proposta organizzativa di tracciabilità.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte principale: Figura 1, p. 3; definizioni, pp. 1–2; limiti e conclusioni, p. 4.
[D] Elaborazioni didattiche originali: illustrazioni vettoriali, mappe e proposta di tracciabilità. Non sono modelli obbligatori, protocolli sanitari o un algoritmo di conformità.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. [I1] identifica la fonte principale; [N1] il riscontro normativo esterno; [D] le proposte didattiche. Il modulo conserva il perimetro della singola sostanza reprotossica 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. Non stabilisce soglie numeriche, protocolli clinici o esenzioni generali. Verificare la normativa e la documentazione applicabili prima dell’uso professionale. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.

## Slide 121
MODULO 12 / MAPPA CONCLUSIVA
RIELABORAZIONE ORIGINALE DELLA FIGURA 1
Un’unica sequenza, esiti distinti
REPROTOSSICA 1A / 1B • NON CANCEROGENA E NON MUTAGENA • SINGOLA SOSTANZA
Esposizione esclusa con ragionevole certezza?
SÌ
NO
Riferimento popolazione generale disponibile
ed esposizione ≤ riferimento?
SÌ
NO
Allegato XLIII: identificata «priva di soglia»?
SÌ
NO
Allegato XLIII: identificata «con valore soglia»?
SÌ
NO
Restrizione REACH con DNEL vincolante
protettivo per la salute riproduttiva?
SÌ
ESITO PRELIMINARE FAVOREVOLE
Non attivo sorveglianza sanitaria / registro CMR
Mantengo misure artt. 237–239 e rivalutazione
A
Livello tecnicamente più basso • VLEP
Attivazione sorveglianza sanitaria e registro CMR
B
Minimo • VLEP • soglia e via dermica
Eventuale sorveglianza sanitaria e registro CMR
C
Minimo • DNEL • VLEP / altri limiti
Eventuale sorveglianza sanitaria e registro CMR
NO
CASO D → VALUTAZIONE CASO PER CASO
Evidenze • minimo • VLEP / altri limiti • eventuale tutela*
In ogni caso: altri effetti chimici (Capo I) e rivalutazione. * Sorveglianza sanitaria e registro CMR.
REPROTOSSICI 2026
INAIL 2026, Figura 1, p. 3 [I1] • Sintesi originale [D]
10 / 10
INDICE
Notes: MODULO 12 | SLIDE 10
Il percorso completo: un’unica sequenza, esiti distinti
OBIETTIVO DIDATTICO
Concludere la collana con una mappa originale dell’intero percorso della Figura 1. Consentire al docente di ricomporre i passaggi senza sostituire gli approfondimenti precedenti con una scorciatoia decisionale o un punteggio.
SPIEGAZIONE DA SVILUPPARE
La lettura inizia dalle due domande preliminari: esposizione esclusa e confronto favorevole con un riferimento della popolazione generale disponibile. Entrambi i sì raggiungono lo stesso ramo verde. Se non si raggiunge quell’esito, si verifica l’identificazione priva di soglia nell’Allegato XLIII: sì, Caso A. Altrimenti si verifica l’identificazione con valore soglia: sì, Caso B. In assenza di entrambe si esamina la restrizione REACH con DNEL vincolante protettivo per la salute riproduttiva: sì, Caso C. Il percorso residuo conduce al Caso D e alla valutazione caso per caso. Per ciascun esito la mappa richiama in forma sintetica misure, confronti e conseguenze sanitarie illustrate nelle slide precedenti.
LETTURA DELLA VISUALIZZAZIONE
Le domande occupano la colonna sinistra; le conseguenze la destra. Le frecce verticali riportano no, quelle laterali sì. Il pannello verde abbraccia i due primi livelli per rendere inequivocabile il raccordo. Il Caso D è un esito, non una nuova domanda. La fascia di fondo attraversa tutti i rami e richiama altri effetti chimici e rivalutazione. I colori non sono un punteggio crescente di rischio.
PRECISAZIONE METODOLOGICA
La mappa è una rielaborazione didattica e non una riproduzione grafica della pubblicazione. Rimangono validi il perimetro della singola sostanza 1A o 1B non cancerogena e non mutagena, il ruolo della via dermica e la necessità di competenze specialistiche. La disponibilità di dati non pertinenti non giustifica risposte positive. La parola eventuale nei casi B–D rinvia alla valutazione e agli obblighi applicabili: non significa scelta arbitraria.
MESSAGGIO E RACCORDO
La collana termina sul collegamento tra evidenze, decisione, misure e riesame. L’obiettivo è saper spiegare la motivazione del percorso, mantenendo separati contenuti della fonte, integrazioni normative e proposte organizzative. La presentazione non sostituisce la valutazione aziendale.
FONTI E PERIMETRO
[I1], Figura 1, p. 3; precisazioni, pp. 2 e 4; [D], mappa conclusiva originale.
[I1] INAIL–DIMEILA (2026). Sostanze tossiche per la riproduzione: diagramma decisionale per la valutazione e gestione del rischio per la salute riproduttiva. ISBN 979-12-5758-021-6. Fact sheet di quattro pagine fornito dall’utente. Fonte principale: Figura 1, p. 3; definizioni, pp. 1–2; limiti e conclusioni, p. 4.
[D] Elaborazioni didattiche originali: illustrazioni vettoriali, mappe e proposta di tracciabilità. Non sono modelli obbligatori, protocolli sanitari o un algoritmo di conformità.
Elaborazione didattica indipendente basata sul fact sheet INAIL 2026 fornito dall’utente; non è una pubblicazione ufficiale INAIL né una valutazione aziendale. [I1] identifica la fonte principale; [N1] il riscontro normativo esterno; [D] le proposte didattiche. Il modulo conserva il perimetro della singola sostanza reprotossica 1A o 1B, non cancerogena e non mutagena. Non stabilisce soglie numeriche, protocolli clinici o esenzioni generali. Verificare la normativa e la documentazione applicabili prima dell’uso professionale. Riferimento editoriale: 23 ottobre 2026. Nessun quiz, test, verifica dell’apprendimento o esercitazione.