QUESTIONARIO DI ANALISI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI COMPARTO INDUSTRIE ESTRATTIVE ATECO 2002: 14 - altre industrie estrattive (cave) 26 - fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (laboratori/impianti)

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE

NORMATIVA E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Questo documento è uno strumento di aiuto all’analisi e alla gestione dei rischi di aree funzionali di prioritaria criticità del settore dell’industria estrattiva.

Le schede di valutazione dei rischi proposte, unitamente ai riferimenti normativi e bibliografici per eventuali approfondimenti, permettono omogenee modalità di monitoraggio delle situazioni potenzialmente pericolose del settore.

Utile è precisare che molti degli indicatori valutati nelle schede corrispondono a misure e requisiti minimi strutturali e tecnologici, generali e specifici.

La normativa di riferimento è quella relativa al D.Lgs n. 624/96 e al  D.Lgs n. 81/2008 e si richiama, per la loro armonizzazione, l’Art. 304, c. 2 del D.Lgs 81/2008: “[...] laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alla corrispondenti norme del presente decreto legislativo.”

Pertanto le indicazioni previste dal presente modello di valutazione e gestione del rischio fanno riferimento alla normativa attuale e coordinata.

Il Gruppo di Lavoro Provinciale Bergamasco costituito dal Servizio Risorse Minerali e Termali della Provincia e dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ASL, suggerisce di usare queste schede dopo (o contemporaneamente) aver effettuato tutti gli incontri con i soggetti interessati e dopo aver acquisito tutta la documentazione, verificando l’effettiva “organizzazione” del sistema aziendale per la sicurezza.

Le schede proposte analizzano due macroaree delle organizzazioni aziendali:

- l’organizzazione aziendale per l’igiene e la sicurezza;

- specifici impianti, attrezzature e luoghi di lavoro.

Le schede riportano, nella colonna documenti, la documentazione da acquisire o da verificare e hanno un’omogenea sequenzialità nella proposizione degli items.

Le schede si prestano quali:

- questionario di autovalutazione delle singole aziende;

- questionario di valutazione in uso al personale di vigilanza e controllo;

- questionario di valutazione in uso agli organismi paritetici per lo sviluppo di azioni finalizzate alla tutela della salute e all’assistenza alle imprese;

- strumento di analisi delle OO.PP. per supportare le imprese nell’individuare soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire la tutela e la salute nei luoghi di lavoro

- materiale di studio per corsi di aggiornamento per RLS/RSPP di settore, preposti (figure di sistema).

Le schede richiamano note esplicative inerenti: normative, norme tecniche e buone prassi.

La compilazione di queste schede deve essere preceduta dalla relativa scheda anagrafica.

SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AZIENDA

| ASPETTO VALUTATO |  |
| --- | --- |
| Ditta e Ragione Sociale | _____________________________ |
| Indirizzo Sede Legale | _____________________________ |
| Datore di lavoro/Legale Rappresentante/Titolare | _____________________________ |
| Classificazione ATECO 2002 | _____________________________ |
| Descrizione sintetica del tipo di attività esercitata | _____________________________ _____________________________ _____________________________ |
| Sede lavorativa dell’azienda cui è riferito il documento | _____________________________ |
| Anno di inizio attività | _____________________________ |
| Certificazioni di carattere volontario (es:. ISO 9001, OHSAS 18001, …) | _____________________________ |
| Insediamento Produttivo | m2 Totali ___________________ m2 Coperti ___________________ |

| Addetti | N° Maschi | N° Femmine |
| --- | --- | --- |
|  | <18 | tra 18 a 45 | >45 | <18 | tra 18 a 45 | >45 |
| Tecnici |  |  |  |  |  |  |
| Operai |  |  |  |  |  |  |
| Impiegati |  |  |  |  |  |  |
| Apprendisti |  |  |  |  |  |  |
| Altri |  |  |  |  |  |  |
| Totali |  |  |  |  |  |  |

Nome/i del/i compilatore/i:  ______________________  qualifica ____________________

______________________  qualifica ____________________

______________________  qualifica ____________________

Data Valutazione : ____/____/_______

INDICE

SCHEDE ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

D’IGIENE E SICUREZZA

La valutazione di tali aspetti richiede incontri specifici con tutti i soggetti interessati ed in particolare con le Direzioni Aziendali (Datori di Lavoro/Dirigenti/Preposti).

- Esempio Di Procedura Organizzativa -

| CODICE | ASPETTO VALUTATO |
| --- | --- |
| ORG | Organizzazione Generale (pag. 6) |
| SPP | Organizzazione del SPP (pag. 9) |
| DR | Organizzazione del Direttore Responsabile (pag. 11) |
| PRE | Organizzazione del Preposto/Sorvegliante (pag. 13) |
| MC | Organizzazione del Servizio Sanitario/Medico Competente (pag. 15) |
| RLS | Organizzazione del RLS (pag. 17) |
| GEM | Gestione delle Emergenze (pag. 18) |
| DPI | Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (pag. 22) |
| IFA | Informazione, Formazione e Addestramento (pag. 23) |
| APP | Lavori in Appalto (pag. 25) |

# SCHEDE SPECIFICHE PER IMPIANTI,

# ATTREZZATURE E LUOGHI DI LAVORO

Incontri specifici con: SPP, Uffici Tecnici, Consulenti, Responsabili/Addetti all’emergenza

| CODICE | ASPETTO VALUTATO |
| --- | --- |
| LL | Luoghi di Lavoro (pag. 29) |
| IE | Impianti Elettrici (pag. 30) |
| IV | Impianti di Ventilazione (pag. 31) |
| IC | Impianti di Comunicazione (pag. 32) |
| AEN | Luoghi con presenza di Atmosfere Esplosive e Nocive (pag.33) |
| ES | Uso di Esplosivo (pag. 35) |
| SVT | Segnaletica e Vie di Transito (pag. 36) |
| AL | Attrezzature di Lavoro: draga, frantoi, tramogge, nastri trasportatori, vagli e vibrovagli, scale, passerelle, andatoie, perforatrici, martelli demolitori, macchine per il taglio con filo diamantato, telai e frese taglia blocchi (mono o multi lama), macchine per la lavorazione e finitura dei blocchi/pietre, lucidatrici (pag. 37) |
| AS | Apparecchi di Sollevamento ponti sospesi muniti di argano, gru e apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, non azionati a mano e non soggetti a disposizioni speciali, piattaforme di sollevamento (pag. 40) |
| RP | Recipienti a Pressione: Bombole (solo se presente deposito): serbatoi aria compressa (pag. 41) |
| IA | Impianti Antincendio (Deposito carburanti) (pag. 42) |

NORMATIVA GENERALE

D.P.R. n. 128/59

Norme di polizia delle miniere e delle cave.

Legge n. 46/90

Norme per la sicurezza degli impianti (vedi modifica D.M. 37/08)

# D.P.R. n. 447/91

D.Lgs n. 475/92 e s.m.i.

Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

D.Lgs n. 624/96 e s.m.i.

Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee.

D.M. 10/03/98

D.Lgs 231/2001

Linee guida contributi del sistema di gestione della sicurezza per l’attuazione del modello organizzativo.

## D.Lgs n. 378/01 - Capo V

Norme per la sicurezza degli impianti

Certificazione, omologazione degli impianti

# D.P.R. 22 ottobre 2001, n° 462

D.M. 18/09/02

D.Lgs n. 81/08

Attuazione dell’Articolo 1 della Legge 03.08.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.M. n. 37/08

Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

D.Lgs n. 106/09

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## Norma CEI 64-8

Norma CEI 11- 1

Norma CEI 11-27

Norma CEI 81-10 – EN 62305

Acronimi

| DSS | Documento di Sicurezza a Salute | DL | Datore di Lavoro |
| --- | --- | --- | --- |
| DSSC | Documento di Sicurezza e Salute Coordinato | MC | Medico Competente |
| DVR | Documento di Valutazione dei Rischi | SPP | Servizio di Prevenzione e Protezione |
| DUVRI | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali | RSPP | Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione |
| DPI | Dispositivo di Protezione Individuale | ASPP | Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione |
| DURC | Documento Unico di Regolarità Contributiva | DR | Direttore Responsabile |
|  |  | RLS | Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza |
|  |  | LAV | Lavoratore |

| ORGANIZZAZIONE GENERALE |
| --- |
| CODICE | QUESITI | DOCUMENTI |
| ORG1 | Il DL ha definito la struttura organizzativa aziendale ai fini della sicurezza ? | SI NO Nota 1: Art. 2 comma 1 lettera dd); 30 D.Lgs 81/08 |
| ORG2 | Il DL ha definito i compiti e le responsabilità delle varie figure previste dalla norma ? | SI (es: organigramma) NO Nota 2: Art. 2 comma 1 lettere a), b) e c); 7 comma 1 lettera a) D.Lgs 624/96; Art. 2 comma 1 lettere d), e), f), g), h) e i) D.Lgs 81/08 |
| ORG3 | Il DSS/DVR è stato redatto ? | DSS SI (in data ______) NO | DVR SI (in data ______) NO | DSS+DVR SI (in data ______) NO |
|  |  | Nota 3: Art. 6 comma 1 D.Lgs 624/96; Art. 17 comma 1 lettera a) D.Lgs 81/08 |
| ORG4 | Sono stati dichiarati i criteri utilizzati per la redazione del/i documento/i ? | SI NO N.B. _____________________________________ _________________________________________ Nota 4: Art. 28 D.Lgs 81/08 |
| ORG5 | Chi ha collaborato con il DL alla Valutazione dei Rischi ? | RSPP MC (ove nominato) RLS DR Preposto/Sorvegliante Consulente Lavoratori Altro ___________________________ Altro ___________________________ Nota 5: Artt. 18 comma 2; 20 commi 3 e 6 D.Lgs 624/96; Artt. 29 comma 1; 50 comma 1 lettera b) D.Lgs 81/08 |
| ORG6 | I contenuti del/i documento/i (DSS e DVR) rispettano i requisiti minimi previsti ? | DSS SI NO | DVR SI NO | DSS+DVR SI NO |
|  |  | N.B. _____________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ Nota 6: Art. 6 comma 2; 10 D.Lgs 624/96; Art. 29 D.Lgs 81/08 |
| ORG7 | È stato aggiornamento/i il/i documento/i di valutazione dei rischi ? (specificare brevemente elencando la motivazione dell’aggiornamento o del mancato aggiornamento) | DSS SI (in data ___________________) NO N.B. _____________________________________ _________________________________________ DVR SI (in data ___________________) NO N.B. _____________________________________ _________________________________________ UNICO DOCUMENTO (DSS+DVR) SI (in data ___________________) NO N.B. _____________________________________ _________________________________________ Nota 7: Art. 6 comma 3 D.Lgs 624/96; Art. 29 comma 3 D.Lgs 81/08 |
| ORG8 | Il DL ha provveduto a trasmettere all’autorità di vigilanza il DSS e i successivi aggiornamenti ? | SI (in data___________________) NO Nota 8: Artt. 6 comma 4; 18 comma 1 D.Lgs 624/96 |
| ORG9 | IL DL ha fornito informazioni al SPP e al MC di cui all’ Art.18 comma 2 ? | SPP SI Scritte Verbali NO | MC SI Scritte Verbali NO |
|  |  | Nota 9: Art. 18 comma 2 lettere a), b), c), d) ed e) D.Lgs 81/08 |
| ORG10 | Esistono regole definite per la trasmissione delle informazioni tra DL e le altre figure aziendali (dirigente, DR, preposto/sorvegliante, ecc.) e figure professionali (consulenti) ? | SI |
|  |  | SCRITTE Dirigente DR Preposto/sorvegliante Consulente Altro __________ | VERBALI Dirigente DR Preposto/sorvegliante Consulente Altro ____________ |
|  |  | NO |
| ORG11 | Il DL ha indetto la Riunione Periodica ? | SI (data ultima riunione __________ ) NO Nota 10: Art. 8 D.Lgs 624/96; Art. 35 D.Lgs 81/08 |
| ORG12 | È stata rispettata la periodicità della riunione ? | Annuale < 12 mesi > 12 mesi Vedi Nota 10 |
| ORG13 | È stato trasmesso il verbale della riunione periodica all’autorità di vigilanza ? | SI (in data ___________________) NO Vedi Nota 10: Art. 8 comma 4 D.Lgs 624/96 |
| ORG14 | Quali delle seguenti figure sono normalmente presenti nella riunione periodica: - della prevenzione (presenza obbligatoria) - aziendali (dirigente, DR, preposto/sorvegliante, ecc.) - professionali (consulenti) ? | DL o suo rappresentante RSPP MC (ove nominato) RLS DR Preposto/Sorvegliante Consulente Altro ___________________________ Vedi Nota 10: Art. 35 comma 1 D.Lgs 81/08 |
| ORG15 | Il DL ha trasmesso, entro i primi 15 giorni di ogni mese, all’autorità di vigilanza un prospetto riassuntivo degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni ? | SI NO Nota 11: Art. 25 D.Lgs 624/96 |
| ORG16 | Il DL ha preso misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico ? | SI Scritte Procedure Inserite nel DVR/DSS Verbali NO Nota 12: Art. 18 comma 1 lettera e) D.Lgs 81/08 |
| ORG17 | Il DL, a chi ha fornito i nominativi dei lavoratori addetti a mansioni particolari che li espongono a rischi gravi e specifici e a chi ha fornito le procedure operative inerenti ? | Nominativi RSPP MC RLS DR Preposto/Sorvegliante Consulente Altro _____________ | Procedure RSPP MC RLS DR Preposto/Sorvegliante Consulente Altro ____________ |
|  |  | Nota 13: Artt. 18 comma 2; 19 comma 1 lettera b); 25 commi a), b), g), h), i), l) e m) D.Lgs 81/08; Artt. 21, 22 e 23 D.Lgs 624/96; Artt. 317, 648, 649 e 650 DPR 128/56 |

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

| ORGANIZZAZIONE DEL SPP |
| --- |
| CODICE | QUESITI | DOCUMENTI |
| SPP1 | Il SPP ha una propria struttura organizzativa ? | SI Nel caso di personale non impiegato esclusivamente al SPP indicare il tempo dedicato (ore/mese) ______________ NO Nota 1: Art. 33 D.Lgs 81/08 |
| SPP2 | È stato nominato il RSPP ? | SI DL Lavoratore dipendente Consulente NO Nota 2: Art. 17 comma 1 lettera b) D.Lgs 81/08 |
| SPP3 | È stato nominato l’ASPP ? | SI (n° addetti complessivi: _______) Lavoratore dipendente Consulente NO |
| SPP4 | Quali sono i Requisiti professionali del RSPP e dell’ASPP ? | RSPP Laureato Diplomato Senza diploma (di cui all’Art.32 c.3) | ASPP Laureato Diplomato Senza diploma (di cui all’Art.32 c.3) |
|  |  | Nota 3: Art. 32 commi 1, 2 e 3 D.Lgs 81/08 |
| SPP5 | Il RSPP e l’ASPP hanno frequentato specifici corsi di formazione ? | SI RSPP di base aggiornamento NO | SI ASPP di base aggiornamento NO |
|  |  | Nota 3: Art. 32 commi 2, 4, 5 e 6 D.Lgs 81/08 Nota 4: Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano del 26.01.2006 |
| SPP6 | Sono descritti i ruoli, le attività e i compiti per singole figure del SPP? | SI RSPP Ruolo Attività Compito NO | SI ASPP Ruolo Attività Compito NO |
| SPP7 | Il RSPP viene coinvolto dal DL nell’attività di formazione, informazione ed addestramento, nell’acquisto e messa in servizio di nuove attrezzature e DPI ? | SI Formazione Informazione Addestramento Attrezzature DPI NO Nota 5: Art. 18 comma 1 lettera d) e comma 2 D.Lgs 81/08 |

| SPP8 | Il SPP effettua l’analisi dei casi di infortunio, incidente o mancato infortunio ? | SI Infortunio Incidente/Mancato infortunio NO NESSUN CASO ACCADUTO Nota 6: Art. 25 D.Lgs 624/96 Nota 7: Art. 29 comma 3 D.Lgs 81/08 |
| --- | --- | --- |
| SPP9 | Il SPP analizza le statistiche d’infortunio con altre figure ? | SI con DL con MC con DR con Preposto/Sorvegliante con RLS con tutti i precedenti con altre figure _______________ NO |
| SPP10 | Il SPP effettua periodicamente analisi e riesame delle cause di infortunio: statistiche per reparto, area e mansione ? | SI Per reparto Per area Per mansione NO |
| SPP12 | Il SPP condivide gli esiti del processo di valutazione dei casi d’infortunio vengono condivisi con altre figure ? | SI con DL con MC con DR con Preposto/Sorvegliante con RLS con tutti i precedenti con altre figure _______________ NO |

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

| ORGANIZZAZIONE DEL DIRETTORE RESPONSABILE |
| --- |
| CODICE | QUESITI | DOCUMENTI |
| DR1 | Il DL ha nominato il DR ? | SI NO Nota 1: Art. 6 comma 1 DPR 128/59; Artt. 29 e 30 DPR 128/59 |
| DR2 | Il DL ha verificato l’esistenza dei requisiti professionali del DR ? | SI NO Nota 2: Art. 27 DPR 128/59; Art. 20 commi 8 e 9 D.Lgs 624/96 |
| DR3 | Il DL ha provveduto a sottoporre al DR la formazione specifica e l’aggiornamento ? | SI Formazione specifica Aggiornamento NO Nota 3: Art. 37 comma 7 D.Lgs 81/08 |
| DR4 | Il DR ha dichiarato formalmente di conoscere i contenuti del DSS e di averlo sottoscritto ? | SI NO Nota 4: Artt. 18 e 20 comma 3 D.Lgs 624/96 |
| DR5 | Il DR effettua quanto di sua competenza, in merito ai sui specifici compiti di organizzazione, gestione e controllo ? | Fa osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (Art. 6 DPR 128/59) Rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e porta a loro conoscenza le norme essenziali di polizia mineraria […] (Art. 7 DPR 128/59) Redige incarichi scritti per attività in situazioni pericolose (Art. 23 D.Lgs 624/96) In caso di assenza di deposito di esplosivo specificamente asservito all'attività estrattiva, assicura che l’esplosivo sia fornito in prossimità dei punti di utilizzo (Art. 35 D.Lgs 624/96) Organizza l’impiego delle apparecchiature di misura/controllo/allarme e intervento per atmosfere nocive e/o esplosive (Art. 43 D.Lgs 624/96) Predispone misure atte a garantire la sicurezza nella posa in opera/utilizzo/manutenzione di: mezzi semoventi impianti di trasporto mezzi di trasporto (Art. 47 D.Lgs 624/96) Redige istruzioni scritte per l’utilizzo dei mezzi meccanici per il trasporto dei lavoratori (Art. 47 D.Lgs 624/96) Dispone che siano effettuate: esercitazioni di sicurezza verifica l’addestramento del personale che utilizza attrezzature di salvataggio (Art. 49 D.Lgs 624/96) Pianifica l’attività lavorativa in riferimento all’idoneità di gradoni e vie di carreggio alla circolazione del personale, nonché alla stabilità dei fronti e dei cumuli (Art. 52 D.Lgs 624/96) Attua i provvedimenti mirati ad assicurare la stabilità / continuità / controllo della ventilazione (Art. 57 D.Lgs 624/96) Eventuale ordine di servizio per la gestione delle polveri nocive alla salute dei lavoratori (Art. 618 DPR 128/59) |
| DR6 | Il DR effettua quanto di sua competenza, in merito ai sui specifici compiti di organizzazione, gestione e controllo per i lavori in sotterraneo ? | Fissa il numero minimo di sorveglianti che per ogni turno di lavoro devono essere presenti e reperibili nel sotterraneo (Art. 49 DPR 128/59) Fornisce istruzioni scritte per la realizzazione di armature di sostegno in sotterraneo (Art. 56 D.Lgs 624/96) Provvede alla registrazione del numero e nome delle persone presenti in sotterraneo (Art. 62 D.Lgs 624/96) Raccoglie ogni dato inerente alle irruzioni d’acqua riscontrate nel sotterraneo (Art. 607 DPR 128/59) Sospende i lavori in caso di invasione di acque nel sotterraneo (Art. 616 DPR 128/59) |
| DR7 | Il DR effettua quanto di sua competenza, in merito ai sui specifici compiti di organizzazione, gestione e controllo per gli infortuni ? | Da comunicazione e produce gli atti previsti in caso di infortunio: Denuncia entro 24 ore, all'autorità di vigilanza, ogni infortunio mortale o che abbia causato lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; Redige una relazione, da lui sottoscritta, sulle cause e circostanze dell'infortunio; Comunica entro 24 ore, all'autorità di vigilanza, tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da fuochi, incendi o allagamenti. Comunica all'autorità di vigilanza, qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti. Nota 5: Art. 25 D.Lgs 624/96 |
| DR8 | Il DR riceve la rendicontazione dell’attività di vigilanza svolta dai preposti/sorveglianti ? | SI Scritte Verbali NO |

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

| ORGANIZZAZIONE DEL PREPOSTO/SORVEGLIANTE |
| --- |
| CODICE | QUESITI | DOCUMENTI |
| PRE1 | Il DL ha nominato il/i preposto/i – sorvegliante/i? | SI (n° ________) NO Nota 1: Art. 2 comma 1 lettera e) D.Lgs 81/08; Artt. 2 comma 1 lettera c); 7; 20 comma 5 D.Lgs 624/96; Artt.29 e 30 DPR 128/59 |
| PRE2 | Il DL ha verificato l’esistenza dei requisiti professionali del Preposto/Sorvegliante ? | SI NO Nota 2: Art. 20 commi 8 e 10 D.Lgs 624/96 |
| PRE3 | Il DL ha provveduto a sottoporre i preposti/sorveglianti alla informazione/formazione specifica ? | SI NO Nota 3: Artt. 19 comma 1 lettera g); 37 comma 7 D.Lgs 81/08 |
| PRE4 | Il preposto/sorvegliante verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico ? | SI NO Nota 4: Art. 19 comma 1 lettera b) D.Lgs 81/08 |
| PRE5 | Il preposto/sorvegliante segnala tempestivamente al DL, al DR/Dirigente in merito agli inconvenienti e le deficienze dei mezzi, delle attrezzature, dei DPI e di ogni altra condizione di pericolo di sua conoscenza ? | SI SCRITTE Mezzi Attrezzature DPI Condizioni pericolo VERBALI Mezzi Attrezzature DPI Condizioni pericolo NO Nota 5: Art. 19 comma 1 lettera f) D.Lgs 81/08 |
| PRE6 | Il preposto/sorvegliante del turno smontante, riferisce a quello del turno montante, le irregolarità verificatesi nei cantieri durante il suo turno e sulle eventuali misure adottate ? | SI Scritte Verbali NO Nota 6: Art. 159 DPR 128/59 |
| PRE7 | Il preposto/sorvegliante provvede ad ispezionare le fronti interessate dai lavori, prima dell’inizio di ogni turno di lavoro, dopo lo sparo delle mine o in caso di forte pioggia o disgelo ? | SI Prima dell’inizio turno Dopo lo sparo delle mine In caso di forte pioggia Disgelo NO Nota 7: Art. 117 DPR 128/59 |
| PRE8 | Dopo il riposo festivo ed ogni altra sospensione del lavoro di durata non inferiore a 24 ore, il preposto/sorvegliante accerta le condizioni di sicurezza dei cantieri ? | SI NO Nota 8: Art. 158 DPR 128/59 |

| PRE9 | In caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, il preposto/ sorvegliante ha effettivamente la possibilità di ordinare l’abbandono del posto di lavoro o le zone pericolose ? | SI NO Nota 9: Art. 19 comma 1 lettere c) e d) D.Lgs 81/08 |
| --- | --- | --- |
| PRE10 | Il preposto/sorvegliante comunica immediatamente l'infortunio, di cui sia venuto a conoscenza, al datore di lavoro dell'infortunato, al direttore responsabile ed al titolare, qualora diverso dal datore di lavoro ? | SI Scritte Verbali NO Nota 10: Art. 25 D.Lgs 624/96 |

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

| ORGANIZZAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE |
| --- |
| CODICE | QUESITO | DOCUMENTI |
| MC1 | Il DL ha nominato il/i MC ? | SI NO Nota 1: Art. 18 comma 1 lettera a) D.Lgs 81/08 |
| MC2 | Ove presenti più MC è stato individuato il coordinatore ? | SI NO Nota 2: Art. 39 comma 6 D.Lgs 81/08 |
| MC3 | Sono rispettati i titoli e i requisiti professionali del MC ? | SI NO Nota 3: Art. 38 commi 1, 2 e 4 D.Lgs 81/08 |
| MC4 | Il MC partecipa al programma di educazione continua in medicina ? | SI NO Nota 4: Art. 38 comma 3 D.Lgs 81/08 |
| MC5 | Il MC collabora con il DL ai fini della programmazione dell’attività di informazione/formazione ? | SI NO Nota 5: Art. 25 comma 1 D.Lgs 81/08 |
| MC6 | È stato definito un Programma di sorveglianza sanitaria ? | SI NO Nota 6: Artt. 25 comma 1 lettera b); 41 comma 2 D.Lgs 81/08; Art. 15 D.Lgs 624/96; Artt. 619 e 648 DPR 128/59 |
| MC7 | Esiste una procedura relativa ai sopralluoghi del MC ? | SI Esplicitazione della periodicità se diversa dall’annuale Stesura ed archiviazione del verbale Eventuale coinvolgimento di altre figure: DL RSPP RLS DR Preposto/Sorvegliante NO Nota 7: Art. 25 comma 1 lettera l) D.Lgs 81/08 |
| MC8 | È stata elaborata la relazione scritta sui risultati collettivi anonimi della sorveglianza sanitaria effettuata (Relazione Sanitaria)? | SI Elaborazione relazione secondo i contenuti dell’Allegato 3B del D.Lgs 81/08 NO Nota 8: Art. 25 comma 1 lettera i) D.Lgs 81/08 |
| MC9 | La Relazione Sanitaria Periodica è stata inviata ai servizi competenti per territorio entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento ? (sospesa sino emanazione di indicazioni specifiche) | SI Entro primo trimestre Successivamente al primo trimestre NO Nota 9: Art. 40 comma 1 e Allegato 3B D.Lgs 81/08 |
| MC10 | La Relazione Sanitaria viene sottoposta all’attenzione dei partecipanti durante la riunione periodica ? | SI (scritta) NO Nota 10: Artt. 35 comma 2; 25 comma 1 lettera i) D.Lgs 81/08; Art. 8 comma 1 D.Lgs 624/96 |
| MC11 | Durante la riunione periodica sono state fornite le indicazioni sul significato dei risultati della sorveglianza sanitaria ? | SI NO Nota 11: Artt. 35 comma 2; 25 comma 1 lettera i) D.Lgs 81/08 |
| MC12 | Il MC consegna al DL i giudizi di idoneità ? | SI NO Nota 12: Allegato 3A D.Lgs 81/08 |
| MC13 | È prevista procedura scritta per la ricollocazione di soggetti non idonei alla mansione specifica ? | SI NO Nota 13: Art. 42 D.Lgs 81/08 |
| MC14 | Per ogni visita medica sono presenti le informazioni sulla destinazione lavorativa/mansioni, fornite dal DL, secondo i contenuti e nella modalità dell’Allegato 3A del D.Lgs 81/08 ? | SI (informazioni contenute in allegati numerati) NO |
| MC15 | Il MC ha istituito la cartella sanitaria e di rischio, secondo i contenuti minimi previsti ? | SI NO Nota 14: Art. 41 comma 5 e Allegato 3A D.Lgs 81/08 |
| MC16 | La cartella sanitaria e di rischio è custodita dal MC in luogo concordato, al momento della sua nomina, con DL ? | SI In azienda Studio medico Altro _______________________________ NO Nota 15: Art. 25 comma 1 lettera c) D.Lgs 81/08 |
| MC17 | La cartella sanitaria e di rischio è custodita dal MC con salvaguardia del segreto professionale ? | SI (accessibile solo a personale sanitario autorizzato) NO Vedi Nota 15 |
| MC18 | Gli esiti delle visite mediche sono allegati/trascritti alla cartella sanitaria e di rischio secondo i requisiti contenuti nell’allegato 3A ? | SI Allegati Trascritti NO Vedi Nota 15 |

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

| ORGANIZZAZIONE DEL RLS |
| --- |
| CODICE | QUESITO | DOCUMENTI |
| RLS1 | È stato eletto il RLS ? | SI Aziendale Territoriale di Comparto NO Nota 1: Artt. 47, 48 e 49 D.Lgs 81/08 |
| RLS2 | È stato comunicato annualmente il nominativo RLS all’INAIL ? | SI NO Nota 2: Art. 18 comma 1 lettera aa) D.Lgs 81/08 |
| RLS3 | Il RLS ha frequentato i corsi di formazione specifici ? | SI 32 ore 64 ore NO Nota 3: Artt. 37 commi 10, 11 e 12; 48 comma 7 D.Lgs 81/08 |
| RLS4 | Il RLS ha frequentato i corsi di aggiornamento annuale ? | SI 4 ore (per imprese da 15 a 50 dipendenti) 8 ore (per imprese oltre i 50 dipendenti) NO Vedi Nota 3 |
| RLS5 | Il RLS è stato consultato preventivamente e tempestivamente in ordine ai seguenti aspetti ? | SI Valutazione dei rischi Formazione Designazione RSPP e ASPP Attività di prevenzione incendi Attività di primo soccorso All’evacuazione Alla nomina del MC NO Nota 4: Art. 50 comma 1 lettere b) c) e d) D.Lgs 81/08; Art. 10 comma 2 D.Lgs 624/96 |
| RLS5 | Il RLS ha ricevuto informazioni e la documentazione aziendale di seguito elencata ? | SI DVR DSS DSS coordinato Programma di miglioramento e mantenimento Dati sanitari Dati infortunistici Ambienti di lavoro Attrezzature /Macchine / Impianti Sostanze e preparati pericolosi Procedure ed istruzioni operative Informazione/ Formazione/ Addestramento NO Nota 5: Art. 50 comma 1 lettera e) D.Lgs 81/08; Art. 8 comma 3 D.Lgs 624/96 |
| RLS6 | Il RLS dispone di tempo necessario per lo svolgimento della propria attività ? | SI NO Nota 6: Art.50 comma 2 D.Lgs 81/08 |

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

| GESTIONE EMERGENZE |
| --- |
| CODICE | QUESITO | DOCUMENTI |
| GEM1 | È stato predisposto il piano di emergenza ? | SI NO Nota 1: Art.18 comma 1 lettera h); 43 comma 1 lettere e) ed e-bis) D.Lgs 81/08 Nota 2: DM 10/03/98 |
| GEM2 | Il piano di emergenza comprende i seguenti contenuti minimi ? | SI Caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo Sistema di rivelazione e di allarme incendio Il numero delle persone presenti e la loro ubicazione I lavoratori esposti a rischi particolari Numero degli addetti incaricati alla gestione delle emergenze e del primo soccorso Il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori Specifiche misure per assistere le persone disabili NO Nota 3: Allegato VIII paragrafi 8.2 e 8.3 DM 10/03/98; Art. 22 D.Lgs 624/96 |
| GEM3 | Il piano di emergenza prevede le seguenti istruzioni scritte ? | SI Doveri del personale di servizio (ad esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza) incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio; Doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio; Provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare; Specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari; Specifiche misure per le aree ad elevato rischio d’incendio; Procedure per la chiamata dei vigili del fuoco; Provvedimenti necessari per garantire un’adeguata assistenza alle persone disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro NO Vedi Nota 3 |
| GEM4 | Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano di emergenza include anche un planimetria che riporti le seguenti indicazioni ? | SI Caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla designazione delle varie aree, alle vie di esodo, uscite di emergenza, punto sicuro di raccolta ed alle compartimentazioni antincendio; Tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione; Ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo; Ubicazione dell’interruttore generale e dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili NO Vedi Nota 3 |
| GEM5 | Esistono piani o indicazioni differenziati per ciascuna tipologia di emergenza interna al perimetro aziendale (sismica, allagamento, smottamento, incendio, esplosione, ecc.) in relazione alle singole tipologie produttive (attività di estrazione a cielo aperto, in sotterraneo e impianti pertinenti di superficie) ? | SI Sismica Allagamento Smottamento Incendio Esplosione Infortunio Emergenza medica __________________ __________________ NO |
| GEM6 | Sono previste delle procedure per la gestione di possibili eventi emergenziali che coinvolgono anche aree esterne al perimetro aziendale ? | SI NO |
| GEM7 | Per le attività estrattive in sotterraneo, è stata predisposta una procedura di intervento sanitario in caso d’infortunio ? | SI NO Nota 4: Artt. 654, 659, 663, 664 e 666 DPR 128/59 |
| GEM8 | Sono stati designati preventivamente i lavoratori incaricati (addetto alle emergenze e addetto al primo soccorso) dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza ? | SI Addetto al Primo Soccorso Addetto alle Emergenze (Antincendio, Evacuazione, Salvataggio) | N° addetti ______ _____ |
|  |  | NO Nota 5: Art. 18 comma 1 lettere b) e c) D.Lgs 81/08; Art. 23 D.Lgs 624/96; Art. 6 DM 10/03/98 |
| GEM9 | Sono state individuate le procedure per l’attività di informazione, formazione e addestramento per i lavoratori incaricati dell’attività di emergenza, antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso ? | SI Primo Soccorso Emergenza Antincendio Evacuazione Salvataggio NO Nota 6: Art. 37 comma 9 D.Lgs 81/08 |
| GEM10 | Gli addetti incaricati alla gestione delle emergenze e del primo soccorso hanno frequentato specifici corsi di formazione ? | SI Emergenze di base aggiornamento NO | SI Primo Soccorso di base aggiornamento NO |
|  |  | Vedi Nota 6 Nota 7: Art. 7 e Allegato IX DM 10/03/1998; Artt. 1 e 3; Allegati 3 e 4 Decreto 388/03 |
| GEM11 | È sempre garantita la presenza di un numero sufficiente di addetti incaricati alla gestione delle emergenze e del primo soccorso ? (per esempio: assenza degli addetti per ferie, malattia, turn-over; estensione e complessità dell’area aziendale; ecc.) | SI NO Nota 8: Art. 43 commi 2 e 3 D.Lgs 81/08; Artt. 48 e 63 D.Lgs 624/96 |
| GEM12 | Esiste un sistema di riconoscimento degli addetti delle diverse squadre ? | SI Distintivo Cartellino Fascia Colore divisa Colore casco NO |
| GEM13 | Sono state programmate ed effettuate le esercitazioni di emergenza ? | Programmate SI annuali semestrali trimestrali ______________ NO | Effettuate SI annuali semestrali trimestrali ______________ NO |
|  |  | (data ultima esercitazione _______________) Nota 9: Art. 49 D.Lgs 624/96; Allegato VII paragrafo 7.4 DM 10/03/98 |
| GEM14 | Gli esiti delle esercitazioni di emergenza effettuate, vengono regolarmente registrate ? | SI NO |
| GEM15 | Sono state affrontate e registrate delle emergenze realmente accadute (non esercitazioni) ? | SI Affrontate Registrate NO |
| GEM16 | È previsto un programma con obiettivi di miglioramento specifico per le emergenze ? | SI NO |
| GEM17 | È prevista apposita segnaletica di emergenza che identifica facilmente le vie di esodo, le uscite di emergenza e il punto sicuro di raccolta ? | SI Vie di esodo Uscite di emergenza Punto sicuro di raccolta NO Vedi Nota 2: DM 10/03/98 Nota 10: Art. 163; Allegati IV punto 1.5; XXIV D.Lgs 81/08; Art. 37 D.Lgs 624/96 |
| GEM18 | È previsto un programma di verifica del mantenimento dei requisiti di sicurezza ? | SI Segnaletica Vie di esodo Uscite di sicurezza Mezzi di estinzione Attrezzature per l’emergenza Altro _________________ NO Nota 11: Artt. 28 comma 2 lettera c); 30 comma 1 lettere c), f) e h); 43 comma 1 lettera e-bis) D.Lgs 81/08 |

| GEM19 | Nel programma di verifica del mantenimento dei requisiti di sicurezza sono identificati i seguenti aspetti ? | SI Frequenza delle verifiche Addetto incaricato al controllo Addetto supervisore Altro ____________ NO |
| --- | --- | --- |

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

| GESTIONE DPI |
| --- |
| CODICE | QUESITO | DOCUMENTI |
| DPI1 | Sono state identificate le diverse attività per le quali i rischi residui non possono in altro modo essere evitati ? | SI NO Nota 1: Art. 77 D.Lgs 81/08 |
| DPI2 | È presente una procedura che definisca almeno i criteri di Scelta (S), Conservazione (C), Distribuzione (D), Manutenzione (M), Uso corretto (U) e Vigilanza (V) dei DPI che vede coinvolte le seguenti figure ? | SI DL ………………………… MC………………………… RSPP……………………… RLS………………………… DR ………………………… Preposto/Sorvegliante LAV ……………………… NO | S C D M U V S C D M U V S C D M U V S C D M U V S C D M U V S C D M U V S C D M U V |
|  |  | Nota 2: Art. 7 DPR 128/59; Artt. 77 e 79 D.Lgs 81/08 |
| DPI3 | È presente una procedura specifica per l’attività di Informazione, Formazione e Addestramento per l’uso corretto dei DPI ? | SI Informazione……………… Formazione ………………… Addestramento…………… NO | Categoria DPI 1a 2a 3a 1a 2a 3a 2a 3a |
|  |  | Nota 3: Art. 77 commi 4 e 5 D.Lgs 81/08 |
| DPI4 | È presente il registro delle consegne dei DPI ai singoli lavoratori ? | SI NO |
| DPI5 | Sono disponibili istruzioni per gli utilizzatori, ai fini del mantenimento nel tempo dei requisiti tecnici di funzionalità e igiene dei DPI ? | SI NO Vedi Nota 1 |

# Note di approfondimento

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

| INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO |
| --- |
| CODICE | QUESITO | DOCUMENTO |
| IFA1 | Nel DVR, è presente un Piano di informazione, formazione e addestramento aziendale con riferimento ai seguenti aspetti ? | SI gruppi di lavoratori destinatari contenuti congrui con i rischi individuati metodologia (con specificate modalità didattiche utilizzate e verifica dell’apprendimento) tempi di attuazione NO Nota 1: Artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08; Artt. 10 comma 2 lettera a), 14 comma 1 D.Lgs 624/96; Artt. 20 e 21 DPR 128/59 Nota 2: Formazione aziendale: nota informativa |
| IFA2 | Quali figure aziendali e della prevenzione sono coinvolte nella rilevazione dei bisogni formativi ? | SI MC RSPP RLS Dirigenti DR Preposti/Sorveglianti Lavoratori NO |
| IFA3 | Sono stati predisposti indicatori per verificare l’efficacia dei programmi di informazione, formazione e addestramento effettuati a fine corso (a caldo) e a distanza (a freddo) ? | SI Somministrazione di un questionario o role-playing. Compilazione di check-list Questionario per la percezione dei rischi Colloquio individuale Test di apprendimento a distanza di tempo dall’effettuazione del corso Verifica sul campo effettuata dal preposto/sorvegliante NO |
| IFA4 | È previsto un piano di formazione specifico per le figure aziendali e della prevenzione ? | SI Figure aziendali Dirigenti DR (vedi Scheda DR) Preposti/Sorveglianti (vedi Scheda Pre/Sor) Lavoratori (vedi IFA6) Figure della prevenzione RSPP (vedi Scheda RSPP) ASPP (vedi Scheda RSPP) RLS (vedi Scheda RLS) Lavoratori Incaricati (vedi IFA5) al Primo Soccorso alle Emergenze NO Nota 3: Art. 37 comma 7 e 7bis D.Lgs 81/08 |
| IFA5 | È prevista l’attività d’informazione, formazione e addestramento per le seguenti tipologie di lavoratori ? | SI Neoassunti; Lavoratori con diversità linguistiche; Lavoratori che vengono trasferiti in un’altra unità operativa; Lavoratori che cambiano mansione; Lavoratori addetti all’uso di nuove attrezzature; Lavoratori incaricati all’uso di attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità specifiche; Lavoratori che utilizzano nuove tecnologie; Lavoratori che utilizzano nuove sostanze e preparati pericolosi; Lavoratori incaricati ad accedere a luoghi di lavoro che richiedono conoscenze o responsabilità specifiche; Lavoratori che utilizzano DPI di terza categoria e DPI di protezione dell’udito; NO Nota 4: Artt. 21, 22 e 23 D.Lgs 624/96; Artt. 28 comma 2 lettera f); 73; 77 comma 4 lettera h) e comma 5; 78 D.Lgs 81/08 |

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

| LAVORI IN APPALTO |
| --- |
| CODICE | QUESITO | DOCUMENTI |
| APP1 | Sono previsti i lavori in appalto ? | SI Manutenzione impianti: Elettrici Macchine/Attrezzature Trasporto meccanico (nastri, tramogge) Sollevamento Idraulico Antincendio Manutenzioni edili Lavori in cava Perforazione Avanzamento Produzione Conglomerato bituminoso Calcestruzzo Movimentazione interna materiali Trasporto vettori Pulizie Studi/Rilievi/Progettazione Altro _______________________________ NO |
| APP2 | Il DL ha verificato che la ditta/lavoratore autonomo in appalto sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità ? | Ditta/Impresa Affidataria SI Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; DVR o autocertificazione dei rischi; DURC Dichiarazione di assenza provvedimenti di sospensione o interdettivi di attività; NO Lavoratore Autonomo SI Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; conformità alla disposizioni di legge delle attrezzature, macchine ed opere provvisionali; elenco dei DPI in dotazione; attestati inerenti al propria formazione idoneità sanitaria; DURC NO Nota 1: Art. 26 comma 1 lettera a) e Allegato XVII D.Lgs 81/08 |
| APP3 | Per quali lavori in appalto sono stati identificati dei rischi interferenziali ? | Manutenzione impianti: Elettrici Macchine/Attrezzature Trasporto meccanico (nastri, tramogge) Sollevamento Idraulico Antincendio Manutenzioni edili Lavori in cava Perforazione Avanzamento Produzione Conglomerato bituminoso Calcestruzzo Movimentazione interna materiali Trasporto vettori Pulizie Studi/Rilievi/Progettazione Altro _______________________________ |
| APP4 | In caso di interferenze lavorative con ditte/lavoratori autonomi in appalto, viene redatta l’integrazione del DSS e DVR con un DUVRI e DSSC ? | DVR SI (in data _________ ) NO | DSS SI (in data _________ ) NO |
|  |  | Nota 2: Art. 26 comma 3 D.Lgs 81/08; Art. 9 D.Lgs 624/96; Linea di indirizzo DUVRI |
| APP2 | In caso di lavori appaltati occasionali o per manutenzione ordinaria, il SPP è preventivamente informato sui lavori da eseguire e personale incaricato ? | SI NO Nota 3: Art. 33 comma 1 lettera c) D.Lgs 81/08 |
| APP4 | Modalità di trasmissione delle informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui la ditta appaltatrice deve operare | Verificare le modalità utilizzate: documento informativo standard procedura specifica informazione verbale presenza SPP durante i lavori DUVRI Altro ____________________ Nota 4: Art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs 81/08 |
| APP3 | Esiste un registro di Entrata/Uscita del personale di ditte esterne incaricati dei lavori in appalto (antieffrazione, ecc.) ? | SI NO |

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

# CONSIDERAZIONI GENERALI PER IMPIANTI E ATTREZZATURE

Per tutti gli impianti viene richiesta l’esistenza della documentazione relativa a:

    - progetto

    - come è costruito

    - collaudo

    - certificazioni di legge

    - manutenzioni

1) Per quanto concerne la documentazione di PROGETTO si ricorda che l’Art. 6 della Legge 46/90 e l’Art. 4 DPR n° 447 del 06/12/1991 richiedono obbligatoriamente la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, per i seguenti impianti:

- impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

- impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

- impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

- impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

- impianti di protezione antincendio.

Per gli impianti non compresi in questa lista, occorre far riferimento alla normativa specifica citata per ogni singolo impianto (vedi per esempio le successive schede per gli apparecchi di sollevamento).

2) “come è costruito” (Art. 7 DM 37/2008 - Dichiarazione di conformità)

E’ necessario che, al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l'impresa installatrice rilasci al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'Art. 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui al D.M. 37/2008, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto di cui all'Art. 5.

3) collaudo

Nella trattazione successiva dei singoli impianti, viene indicata la normativa specifica di riferimento (si sottolinea che nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione [Legge 109/94 (legge quadro in materia di lavori pubblici) modificata da Legge 415/98]).

4) certificazioni di legge (Art. 9 DM 37/2008 - Certificato di agibilità)

E’ rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all’Art. 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

5) Manutenzioni

Per tutti gli impianti in cui si allega la scheda di valutazione è richiesto di annotare se la manutenzione è effettuata  “a guasto”, in “modo programmato” o “preventiva”. Si riportano a tal proposito alcune definizioni da tenere presente per definire le misure di tutela da adottare:

- la manutenzione "a guasto" interviene in seguito alla segnalazione di un malfunzionamento del macchinario o ad un evento ben più grave col conseguente arresto dello stesso. Il ruolo del preposto può essere indispensabile per questo tipo di intervento.

- la manutenzione "programmata" o "calendariale" individua i componenti critici di un macchinario e secondo uno scadenzario, si provvede a sostituire parti o componenti, indipendentemente dalle loro condizioni. Il richiamo alla previsione “regolare manutenzione” si riferisce proprio a questa misura nota: Art. 15 comma 1 lettera z) del D.Lgs 81/08.

- la manutenzione "predittiva" o preventiva permette di riconoscere con relativo anticipo i componenti che iniziano a degradarsi o l'insorgere di malfunzionamenti, permettendo di pianificare gli interventi compatibilmente con la produzione e dando tempo di approvvigionarsi di quanto necessario. Tale tipologia di manutenzione, per mezzo di misure ed analisi effettuate sul macchinario, può determinarne col massimo grado di affidabilità possibile le reali condizioni di funzionamento, sia globali, sia dei singoli componenti. Evidente è il richiamo alla “programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza” Nota 1: Art. 15 comma 1 lettera t) D.Lgs 81/08

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

| GESTIONE DEI LUOGHI DI LAVORO |
| --- |
| CODICE | QUESITO | DOCUMENTI |
| LL1 | I luoghi di lavoro (spogliatoi, servizi igienici, mensa/refettorio, uffici, depositi/magazzini, vie di transito e di circolazione, ecc.) sono stati progettati, organizzati e gestiti secondo le norme relative alle condizioni igieniche e di sicurezza? | SI illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro (Nota 1: Art.38 D.Lgs 624/96 - Artt. 288 ÷ 291 DPR 128/59) attrezzature igienico sanitarie e ai relativi locali (Nota 2: Art. 41 D.Lgs 624/96 - Art. 669 DPR 128/59) segnaletica, spazi e organizzazione delle aree di deposito (Nota 3: Art. 50 D.Lgs 624/96) pavimentazione (Nota 4: Artt. 63, 64 e Allegato IV D.Lgs 81/08) NO |
| LL2 | Il DL ha predisposto, prima dell’inizio dei lavori di coltivazione, una relazione sulla stabilità dei fronti ? | SI NO Nota 5: Art. 52 D.Lgs 624/96 |
| LL3 | Sono state adottate le misure generali di tutela per lo svolgimento delle attività e l’utilizzo degli impianti elettro-meccanici in sotterraneo ? | SI NO Nota 6: Artt. 55 e 59 D.Lgs 624/96 |
| LL4 | Vengono rispettate le norme e le buone prassi per le escavazioni a cielo aperto ? | SI NO Nota 7: Artt. 114 ÷123 DPR 128/59 |
| LL5 | Vengono rispettate le norme di protezione dalle irruzioni d’acqua per i lavori in sotterraneo ? | SI NO Nota 8: Titolo XIII DPR 128/59; Artt. 59 e 60 D.Lgs 624/96 |

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

| IMPIANTI ELETTRICI Nota di Approfondimento |
| --- |
| CODICE | QUESITO | DOCUMENTI |
| IE1 | Gli impianti elettrici (in cava a cielo aperto, in sotterraneo e nei laboratori/impianti) sono corredati dalla specifica documentazione tecnica ? | SI Progetto generale Nota 1 Descrizione di “come costruito” Nota 2 Certificato finale di collaudo Nota 3 Dichiarazione di conformità dell’installatore Certificato dei requisiti tecnico professionali dell’installatore Certificazione di legge Nota 4 NO |
| IE2 | Qual è la data dell’ultimo aggiornamento dell’impianto ? | DATA ____________________ ultima modifica/aggiornamento/ristrutturazione dell’impianto. |
| IE3 | Dove viene conservata la documentazione di cui a IE1 ? | IN UN UNICO PUNTO IN VARI PUNTI MA FACILMENTE REPERIBILI DIFFICILMENTE REPERIBILE |
| IE4 | Chi è custode/responsabile della documentazione di cui a IE1 ? | DL RSPP RESP. MANUTENZIONE ALTRO ________________________ indicare nominativo e ruolo |
| IE5 | Sono stati valutati tutti i rischi di natura elettrica ? | SI NO Nota 5: Art. 80 D.Lgs 81/08 |
| IE6 | È prevista una procedura per la rilevazione dei guasti ? | SI NO |
| IE7 | Esistono Procedure di manutenzione ? | SI NO SOLO PER ALCUNI IMPIANTI Nota 6: Art. 71 comma 4 D.Lgs 81/08 |
| IE8 | Quali tipologie di manutenzioni sono adottate o previste ? | A GUASTO PROGRAMMATA PREDITTIVA |
| IE9 | Chi effettua la manutenzione ? | PERSONALE INTERNO PERSONALE ESTERNO |
| IE10 | Per quali interventi è prevista una modalità di registrazione ? | RIPARAZIONI MANUTENZIONE PROGRAMMATA VERIFICHE PERIODICHE NESSUNA |

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

| IMPIANTI DI VENTILAZIONE (per attività in sotterraneo) Nota di Approfondimento |
| --- |
| CODICE | QUESITO | DOCUMENTI |
| IV1 | Gli impianti di ventilazione (in sotterraneo e nei laboratori/impianti) sono corredati dalla specifica documentazione tecnica ? | SI Progetto generale Nota 1 Descrizione di “come costruito” Nota 2 Certificato finale di collaudo Nota 3 Dichiarazione di conformità dell’installatore Certificato dei requisiti tecnico professionali dell’installatore Certificazione di legge Nota 4 NO Nota 5: Artt. 258 ÷ 263 DPR 128/59 |
| IV2 | Qual è la data dell’ultimo aggiornamento dell’impianto ? | Data : ___________________ Si riferisce all’ultima modifica/ aggiornamento/ristrutturazione dell’impianto. |
| IV3 | Dove viene conservata la documentazione ? | IN UN UNICO PUNTO IN VARI PUNTI MA FACILMENTE REPERIBILI DIFFICILMENTE REPERIBILE |
| IV4 | Chi è custode/responsabile della documentazione di cui a IV1 ? | DL RSPP RESP. MANUTENZIONE ALTRO ________________________ indicare nominativo e ruolo |
| IV5 | È stata redatta una procedura per l’esercizio normale dell’impianto ? | SI NO Nota 6: Art. 57 D.Lgs 624/96 |
| IV6 | E’ prevista una procedura per la rilevazione dei guasti ? | SI [Se esistente acquisire documenti (procedure, modelli, ecc…)] NO |
| IV7 | Esistono Procedure di manutenzione? | SI NO SOLO PER ALCUNI IMPIANTI |
| IV8 | Quali tipologie di manutenzioni sono adottate o previste ? | A GUASTO PROGRAMMATA PREDITTIVA |
| IV9 | Chi effettua la manutenzione ? | PERSONALE INTERNO PERSONALE ESTERNO |
| IV10 | Per quali dei seguenti interventi è prevista una modalità di registrazione ? | RIPARAZIONI MANUTENZIONE PROGRAMMATA VERIFICHE PERIODICHE NESSUNA |
| IV11 | È prevista la gestione delle emergenze ? | SI (verificare documento) NO |

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

| IMPIANTI DI COMUNICAZIONE (per attività in sotterraneo e aree/piazzali con presenza di mezzi meccanici e personale a servizio di impianti fissi) Nota di Approfondimento |
| --- |
| CODICE | QUESITO | DOCUMENTI |
| IC1 | È presente un impianto fisso di comunicazione ? | SI indicare le aree lavorative servite: ______________________________ ______________________________ NO precisare le aree lavorative e le modalità di comunicazione alternative adottate: - Aree _________________________ ______________________________ - Modalità ______________________ ______________________________ Nota 1: Art. 78 D.Lgs 624/96 (solo per le attività in sotterraneo) |
| IC2 | Gli impianti fissi di comunicazione (in sotterraneo) sono corredati dalla specifica documentazione tecnica ? | SI Progetto generale Nota 2 Descrizione di “come costruito” Nota 3 Certificato finale di collaudo (es.: verifica funzionalità, ecc..) Nota 4 Dichiarazione di conformità dell’installatore Certificato dei requisiti tecnico professionali dell’installatore Certificazione di legge Nota 5 NO Nota 6: Artt. 381 e 382 DPR 128/59 |
| IC3 | Qual è la data dell’ultimo aggiornamento dell’impianto fisso ? | Data : ___________________ Si riferisce all’ultima modifica/ aggiornamento/ristrutturazione dell’impianto. |
| IC4 | Dove viene conservata la documentazione ? | IN UN UNICO PUNTO IN VARI PUNTI MA FACILMENTE REPERIBILI DIFFICILMENTE REPERIBILE |
| IC5 | Chi è custode/responsabile della documentazione di cui a IC2 ? | DL RSPP RESP. MANUTENZIONE ALTRO ________________________ indicare nominativo e ruolo |
| IC6 | È prevista la procedura per esercizio normale per le attività non in sotterraneo (es: aree di deposito materiale, impianti a cielo aperto, ecc.) ? | SI NO Nota 7: Art. 163; Allegati XXIV Punto 2.2 e XXXII D.Lgs 81/08 |
| IC7 | È prevista la procedura della gestione dei guasti ? | SI NO |
| IC8 | È prevista la gestione delle emergenze ? | SI NO |

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

| ATMOSFERE ESPLOSIVE E NOCIVE |
| --- |
| ATTENZIONE!!! IL TITOLO XI DEL D.LGS 81/08 (PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE) NON SI APPLICA ALLE INDUSTRIE ESTRATTIVE PER LE QUALI VALE IL D.LGS 624/96 e DPR 128/59 come previsto dall’Art. 287 comma 3 lettera d) D.Lgs 81/08) |
| ATMOSFERE ESPLOSIVE |
| CODICE | QUESITO | DOCUMENTI |
| AEN1 | È presente il rischio derivante dalla presenza di atmosfere esplosive ? | SI NO Nota 1: Titolo XI D.Lgs 81/08 |
| AEN2 | Sono stati valutati i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive ? | SI NO Nota 2: Art. 290 D.Lgs 81/08 |
| AEN3 | Nel documento di valutazione sono state ripartite in zone, le aree in cui posso formarsi atmosfere esplosive ? | SI indicare le aree lavorative interessate : ________________________________ ________________________________ NO Nota 3: Art. 293 D.Lgs 81/08 |
| AEN4 | Gli impianti ATEX (in sotterraneo e nei laboratori/impianti) sono corredati dalla specifica documentazione tecnica ? | SI Progetto generale Nota 4 Descrizione di “come costruito” Nota 5 Certificato finale di collaudo (es.: verifica funzionalità, ecc..) Nota 6 Dichiarazione di conformità dell’installatore Certificato dei requisiti tecnico professionali dell’installatore Certificazione di legge Nota 7 NO Nota 8: Artt. 85 e 86 D.Lgs 81/08 [Libretto matricolare ISPESL o denuncia all’ISPESL dell’impianto (consistente nel progetto a firma di tecnico abilitato)] |
| AEN5 | Qual è la data dell’ultimo aggiornamento dell’impianto ATEX ? | Data : ___________________ Si riferisce all’ultima modifica/ aggiornamento/ristrutturazione dell’impianto. |
| AEN6 | È prevista la gestione delle emergenze ? | SI NO |
| ATMOSFERE NOCIVE e CONTROLLO DELL’ARIA |
| AEN7 | È presente il rischio derivante dalla presenza di atmosfere nocive (es:. radon, gas di scarico dei mezzi, ecc.) ? | SI indicare le aree lavorative interessate : ________________________________ ________________________________ NO Nota 9: Art. 78 D.Lgs 624/96 (solo per le attività in sotterraneo) |
| AEN8 | Sono stati valutati i rischi specifici derivanti da atmosfere nocive ? | SI NO Nota 10: Art. 43 D.Lgs 624/96 (criteri per la valutazione) |
| AEN9 | È prevista la gestione delle emergenze ? | SI NO |
| AEN10 | Sono presenti delle misure generali contro le atmosfere nocive/polveri ? | SI NO Nota 11: Titolo XIV DPR 128/59 |

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

| ESPLOSIVO |
| --- |
| CODICE | QUESITO | DOCUMENTI |
| ES1 | È stata verificata l’attestazione all’uso dell’esplosivo ? | SI NO Nota 1: Artt. 296 e 305 DPR 128/59 |
| ES2 | È prevista la verifica “Ordine di Servizio Impiego Esplosivi” ? | SI NO Vedi Nota 1 |
| ES3 | È previsto un locale di deposito dell’esplosivo ? | SI NO |
| ES4 | È prevista la Modalità di Sosta e Trasporto degli esplosivi nel cantiere ? | SI NO Nota 2: Artt. 35 comma 1 e 36 D.Lgs 624/96 |
| ES5 | I minatori sono in possesso dell’ idoneità professionale ? | SI NO Nota 3: Art. 317 DPR 128/59 |
| ES6 | I minatori hanno frequentato corsi specifici di formazione ? | SI NO Vedi Nota 3 |
| ES7 | I minatori hanno frequentato corsi specifici di aggiornamento ? | SI (in data ________) NO Vedi Nota 3 |
| ES8 | È presente il “Registro Miccia nera” ? | SI NO Nota 4: Art. 308 DPR 128/59 |
| ES9 | È presente il registro delle operazioni giornaliere degli esplosivi ? | SI NO Nota 5: Art. 55 RD n. 773/31 (pubblica sicurezza) |
| ES10 | Chi è custode/responsabile della documentazione di cui a ES7 e ES7bis ? | DL RSPP RESP. MANUTENZIONE ALTRO ________________________ indicare nominativo e ruolo |
| ES11 | È prevista una procedura di gestione delle riservette ? | SI NO Nota 6: Capo III DPR 128/59 |
| ES12 | È stata predisposta la procedura della Gestione degli Esploditori ? | SI NO Nota 7: Art. 345 DPR 128/59 |
| ES13 | Chi è custode degli esploditori di cui a ES10 ? | DL RSPP RESP. MANUTENZIONE ALTRO ________________________ indicare nominativo e ruolo |
| ES14 | È prevista la gestione delle emergenze ? | SI NO Nota 8: Art. 305 DPR 128/59 |

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

| SEGNALETICA E VIE DI TRANSITO Nota di Approfondimento |
| --- |
| CODICE | QUESITO | DOCUMENTI |
| SVT1 | Esiste una definizione delle aree e delle vie di transito (Progetto) ? | SI quali:______________________________________________ NO Nota 1: Artt. 39, 54 e 55 D.Lgs 624/96 |
| SVT2 | La segnaletica è soggetta a periodica revisione e mantenimento ? | SI NO |
| SVT3 | È prevista una specifica istruzione operativa per la circolazione dei mezzi sui piazzali e nelle aree comuni ? | SI NO |
| SVT4 | È prevista una specifica istruzione operativa per la circolazione del personale sui piazzali e nelle aree comuni ? | Nota 2: Artt. 231, 232, 233 e Capo IX DPR 128/59 |

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

| ATTREZZATURE DI LAVORO |
| --- |
| CODICE | QUESITO | DOCUMENTI |
| AL1 | Quali e quante attrezzature sono presenti ? | Marcatura CE | Valutato nel DVR | Presenza Istruzioni Operative o Procedure d’uso |
|  |  | Con | Senza |  |  |
|  | ( draga | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( frantoio | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( tramoggia | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( nastro trasportatore | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( vaglio e vibrovaglio | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( perforatrice | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( martello demolitore (manuale) | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( macchina per il taglio con filo diamantato | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( telaio e fresa taglia blocchi (mono o multi lama) | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( macchina per la lavorazione e finitura dei blocchi/pietre | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( lucidatrice | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( carrello elevatore | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | Macchine Movimento Terra |
|  | ( pala gommata e cingolata | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( dumper | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( escavatore | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( escavatore con martellone demolitore | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( ragno | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( _______________ | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
| AL2 | Attrezzature Accessorie |
|  | ( scala (portatile semplice, doppia) | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( passerella | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( andatoia | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( banchina e rampa di carico | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( silos | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | Nota 1: Artt. 69, 70 e 71 D.Lgs 81/08; Art. 31 D.Lgs 624/96 |
| AL3 | Esiste un programma di MIGLIORAMENTO nel tempo dei livelli di sicurezza ? | SI Il programma definisce: l’oggetto degli interventi gli incaricati dell’attuazione gli incaricati della verifica RSPP RESP. MANUTENZIONE PREPOSTO ALTRO _____________ la tempistica di attuazione NO |
| AL4 | Esiste il programma di MANTENIMENTO nel tempo dei requisiti di sicurezza ? | SI Il programma definisce: l’oggetto degli interventi gli incaricati dell’attuazione gli incaricati della verifica RSPP RESP. MANUTENZIONE PREPOSTO ALTRO _____________ la tempistica di attuazione NO |
| AL5 | Quali tipologie di manutenzioni sono adottate o previste ? | A GUASTO PREDITTIVA PROGRAMMATA |
| AL6 | È prevista una procedura specifica per gli interventi di manutenzione? | SI La procedura definisce: le modalità degli interventi gli incaricati dell’attuazione PERSONALE INTERNO DITTA ESTERNA la periodicità di attuazione gli incaricati della verifica RSPP RESP. MANUTENZIONE PREPOSTO ALTRO _____________ NO |

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

SCHEDA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Premessa: Il D.P.R. 162/99 abolisce l'obbligo dell'approvazione del progetto ed il collaudo dell'impianto da parte dell'ISPESL, sostituendolo con il rilascio di una certificazione dell'intero impianto da parte di un organismo di certificazione autorizzato (con decreto dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato). L'ente incaricato di tale certificazione al termine delle verifiche rilascerà una dichiarazione di conformità e apporrà il marchio CE sull'impianto. La presenza di marcatura CE garantisce la presenza della documentazione di progetto e del “come costruito”.

Per gli impianti installati prima del 30/06/2001 è necessaria la presenza del collaudo di primo impianto.  Si ricorda inoltre che: in ogni cabina devono essere esposte, a cura del proprietario, le avvertenze per l'uso dell'impianto e una targa recante le seguenti indicazioni:

- soggetto incaricato delle verifiche;

- installatore e numero di fabbricazione;

- numero di matricola;

- portata complessiva in chilogrammi;

- numero massimo di persone.

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

| APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Nota di Approfondimento |
| --- |
| CODICE | QUESITO | DOCUMENTI |
| AS1 | Quali e quante attrezzature sono presenti ? | Marcatura CE | Valutato nel DVR | Istruzioni Operative o Procedure d’uso |
|  |  | Con | Senza |  |  |
|  | ( derrick | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( gru a ponte | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( gru/argani a bandiera | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( gru a torre | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( cestelli | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
|  | ( autogrù | n° | n° | ( SI ( NO | ( SI ( NO |
| AS2 | È riportata nel libretto la data dell’ultima verifica ? | SI NO SOLO PER ALCUNI IMPIANTI |
| AS3 | È prevista una procedura di gestione dei guasti e di manutenzione ? | Gestione dei guasti SI NO SOLO PER ALCUNI IMPIANTI Manutenzione SI NO SOLO PER ALCUNI IMPIANTI |
| AS4 | Quali tipologie di manutenzioni sono adottate o previste ? | A GUASTO PREDITTIVA PROGRAMMATA |
| AS5 | È prevista una procedura specifica per gli interventi di manutenzione ? | SI La procedura definisce: le modalità degli interventi gli incaricati dell’attuazione PERSONALE INTERNO DITTA ESTERNA la periodicità di attuazione gli incaricati della verifica RSPP RESP. MANUTENZIONE PREPOSTO ALTRO _____________ NO |
| AS6 | Chi effettua la manutenzione ? | MANUTENTORE INTERNO MANUTENTORE/DITTE ESTERNE (n° imprese_______) verificare i requisiti del manutentore (certificato di abilitazione rilasciato da Prefetto) |
| AS7 | Per quali interventi è prevista una modalità di registrazione ? | RIPARAZIONI MANUTENZIONE PROGRAMMATA VERIFICHE PERIODICHE NESSUNA |

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

| RECIPIENTI A PRESSIONE Nota di Approfondimento |
| --- |
| CODICE | QUESITO | DOCUMENTI |
| RP1 | I recipienti a pressione (in cava a cielo aperto, in sotterraneo e nei laboratori/impianti) sono corredati dalla specifica documentazione tecnica ? | SI Progetto generale Nota 1 Descrizione di “come costruito” Nota 2 Certificato finale di collaudo (es.: verifica portate e perdite di carico, velocità di circolazione dell’aria, ecc..) Nota 3 Dichiarazione di conformità dell’installatore Certificato dei requisiti tecnico professionali dell’installatore Certificazione di legge Nota 4 NO Nota 5: Art. 34 D.Lgs 624/96 |
| RP2 | Qual è la data dell’ultimo aggiornamento dell’impianto ? | Data : ___________________ Si riferisce all’ultima modifica/ aggiornamento/ristrutturazione dell’impianto. |
| RP3 | Dove viene conservata la documentazione di cui a RP1? | IN UN UNICO PUNTO IN VARI PUNTI MA FACILMENTE REPERIBILI DIFFICILMENTE REPERIBILE |
| RP4 | Chi è custode/responsabile della documentazione di cui a RP1 ? | DL RSPP RESP. MANUTENZIONE ALTRO ________________________ indicare nominativo e ruolo |
| RP5 | E’ prevista una procedura per la rilevazione dei guasti ? | SI [Se esistente acquisire documenti (procedure, modelli, ecc…)] NO |
| RP6 | Esistono Procedure di manutenzione ? | SI NO SOLO PER ALCUNI IMPIANTI |
| RP7 | Quali tipologie di manutenzioni sono adottate o previste ? | A GUASTO PROGRAMMATA PREDITTIVA |
| RP8 | Chi effettua la manutenzione ? | MANUTENTORE INTERNO MANUTENTORE/DITTE ESTERNE (n° imprese_______) verificare i requisiti del manutentore (certificato di abilitazione rilasciato da Prefetto) |
| RP9 | Per quali interventi è prevista una modalità di registrazione ? | RIPARAZIONI MANUTENZIONE PROGRAMMATA VERIFICHE PERIODICHE NESSUNA |

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.

| IMPIANTI ANTINCENDIO Nota di Approfondimento |
| --- |
| CODICE | QUESITO | DOCUMENTI |
| IA1 | Gli impianti antincendio (in cava a cielo aperto, in sotterraneo e nei laboratori/impianti) sono corredati dalla specifica documentazione tecnica ? | SI Progetto generale Nota 1 Descrizione di “come costruito” Nota 2 Certificato finale di collaudo Nota 3 Dichiarazione di conformità dell’installatore Certificato dei requisiti tecnico professionali dell’installatore Certificazione di legge Nota 4 NO Nota 5: progetto riguardante l’impianto con visto dei VVF- parere di conformità |
| IA2 | Qual è la data dell’ultimo aggiornamento dell’impianto ? | Data : ___________________ Si riferisce all’ultima modifica/ aggiornamento/ristrutturazione dell’impianto. |
| IA3 | Quali tipologie di manutenzioni sono adottate o previste ? | A GUASTO PREDITTIVA PROGRAMMATA |
| IA4 | È prevista una procedura specifica per gli interventi di manutenzione? | SI La procedura definisce: le modalità degli interventi gli incaricati dell’attuazione PERSONALE INTERNO DITTA ESTERNA la periodicità di attuazione gli incaricati della verifica RSPP RESP. MANUTENZIONE PREPOSTO ALTRO _____________ NO |
| IA5 | È prevista una procedura specifica per la gestione degli incendi e dei fuochi sotterranei ? | SI NO Nota 6: Incendi e fuochi sotterranei - Titolo XII DPR 128/59 |

Per tornare all’INDICE cliccare sul titolo della scheda o sulla freccia.